# 论水平挑网施工技术

中建二局第三建筑工程有限公司西北分公司西安市710000

摘要：经过多年迅猛发展，我国高层建筑以及超高层建筑无论是保有量还是在建数量均位居世界第一，与此同时，近几年高层建筑施工过程中的安全事故也是频频发生，其中一项重大安全隐患就是高空坠物，而水平挑网的设置是解决高空坠物的有效方法，本文就水平挑网的设计、搭设等问题进行介绍。

关键词：水平挑网、高层建筑、施工安全

1、水平挑网设置依据

如今我国还没有一部专门介绍水平挑网的国家或行业规范，其他相关规范中也没有明确提及水平挑网。实际操作中，施工单位多根据可以套用的相关规范、施工手册、企业标准甚至往年的经验来进行施工，这给施工管理人员带来了不小的麻烦。

2、水平挑网的设计

（1）首先是要确定水平挑网需要覆盖的范围。施工现场立体交叉作业，下层作业的位置，应处于坠落半径之外，模板、脚手架等拆除作业应适当增大坠落半径。当达不到规定时，应设置安全防护棚，下方应设置警戒隔离区。[1]

实际施工中，除了考虑可能发生坠物的坠落半径外，还要考虑到材料厂家的普通圆钢管长度模数以及安全性，施工单位多采用6m的圆钢管制作水平挑网骨架。

（2）其次是确定水平挑网的搭设楼层。施工单位多将水平挑网归类于悬挑钢管扣件架，参照与之相类似的脚手架规范：一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。[2]实际施工中，要根据所需楼的层数和层高来确定水平挑网总搭设层数和具体的搭设层；水平挑网起步层一般设在2层底，这样可以确保防坠效果覆盖最大化，不漏未防护层。

同时，还要根据施工楼体的实际情况做相应调整；下面列举其中一些可能发生的情况：

1）主楼周边拥有裙房且需要同时施工时，就需要将主楼与裙房交界面的水平挑网设置在裙房顶以上一层主楼处。

2）如果楼层外围拥有间隔设置的挑板或挑梁时，应尽量选择有出挑板或挑梁的楼层设置水平挑网，这样做可以避免出挑结构对水平挑网覆盖防护范围的影响，使挑网实际面积达到最有效的利用。

3）要防护到重点的安全危险源位置，比如悬挑式脚手架的底部，爬架安装以及拆除楼层。水平挑网最好设置在这些危险源下一层处。

3、水平挑网几种固定措施的介绍

1）主楼内搭设井字架。井子架尺寸一般为1000mm×1000mm，具体可根据实际情况进行调整大小，水平杆200mm起步、步距1200mm-1500mm,立杆顶部用U托顶紧木方于顶板面；水平挑网骨架与两个立杆相连锁死。

适用于主体四周剪力墙较多的住宅楼，井字架可以利用结构外围的剪力墙、上翻结构、下挑结构进行固定，缺点是会占用水平挑网骨架钢管约1m-1.2m与井字架进行连接、削减防护范围，当然可以改成水平挑网骨架与一根井字架立杆连接的方式增加防护范围，（不建议采用对接或搭接水平挑网骨架钢管来增大面积，安全性要差很多）。

2）主楼周边预埋钢管。在主楼距外侧边200mm左右的位置每间隔3m预埋300mm高钢管桩，刷红色警示漆，水平挑网骨架与预埋钢管桩用旋转扣件进行连接。

适用于主体四周围护结构较少、上翻构件较少的框架结构，优点是结构简单、钢管使用量少。

5、其他施工要点

1）当风力在6级以上、大雪或冬季停工时，水平挑网应旋转折叠至外墙面并与结构进行可靠固定。

2）架高超过40m且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施；[3]如改变纵向杆为水平杆连接。

3）搭设前，必须制定施工方案和并作安全技术交底，施工工人必须有经过安全教育，并拥有相应操作资质；搭设中加强旁站。

4）安全员每天不定期检查安全平网的固定是否牢固，定期安排人员对平网上杂物进行清理，并对安全网的损坏进行修补或更换。

6、结语

施工中一定要根据现场实际情况进行分析，选择适用的水平挑网的设计方案、固定措施以及水平挑网样式；虽然有很多种方案可以选择，但是核心思想只有一个，那就是防止高空坠物，确保施工安全。

参考文献：

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第7.0.1条规定；

[2]《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.10.1条规定；

[3]《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第6.4.8条；

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/86702d20b6140091664cd7ef.html