# 强制通风温度传感器辐射误差修正与软件设计

### 论文摘要

气候在不断改变的同时,对大气环境探测精度的要求也日趋提高,例如温度传感器观测的温度误差值要求低于0.1℃量级。在进行大气温度观测时,气象站普遍使用的温度传感器会受到太阳辐射的影响,使得采集到的气温比实际气温高,辐射误差接近0.9℃甚至更高。为提高温度传感器的测量精度,有必要设计高效的温度传感器防辐射罩来降低辐射误差。本文设计了一款双层强制通风温度传感器防辐射罩,运用计算流体动力学(CFD)的数值模拟法对基于该新型防辐射罩的温度传感器仿真分析,探究了在不同的太阳辐射强度、下垫面反射率、气流速度环境因素下温度传感器辐射误差变化。仿真结果表明:太阳辐射误差与太阳辐射强度、下垫面反射率呈单调递增关系,与气流速度呈单调递减关系。采用BP神经网络拟合CFD仿真值,求得辐射误差方程,从而可得到任意气流速度、下垫面反射率、太阳辐射强度等环境因素下强制通风温度传感器的辐射误差值。结果表明,CFD仿真值以及在BP神经网络中拟合的预测值的绝对误差小于0.0025℃,温度传感器的测量精度得到了大幅度的提升。为了便于查询历史温度数据,本文采用Bootstrap和AngularJS作为前端开发框架,Spring MVC作为后台开发框架,设计出一款基于B/S架构的历史温度查询与修正软件,该软件可实现气象站台信息管理、历史温度数据管理、实时气象数据查询等功能,同时用户也可以查询在不同环境因素下的辐射误差,进而完成温度测量值的修正。本文在历史温度数据管理模块实现了气象传感器数据的有偿使用,通过收费实现软件的盈利,进而有一定的资金去研究更多型号的传感器,获得更多的气象数据并存放在软件中供用户使用,形成正向效应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景与意义

- 1.2 地面温度传感器测量精度

- 1.2.1 基于百叶箱的温度传感器测量精度

- 1.2.2 基于自然通风防辐射罩的温度传感器测量精度

- 1.2.3 基于强制通风防辐射罩的温度传感器测量精度

- 1.3 本文主要研究内容

- 第二章 计算流体动力学基本原理

- 2.1 CFD的本质

- 2.2 CFD的求解过程

- 2.3 CFD的数值模拟方法分类

- 2.3.1 有限差分法

- 2.3.2 有限元法

- 2.3.3 有限体积法

- 2.4 CFD的控制方程

- 2.4.1 质量守恒方程

- 2.4.2 动量守恒方程

- 2.4.3 能量守恒方程

- 2.4.4 本构方程

- 2.4.5 状态方程

- 2.5 流体的基本特性

- 2.5.1 理想流体与黏性流体

- 2.5.2 流体热传导与扩散

- 2.5.3 可压缩流体与不可压缩流体

- 2.5.4 定常流与非定常流

- 2.5.5 层流与湍流

- 2.6 CFD软件Fluent介绍

- 2.6.1 软件构成

- 2.6.2 Fluent软件的常用算法

- 2.6.3 Fluent中数学模型

- 2.7 本章小结

- 第三章 强制通风温度传感器的计算流体力学分析

- 3.1 强制通风温度传感器防辐射罩设计

- 3.2 Pro/E建立几何模型

- 3.2.1 三维建模软件Pro/E简介

- 3.2.2 建模流程

- 3.3 使用ICEM CFD进行网格划分

- 3.3.1 ICEM CFD软件介绍

- 3.3.2 强制通风温度传感器防辐射罩的非结构化网格划分

- 3.4 Fluent参数设置

- 3.5 仿真结果分析

- 3.5.1 下垫面反射率、气流速度与辐射误差关系

- 3.5.2 太阳辐射强度、气流速度与辐射误差关系

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于BP神经网络的辐射误差修正算法

- 4.1 神经网络算法简介

- 4.2 基于BP神经网络拟合辐射误差修正方程

- 4.2.1 基于两个自变量的辐射误差修正方程

- 4.2.2 基于多个自变量的辐射误差修正方程

- 4.3 本章小结

- 第五章 基于Web的数据查询修正系统需求分析与设计

- 5.1 软件系统需求分析

- 5.2 软件开发技术需求分析与选型

- 5.2.1 软件开发语言选型

- 5.2.2 软件开发工具分析与选型

- 5.2.3 服务器框架类库的分析与选型

- 5.3 软件数据库系统需求分析与设计

- 5.3.1 数据库设计原则

- 5.3.2 MySQL数据库

- 5.3.3 数据库详细设计

- 5.4 本章小结

- 第六章 基于Web的温度数据查询与误差修正系统实现

- 6.1 主窗体界面介绍

- 6.2 用户登陆以及注册模块

- 6.3 用户信息管理模块

- 6.4 气象站台管理模块

- 6.5 辐射误差修正模块

- 6.6 数据管理模块

- 6.7 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 论文总结

- 7.2 创新点

- 7.3 研究与展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 史雪雪

导师: 刘清惓,徐波

关键词: 大气温度,强制通风温度传感器,太阳辐射误差,神经网络,网站

来源: 南京信息工程大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 气象学,计算机软件及计算机应用,自动化技术

单位: 南京信息工程大学

分类号: P414.5;TP212.11;TP311.52

DOI: 10.27248/d.cnki.gnjqc.2019.000267

总页数: 78

文件大小: 2683K

下载量: 25

### 相关论文文献

- [1].艾迈斯半导体推出的新款温度传感器兼顾高精度和超低功耗[J]. 变频器世界 2019(11)

- [2].温度传感器的应用研究[J]. 内江科技 2020(03)

- [3].异型温度传感器的校准研究[J]. 计量技术 2020(03)

- [4].用于变电站的RFID无线温度传感器[J]. 机械与电子 2020(07)

- [5].温度传感器的对比研究[J]. 内江科技 2019(09)

- [6].一体式温度传感器[J]. 传感器世界 2019(08)

- [7].一种温度传感器及动态校准方法[J]. 中国科技信息 2017(23)

- [8].一种面积小功耗低的温度传感器设计[J]. 集成电路应用 2018(04)

- [9].新生活[J]. 小康 2016(29)

- [10].一种自组网分布式无线温度传感器的设计[J]. 通信电源技术 2016(06)

- [11].提高管壳式换热器温度传感器测量精度的研究[J]. 自动化与仪表 2017(02)

- [12].探空温度传感器辐射误差修正的数值方法[J]. 计算机仿真 2017(03)

- [13].温度传感器DS18B20在教学中的研究与应用[J]. 赤子(上中旬) 2016(24)

- [14].温度传感器的研究和应用[J]. 现代制造技术与装备 2016(05)

- [15].某型充饱和蒸气式温度传感器中焊接波纹管的设计思路及方法[J]. 中国高新技术企业 2015(12)

- [16].数字化无线温度传感器的硬件设计[J]. 科技展望 2015(24)

- [17].借助温度传感器探究盐酸与NaHCO_3溶液混合时的热效应[J]. 中学化学教学参考 2017(05)

- [18].巧用感温卡的演示实验创意[J]. 化学教与学 2017(06)

- [19].基于单片机的空气质量监测系统设计[J]. 数码世界 2017(02)

- [20].利用智能手机外接温度传感器测定温度——智能手机上的中学物理实验创新[J]. 中学物理 2017(12)

- [21].Excel在温度传感器实验中的应用[J]. 时代教育 2017(05)

- [22].移动“垫”源[J]. 环境与生活 2017(08)

- [23].某型飞机滑油系统滑油温度传感器逆向工程研究[J]. 科学家 2017(14)

- [24].温控吊扇[J]. 科学启蒙 2015(Z2)

- [25].环境试验设备参数测量──温度传感器响应时间对测量结果的影响[J]. 环境技术 2020(04)

- [26].利用稀土材料研制温度传感器[J]. 传感器世界 2019(07)

- [27].温度传感器在家用燃气灶的应用研究[J]. 家用电器 2019(02)

- [28].野外基线温度传感器网络故障检测[J]. 电子测量技术 2019(19)

- [29].瑞士研发出可食用温度传感器解决食物保鲜难题仪表研发[J]. 功能材料信息 2017(05)

- [30].高响应速度光纤光栅海洋温度传感器设计与仿真研究[J]. 山东科学 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/86731402cf4ac2f22e4414c5.html