# 一体化可调照射角度工位灯论文和设计-王志雄

### 全文摘要

本实用新型公开了一体化可调照射角度工位灯，一体化可调照射角度工位灯，包括本体，所述本体的内部固定设置有LED灯，所述本体两端的上表面均设置有吊板，所述吊板的上表面固定设置有第一支架，所述第一支架的上端设置有吊杆，所述吊板的上表面在第一支架的一侧固定设置有螺纹杆，本实用新型通过在底座的下端设置有万向杆，万向杆与第二支架通过第一螺杆连接，工人在工位上需要调节照射角度时可以通过转动万向杆来调节工位灯对四周的照明方向，同时可以转动本体相对于万向杆的位置来调节工位灯相对于水平面的照射角度，通过设置万向杆来使工位灯照明的角度更加便于调节，使用者使用时更加方便，可见该实用新型，功能实用，适合广泛推广。

### 主设计要求

1.一体化可调照射角度工位灯，包括本体(1)，其特征在于：所述本体(1)的内部固定设置有LED灯(2)，所述本体(1)两端的上表面均设置有吊板(3)，所述吊板(3)的上表面固定设置有第一支架(4)，所述第一支架(4)的上端设置有吊杆(5)，所述吊板(3)的上表面在第一支架(4)的一侧固定设置有螺纹杆(6)，所述螺纹杆(6)的外表面通过螺纹连接有螺帽(7)，所述本体(1)上表面的中部固定设置有第二支架(8)，所述第二支架(8)的上端固定设置有万向杆(9)，所述万向杆(9)与第二支架(8)通过第一螺杆(10)固定连接，所述本体(1)内部的上表面固定设置有驱动器(11)，所述万向杆(9)的上端固定设置有底座(12)，所述底座(12)的上端设置有滑道(13)。

### 设计方案

1.一体化可调照射角度工位灯，包括本体(1)，其特征在于：所述本体(1)的内部固定设置有LED灯(2)，所述本体(1)两端的上表面均设置有吊板(3)，所述吊板(3)的上表面固定设置有第一支架(4)，所述第一支架(4)的上端设置有吊杆(5)，所述吊板(3)的上表面在第一支架(4)的一侧固定设置有螺纹杆(6)，所述螺纹杆(6)的外表面通过螺纹连接有螺帽(7)，所述本体(1)上表面的中部固定设置有第二支架(8)，所述第二支架(8)的上端固定设置有万向杆(9)，所述万向杆(9)与第二支架(8)通过第一螺杆(10)固定连接，所述本体(1)内部的上表面固定设置有驱动器(11)，所述万向杆(9)的上端固定设置有底座(12)，所述底座(12)的上端设置有滑道(13)。

2.根据权利要求1所述的一体化可调照射角度工位灯，其特征在于：所述本体(1)的下表面设置有格栅(14)或菱晶面板(15)或PC面板(16)，所述格栅(14)、菱晶面板(15)与PC面板(16)相对于本体(1)均为可拆卸结构。

3.根据权利要求1所述的一体化可调照射角度工位灯，其特征在于：所述本体(1)两端的上表面均开设有凹槽(17)，所述吊板(3)的下表面固定设置有与凹槽(17)相匹配的卡块(18)，所述吊板(3)与本体(1)通过凹槽(17)与卡块(18)滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一体化可调照射角度工位灯，其特征在于：所述第一支架(4)与吊杆(5)通过第二螺杆(19)固定连接，所述第一支架(4)的上表面开设有螺孔(20)。

5.根据权利要求1所述的一体化可调照射角度工位灯，其特征在于：所述螺纹杆(6)与第二支架(8)的上表面均低于吊杆(5)的上表面。

6.根据权利要求1所述的一体化可调照射角度工位灯，其特征在于：所述底座(12)的上端固定设置有滑块(21)，所述滑道(13)的下表面开设有与滑块(21)相匹配的滑槽(22)，所述滑道(13)与底座(12)通过滑槽(22)与滑块(21)滑动连接。

7.根据权利要求1所述的一体化可调照射角度工位灯，其特征在于：所述吊杆(5)相对于第一支架(4)为可拆卸结构，所述螺帽(7)相对于螺纹杆(6)为可拆卸结构，所述万向杆(9)相对于第二支架(8)为可拆卸结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一体化可调照射角度工位灯，具体地说是用于便于调节照射角度照明装置，属于照明装置技术领域。

背景技术

灯具，是指能透光、分配和改变光源光分布的器具，使光源可靠地发出光线，以满足人类从事各种活动时对光线需求的一种照明器具，现代的电气灯具除电光源部分外，还包括光学部件、电气部件和机械部件，现代灯具包括家居照明、商业照明、道路照明、观照明种照明等。

现有的工位灯在安装时都是利用固定结构支架将底座固定在相应的位置，这样一来灯具就会被支架固定住不能移动，在工位上当工人需要改变灯的照明角度现有的技术不能满足工人的需求，现有的工位灯不能根据使用者的需求来改变相应的照明角度，同时现有的工位灯的安装方式比较单一，都是采用钢丝吊装，钢丝吊装的灯不太稳定，当工位灯被风吹到时会晃动，灯光会产生严重的晃动，影响工人的工作，同时现有的灯具不能根据使用者的需求来选择不同安装方式，现有的灯具拼接的方式也比较复杂，安装时费时费力。

由于上述传统的工位灯照射角度不可调节存在的问题，因此为了更加便于工人在使用时根据需求调节照射角度，同时满足不同环境下需要不同的安装方式，故此设计次产品。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的不足，提供用于照明装置，其结构简单，设计合理。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

按照本实用新型提供的技术方案：一体化可调照射角度工位灯，包括本体，所述本体的内部固定设置有LED灯，所述本体两端的上表面均设置有吊板，所述吊板的上表面固定设置有第一支架，所述第一支架的上端设置有吊杆，所述吊板的上表面在第一支架的一侧固定设置有螺纹杆，所述螺纹杆的外表面通过螺纹连接有螺帽，所述本体上表面的中部固定设置有第二支架，所述第二支架的上端固定设置有万向杆，所述万向杆与第二支架通过第一螺杆固定连接，所述本体内部的上表面固定设置有驱动器，所述万向杆的上端固定设置有底座，所述底座的上端设置有滑道。

作为本实用新型的进一步改进，所述本体的下表面设置有格栅或菱晶面板或PC面板，所述格栅、菱晶面板与PC面板相对于本体均为可拆卸结构。

作为本实用新型的进一步改进，所述本体两端的上表面均开设有凹槽，所述吊板的下表面固定设置有与凹槽相匹配的卡块，所述吊板与本体通过凹槽与卡块滑动连接。

作为本实用新型的进一步改进，所述第一支架与吊杆通过第二螺杆固定连接，所述第一支架的上表面开设有螺孔。

作为本实用新型的进一步改进，所述螺纹杆与第二支架的上表面均低于吊杆的上表面。

作为本实用新型的进一步改进，所述底座的上端固定设置有滑块，所述滑道的下表面开设有与滑块相匹配的滑槽，所述滑道与底座通过滑槽与滑块滑动连接。

作为本实用新型的进一步改进，所述吊杆相对于第一支架为可拆卸结构，所述螺帽相对于螺纹杆为可拆卸结构，所述万向杆相对于第二支架为可拆卸结构。

本实用新型与现有技术相比，具有如下优点：

1)、本实用新型通过在底座的下端设置有万向杆，万向杆与第二支架通过第一螺杆连接，工人在工位上需要调节照射角度时可以通过转动万向杆来调节工位灯对四周的照明方向，同时可以转动本体相对于万向杆的位置来调节工位灯相对于水平面的照射角度，通过设置万向杆来使工位灯照明的角度更加便于调节，使用者使用时更加方便。

2)、本实用新型通过在本体的上端设置有吊板，吊板与本体通过凹槽和卡块连接，在吊板的上端设置有螺纹杆与吊杆，通过螺纹杆上端连接有螺帽可以实现钢丝吊装，通过吊杆上端的螺孔，可以实现吸顶安装和螺纹钢吊装，这样一来使用者便可以根据自己的需求来选择不同的安装方式，同时吊板相对与本体为可拆卸结构，安装与拆卸均通过凹槽与卡块安装更加方便快捷。

3)、本实用新型通过在本体的下表面设置有格栅或菱晶面板或PC面板,并且格栅、菱晶面板与PC面板相对于本体均为可拆卸结构，使用者可以根据使用的环境不同来选择不同的面板，格栅在灯具中具有防眩光的的作用，使用者在这种灯光下不会有眩目的感觉，而经过菱晶面板折射后发出的光源更加柔和会减少对使用者眼部的伤害。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图2为本实用新型的侧面结构示意图。

图3为本实用新型正面结构示意图。

图4为本实用新型底座整体结构示意图。

图5为本实用新型底座与滑道连接结构示意图。

图中：1、本体；2、LED灯；3、吊板；4、第一支架；5、吊杆；6、螺纹杆；7、螺帽；8、第二支架；9、万向杆；10、第一螺杆；11、驱动器；12、底座；13、滑道；14、格栅；15、菱晶面板；16、PC面板；17、凹槽；18、卡块；19、第二螺杆；20、螺孔；21、滑块；22、滑槽。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-5所示，一体化可调照射角度工位灯，包括本体1，所述本体1的内部固定设置有LED灯2，所述本体1两端的上表面均设置有吊板3，所述吊板3的上表面固定设置有第一支架4，所述第一支架4的上端设置有吊杆5，所述吊板3的上表面在第一支架4的一侧固定设置有螺纹杆6，所述螺纹杆6的外表面通过螺纹连接有螺帽7，所述本体1上表面的中部固定设置有第二支架8，所述第二支架8的上端固定设置有万向杆9，所述万向杆9与第二支架8通过第一螺杆10固定连接，所述本体1内部的上表面固定设置有驱动器11，所述万向杆9的上端固定设置有底座12，所述底座12的上端设置有滑道13。

如图1所示，其中，所述本体1的下表面设置有格栅14或菱晶面板15或PC面板16，所述格栅14、菱晶面板15与PC面板16相对于本体1均为可拆卸结构，使用者可以根据使用环境的不同和使用者需求的不同来选择不同的面板，以达到改善LED灯2发出的光源，从而减少光源对工人眼睛的损害。

如图2所示，其中，所述本体1两端的上表面均开设有凹槽17，所述吊板3的下表面固定设置有与凹槽17相匹配的卡块18，所述吊板3与本体1通过凹槽17与卡块18滑动连接，通过在本体1的上表面设置有凹槽17，在吊板3的下表面设置有卡块18，更加便于吊板3与本体1之间的安装与拆卸。

如图2所示，其中，所述第一支架4与吊杆5通过第二螺杆19连接，所述第一支架4的上表面开设有螺孔20，第一支架4与吊杆5之间通过第二螺杆19连接，通过调节第二螺杆19的松紧度可以转动本体1相对与地面的倾斜角度从而可以调节灯光的照明角度，通过在第一支架4的上表面设置有螺孔20，通过螺孔20可以实现吸顶安装与螺纹钢吊装两种安装方式。

如图2所示，其中，所述螺纹杆6与第二支架8的上表面均低于吊杆5的上表面，以防止在本体1进行吸顶安装时螺纹杆6与第二支架8的上端过高而接触到墙体，从而无法实现吸顶安装。

如图5所示，其中，所述底座12的上端固定设置有滑块21，所述滑道13的下表面开设有与滑块相21匹配的滑槽22，所述滑道13与底座12通过滑槽22与滑块21滑动连接，通过设置有滑槽22与滑块21两个结构的相互配合，从而可以实现底座12在滑轨上进行左右移动，以便根据使用者的照明位置的不同而移动LED灯2。

如图3所示，其中所述吊杆5相对于第一支架4为可拆卸结构，所述螺帽7相对于螺纹杆6为可拆卸结构，所述万向杆9相对于第二支架8为可拆卸结构，设置吊杆5、螺帽7、万向杆9这些可拆卸结构以便使用者根据自己需求的不同来选择相应的结构进行拼装，从而可以选择不同的安装方式。

需要说明的是，本实用新型为一体化可调照射角度工位灯，使用者可选择不同的安装方式，如果需要可调照射角度的安装，可以将本体1通过第一螺杆10与万向杆9连接起来同时将底座12通过滑槽22、滑块21与滑道13滑动连接起来，这样一来安装好以后的LED灯2可以通过转动万向杆9来调节灯光照射的角度，同时LED灯2也可以在滑道13的下表面左右移动这样更加便于调节灯光，也可以选择将吊板3通过凹槽17、卡块18与本体1连接起来通过吊杆5上端的螺孔20可以实现吸顶安装与螺纹钢吊装，使用者可以根据需求不同选择不同的安装方式，更加能满足客户的需求，同时在使用时使用者可以根据使用环境和需求不同选择不同的面板安装在本体1的下表面，可供选择的面板包括格栅14、菱晶面板15、PC面板16，不同的面板对灯光有不同的处理效果，格栅14可以防眩光，经过菱晶面板15处理后的光源更加柔和不会工人的眼睛造成损害。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822257275.X

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209116131U

授权时间:20190716

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V17/12;F21V17/16;F21V21/29;F21V11/02;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:苏州光景照明科技有限公司

第一申请人:苏州光景照明科技有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区太平街道金澄路88号7楼709、711、713、715室

发明人:王志雄;郑身钦

第一发明人:王志雄

当前权利人:苏州光景照明科技有限公司

代理人:常莹莹

代理机构:32231

代理机构编号:常州佰业腾飞专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/87335108b3b9ba328b966648.html