# 免疫组化抗体试剂收纳盒论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于，包括：背景板，多个横向隔板，从上到下水平的设置在背景板上，多个纵向隔板，设置在横向隔板前端，将横向隔板上分隔成多个试剂瓶容纳区域，磨砂板，设置在每个容纳区域的前端。本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，由于采用横向隔板和多个纵向隔板形成了试剂瓶容纳区域，容纳区域中左右两边都有挡板，防止试剂瓶侧翻。

### 主设计要求

1.一种免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于，包括：背景板，多个横向隔板，从上到下水平的设置在背景板上，多个纵向隔板，设置在横向隔板前端，将横向隔板上分隔成多个试剂瓶容纳区域，磨砂板，设置在每个所述容纳区域的前端。

### 设计方案

1.一种免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于，包括：

背景板，

多个横向隔板，从上到下水平的设置在背景板上，

多个纵向隔板，设置在横向隔板前端，

将横向隔板上分隔成多个试剂瓶容纳区域，

磨砂板，设置在每个所述容纳区域的前端。

2.如权利要求1所述的免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于：

在背景板的底端，还具有纵向设置的标签槽。

3.如权利要求2所述的免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于：

标签槽的一个侧壁为背景板底端的壁，标签槽的另一个壁为向外伸出反L形壁，标签槽的开口向上。

4.如权利要求3所述的免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于：

其中，所述标签槽的反L形壁上具有至少一个U形缺口。

5.如权利要求2所述的免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于：

其中，所述标签槽的反L形壁的上侧边缘具有锯齿。

6.如权利要求2所述的免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于：

其中，标签槽的一个侧壁为背景板底端的壁，标签槽的另一个壁为向外伸出的反C形壁，标签槽的开口向两侧。

7.如权利要求6所述的免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于：

其中，所述标签槽的反C形壁的左开口或者右开口处，具有一个U形缺口。

8.如权利要求6所述的免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于：

其中，所述标签槽的反C形壁的左开口和右开口处，各具有一个U形缺口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种免疫组化抗体试剂收纳盒，属于实验室用品领域。

背景技术

免疫组化抗体试剂是病理科开展病理诊断的基础，免疫组化相关抗体试剂品种多达上百种，目前大多由相关技术人员人工整理后放入冰箱，因此需要经常性的整理而且又不容易找到所需要的抗体试剂，另外瓶子底盘小，容易倾倒，影响工作进度。并且当试剂盒平放在冰箱中的时候，需要将试剂盒整个抽出，才能看到试剂的名称或者应用的实验范围。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种免疫组化抗体试剂收纳盒，以更加方便的找到试剂所在的位置。

本实用新型采用了如下技术方案：

一种免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于，包括：背景板，多个横向隔板，从上到下水平的设置在背景板上，多个纵向隔板，设置在横向隔板前端，将横向隔板上分隔成多个试剂瓶容纳区域，磨砂板，设置在每个所述容纳区域的前端。

进一步，本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，还可以具有这样的特征：在背景板的底端，还具有纵向设置的标签槽。

进一步，本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，还可以具有这样的特征：标签槽的一个侧壁为背景板底端的壁，标签槽的另一个壁为向外伸出反L形壁，标签槽的开口向上。

进一步，本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，还可以具有这样的特征：其中，标签槽的反L形壁上具有至少一个U形缺口。

进一步，本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，还可以具有这样的特征：其中，标签槽的反L形壁的上侧边缘具有锯齿。

进一步，本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，还可以具有这样的特征：其中，标签槽的一个侧壁为背景板底端的壁，标签槽的另一个壁为向外伸出的反C形壁，标签槽的开口向两侧。

进一步，本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，还可以具有这样的特征：其中，标签槽的反C形壁的左开口或者右开口处，具有一个U形缺口。

进一步，本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，还可以具有这样的特征：其中，标签槽的反C形壁的左开口和右开口处，各具有一个U形缺口。

实用新型的有益效果

本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，由于采用横向隔板和多个纵向隔板形成了试剂瓶容纳区域，容纳区域中左右两边都有挡板，防止试剂瓶侧翻。

进一步，由于每个试剂瓶容纳区域对应设置一个磨砂板，用于记录试剂名称，方便寻找。

进一步，由于设置了标签槽，并且在标签槽的开口处设置锯齿，因此可以方便的用普通的纸写好试剂信息后，即使纸张的形状不规则，也可以在插入后方便的用锯齿撕齐。这样一方面可以对整个试剂架进行大类别的标记，另一方面，也便于实验人员就地取材，进行试剂的标记。

进一步，在标签槽设置了U形制品，便于取出标签进行补充记录，或者替换标签。

附图说明

图1是免疫组化抗体试剂收纳盒的主视图；

图2是免疫组化抗体试剂收纳盒的左视图；

图3是一个实施例中的标签槽的结构示意图；

图4是另一个实施例中的标签槽的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图来说明本实用新型的具体实施方式。

<实施例一>

如图1、图2和图3所示，免疫组化抗体试剂收纳盒，其特征在于，包括：背景板11、多个横向隔板12、多个纵向隔板14以及磨砂板13。

多个横向隔板12横向安装在背景板11上。多个纵向隔板14，设置在横向隔板12上，纵向隔板将横向隔板12上分隔成多个试剂瓶容纳区域，

磨砂板13，设置在每个容纳区域的前端。用于记录试剂名称，方便寻找。

如图2所示，在背景板11的底端，还具有纵向设置的标签槽21。

如图3所示，标签槽21的一个侧壁为背景板11底端的壁，标签槽21的另一个壁为向外伸出反L形壁22，标签槽21的开口向上。

背景板11为带有深色的背景，前面的多个横向隔板12、多个纵向隔板14和标签槽21都采用透明的材质，方面观察试剂和标签。

标签槽21的反L形壁上具有至少一个U形缺口，以方便将放入标签槽21中的纸质标签取出来。

标签槽21的反L形壁22的上侧边缘具有锯齿。当制作标签的用纸较大时，比如使用A4纸来制作标签时，可以将A4纸先插入到标签槽21，然后沿锯齿方向撕下，在锯齿的帮助下，方便将A4纸裁成合适大小的标签。

<实施例二>

本实施方式的背景板11、多个横向隔板12、多个纵向隔板14以及磨砂板13的结构与实施例一相同，区别之处在于标签槽的结构。

如图4所示，标签槽31的一个侧壁为背景板11底端的壁，标签槽31的另一个壁为向外伸出的反C形壁32，标签槽31在左右两侧开口。

标签槽的反C形壁的左开口和右开口处，各具有一个U形缺口。在其它的实施方式中，也可以设置为标签槽的反C形壁的左开口或者右开口处，具有一个U形缺口。

将合适大小的标签从标签槽31的开口插入。

本实用新型的免疫组化抗体试剂收纳盒，采用了横向隔板和多个纵向隔板形成了试剂瓶容纳区域，容纳区域中左右两边都有挡板，防止试剂瓶侧翻。并且由于各个试剂瓶都是纵向排列，便于快速找到试剂瓶所在的位置。

由于每个试剂瓶容纳区域对应设置一个磨砂板，用于记录试剂名称，更加方便寻找。

进一步，由于设置了标签槽，并且在标签槽的开口处设置锯齿，因此可以方便的用普通的纸写好试剂信息后，即使纸张的形状不规则，也可以在插入后方便的用锯齿撕齐。这样一方面可以对整个试剂架进行大类别的标记，在冰箱里有大量的收纳盒时，可以先找大类别或者特殊标记，缩小查找范围。另一方面，也便于实验人员就地取材，进行试剂的标记。

进一步，在标签槽设置了U形制品，便于取出标签进行补充记录，或者替换标签。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920294458.0

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209739633U

授权时间:20191206

主分类号:B65D25/06

专利分类号:B65D25/06;B65D85/30;B65D77/04;B65D77/28

范畴分类:34B;

申请人:杭州百殷生物科技有限公司

第一申请人:杭州百殷生物科技有限公司

申请人地址:310000 浙江省杭州市余杭区良渚街道吴家厍村1幢401室

发明人:汪鹏;刘恒生;刘天芝

第一发明人:汪鹏

当前权利人:杭州百殷生物科技有限公司

代理人:冯子玲

代理机构:31253

代理机构编号:上海精晟知识产权代理有限公司 31253

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/873da51cc53d42e2e79c371b.html