# 汽车线性与非线性悬架系统动特性分析

### 论文摘要

通过汽车7自由度整车的物理模型和动力学方程,应用MATLAB/SIMULINK建立了汽车7自由度线性和非线性悬架仿真模型,通过线性和非线性悬架对比分析来研究悬架系统的动特性,进而分析汽车的行驶平顺性.结果表明:非线性刚度悬架相对于线性悬架的前轮动荷载降低了15. 6%,后轮动荷载降低了12. 1%,且非线性阻尼悬架相对于线性悬架也有一定的降低;通过频谱可以看出软弹簧的加速度功率谱密度的峰值和汽车的振动能量都要小于线性和硬弹簧,汽车的行驶平顺性明显提高.

### 论文目录

- 1 非线性悬架特性

- 2 悬架的仿真

- 2.1 汽车7自由度的物理模型

- 2.2 汽车7自由度的仿真模型

- 3 数据分析

- 3.1 动荷载的均方根值分析

- 3.2 频谱分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 云超,贾宏玉

关键词: 汽车悬架,动特性,频谱

来源: 内蒙古科技大学学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业

单位: 内蒙古科技大学土木工程学院

基金: 内蒙古自治区自然科学基金资助项目(2018LH01006)

分类号: U463.33

DOI: 10.16559/j.cnki.2095-2295.2019.04.018

页码: 399-403

总页数: 5

文件大小: 1093K

下载量: 137

### 相关论文文献

- [1].液压互联馈能悬架工作模式设计与试验研究[J]. 振动与冲击 2020(05)

- [2].电磁复合式馈能悬架半主动控制研究[J]. 中国科技论文 2020(02)

- [3].面向新能源汽车的悬架振动能量回收在线控制方法[J]. 西安交通大学学报 2020(04)

- [4].轻型商用车悬架匹配[J]. 汽车实用技术 2020(05)

- [5].用于车辆非线性液压悬架的径向基函数神经网络控制优化与仿真[J]. 中国工程机械学报 2020(02)

- [6].主被动一体悬架构型的多目标粒子群最优控制[J]. 控制理论与应用 2020(03)

- [7].一汽校车与宇通校车的悬架K特性试验对比[J]. 汽车实用技术 2020(08)

- [8].自适应液压悬架研究[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [9].乘用车悬架系统螺栓装配质量影响因素分析[J]. 汽车工艺与材料 2020(02)

- [10].乘用车悬架系统道路模拟试验台的研究[J]. 汽车文摘 2020(06)

- [11].液压互联式馈能悬架多模式切换与试验研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2020(01)

- [12].具有双层控制结构的馈能悬架输出反馈控制策略[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [13].某乘用车前部悬架控制臂轻量化设计[J]. 现代制造工程 2020(08)

- [14].基于虚拟样机技术的悬架动力学仿真分析[J]. 时代汽车 2020(14)

- [15].轻卡悬架系统性能设计计算方法[J]. 汽车实用技术 2020(16)

- [16].乘用车悬架系统道路模拟试验技术[J]. 汽车工程师 2020(08)

- [17].负刚度和空气弹簧并联的悬架系统的亚谐共振[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [18].基于空气弹簧的机电悬架模糊控制技术研究[J]. 车辆与动力技术 2020(03)

- [19].高强度悬架簧用弹簧钢线材生产实践[J]. 冶金管理 2020(19)

- [20].简述车用电控悬架的分类与应用[J]. 拖拉机与农用运输车 2019(02)

- [21].基于路面激励自适应的液电馈能悬架动力学性能协调控制[J]. 农业工程学报 2019(06)

- [22].主动变结构悬架研究现状综述[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [23].汽车馈能悬架技术研究综述[J]. 汽车实用技术 2019(16)

- [24].一种馈能型混合悬架的多模式协调控制[J]. 中国机械工程 2018(11)

- [25].一种新型液-电馈能式悬架系统的设计与研究[J]. 汽车工程 2018(05)

- [26].“架”轻就熟——悬架的正确使用及养护[J]. 汽车与驾驶维修(汽车版) 2012(03)

- [27].馈能悬架技术研究综述[J]. 科学技术与工程 2018(30)

- [28].液压互联式馈能悬架建模与优化设计[J]. 农业机械学报 2017(01)

- [29].车辆主动惯容式动力吸振悬架系统研究[J]. 振动与冲击 2017(01)

- [30].纯电动汽车纵臂悬架系统性能优化仿真[J]. 汽车实用技术 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/87666e74c2ecb98a95ca3fd2.html