# 一种食品加工用干燥装置论文和设计-陈德银

### 全文摘要

本实用新型公开了一种食品加工用干燥装置，包括箱体，所述箱体内部的底端固定安装有第一风扇，所述第一风扇设置的数量为两个，所述箱体内部的靠底端位置固定安装有漏孔板，所述漏孔板的底端固定安装有电加热器，所述电加热器设置的数量为五个，所述漏孔板顶端的靠中间位置固定安装有转盘，所述转盘的顶端固定安装有支撑柱，所述支撑柱的左右两侧均固定安装有放置板。该食品加工用干燥装置，通过第一风扇、电加热器、漏孔板、第二风扇、导风管、防尘网板、电动推杆和挡板的配合使用，使本装置具有对食品高效干燥的功能，同时可避免本装置因内部气体不流通而出现食品变质的情况，从而提高了本装置的实用性。

### 主设计要求

1.一种食品加工用干燥装置，包括箱体(6)，其特征在于：所述箱体(6)内部的底端固定安装有第一风扇(2)，所述第一风扇(2)设置的数量为两个，所述箱体(6)内部的靠底端位置固定安装有漏孔板(4)，所述漏孔板(4)的底端固定安装有电加热器(3)，所述电加热器(3)设置的数量为五个，所述漏孔板(4)顶端的靠中间位置固定安装有转盘(5)，所述转盘(5)的顶端固定安装有支撑柱(15)，所述支撑柱(15)的左右两侧均固定安装有放置板(8)，所述放置板(8)设置的总数量为八个，所述放置板(8)内部的顶端开设有通孔(13)，所述通孔(13)设置的数量为两个，所述放置板(8)的顶端均活动安装有隔板(14)，所述隔板(14)的底端贯穿通孔(13)并延伸至通孔(13)的内部，所述箱体(6)内部的左右两侧均固定安装有铝制保温板(7)，所述箱体(6)内部顶端的靠左右两侧位置均固定安装有紫外线杀菌灯(12)，所述箱体(6)顶端的靠中间位置固定安装有导风管(10)，所述导风管(10)的底端贯穿箱体(6)并延伸至箱体(6)的内部，所述导风管(10)的底端固定安装有防尘网板(11)，所述防尘网板(11)的底端固定安装有第二风扇(9)，所述箱体(6)顶端的左右两侧均固定安装有电动推杆(22)，所述电动推杆(22)的顶端固定安装有挡板(23)，所述挡板(23)底端的靠中间位置和导风管(10)接触；所述箱体(6)底端的左右两侧均固定安装有底座(1)，所述箱体(6)后端的靠底部位置固定安装有通风窗(17)，所述箱体(6)的前表面通过合页活动安装有门体(21)，所述门体(21)前表面的靠左侧位置固定安装有把手(18)。

### 设计方案

1.一种食品加工用干燥装置，包括箱体(6)，其特征在于：所述箱体(6)内部的底端固定安装有第一风扇(2)，所述第一风扇(2)设置的数量为两个，所述箱体(6)内部的靠底端位置固定安装有漏孔板(4)，所述漏孔板(4)的底端固定安装有电加热器(3)，所述电加热器(3)设置的数量为五个，所述漏孔板(4)顶端的靠中间位置固定安装有转盘(5)，所述转盘(5)的顶端固定安装有支撑柱(15)，所述支撑柱(15)的左右两侧均固定安装有放置板(8)，所述放置板(8)设置的总数量为八个，所述放置板(8)内部的顶端开设有通孔(13)，所述通孔(13)设置的数量为两个，所述放置板(8)的顶端均活动安装有隔板(14)，所述隔板(14)的底端贯穿通孔(13)并延伸至通孔(13)的内部，所述箱体(6)内部的左右两侧均固定安装有铝制保温板(7)，所述箱体(6)内部顶端的靠左右两侧位置均固定安装有紫外线杀菌灯(12)，所述箱体(6)顶端的靠中间位置固定安装有导风管(10)，所述导风管(10)的底端贯穿箱体(6)并延伸至箱体(6)的内部，所述导风管(10)的底端固定安装有防尘网板(11)，所述防尘网板(11)的底端固定安装有第二风扇(9)，所述箱体(6)顶端的左右两侧均固定安装有电动推杆(22)，所述电动推杆(22)的顶端固定安装有挡板(23)，所述挡板(23)底端的靠中间位置和导风管(10)接触；

所述箱体(6)底端的左右两侧均固定安装有底座(1)，所述箱体(6)后端的靠底部位置固定安装有通风窗(17)，所述箱体(6)的前表面通过合页活动安装有门体(21)，所述门体(21)前表面的靠左侧位置固定安装有把手(18)。

2.根据权利要求1所述的一种食品加工用干燥装置，其特征在于：所述把手(18)的表面包裹有防滑垫(1801)。

3.根据权利要求1所述的一种食品加工用干燥装置，其特征在于：所述箱体(6)前表面的靠底端位置开设有电源插孔(20)。

4.根据权利要求3所述的一种食品加工用干燥装置，其特征在于：所述箱体(6)前表面对应电源插孔(20)的顶端固定安装有控制按钮(19)。

5.根据权利要求1所述的一种食品加工用干燥装置，其特征在于：所述通风窗(17)的后端固定安装有过滤网(16)。

6.根据权利要求3所述的一种食品加工用干燥装置，其特征在于：所述电源插孔(20)的输入端通过导线与外接电源电性连接，所述电源插孔(20)的输出端通过导线与控制按钮(19)电性连接，所述控制按钮(19)通过导线分别与第一风扇(2)、电加热器(3)、第二风扇(9)和紫外线杀菌灯(12)电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及食品加工技术领域，具体为一种食品加工用干燥装置。

背景技术

食品加工，是指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动，是广义农产品加工业的一种类型。

随着时代的不断发展，食品加工用干燥装置已逐渐成为食品加工中常用的装置之一，然而目前市场上所流通的食品加工装置却存在一定的弊端，众所周知，食品加工的干燥过程中，装置内部的通风性尤为重要，但是目前市场上所流通的食品加工用干燥装置却疏忽了这一点，而且加工完成的食品也无法对其进行杀菌。因此，我们提出一种食品加工用干燥装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种食品加工用干燥装置，以解决上述背景技术中提出的目前市场上所流通的食品加工装置存在一定的弊端，众所周知，食品加工的干燥过程中，装置内部的通风性尤为重要，但是目前市场上所流通的食品加工用干燥装置却疏忽了这一点，而且加工完成的食品也无法对其进行杀菌的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种食品加工用干燥装置，包括箱体，所述箱体内部的底端固定安装有第一风扇，所述第一风扇设置的数量为两个，所述箱体内部的靠底端位置固定安装有漏孔板，所述漏孔板的底端固定安装有电加热器，所述电加热器设置的数量为五个，所述漏孔板顶端的靠中间位置固定安装有转盘，所述转盘的顶端固定安装有支撑柱，所述支撑柱的左右两侧均固定安装有放置板，所述放置板设置的总数量为八个，左右两个放置板相背一侧的内部均开设有通孔，所述通孔设置的数量为两个，左右两个放置板相背一侧的靠顶端位置均活动安装有隔板，所述隔板的底端贯穿通孔并延伸至通孔的内部，所述箱体内部的左右两侧均固定安装有铝制保温板，所述箱体内部顶端的靠左右两侧位置固定安装有紫外线杀菌灯，所述箱体顶端的靠中间位置固定安装有导风管，所述导风管的底端贯穿箱体并延伸至箱体的内部，所述导风管的底端固定安装有防尘网板，所述防尘网板的底端固定安装有第二风扇，所述箱体顶端的左右两侧均固定安装有电动推杆，所述电动推杆的顶端固定安装有挡板。

所述箱体底端的左右两侧均固定安装有底座，所述箱体后端的靠底部位置固定安装有通风窗，所述箱体的前表面通过合页活动安装有门体，所述门体前表面的靠左侧位置固定安装有把手。

优选的，所述把手的表面包裹有防滑垫。

优选的，所述箱体前表面的靠底端位置开设有电源插孔。

优选的，所述箱体前表面对应电源插孔的顶端固定安装有控制按钮。

优选的，所述通风窗的后端固定安装有过滤网。

优选的，所述电源插孔的输入端通过导线与外接电源电性连接，所述电源插孔的输出端通过导线与控制按钮电性连接，所述控制按钮通过导线分别与第一风扇、电加热器、第二风扇和紫外线杀菌灯电性连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

该食品加工用干燥装置，通过第一风扇、电加热器、漏孔板、第二风扇、导风管、防尘网板、电动推杆和挡板的配合使用，使本装置具有对食品高效干燥的功能，同时可避免本装置因内部气体不流通而出现食品变质的情况，从而提高了本装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型的内部结构示意图；

图2为本实用新型的后视图；

图3为本实用新型的主视图；

图4为本实用新型的图1中A的局部放大图。

图中：1、底座；2、第一风扇；3、电加热器；4、漏孔板；5、转盘；6、箱体；7、铝制保温板；8、放置板；9、第二风扇；10、导风管；11、防尘网板；12、紫外线杀菌灯；13、通孔；14、隔板；15、支撑柱；16、过滤网；17、通风窗；18、把手；1801、防滑垫；19、控制按钮；20、电源插孔；21、门体；22、电动推杆；23、挡板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种食品加工用干燥装置，包括箱体6，箱体6内部的底端固定安装有第一风扇2，第一风扇2设置的数量为两个，箱体6内部的靠底端位置固定安装有漏孔板4，漏孔板4的底端固定安装有电加热器3，电加热器3设置的数量为五个，漏孔板4顶端的靠中间位置固定安装有转盘5，转盘5的顶端固定安装有支撑柱15，支撑柱15的左右两侧均固定安装有放置板8，放置板8设置的总数量为八个，左右两个放置板8相背一侧的内部均开设有通孔13，通孔13设置的数量为两个，左右两个放置板8相背一侧的靠顶端位置均活动安装有隔板14，隔板14的底端贯穿通孔13并延伸至通孔13的内部，箱体6内部的左右两侧均固定安装有铝制保温板7，箱体6内部顶端的靠左右两侧位置固定安装有紫外线杀菌灯12，箱体6顶端的靠中间位置固定安装有导风管10，导风管10的底端贯穿箱体6并延伸至箱体6的内部，导风管10的底端固定安装有防尘网板11，防尘网板11的底端固定安装有第二风扇9。

箱体6底端的左右两侧均固定安装有底座1，箱体6后端的靠底部位置固定安装有通风窗17，箱体6的前表面通过合页活动安装有门体21，门体21前表面的靠左侧位置固定安装有把手18。

本实用新型中：把手18的表面包裹有防滑垫1801，当使用人员使用把手18打开门体21时，防滑垫1801可增加使用人员手部和把手18之间的摩擦力。

本实用新型中：箱体6前表面的靠底端位置开设有电源插孔20，电源插孔20是指将外接电源以交流电的方式传导至本装置，为本装置提供电源。

本实用新型中：箱体6前表面对应电源插孔20的顶端固定安装有控制按钮19，控制按钮19是一种结构简单、应用广泛的主令电器，通过控制按钮19，将使用人员的输出命令传导至本装置。

本实用新型中：通风窗17的后端固定安装有过滤网16，通过安装有过滤网16，避免杂质进入本装置的内部。

本实用新型中：电源插孔20的输入端通过导线与外接电源电性连接，电源插孔20的输出端通过导线与控制按钮19电性连接，控制按钮19通过导线分别与第一风扇2、电加热器3、第二风扇9和紫外线杀菌灯12电性连接。

工作原理：使用前，使用人员先检查本装置内部设备的安全性，使用时，使用人员先利用电源插孔20外接电源为本装置提供电能，然后使用人员利用把手18打开门体21，随后使用人员将所需干燥的食品放置于放置板8顶部的表面，在此之前，使用人员还可根据食品的规格大小，将隔板14插入合适的通孔13内部，以达到对食品进行限位，随后关闭门体21，利用控制按钮19使得第一风扇2、电加热器3、第二风扇9、电动推杆22和紫外线杀菌灯12开始工作，电加热器3散发热量，此时第一风扇2加速热气在本装置内部由下而上运动，同时第二风扇9可将本装置内部的气体经导风管10抽出本装置的外部，此时电动推杆22周期性升高降低，使得挡板23周期性与导风管10接触，当挡板23与导风管10接触时，此时尽可能的避免热量流失，此时本装置内部的热量尽可能的达到饱和状态，以加快对食品的干燥速度，当电动推杆22再次升高后，挡板23与导风管10分离，此时饱和后的热量与气体可经导风管10流出，以避免本装置出现内部温度过高和空气堵塞的情况。

综上所述：该食品加工用干燥装置，通过第一风扇2、电加热器3、漏孔板4、第二风扇9、导风管10、防尘网板11、电动推杆22和挡板23的配合使用，使本装置具有对食品高效干燥的功能，同时可避免本装置因内部气体不流通而出现食品变质的情况，从而提高了本装置的实用性。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920019002.3

申请日:2019-01-06

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209484984U

授权时间:20191011

主分类号:F26B 11/18

专利分类号:F26B11/18;F26B21/00;F26B21/06;F26B25/00;F26B25/02;F26B25/18;F26B25/12;A61L2/10;A23L3/40

范畴分类:35E;

申请人:麦考林健康科技（上海）有限公司

第一申请人:麦考林健康科技（上海）有限公司

申请人地址:202150 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢三层H区370室（上海市崇明工业园区）

发明人:陈德银

第一发明人:陈德银

当前权利人:麦考林健康科技（上海）有限公司

代理人:赵荣

代理机构:34126

代理机构编号:合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/879456f7df85b535471f00ff.html