# 一种具有超薄驱动电源的方舱灯论文和设计-王超

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有超薄驱动电源的方舱灯，包括前框体和背板；前框体的后端开设有安装槽，前框体的前端开设有与安装槽连通的出光口，出光口的开口面积小于安装槽所覆盖的面积；前框体的后端设置有至少一条位于安装槽内的分隔条，分隔条将安装槽分隔为电源安装槽和发光安装槽；电源安装槽内安装有电源组件，电源组件包括电源电路板及导热硅胶体；发光安装槽内安装有发光体组件。本实用新型中，电源电路板通过导热硅胶体进行喷封设置，电源电路板所产生的热能可通过导热硅胶体传递到前框体上，如此，既可提高电源电路板的防震性，又可保证电源电路板的散热性能。

### 主设计要求

1.一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：包括前框体(1)和背板(2)；前框体(1)的后端开设有安装槽，前框体(1)的前端开设有与安装槽连通的出光口(3)，出光口(3)的开口面积小于安装槽所覆盖的面积；前框体(1)的后端设置有至少一条位于安装槽内的分隔条(6)，分隔条(6)将安装槽分隔为电源安装槽(4)和发光安装槽(5)；电源安装槽(4)内安装有电源组件，电源组件包括电源电路板(7)及包裹在电源电路板(7)外围的导热硅胶体(8)；发光安装槽(5)内安装有与电源电路板(7)电性连接的发光体组件；背板(2)连接在前框体(1)的后端且可封闭安装槽的后端，使得：发光体组件抵接在发光安装槽(5)槽底。

### 设计方案

1.一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：包括前框体(1)和背板(2)；前框体(1)的后端开设有安装槽，前框体(1)的前端开设有与安装槽连通的出光口(3)，出光口(3)的开口面积小于安装槽所覆盖的面积；前框体(1)的后端设置有至少一条位于安装槽内的分隔条(6)，分隔条(6)将安装槽分隔为电源安装槽(4)和发光安装槽(5)；

电源安装槽(4)内安装有电源组件，电源组件包括电源电路板(7)及包裹在电源电路板(7)外围的导热硅胶体(8)；

发光安装槽(5)内安装有与电源电路板(7)电性连接的发光体组件；

背板(2)连接在前框体(1)的后端且可封闭安装槽的后端，使得：发光体组件抵接在发光安装槽(5)槽底。

2.根据权利要求1所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述电源组件还包括套设在导热硅胶体(8)上的热缩管(9)，热缩管(9)卡接在所述电源安装槽(4)内。

3.根据权利要求2所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述热缩管(9)的两端部均开设有限位孔(10)；

所述背板(2)的前端设置有可贯穿限位孔(10)的限位弹性柱(11)。

4.根据权利要求1所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述分隔条(6)上开设有用于连通所述发光安装槽(5)和所述电源安装槽(4)的走线缺口(12)。

5.根据权利要求4所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述分隔条(6)上设置有位于走线缺口(12)处的弹性夹片(13)。

6.根据权利要求5所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述弹性夹片(13)外侧面的顶端部向外侧延伸设置有阻挡段(17)。

7.根据权利要求5所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述分隔条(6)上开设有活动腔(14)，分隔条(6)上还开设有与活动腔(14)连通的通口(15)；

所述弹性夹片(13)的内侧面连接有贯穿通口(15)的活动柱(16)，活动柱(16)上连接有位于活动腔(14)内的限位盘(18)；

活动腔(14)内还设置有弹性件(19)，弹性件(19)的两端分别作用于限位盘(18)和活动腔(14)腔壁。

8.根据权利要求1所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述分隔条(6)设置有两条，两分隔条(6)将所述安装槽分隔为位于中部的所述发光安装槽(5)和两个分别位于发光安装槽(5)上下两侧的所述电源安装槽(4)。

9.根据权利要求1所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述发光体组件包括导光组件和位于导光组件一侧的LED灯光源(20)；导光组件包括由前至后依次设置的扩散板(21)、导光板(22)及反射板(23)，且导光板(22)的侧边正对LED灯光源(20)的出光方向。

10.根据权利要求1所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯，其特征在于：所述前框体(1)的后端设置有向后方延伸的限位框段(24)，限位框段(24)可包围所述背板(2)的四周。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及灯具制造技术领域，尤其是涉及一种具有超薄驱动电源的方舱灯。

背景技术

方舱灯多应用于军方、网电、海航、大型企业等行业的室内照明需求，为降低能耗并延长使用寿命，现有的方舱灯已逐步采用LED灯取代传统荧光灯来进行照明。但现有的方舱灯通常仅是替换了光源并未对其他内部结构进行改进，因此，现有的方舱灯依然具有较大的体积，而且在耐热性、防震性及稳定性等方面依然具有较大的提高空间。

实用新型内容

本实用新型的目的是克服现有技术的上述问题，提供一种具有超薄驱动电源的方舱灯，具有防震性能高、散热性能佳及稳定性好的优点。

本实用新型的目的主要通过以下技术方案实现：

一种具有超薄驱动电源的方舱灯，包括前框体和背板；

前框体的后端开设有安装槽，前框体的前端开设有与安装槽连通的出光口，出光口的开口面积小于安装槽所覆盖的面积；

前框体的后端设置有至少一条位于安装槽内的分隔条，分隔条将安装槽分隔为电源安装槽和发光安装槽；

电源安装槽内安装有电源组件，电源组件包括电源电路板及包裹在电源电路板外围的导热硅胶体；

发光安装槽内安装有与电源电路板电性连接的发光体组件；

背板连接在前框体的后端且可封闭安装槽的后端，使得：发光体组件抵接在发光安装槽槽底。

本实用新型中，通过分隔条的设置，使得用于安装电源组件的电源安装槽与用于安装发光体组件的发光安装槽位于同一水平面，如此，可大大缩减方舱灯的厚度，提高整体的稳定性。另外，电源组件中，电源电路板通过导热硅胶体进行喷封设置，电源电路板所产生的热能可通过导热硅胶体传递到前框体上，如此，既可提高电源电路板的防震性，又可保证电源电路板的散热性能。

为提高电源组件的防震性，进一步地，所述电源组件还包括套设在导热硅胶体上的热缩管，热缩管卡接在所述电源安装槽内。

进一步地，所述热缩管的两端部均开设有限位孔；

所述背板的前端设置有可贯穿限位孔的限位弹性柱。

在组装本实用新型时，将限位弹性柱对应限位孔的位置连接在前框体的后端，如此，可进一步避免电源组件在电源安装槽内发生晃动及抖动。

进一步地，所述分隔条上开设有用于连通所述发光安装槽和所述电源安装槽的走线缺口。

进一步地，所述分隔条上设置有位于走线缺口处的弹性夹片。

通过弹性夹片的设置，可避免电线在运用时发生晃动。

为提高电线的稳定性，进一步地，所述弹性夹片外侧面的顶端部向外侧延伸设置有阻挡段。

阻挡段可进一步限制电线的位移量。

为实现弹性夹片对电线的夹紧作用，进一步地，所述分隔条上开设有活动腔，分隔条上还开设有与活动腔连通的通口；

所述弹性夹片的内侧面连接有贯穿通口的活动柱，活动柱上连接有位于活动腔内的限位盘；

活动腔内还设置有弹性件，弹性件的两端分别作用于限位盘和活动腔腔壁。

进一步地，所述分隔条设置有两条，两分隔条将所述安装槽分隔为位于中部的所述发光安装槽和两个分别位于发光安装槽上下两侧的所述电源安装槽。

本实用新型中，设置有两个电源安装槽可根据需求进行安装相应的电源组件。

进一步地，所述发光体组件包括导光组件和位于导光组件一侧的LED灯光源；

导光组件包括由前至后依次设置的扩散板、导光板及反射板，且导光板的左右两侧分别正对两LED灯光源的出光方向。

为实现背板与前框体之间的连接，进一步地，所述前框体的后端设置有向后方延伸的限位框段，限位框段可包围所述背板的四周。

本实用新型具有以下有益效果：

1、本实用新型通过分隔条的设置，使得用于安装电源组件的电源安装槽与用于安装发光体组件的发光安装槽位于同一水平面，如此，可大大缩减方舱灯的厚度，提高整体的稳定性。

2、电源组件中，电源电路板通过导热硅胶体进行喷封设置，电源电路板所产生的热能可通过导热硅胶体传递到前框体上，如此，既可提高电源电路板的防震性，又可保证电源电路板的散热性能。

3、电源组件中，通过热缩管的设置以及弹性限位柱与限位孔之间的配合，可进一步提高电源组件的防震性。

4、通过弹性夹片的设置，可用于限制用于连接电源组件与发光体组件的电线的位移量，进一步提高整体的防震性。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型的实施例，下面将对描述本实用新型实施例中所需要用到的附图作简单的说明。显而易见的，下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例，对于本领域的技术人员而言，在不付出创造性劳动的情况下，还可以根据下面的附图，得到其它附图。

图1为本实用新型所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯一个具体实施例的结构示意图；

图2为本实用新型所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯中电源组件一个具体实施例的结构示意图；

图3为本实用新型所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯中前框体一个具体实施例的结构示意图；

图4为本实用新型所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯中前框体一个具体实施例的结构示意图；

图5为本实用新型所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯中分隔条一个具体实施例的结构示意图；

图6为本实用新型所述的一种具有超薄驱动电源的方舱灯中分隔条一个具体实施例的结构示意图。

其中，附图标记对应的零部件名称如下：1、前框体，2、背板，3、出光口，4、电源安装槽，5、发光安装槽，6、分隔条，7、电源电路板，8、导热硅胶体，9、热缩管，10、限位孔，11、限位弹性柱，12、走线缺口，13、弹性夹片，14、活动腔，15、通口，16、活动柱，17、阻挡段，18、限位盘，19、弹性件，20、LED光源，21、扩散板，22、导光板，23、反射板，24、限位框段，25、弹性垫片，26、镂空，27、电线。

具体实施方式

为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型，下面将结合本实用新型实施例中的附图对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。显而易见的，下面所述的实施例仅仅是本实用新型实施例中的一部分，而不是全部。基于本实用新型记载的实施例，本领域技术人员在不付出创造性劳动的情况下得到的其它所有实施例，均在本实用新型保护的范围内。

实施例1

如图1至图6所示，一种具有超薄驱动电源的方舱灯，包括前框体1和背板2；

前框体1的后端开设有安装槽，前框体1的前端开设有与安装槽连通的出光口3，出光口3的开口面积小于安装槽所覆盖的面积；

前框体1的后端设置有至少一条位于安装槽内的分隔条6，分隔条6将安装槽分隔为电源安装槽4和发光安装槽5；

电源安装槽4内安装有电源组件，电源组件包括电源电路板7及包裹在电源电路板7外围的导热硅胶体8；

发光安装槽5内安装有与电源电路板7电性连接的发光体组件；

背板2连接在前框体1的后端且可封闭安装槽的后端，使得：发光体组件抵接在发光安装槽5槽底。

优选地，所述发光体组件包括导光组件和位于导光组件一侧的LED灯光源20；

导光组件包括由前至后依次设置的扩散板21、导光板22及反射板23，且导光板22的左右两侧分别正对两LED灯光源20的出光方向。

本实施例中，为提高散热性能，前框体1可选用钢质材料制得。LED灯光源可包括呈条形的铝基板，铝基板上安装有若干个LED灯光珠。电源电路板7上可选用无电解填谷式线性恒流电源，亦可选用开关+反馈式恒流+固态电容+恒流芯片，恒流芯片可选用R8139S。导热硅胶体8喷封在电源电路板7外围。背板2可通过螺钉固定在前框体1上。

实施例2

本实施例在实施例1的基础上作出了如下进一步限定：所述电源组件还包括套设在导热硅胶体8上的热缩管9，热缩管9卡接在所述电源安装槽4内。

优选地，所述热缩管9的两端部均开设有限位孔10；

所述背板2的前端设置有可贯穿限位孔10的限位弹性柱11。

本实施例中，热缩管9选用聚烯烃材质制得。限位弹性柱11可选用硅胶材质。

实施例3

本实施例在实施例1的基础上作出了如下进一步限定：所述分隔条6上开设有用于连通所述发光安装槽5和所述电源安装槽4的走线缺口12。

走线缺口12可设置在分隔条6的两端部上。

优选地，所述分隔条6上设置有位于走线缺口12处的弹性夹片13。

优选地，所述弹性夹片13外侧面的顶端部向外侧延伸设置有阻挡段17。

优选地，所述分隔条6上开设有活动腔14，分隔条6上还开设有与活动腔14连通的通口15；

所述弹性夹片13的内侧面连接有贯穿通口15的活动柱16，活动柱16上连接有位于活动腔14内的限位盘18；

活动腔14内还设置有弹性件19，弹性件19的两端分别作用于限位盘18和活动腔14腔壁。

本实施例中，弹性夹片13可选用硅胶材质。

实施例4

本实施例在实施例1的基础上作出了如下进一步限定：所述分隔条6设置有两条，两分隔条6将所述安装槽分隔为位于中部的所述发光安装槽5和两个分别位于发光安装槽5上下两侧的所述电源安装槽4。

当要求双面入光时，可在导光板22的两侧均设置有LED灯光源20。如此可在两电源安装槽4内均安装有电源组件以分别连接两LED灯光源20。

实施例5

本实施例在实施例1的基础上作出了如下进一步限定：所述前框体1的后端设置有向后方延伸的限位框段24，限位框段24可包围所述背板2的四周。

为减少前框体1与背板2之间的磨损，还可在前框体1的后端设置有若干个弹性垫片25以支撑背板2。弹性垫片2选用硅胶材质。为减轻前框体1的重量，可在前框体1的后端开设有若干个镂空26。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施方式只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型的技术方案下得出的其他实施方式，均应包含在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822250104.4

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209084562U

授权时间:20190709

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V23/00;F21V19/00;F21V29/508;F21V29/87;F21V15/04;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:重庆新天阳照明科技股份有限公司

第一申请人:重庆新天阳照明科技股份有限公司

申请人地址:400000 重庆市江北区港城西路53号1幢1单元10楼

发明人:王超;李黎明;陈俊光

第一发明人:王超

当前权利人:重庆新天阳照明科技股份有限公司

代理人:穆祥维

代理机构:50218

代理机构编号:重庆信航知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/883e8eb210fe9d30f6fc9403.html