# 一种生物质气化炉论文和设计-傅掌权

### 全文摘要

本实用新型提供一种生物质气化炉。该生物质气化炉包括灰仓、炉体和出灰装置，出灰装置固定在灰仓底部，出灰装置其出灰筒内的螺旋杆通过电机带动后进行出灰，炉体下端固定在灰仓顶面，炉体从内到外依次由内炉体、中炉体和外炉体构成，内炉体顶部中心开有物料进口，底部活动固定有镂空底盖，使物料热解产生的气体能进入灰仓，内炉体外壁下半部分固定有保温层利于物料热解，中炉体与内炉体及外炉体与中炉体之间均形成空腔，中炉体下端开口与灰仓连通，中炉体上端封闭，且与一出气管连通，外炉体上下两端都封闭，且上端一侧与一进空气管Ⅰ连通，使外部空气通过鼓风机进入到外炉体与中炉体之间的空腔内，外炉体一侧下端通过进空气管Ⅱ与内炉体内连通。

### 主设计要求

1.一种生物质气化炉，其特征在于，包括：灰仓，其顶部开口，底部固定有支撑脚，灰仓上设有出灰装置；炉体，其由内到外依次由内炉体、中炉体和外炉体构成，所述内炉体顶部设有物料进口，底部设有底盖，底盖呈镂空设置与灰仓开口连通，所述内炉体外壁的下半部分设有保温层，使内炉体下半部分保持高温，所述中炉体与内炉体之间形成空腔，中炉体下端开口，与灰仓连通，中炉体上端封闭，且一侧设有一出气管，出气管穿过外炉体致下一道净化装置，所述外炉体与中炉体之间形成空腔，外炉体上下两端都封闭，且外炉体上端一侧与进空气管Ⅰ连接，使外部空气通过鼓风机过进空气管Ⅰ进入到外炉体内，同时外炉体下端一侧通过进空气管Ⅱ与内炉体连通。

### 设计方案

1.一种生物质气化炉，其特征在于，包括：

灰仓，其顶部开口，底部固定有支撑脚，灰仓上设有出灰装置；

炉体，其由内到外依次由内炉体、中炉体和外炉体构成，

所述内炉体顶部设有物料进口，底部设有底盖，底盖呈镂空设置与灰仓开口连通，所述内炉体外壁的下半部分设有保温层，使内炉体下半部分保持高温，

所述中炉体与内炉体之间形成空腔，中炉体下端开口，与灰仓连通，中炉体上端封闭，且一侧设有一出气管，出气管穿过外炉体致下一道净化装置，

所述外炉体与中炉体之间形成空腔，外炉体上下两端都封闭，且外炉体上端一侧与进空气管Ⅰ连接，使外部空气通过鼓风机过进空气管Ⅰ进入到外炉体内，同时外炉体下端一侧通过进空气管Ⅱ与内炉体连通。

2.根据权利要求1所述的一种生物质气化炉，其特征在于，所述灰仓其底部呈锥形，出灰装置设在灰仓其底部，出灰装置包括一出灰筒，出灰筒内设有螺旋杆，螺旋杆延伸到灰仓内，螺纹杆由仓底外部的电机带动螺旋出灰。

3.根据权利要求1所述的一种生物质气化炉，其特征在于，所述底盖与所述内炉体之间活动固定。

4.根据权利要求1所述的一种生物质气化炉，其特征在于，所述进空气管Ⅰ和进空气管Ⅱ处在同一侧，所述出气管与进空气管Ⅰ左右相对设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种生物质气化炉。

背景技术

生物质气化技术是在一定的热力学条件下，通过空气、水蒸气的作用，使生物质的高聚物发生热解、氧化、还原重整反应，最终转换为一氧化碳、氢气和低分子烃等可燃气体，可用于发电、做饭和给其他设备加温等用途。

我国有大量的农作物秸秆、林木废弃物等生物质，特别适合用生物质气化炉来处理这些废弃物，循环利用资源，利于环保，现有生物质气化炉的进空气管直接接入到气化炉炉体内，而没有使进空气管紧贴炉体来对进入炉体内的空气进行加热，因此进入到炉体内的空气温度较低，不利于生物质的热解，再有现有生物质气化炉其生物质热解产生的高温气体没有重新利用对气化炉物料加热，直接进入到热交换器对气体进行降温，既不利于气化炉内的生物质物料的热解，又增加热交换器的能耗，因此现有生物质气化炉其产气率低，又不能使生物质物料完全热解，不利于环保。

实用新型内容

鉴于现有生物质气化炉所存在的缺陷，本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种热解效果更好，热交换器能耗更低的生物质气化炉。

为了实现上述目的，根据本实用新型的一个方面，本实用新型是通过如下技术措施实现的：一种生物质气化炉，包括：

灰仓，其顶部开口，底部固定有支撑脚，灰仓上设有出灰装置；

炉体，其由内到外依次由内炉体、中炉体和外炉体构成，

所述内炉体顶部设有物料进口，底部设有底盖，底盖呈镂空设置与灰仓开口连通，所述内炉体外壁的下半部分设有保温层，使内炉体下半部分保持高温，

所述中炉体与内炉体之间形成空腔，中炉体下端开口，与灰仓连通，中炉体上端封闭，且一侧设有一出气管，出气管穿过外炉体致下一道净化装置，

所述外炉体与中炉体之间形成空腔，外炉体上下两端都封闭，且外炉体上端一侧与进空气管Ⅰ连接，使外部空气通过鼓风机过进空气管Ⅰ进入到外炉体内，同时外炉体下端一侧通过进空气管Ⅱ与内炉体连通。

本生物质气化炉内炉体下端物料热解产生的高温气体进入到灰仓，并经灰仓进入到中炉体与内炉体之间的空腔，高温气体经过内炉体外的空腔对内炉体上半部分的炉体进行加热，使内炉体上半部分的物料温度升高，同时高温气体通过中炉体时也对外炉体的空气进行加温，使外炉体进入内炉体的空气温度提高，使物料热解更完全，产气率更高。

进一步地，所述灰仓其底部呈锥形，出灰装置设在灰仓其底部，出灰装置包括一出灰筒，出灰筒内设有螺旋杆，螺旋杆延伸到灰仓内，螺纹杆由仓底外部的电机带动螺旋出灰。上述设计是为了便于出灰。

进一步地，所述底盖与所述内炉体之间活动固定。上述设计是为了使底盖出现堵塞的时候，可以等炉体冷却后便于清理。

进一步地，所述进空气管Ⅰ和进空气管Ⅱ处在同一侧，所述出气管与进空气管Ⅰ左右相对设置。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：生物质气化炉物料热解完全，，产气率更高，而且产出的气体经过空气和物料的吸热排出后大大降低气体的温度，使下一道净化气体的热交换器能耗大大减少，热解后的灰渣经螺旋出灰后即可作肥料还田。

附图说明

构成本实用新型一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1为本实用新型结构示意图。

图2为图1的内部结构示意图。

图3为本实用新型所述的灰仓顶部结构示意图。

附图标记说明：101、灰仓；102、支撑脚；103、出灰装置；104、内炉体；105、中炉体；106、外炉体；107、底盖；108、保温层；109、空腔；110、出气管；111、进空气管Ⅰ；112、鼓风机；113、进空气管Ⅱ；114、出灰筒；115、炉体；116、开口；117、物料进口。

具体实施方式

下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语 “中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”、“底部”、“顶部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

实施例1

请参照图1至图3，本实施例提供的一种生物质气化炉包括灰仓101和炉体115，上述灰仓101外侧固定有支撑脚102，灰仓101顶部开有一圆形开口，灰仓101底部呈锥形，且在灰仓101底部固定有出灰装置103，上述出灰装置103包含有一出灰筒114，出灰筒114内固定有螺旋杆，螺旋杆穿过灰仓101底部，经灰仓101底部外侧的电机带动螺旋杆转动后螺旋出灰，上述炉体115为圆柱形炉体，其下端固定在灰仓101顶面，上述炉体115从内到外依次由内炉体104、中炉体105和外炉体106构成，其中内炉体104顶部中心开有物料进口117，底部活动固定有底盖107，底盖107为镂空设置，使物料热解产生的气体能从镂空的孔过圆形开口进入灰仓101，上述内炉体104外壁的下半部分固定有保温层108，保温层108使内炉体104下半部分保持高温，利于物料的热解，上述中炉体105与内炉体104之间形成空腔109，中炉体105下端开口116与灰仓101连通，中炉体105上端封闭，且右侧与一出气管110连通，出气管110穿过外炉体106与下一道工序的净化装置连接，上述外炉体106与中炉体105之间也形成空腔109，外炉体106上下两端都封闭，且上端左侧与一进空气管Ⅰ111连通，使外部空气通过鼓风机112进入到外炉体106与中炉体105之间的空腔109内，上述外炉体106左侧下端通过进空气管Ⅱ113与内炉体104内连通，使外炉体106与中炉体105之间的空腔109与内炉体104内腔连通。

由于本实施例提供的生物质气化炉其把炉体分为内、中、外三层炉体，物料从内炉体104上端物料进口117进入，在内炉体104下端进行物料热解，热解产生的气体温度约为八百度，并通过内炉体104下端的底盖107镂空的孔进入到灰仓101，并经灰仓101进入到中炉体105与内炉体104之间空腔109内，高温气体在内炉体104与中炉体105之间的空腔109内上升从出气管110排出时，会对内炉体104上半部分进行加热，使内炉体104上半部分的物料温度升高，同时高温气体通过中炉体105时中炉体105会变热，这样也就对外炉体106与中炉体105之间的空腔109内的空气进行加温，使外炉体106进入内炉体104的空气温度提高，使物料热解更完全，产气率更高，而且产出的气体经过空气和物料的吸热排出后大大降低气体的温度，使下一道净化气体的热交换器能耗大大减少，同时由于生物质气化炉物料热解完全，热解后的灰渣经螺旋出灰后即可作肥料还田。

在整个生物质热解气化过程中，进入到炉体105内的气体因换热过程，温度会降低，促使了气体中的焦油遇冷凝固成液态并附着在中炉体105的壁面上或滴落灰仓顶部的空间，由于焦油的特性，其达到一定的高温下会使焦油裂解，内炉体104过灰仓101刚入中炉体105时由于气体刚进入换热气体温度还非常高，这些凝固下来的焦油因高温最终会裂解掉，这样即提高了气体的热值又降低了气体的焦油含量，同时提高了生物质能的转化效率。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种改变和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920092457.8

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209522817U

授权时间:20191022

主分类号:C10J 3/20

专利分类号:C10J3/20;C10J3/82;C10J3/42

范畴分类:22E;

申请人:傅掌权

第一申请人:傅掌权

申请人地址:322300 浙江省金华市磐安县双溪乡甲口宅村43号

发明人:傅掌权

第一发明人:傅掌权

当前权利人:傅掌权

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88448b0ad825d96d9e7ba6e7.html