# 电压合格率在配电网的提升措施

（国网江苏省电力公司泗阳县供电公司江苏宿迁223700）

摘要：电压合格率的高低关系到供电的稳定和安全，影响到人们生产生活的用电质量，对配电网电压合格率进行分析，提出并实行配电网电压合格率的提升措施具有十分重要的现实意义。本文首先指出在配电网电压合格率控制中存在的一些问题，接着分析并说明有哪些因素会影响到配电网电压合格率，最后提出一些电压合格率在配电网的提升措施。

关键词：电压合格率；配电网；提升；措施

一、引言

电网电压合格率在维护供电质量、提高供电服务、保证用电安全、促进经济发展和电力企业发展方面都发挥着重要作用。随着电子设备数量的增多、经济增长的加快，电力需求量越来越大，电网建设和升级的速度越来越快，电压合格率控制和提升也越来越难。由于配电网是直接与用户相连的，对其电压合格率存在的问题及原因进行分析，提升其电压合格率就显得又尤为重要。

二、配电网电压合格率控制中存在的问题

（一）配电网电压合格率的管理不到位

1.管理理念的缺乏和落后：

配电网电压的升降都会造成用电成本、电能损耗和用电安全风险的增加，因此要重视对电压值趋势变化的监控。然而在实际中，许多变电站的管理人员都将管理重点单纯放在了对电压安全性的控制和管理上，而忽视了对电压值趋势变化的监控。管理人员无法获取到有关电压值变化的一手信息，也就很难及时对电压不正常的变化情况作出反应，从而造成电压调整的不及时和调整错误，降低电压合格率。

2.管理技术平台构建不到位：

在收集并统计分析配电网各类电压监测点的数据后信息后，才能够对配电网电压合格率采取有效的管理措施，这就需要构建出一个完善的管理技术平台，实时监测并获取配电网电压监测点的数据，而这离不开对自动化技术和设备的应用。然而在现实中，由于自动化设备和技术成本太高、设置和建立的难度较大，很少有地区能够负担起建设该平台的费用，在一些地区依然在用月度手抄记录数据的方法收集电压数据，而这根本不能满足现阶段对电压合格率控制的要求[1]。

（二）无功优化工作难到位

进行无功优化建设对提高配电网电压合格率具有重要意义，但其也需要大量的人力和资金投入，由于受经费限制，很多经济实力不强的地区，特别是农村或者偏远地区根本无力进行无功优化建设，更谈不上用无功优化来提高配电网的电压合格率。

除此之外，部分地区电力部门对配电网无功优化工作重视程度不够，使得一些工作人员松散管理无功定值、无功功率平衡状态，随意或者不合理进行无功优化操作，这也无法实现配电网电压合格率的提高。

三、有哪些因素会影响到配电网的电压合格率

（一）无功补偿设备的配置和使用状况

如果在只考虑配电网中的电压，忽视电压合格率的情况下设置和选择主变分开关，则无法保证无功补偿设备配置的科学性；如果在没有对配电网电压工作状态进行仔细调查和了解，则很难把握准确的无功补偿操作时机，容易出现措施操作机会、操作时间过程的现象，很难保证无功补偿操作的有效性；没有及时对无功补偿设备进行维护，或者由于检修人员失误出现维护错误，都会影响到无功补偿设备的工作状况，有时还会导致电压越线。这些都会增加配电网运行的安全风险，影响到配电网电压合格率的提升。

（二）无功补偿容量的配置状况

供电企业是否按照国家相关要求配置无偿补偿容量，会影响到配电网电力负荷的增长情况。如果无偿补偿容量不合理，则容易导致电力负荷快速甚至超速增强，难以实现无功补偿，更难实现配电网电压合格率的提升。

（三）电力负荷状况

电力负荷受到用户用电状况的直接影响。特别是在节假日或者高温日子里，用电量会急剧增加，电力负荷也会随着增大，电网电压便会降低，有时电力负荷会发生突变，造成电压变化异常，电业合格率大大降低，很难为用户提供稳定的供电服务。

（四）电压的波动状况

受用电需求、天气变化等因素的影响，配电网中的电压会经常发生波动，当这个波动达到一定程度时便会出现电压越限现象，造成电压过低甚至停电，降低了配电网的电压合格率。但我们又很难对电压波动进行及时有效的调节和控制，这就使得电压波动频繁，电压越限现象经常发生。

（五）电网的供电方式

不同地区电网的供电方式不同，电力系统的电压也不同。如果是110kv的变电站，在使用最大供电方式的地区，电力系统的电压为125.5kv；在使用最小供电方式的地区，电力系统的电压则为114kv，从而影响到配电网电压合格率[2]。

四、电压合格率在配电网的提升措施有哪些

（一）加强对设备和技术的应用，提高电压检测的自动化水平

在配电网电压检测中使用自动化技术和先进的检测设备：在对电压测试点进行调整的基础上，利用数据采集与监视控制系统（SCADA系统），设置先进的电压检测仪，并将其联网，实时监测配电网中电压的变化情况，当电压变化幅度过大，或者电压合格率快要越限时，系统自动发出警报，为配电网管理人员和电力调度人员准备充足的调整时间，提高电压调整效率，避免出现电压越限；或者利用一定的建模工具和数据分析，确定并优先分析环比波动较大、指标差的电压监测点，分析并预测电压变化规律，从而为配电网电压预警和调控提供依据[3]。

（二）优化无功补偿配置和管理

根据不同地区的经济实力和实际用电情况，有规律地分阶段进行无功补偿配置和管理的优化工作，如果该地区经济实力雄厚，电压调控需求大，则可以适当增加和升级无功补偿设备，将设备配置在用电量大、电力负荷较大的地区，比如：居民区、工业园区、高新区等，合理调控电压，维护用电的稳定和安全；还可以建立和使用调度一体化系统，对无功设备补偿设备进行远程操作，提高了无功补偿的效率，也提高了电压调节的效率[4]。

电力部门要根据国家相关要求，制定出实际可行配电网无功电压管理方针：将配电网无功电压管理的各项指标统一化、规范化；根据实际情况合理计划的设定无功补偿设备的配置和更新安排，并将其提上日程；对无功补偿设备的操作、维护、更新等进行明确的规范，并制定出相应的监督制度，避免有人出现操作或者维修失误，加强对无功补偿设备和操作管理的同时，提高无功补偿的效率。

（三）加强配电网变电站工作人员的培训

除了对变电站工作人员的从业资格和从业能力进行定期的检查和测试外，还要加强对工作人员电力设备操作、无功补偿设备操作、自动化技术和系统操作、电压调控和维修技术等的培训工作，使其意识到配电网电压合格率控制和提升的重要性，并能够掌握先进的电压调控能力和设备应用能力，提高配电网电压调控的效率，降低电压越限风险，更好维护供电稳定。

结语：

重视配电网电压合格率提升工作，分析导致配电网电压合格率降低的原因，采取合理的措施提高配电网电压合格率，保证供电稳定和用电安全，推动供电企业自身发展和社会经济发展。

参考文献：

[1]林红旺,林琳.提高配网电压合格率的研究与分析[J].《数字化用户》,2014(20):23.

[2]左红梅,姜丽珍,王世松.浅析提高地区电网电压合格率的技术措施[J].通讯世界,2017(1):154-155.

[3]宗灏.探讨提高配电网电压合格率的措施[J].《科技风》,2014(19):10.

[4]江明华.关于配电网电压合格率的改善措施的研究[J].《科技与企业》,2016(2):215-216.

作者简介：

庄浩（1989.6-），男，江苏泗阳人，南京工程学院电气工程及其自动化专业本科学士，助理工程师，单位：国网江苏省电力公司泗阳县供电公司，研究方向:（1）配电网自动化、（2）配电线路工程施工

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88a5bf47016f7441041db7ad.html