# 一种VOLTE监控电话论文和设计-何洋

### 全文摘要

本实用新型实施例公开了一种VOLTE监控电话，其技术方案要点是：包括机座、话筒、处理系统和WIFI遥控器，所述处理系统包括CPU、与CPU连接的4G通信模块、与CPU连接的WIFI通信模块、与CPU连接的内置摄像头、与CPU连接的RAM，所述WIFI遥控器内设置有监测到发生摔倒动作时输出失重信号的加速度传感器和耦接于加速度传感器用于与WIFI通信模块进行通讯的无线发射模块，通过设置WIFI遥控器能够保证操作人员能够远程操控摄像头或视频电话的开启或关闭，而WIFI遥控器内预设的加速度传感器能够保证当家内老人或小孩摔倒时及时报警，保证最快时间通知其他人，同时遮挡装置能够保证在不用显示屏时自动关闭，减少小孩划伤屏幕的概率发生。

### 主设计要求

1.一种VOLTE监控电话，其特征是：包括机座(1)、话筒(2)、处理系统和WIFI遥控器，所述处理系统包括CPU、与CPU连接的4G通信模块、与CPU连接的WIFI通信模块、与CPU连接的内置摄像头(12)、与CPU连接的RAM，所述WIFI遥控器内设置有监测到发生摔倒动作时输出失重信号的加速度传感器和耦接于加速度传感器用于与WIFI通信模块进行通讯的无线发射模块，所述机座(1)包括用于进行视频通话的显示屏(11)，所述机座(1)上还设置有用于电话挂断时遮挡显示屏(11)的遮挡装置，所述遮挡装置包括转动连接在机座(1)上的卷筒(131)、固定设置在卷筒(131)上的收卷布(132)、连接在收卷布(132)上的拉线(136)以及用于提供收卷布(132)完成覆盖屏幕动作的减速电机(133)，所述拉线(136)与减速电机(133)的输出轴固定连接。

### 设计方案

1.一种VOLTE监控电话，其特征是：包括机座(1)、话筒(2)、处理系统和WIFI遥控器，所述处理系统包括CPU、与CPU连接的4G通信模块、与CPU连接的WIFI通信模块、与CPU连接的内置摄像头(12)、与CPU连接的RAM，所述WIFI遥控器内设置有监测到发生摔倒动作时输出失重信号的加速度传感器和耦接于加速度传感器用于与WIFI通信模块进行通讯的无线发射模块，所述机座(1)包括用于进行视频通话的显示屏(11)，所述机座(1)上还设置有用于电话挂断时遮挡显示屏(11)的遮挡装置，所述遮挡装置包括转动连接在机座(1)上的卷筒(131)、固定设置在卷筒(131)上的收卷布(132)、连接在收卷布(132)上的拉线(136)以及用于提供收卷布(132)完成覆盖屏幕动作的减速电机(133)，所述拉线(136)与减速电机(133)的输出轴固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种VOLTE监控电话，其特征是：所述机座(1)在位于显示屏(11)上方的位置开设有第一容置槽(14)，所述卷筒(131)转动连接在第一容置槽(14)内，所述机座(1)位于显示屏(11)的下方开设有第二容置槽(16)，所述减速电机(133)设置在第二容置槽(16)内。

3.根据权利要求2所述的一种VOLTE监控电话，其特征是：所述减速电机(133)的输出轴固定连接有一个转动轴(135)，所述转动轴(135)远离与减速电机(133)输出轴连接的一端转动连接在第二容置槽(16)内。

4.根据权利要求2所述的一种VOLTE监控电话，其特征是：所述第一容置槽(14)上开设有一与收卷布(132)同宽的开口(141)，所述机座(1)位于屏幕两侧的位置开设有两个滑槽(15)，所述收卷布(132)延伸出开口(141)的侧边上固定有一个滑动杆(134)，所述滑动杆(134)的两端位于滑槽(15)内且与滑槽(15)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种VOLTE监控电话，其特征是：所述处理系统还包括若干个与WIFI通信模块无线连接的红外传感器。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型实施例涉及监控电话技术领域，具体涉及一种VOLTE监控电话。

背景技术

随着社会的发展，越来越多的人开始关注安全问题，因此监控电话应运而生。现有的监控摄像头都是基于WIFI的，利用家庭宽带，有后台服务器支撑，手机上要装专用APP。最大的问题是视频存贮于服务器上，隐私泄露问题严重，信息安全问题比较突出。VOLTE的视频监控是利用4G的VOLTE视频通话功能实现监控，与公网隔离，没有后台服务器和专用APP软件。信息安全有保障。因此独自在家的老人、小孩，还有长期不住人的房子，都可以用。

中国专利公开了一种无线防盗监控电话，设有电话接口电路，与电话接口电路相接有控制电路，与控制电路相接有震玲电路、免提麦克，设有监控信号采集装置，监控信号采集装置的输出通过微处理器与控制电路相接，控制电路与免提麦克之间接有自动执行电路，与微处理器还相接有无线通讯模块。不但具有有线通话功能，而且还可通过所设置的监控信号采集装置采集各种危险信号，继而通过微处理器、无线通讯模块等发射至用户终端，也可通过控制电路控制震玲电路，以电话铃声达到报警的目的。同时也可用手机拨打有线电话，通过控制电路、自动执行电路使免提麦克动作，监听室内动态。

对于家里常有老人和小孩的家庭而言，能起到监控的作用，但当老人或小孩摔倒时并没有有效的措施及时通知其他人，进而导致危险的扩大。

实用新型内容

为此，本实用新型实施例提供一种VOLTE监控电话，以解决现有技术中由于WIFI摄像头功能单一而导致的不能全面进行安全防护的问题。

为了实现上述目的，本实用新型实施例提供如下技术方案：一种VOLTE监控电话，包括机座、话筒、处理系统和WIFI遥控器，所述处理系统包括CPU、与CPU连接的4G通信模块、与CPU连接的WIFI通信模块、与CPU连接的内置摄像头、与CPU连接的RAM，所述WIFI遥控器内设置有监测到发生摔倒动作时输出失重信号的加速度传感器和耦接于加速度传感器用于与WIFI通信模块进行通讯的无线发射模块。

本实用新型实施例的特征还在于，所述机座包括用于进行视频通话的显示屏，所述机座上还设置有用于电话挂断时遮挡显示屏的遮挡装置。

本实用新型实施例的特征还在于，所述遮挡装置包括转动连接在机座上的卷筒、固定设置在卷筒上的收卷布、连接在收卷布上的拉线以及用于提供收卷布完成覆盖屏幕动作的减速电机，所述拉线与减速电机的输出轴固定连接。

本实用新型实施例的特征还在于，所述机座在位于显示屏上方的位置开设有第一容置槽，所述卷筒转动连接在第一容置槽内，所述机座位于显示屏的下方开设有第二容置槽，所述减速电机设置在第二容置槽内。

本实用新型实施例的特征还在于，所述减速电机的输出轴固定连接有一个转动轴，所述转动轴远离与减速电机输出轴连接的一端转动连接在第二容置槽内。

本实用新型实施例的特征还在于，所述第一容置槽上开设有一与收卷布同宽的开口，所述机座位于屏幕两侧的位置开设有两个滑槽，所述收卷布延伸出开口的侧边上固定有一个滑动杆，所述滑动杆的两端位于滑槽内且与滑槽滑动连接。

本实用新型实施例的特征还在于，所述处理系统还包括若干个与WIFI通信模块无线连接的红外传感器。

本实用新型实施例具有如下优点：通过设置WIFI遥控器能够保证操作人员能够远程操控摄像头或视频电话的开启或关闭，而WIFI遥控器内预设的加速度传感器能够保证当家内老人或小孩摔倒时及时报警，保证最快时间通知其他人，同时遮挡装置能够保证在不用显示屏时自动关闭，减少小孩划伤屏幕的概率发生。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型的实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是示例性的，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。

本说明书所绘示的结构、比例、大小等，均仅用以配合说明书所揭示的内容，以供熟悉此技术的人士了解与阅读，并非用以限定本实用新型可实施的限定条件，故不具技术上的实质意义，任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整，在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下，均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

图1为本实用新型实施例提供的一种VOLTE监控电话的整体结构示意图；

图2为本实用新型实施例提供的一种VOLTE监控电话体现遮挡装置的剖视图；

图3为本实用新型实施例提供的一种VOLTE监控电话体现处理系统的系统框图。

图中：1、机座；11、显示屏；12、摄像头；131、卷筒；132、收卷布；133、减速电机；134、滑动杆；135、转动轴；136、拉线；137、扭簧；14、第一容置槽；141、开口；15、滑槽；16、第二容置槽；2、话筒。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例：一种VOLTE监控电话，如图1所示，包括机座1和话筒2，机座1包括用于进行视频通话的显示屏11、用于采集人像的摄像头12以及用于电话挂断时遮挡显示屏11的遮挡装置，遮挡装置包括卷筒131、设置在卷筒131上的收卷布132以及用于提供收卷布132完成覆盖屏幕动作的减速电机133。

如图1和图2所示，在机座1位于显示屏11上方的位置开设有第一容置槽14，第一容置槽14与显示屏11同宽，卷筒131转动连接在第一容置槽14内，收卷布132的宽度与卷筒131的长度相同，收卷布132的一个边固定连接在卷筒131上。在第一容置槽14上开设有一与收卷布132同宽的开口141，保证收卷布132能够沿开口141移动，机座1位于屏幕两侧的位置开设有两个滑槽15，收卷布132延伸出开口141的侧边上固定有一个滑动杆134，滑动杆134的两端位于滑槽15内，使滑动杆134能够沿滑槽15滑动。因此，当滑动杆134沿滑槽15滑动时即可带动收卷布132进行延伸，进而遮挡住显示屏11。

在机座1位于显示屏11的下方开设有第二容置槽16，减速电机133设置在第二容置槽16内，减速电机133的输出轴固定连接有一个转动轴135，转动轴135远离与减速电机133输出轴连接的一端转动连接在第二容置槽16内，在滑动杆134的两端分别固定连接有拉线136，拉线136的另一端固定连接在转动轴135上，即当转动轴135转动时，能够缠绕拉线136，拉线136拉动滑动杆134沿滑槽15滑动，进而带动收卷布132覆盖显示屏11。

在卷筒131与第一容置槽14内之间连接有扭簧137，能够保证当电机不运动时将收卷布132收回。在话筒2的挂机按钮下方还设置有一个触发开关，该触发开关当挂机按钮按下时触发，控制减速电机133工作，减速电机133转动带动转动轴135转动，拉线136拉动收卷布132，进而完成覆盖显示屏11的动作，当拿起电话时，减速电机133断电，扭簧137带动收卷布132归位。

参照图3所示，本VOLTE监控电话内还包括处理系统，该处理系统包括ARM的CPU，以及与CPU连接的4G通信模块、WIFI通信模块、USB接口、内置摄像头12、128G的扩展接口、4G的RAM，还设置有若干个独立的摄像头12，与WIFI通信模块无线连接，进而实现可以通过该监控电话控制摄像头12，每个摄像头12均独立供电且具有独立存储的功能，进而保证每个摄像头12具有更长的工作时间。在本实施例中选用短信控制摄像头12，即当短信发送指定指令到监控电话的CPU上时，CPU处理信息，并控制指定指定摄像头12开启。每个摄像头12上还设置有夜视功能，保证在夜晚也可以进行观看。

在CPU内还预设有白名单，当白名单内的电话打入时自动接通，其他名单拒接。还包括若干个与WIFI通信模块无线连接的红外传感器，每个红外传感器也均独立供电，该红外传感器用于非法进入告警，当红外传感器检测到有人非法进入时，CPU控制自动拨打白名单内电话或发送短信，实现报警功能。

本VOLTE监控电话内还包括有WIFI遥控器，WIFI遥控器与WIFI通信模块通过WIFI发射模块无线连接，进而实现远程遥控VOLTE监控电话，在WIFI遥控器内设置有加速度传感器，加速度传感器耦接于WIFI遥控器的无线发射模块上，该加速度传感器预设有加速度阈值，当加速度传感器检测到WIFI遥控器的加速度过大时，加速度传感器会发出失重信号，并将该信号传输至CPU中，CPU当接收到失重信号时，会控制对白名单内人员打电话，或自动报警。在WIFI遥控器上还设置有报警按键，按动报警按键，CPU进行自动报警。

虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述，但在本实用新型基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进，均属于本实用新型要求保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010435.2

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209593492U

授权时间:20191105

主分类号:H04M 1/02

专利分类号:H04M1/02;H04W88/06

范畴分类:39A;

申请人:何洋

第一申请人:何洋

申请人地址:100043 北京市石景山区杨庄北区19号楼4单元503

发明人:何洋

第一发明人:何洋

当前权利人:何洋

代理人:冯建基;丁彦峰

代理机构:11577

代理机构编号:北京创遇知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88a6b94f533b9f9cd56b4b3d.html