# 一种集成式温度监控器论文和设计-刘波

### 全文摘要

本实用新型公开了一种集成式温度监控器，包括一体式主机，一体式主机由传感器模块、驱动模块、电源模块和控制器构成，传感器模块包括热敏传感器、红外传感器、超声波传感器和A\\\\D转换器，括热敏传感器、红外传感器和超声波传感器均与A\\\\D转换器信号连接；驱动模块包括驱动滚轮A、驱动滚轮B和电机驱动芯片，驱动滚轮A和驱动滚轮B分别安装于一体式主机底部的两端，且驱动滚轮A和驱动滚轮B均与电机驱动芯片信号连接；控制器的内部搭载有处理器和Zigbee模块A，Zigbee模块A与处理器信号连接，具有集成化一体式设计，能够自动巡逻配电房，与监控室无线连接传递警报，使用方便的优点。

### 主设计要求

1.一种集成式温度监控器，包括一体式主机（1），其特征在于：所述一体式主机（1）由传感器模块（2）、驱动模块（3）、电源模块（4）和控制器（5）构成，所述传感器模块（2）包括热敏传感器（201）、红外传感器（202）、超声波传感器（203）和A\\\\D转换器（204），所述括热敏传感器（201）、红外传感器（202）和超声波传感器（203）均与所述A\\\\D转换器（204）信号连接；所述驱动模块（3）包括驱动滚轮A（301）、驱动滚轮B（302）和电机驱动芯片（303），所述驱动滚轮A（301）和驱动滚轮B（302）分别安装于一体式主机（1）底部的两端，且所述驱动滚轮A（301）和驱动滚轮B（302）均与所述电机驱动芯片（303）信号连接；所述控制器（5）的内部搭载有处理器（501）和Zigbee模块A（502），所述Zigbee模块A（502）与所述处理器（501）信号连接；所述电源模块（4）包括蓄电池（401）和电源电路（402），所述电源电路（402）与所述蓄电池（401）电性连接。

### 设计方案

1.一种集成式温度监控器，包括一体式主机（1），其特征在于：所述一体式主机（1）由传感器模块（2）、驱动模块（3）、电源模块（4）和控制器（5）构成，所述传感器模块（2）包括热敏传感器（201）、红外传感器（202）、超声波传感器（203）和A\\D转换器（204），所述括热敏传感器（201）、红外传感器（202）和超声波传感器（203）均与所述A\\D转换器（204）信号连接；所述驱动模块（3）包括驱动滚轮A（301）、驱动滚轮B（302）和电机驱动芯片（303），所述驱动滚轮A（301）和驱动滚轮B（302）分别安装于一体式主机（1）底部的两端，且所述驱动滚轮A（301）和驱动滚轮B（302）均与所述电机驱动芯片（303）信号连接；所述控制器（5）的内部搭载有处理器（501）和Zigbee模块A（502），所述Zigbee模块A（502）与所述处理器（501）信号连接；所述电源模块（4）包括蓄电池（401）和电源电路（402），所述电源电路（402）与所述蓄电池（401）电性连接。

2.根据权利要求1所述一种集成式温度监控器，其特征在于：所述一体式主机（1）还包括信息通信模块（6）和监控室终端（7），所述信息通信模块（6）由Zigbee协调器（601）构成，所述监控室终端（7）由Zigbee模块B（701）和监控室上位机（702）构成，所述Zigbee模块B（701）与监控室上位机（702）信号连接，所述监控室终端（7）与所述控制器（5）通过Zigbee协调器（601）关联数据。

3.根据权利要求1所述一种集成式温度监控器，其特征在于：所述A\\D转换器（204）与所述处理器（501）的INPUT端口信号连接，所述电机驱动芯片（303）与所述处理器（501）的OUTPUT端口信号连接。

4.根据权利要求1所述一种集成式温度监控器，其特征在于：所述传感器模块（2）、控制器（5）和驱动模块（3）均与所述电源模块（4）电性连接。

5.根据权利要求1所述一种集成式温度监控器，其特征在于：所述热敏传感器（201）具体为DS18B20测温传感器，所述红外传感器（202）具体为GWH400红外传感器，所述超声波传感器（203）具体为E7-0EUL测距超声波传感器，所述处理器（501）具体为STC89C52高性能CMOS-8位芯片，所述电机驱动芯片（303）具体为TMC4210电机驱动芯片。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及监控器技术领域，具体讲是一种集成式温度监控器。

背景技术

监控器是圆孔性能突出的监控软件，输入对方的IP和控制密码就能实远程监控。软件使用UDP协议穿透内网，不用做端口映射，用户就能在任何一台可以上网的电脑都连接远端电脑，进行远程办公和远程管理，随着监控系统在商用民用的日渐普及，监控摄像机（监控摄像头）被广泛应用在各个领域，为社会治安保驾护航，视频监控摄像机广泛应用于居民住宅、楼盘别墅、商场店铺、财务室，以保治安。在配电房中，除了必要的视频监控以外，配电房内的温度监控也是十分有必要的。

经过检索发现，专利号CN105320177A的实用新型公开了一种温度监控装置，包括形成在片上系统SOC之上的处理器、温度传感器和温度监控电路，其中，处理器将处理器配置信息和指令发送给温度监控电路，温度监控电路接收来自处理器的信息和指令后，并产生相应的控制信号发送给温度传感器，温度传感器将监测到的温度传回给温度监控电路，当片上系统SOC的温度触发温度监控报警时，温度监控电路按照处理器配置的信息和指令产生相应的处理方式发送给处理器。该温度监控装置可以管理片上系统SOC产生的温度效应，实现智能化监控温度的目的，更加灵活和自动化地监控温度。

然而，经过分析发现，现有的集成式温度监控器存在以下不足；现有的温度监控设备多为分布式结构，多组温度传感器分别布置在配电房当中，这样就导致了设备投入较大，且系统布置麻烦，走线复杂，使用较为不便。

实用新型内容

因此，为了解决上述不足，本实用新型在此提供一种集成式温度监控器，具有集成化一体式设计，能够自动巡逻配电房，与监控室无线连接传递警报，使用方便的优点。

本实用新型是这样实现的，构造一种集成式温度监控器，包括一体式主机，一体式主机由传感器模块、驱动模块、电源模块和控制器构成，传感器模块包括热敏传感器、红外传感器、超声波传感器和A\\D转换器，括热敏传感器、红外传感器和超声波传感器均与A\\D转换器信号连接；驱动模块包括驱动滚轮A、驱动滚轮B和电机驱动芯片，驱动滚轮A和驱动滚轮B分别安装于一体式主机底部的两端，且驱动滚轮A和驱动滚轮B均与电机驱动芯片信号连接；控制器的内部搭载有处理器和Zigbee模块A，Zigbee模块A与处理器信号连接；电源模块包括蓄电池和电源电路，电源电路与蓄电池电性连接。

进一步的，一体式主机还包括信息通信模块和监控室终端，信息通信模块由Zigbee协调器构成，监控室终端由Zigbee模块B和监控室上位机构成，Zigbee模块B与监控室上位机信号连接，监控室终端与控制器通过Zigbee协调器关联数据。通过设置的信息通信模块将一体式主机与监控室终端之间建立Zigbee通信网络，实现无线数据传输，能够在第一时间将温度过高警报传递到监控室处。

进一步的，A\\D转换器与处理器的INPUT端口信号连接，电机驱动芯片与处理器的OUTPUT端口信号连接。通过设置的A\\D转换器对热敏传感器、红外传感器和超声波传感器的模拟信号调制为数字信号传递到处理器进行数据处理和驱动控制，其中热敏传感器和红外传感器配合用于监测环境温度，超声波传感器用于一体式主机移动行进过程中的避障，一体式主机通过驱动模块在配电房中移动巡逻，当监测到环境温度过高时，通过Zigbee模块A与Zigbee协调器建立连接，并将警报信息传递到一同与Zigbee协调器建立连接的监控室终端处，使用方便。

进一步的，传感器模块、控制器和驱动模块均与电源模块电性连接。通过设置的电源模块为传感器模块、控制器和驱动模块工作提供电源。

进一步的，热敏传感器具体为DS18B20测温传感器，红外传感器具体为GWH400红外传感器，超声波传感器具体为E7-0EUL测距超声波传感器，处理器具体为STC89C52高性能CMOS-8位芯片，电机驱动芯片具体为TMC4210电机驱动芯片。通过设置的电机驱动芯片驱动控制驱动滚轮A和驱动滚轮B活动。

本实用新型通过改进在此提供一种集成式温度监控器，与现有集成式温度监控器相比，具有如下优点：具有集成化一体式设计，能够自动巡逻配电房，与监控室无线连接传递警报，使用方便的优点，具体体现为：

优点1：一体式主机还包括信息通信模块和监控室终端，信息通信模块由Zigbee协调器构成，监控室终端由Zigbee模块B和监控室上位机构成，Zigbee模块B与监控室上位机信号连接，监控室终端与控制器通过Zigbee协调器关联数据。通过设置的信息通信模块将一体式主机与监控室终端之间建立Zigbee通信网络，实现无线数据传输，能够在第一时间将温度过高警报传递到监控室处。

优点2：A\\D转换器与处理器的INPUT端口信号连接，电机驱动芯片与处理器的OUTPUT端口信号连接。通过设置的A\\D转换器对热敏传感器、红外传感器和超声波传感器的模拟信号调制为数字信号传递到处理器进行数据处理和驱动控制，其中热敏传感器和红外传感器配合用于监测环境温度，超声波传感器用于一体式主机移动行进过程中的避障，一体式主机通过驱动模块在配电房中移动巡逻，当监测到环境温度过高时，通过Zigbee模块A与Zigbee协调器建立连接，并将警报信息传递到一同与Zigbee协调器建立连接的监控室终端处，使用方便。

附图说明

图1是本实用新型集成式温度监控器的结构示意图之一；

图2是本实用新型集成式温度监控器的结构示意图之二；

图3是本实用新型集成式温度监控器的模块示意图。

图中所示序号：一体式主机1、传感器模块2、热敏传感器201、红外传感器202、超声波传感器203、A\\D传感器204、驱动模块3、驱动滚轮A301、驱动滚轮B302、电机驱动芯片303、电源模块4、蓄电池401、电源电路402、控制器5、处理器501、Zigbee模块A502、信息通信模块6、Zigbee协调器601、监控室终端7Zigbee模块B701和监控室上位机702。

具体实施方式

下面将结合附图1-图3对本实用新型进行详细说明，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围；此外，术语“第一”、“第二”、“第三”“上、下、左、右”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。同时，在本实用新型的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电性连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型通过改进在此提供一种集成式温度监控器，如图1-图3所示，可以按照如下方式予以实施；包括一体式主机1，一体式主机1由传感器模块2、驱动模块3、电源模块4和控制器5构成，传感器模块2包括热敏传感器201、红外传感器202、超声波传感器203和A\\D转换器204，括热敏传感器201、红外传感器202和超声波传感器203均与A\\D转换器204信号连接；驱动模块3包括驱动滚轮A301、驱动滚轮B302和电机驱动芯片303，驱动滚轮A301和驱动滚轮B302分别安装于一体式主机1底部的两端，且驱动滚轮A301和驱动滚轮B302均与电机驱动芯片303信号连接；控制器5的内部搭载有处理器501和Zigbee模块A502，Zigbee模块A502与处理器501信号连接；电源模块4包括蓄电池401和电源电路402，电源电路402与蓄电池401电性连接。

本实用新型中，一体式主机1还包括信息通信模块6和监控室终端7，信息通信模块6由Zigbee协调器601构成，监控室终端7由Zigbee模块B701和监控室上位机702构成，Zigbee模块B701与监控室上位机702信号连接，监控室终端7与控制器5通过Zigbee协调器601关联数据。通过设置的信息通信模块6将一体式主机1与监控室终端7之间建立Zigbee通信网络，实现无线数据传输，能够在第一时间将温度过高警报传递到监控室处；A\\D转换器204与处理器501的INPUT端口信号连接，电机驱动芯片303与处理器501的OUTPUT端口信号连接。通过设置的A\\D转换器204对热敏传感器201、红外传感器202和超声波传感器203的模拟信号调制为数字信号传递到处理器501进行数据处理和驱动控制，其中热敏传感器201和红外传感器202配合用于监测环境温度，超声波传感器203用于一体式主机1移动行进过程中的避障，一体式主机1通过驱动模块3在配电房中移动巡逻，当监测到环境温度过高时，通过Zigbee模块A502与Zigbee协调器601建立连接，并将警报信息传递到一同与Zigbee协调器601建立连接的监控室终端7处，使用方便；传感器模块2、控制器5和驱动模块3均与电源模块4电性连接。通过设置的电源模块4为传感器模块2、控制器5和驱动模块3工作提供电源；热敏传感器201具体为DS18B20测温传感器，红外传感器202具体为GWH400红外传感器，超声波传感器203具体为E7-0EUL测距超声波传感器，处理器501具体为STC89C52高性能CMOS-8位芯片，电机驱动芯片303具体为TMC4210电机驱动芯片。通过设置的电机驱动芯片303驱动控制驱动滚轮A301和驱动滚轮B302活动。

该种集成式温度监控器的工作原理：该种集成式温度监控器的一体式主机1由传感器模块2、驱动模块3、电源模块4和控制器5构成，其中传感器模块2包括热敏传感器201、红外传感器202、超声波传感器203和A\\D转换器204，括热敏传感器201、红外传感器202和超声波传感器203均与A\\D转换器204信号连接，驱动模块3包括驱动滚轮A301、驱动滚轮B302和电机驱动芯片303，驱动滚轮A301和驱动滚轮B302分别安装于一体式主机1底部的两端，且驱动滚轮A301和驱动滚轮B302均与电机驱动芯片303信号连接，控制器5的内部搭载有处理器501和Zigbee模块A502，Zigbee模块A502与处理器501信号连接，传感器模块2、控制器5和驱动模块3均与电源模块4电性连接，电源模块4为传感器模块2、控制器5和驱动模块3工作提供电源，包括信息通信模块6和监控室终端7，信息通信模块6由Zigbee协调器601构成，监控室终端7由Zigbee模块B701和监控室上位机702构成，Zigbee模块B701与监控室上位机702信号连接，监控室终端7与控制器5通过Zigbee协调器601关联数据，A\\D转换器204与处理器501的INPUT端口信号连接，电机驱动芯片303与处理器501的OUTPUT端口信号连接，通过设置的A\\D转换器204对热敏传感器201、红外传感器202和超声波传感器203的模拟信号调制为数字信号传递到处理器501进行数据处理和驱动控制，其中热敏传感器201和红外传感器202配合用于监测环境温度，超声波传感器203用于一体式主机1移动行进过程中的避障，一体式主机1通过驱动模块3在配电房中移动巡逻，当监测到环境温度过高时，通过Zigbee模块A502与Zigbee协调器601建立连接，并将警报信息传递到一同与Zigbee协调器601建立连接的监控室终端7处，使用方便。

综上所述；本实用新型所述集成式温度监控器，与现有集成式温度监控器相比，具有集成化一体式设计，能够自动巡逻配电房，与监控室无线连接传递警报，使用方便的优点。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261070.9

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209343220U

授权时间:20190903

主分类号:G05D 23/20

专利分类号:G05D23/20

范畴分类:40E;31C;

申请人:广州运维电力科技有限公司

第一申请人:广州运维电力科技有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市高新技术产业开发区科学城彩频路7号之一801、803房

发明人:刘波;陈琼;王政;方国辉;陈刚祥;劳红伟

第一发明人:刘波

当前权利人:广州运维电力科技有限公司

代理人:丁波

代理机构:37238

代理机构编号:山东博睿律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88b335eaa7cf8901caad4709.html