# 基于海绵城市理念的城市绿化思路陈晓伟

中国一冶集团有限公司湖北武汉430000

摘要：近些年来，随着环保要求的日益提高，园林绿化事业迅速发展，如何做好绿化工作值得我们深思。直至海绵城市的提出，为园林绿化工作的开展提供了无限的可能。海绵城市是指在适应环境变换以及应对自然灾害等方面如海绵般具有良好的弹性。

关键词：海绵城市理念；城市绿化；措施

1城市绿化在海绵城市建设中的特征

1.1城市绿地是有生命的海绵城市基础设施

不同于管网、渠道等海绵城市基础设施，城市绿地是有生命的。城市绿地海绵功能的发挥与绿地植物的植物种类、群落结构、健康状况等方面有紧密联系。不同植物的形态特征、适应性、物候期等差异对海绵功能的发挥具有明显影响，例如：树冠密集的植物更有利于截留降雨，根系发达的植物更有利于涵养水源，下沉式绿地中需选用耐涝植物，展叶期过晚或落叶期过早的植物则会影响雨季截留降雨的功能。不同群落结构的绿地，一方面在降雨截留能力上具有差异，复层配置比单层配置对降雨有更强的截留能力;另一方面，合理配置的植物群落具有稳定性，更利于海绵功能的可持续发挥。此外，植物的健康状况对海绵功能具有直接影响，生长发育不良的植物难以发挥出应有的海绵效果。

1.2城市绿化与海绵城市建设具有全周期关联性

城市绿化工作主要有规划设计、种植施工、养护管理3个阶段，是一项长期工作，各阶段工作的质量均会影响海绵城市效果的发挥。在海绵城市建设中，城市绿化应顺应城市发展要求，遵循城市水文特征等自然条件，科学开展不同阶段的城市绿化工作。如在规划设计阶段，应根据海绵城市建设的要求，合理规划城市绿地的布局、规模，科学进行种植设计等;在种植施工阶段，则需把关苗木质量、改良土壤性能等;在养护管理阶段，则需保障植物健康生长，并通过改善绿地群落结构、地表结构等措施不断提升绿地的海绵效果。只有将海绵城市的建设理念贯穿到城市绿化全周期工作当中，才能营造出有效、高效、长效的城市海绵绿地。

1.3城市绿化与海绵城市建设各成体系、相互补充

城市绿化承担着改善人居环境，提升人民生活水平的重要任务，因此城市绿地建设需遵循以人为本的原则，使广大居民可便利享受到城市绿化成果。为提升绿地的可达性、可进入性、可使用性，城市绿地中不可避免会存在一定比例的硬质空间供居民休闲游憩，从而降低绿地的海绵效益。在城市绿化中需研究如何控制硬质空间的比例及布局，使绿地既能满足游憩需求，又能发挥应有的海绵效益。

海绵城市的建设是一项系统工程。海绵城市建设从措施上来讲，包含“渗、蓄、滞、用、排”;从建设内容来讲，包括管网、渠道、绿地、水体、监测系统、污水处理等方面;从业务部门来讲涉及市政、住建、水利、环保、园林等部门。城市绿化在海绵城市建设中的积极作用固然是得到肯定的，但仅靠城市绿化远远不够。盲目夸大城市绿地的海绵作用，甚至通过大面积的绿地承担滞洪任务的做法是不可取的。因此，城市绿化工作的开展要与海绵城市的其他方面互相衔接、互相补充，共同构建成一个完善的海绵城市系统。

2城市园林绿化工程结构

2.1绿化带

绿化带是城市园林绿化工程中的主要结构，由各类草木植物组成，借助植物功能，可以起到净化空气、美化环境、维护生态的作用。在现代城市园林绿化工程当中，其绿化带的设计主要有两种形式，即摊铺式设计以及点缀式设计。其中摊铺式设计主要利用大面积土地，进行大范围的草皮铺盖、树木种植，营造出规模庞大的“绿色”环境；而点缀式设计多采用树木植物作为基本材料，在道路两侧或者某结构的边缘处进行树木种植，每个树木之间保持一定的间隔，间隔范围内为正常道路。综上，两种绿化带设计在现代城市园林绿化工程均有应用，但功能开发上并不完全，其尚不具备海绵城市特征，所以需要进行优化。

2.2路缘结构

路缘结构是城市园林绿化工程中，占比较少的组成部分，但其重要性不容忽视。具体来说路缘结构泛指路缘石、排水渠等，其中路缘石是规划绿化带、保障土体稳定性的重要设施，排水渠是市政排水的重要设施，主要负责排除路面水体。综上，在理论上路缘石与排水渠的应用，可以保证绿化工程与水体隔开，且排除城市水体，但实际来看，因为近代行业发展，城市废水排放量增大，排水渠作为主要的排水设施，其能效、效率已经无法满足城市排水需求，同时其设计形式上存在功能缺陷，面对初期雨水的排放效果较差，所以有必要进行改进。此外，在整体设计上，路缘结构并不具备循环表现，所以不能满足海绵城市概念。

3海绵城市在园林绿化工作中的应用

海绵城市背景下的园林绿化设计，需要做好以下几个方面的具体应用。

3.1收水

海绵城市的主要特征就是能够可调整的进行水的吸收与涵养，所以这也使得其可以具有很强的收水功能。首先，具有生态滞留的特征，相比于普通的雨水花园而言，生态滞留对于土壤要求较高，需要做好工程排水系统的构建工作，结合一定的位置进行合理划分；其次，植草沟。该结构一般设置为三角形，通过道路两旁设置的方式来进行隔离调整，避免出现土壤侵袭的情况，同时根据风格与类型的特征进行设置，可以做好绿地的形式设计，也可以以此来作为休闲以及绿化树传输的多功能区域设计；再次，渗透池。该设施主要用于小空间的绿化，特征在于具有径流峰值控制以及补充地下水资源的效果。通过鹅卵石、碎石等结构都可以在满足基本雨水空间的前提下实现地表径流的引导效果，这一点在园林设计中十分关键，需要关注并妥善处理好其关系；最后，人工湿地。人工湿地的设计需要调整好雨水净化的一系列问题，这个过程中需要做好雨水花园的调整以及植草沟的收集工作，同时也可以通过多种设计策略进行多功能雨水调蓄系统的构建，更好的完成景观建设工作。

除此之外，透水铺装以及屋面的雨水处理也是收水设计中两个必须要关注的环节。其中，透水铺装环节主要借助于水渠，这个过程中沟槽可以向周边的设施引入雨水，同时景观内部的净化雨水能够形成良好的景观特色，进而满足区域性的设计要求；屋面的雨水处理则主要依靠屋面防水等策略来实现。大多数情况下要求具有不错的承重能力以及良好的坡度范围，同时还需要具有一定的雨水减排与净化功能。在进行景观设置时需要做好屋顶设计工作，雨水链条的不同区域可以进行雨水的收集，同时做好下渗处理即可。

3.2蓄水

蓄水环节的任务主要包括雨水桶以及透水箱两个部分。其中，雨水桶在进行收集时需要解决净化、沉淀的问题，其本身规模较小，所以大多以集中设置的方式应用，所以在雨水密度较低的区域应用较为广泛一些。对于高密度的区域而言，可以选择大规模的地下储水设施来进行设置并满足实际需求。透水箱实际上就是特殊设置的渗透地下水的水箱，这个类型的设备特征在于能够降低自来水的需求，同时用水的压力也会下降。

3.3用水

在用水环节当中通过雨水的收集可以对其进行使用，主要用途包括灌溉、混凝土搅拌以及洗车和冲厕等等。除此之外，环卫领域应用雨水的其他方式也可以选择并应用，可以很好的解决中水回用的问题，降低环卫的成本并获得良好的经济效益。

结束语

本文主要对城市园林绿化中海绵城市技术的应用进行了分析，通过分析得到结论：对城市园林绿化工程结构进行了分析，了解了各结构在排水能效上的问题；围绕海绵城市概念，对各项海绵城市技术，在绿化工程内的应用表现进行了分析。

参考文献

[1]朱福清.海绵城市理念在园林绿化中的应用与推广[J].江西建材，2018（02）：165.

[2]董志洁.海绵城市理念在园林绿化中的应用[J].花卉，2016（18）：48-49.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/88f7455b1759d43fde9dec4d.html