# 一种新型营林树木栽培装置论文和设计-冯金环

### 全文摘要

本实用新型公开了一种新型营林树木栽培装置，包括装置主体，所述装置主体外表面和背部均焊接有多个连接件，所述连接件的外表面通过螺杆转动连接有限位板，所述螺杆的一端固定有旋钮，该种新型营林树木栽培装置，在使用时，工作人员将树苗栽种在土层内，并将进水连接管与外部辅助水管相连接，湿度传感器检测土层中的湿度并通过电信号传导给操作台，工作人员可以根据树苗的品种来设定土层含水量的多少，当土层中含水量小于该值时，则工作人员操作外部供水设备进行供水，水经由浇水管通过出水口流出，由于出水口等距均匀排布于装置主体的内表面，可以使水均匀流入土层中，使土层中的含水量达到设定值，从而方便树苗的生长，提高其成活率。

### 主设计要求

1.一种新型营林树木栽培装置，包括装置主体（1），其特征在于：所述装置主体（1）外表面和背部均焊接有多个连接件（5），所述连接件（5）的外表面通过螺杆（8）转动连接有限位板（2），所述螺杆（8）的一端固定有旋钮（6），所述螺杆（8）的外表面套接有螺母（7），且所述螺杆（8）分别贯穿连接件（5）和限位板（2），所述装置主体（1）的内部下方固定有栅板（18），所述栅板（18）的顶部分布有土层（3），所述装置主体（1）的内部一侧安装有湿度传感器（17），所述装置主体（1）的一侧中间安装有操作台（15），所述装置主体（1）的一侧分别安装有营养液箱（11）和进水连接管（12），所述限位板（2）的顶部开设有限位槽（9），所述装置主体（1）的内部贯穿于浇水管（16），且所述浇水管（16）与进水连接管（12）相连通，所述浇水管（16）的一侧连接有出水口（4），且所述出水口（4）位于装置主体（1）内表面上方。

### 设计方案

1.一种新型营林树木栽培装置，包括装置主体（1），其特征在于：所述装置主体（1）外表面和背部均焊接有多个连接件（5），所述连接件（5）的外表面通过螺杆（8）转动连接有限位板（2），所述螺杆（8）的一端固定有旋钮（6），所述螺杆（8）的外表面套接有螺母（7），且所述螺杆（8）分别贯穿连接件（5）和限位板（2），所述装置主体（1）的内部下方固定有栅板（18），所述栅板（18）的顶部分布有土层（3），所述装置主体（1）的内部一侧安装有湿度传感器（17），所述装置主体（1）的一侧中间安装有操作台（15），所述装置主体（1）的一侧分别安装有营养液箱（11）和进水连接管（12），所述限位板（2）的顶部开设有限位槽（9），所述装置主体（1）的内部贯穿于浇水管（16），且所述浇水管（16）与进水连接管（12）相连通，所述浇水管（16）的一侧连接有出水口（4），且所述出水口（4）位于装置主体（1）内表面上方。

2.根据权利要求1所述的一种新型营林树木栽培装置，其特征在于：所述出水口（4）设置有多个，且多个所述出水口（4）等距均匀排布，同时多个所述出水口（4）处于同一水平高度。

3.根据权利要求1所述的一种新型营林树木栽培装置，其特征在于：所述螺杆（8）与旋钮（6）焊接，且所述螺杆（8）与螺母（7）螺纹连接。

4.根据权利要求1所述的一种新型营林树木栽培装置，其特征在于：所述操作台（15）与湿度传感器（17）电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型营林树木栽培装置，其特征在于：所述营养液箱（11）位于进水连接管（12）的上方，且所述营养液箱（11）的顶部螺纹连接有箱盖（10）。

6.根据权利要求1所述的一种新型营林树木栽培装置，其特征在于：所述营养液箱（11）和进水连接管（12）之间连接有出液管（14），所述出液管（14）的一侧安装有阀门（13）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及树木栽培技术领域，具体为一种新型营林树木栽培装置。

背景技术

在林木栽植培育初期，需要对树种或幼小树苗进行培育，在培育时需要人员看护，防止倒伏，并及时添加营养液促进树种或树苗生长，营林作业过程中经常需要对树木进行预先栽培，以提高树木的成活率。

现有的树木栽培装置，在使用时，工作人员需要对树苗进行浇水，但经常无法把握浇水的量，造成栽培装置内土层含水率过多或过少，影响树苗的生长，且现有的树木栽培装置无法对树苗进行固定，当树苗长高后，会向两侧倾斜，影响树苗的正常发育。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种新型营林树木栽培装置，以解决上述背景技术中提出工作人员无法把控对树苗的浇水量和树苗长高后会向两侧倾斜的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型营林树木栽培装置，包括装置主体，所述装置主体外表面和背部均焊接有多个连接件，所述连接件的外表面通过螺杆转动连接有限位板，所述螺杆的一端固定有旋钮，所述螺杆的外表面套接有螺母，且所述螺杆分别贯穿连接件和限位板，所述装置主体的内部下方固定有栅板，所述栅板的顶部分布有土层，所述装置主体的内部一侧安装有湿度传感器，所述装置主体的一侧中间安装有操作台，所述装置主体的一侧分别安装有营养液箱和进水连接管，所述限位板的顶部开设有限位槽，所述装置主体的内部贯穿于浇水管，且所述浇水管与进水连接管相连通，所述浇水管的一侧连接有出水口，且所述出水口位于装置主体内表面上方。

优选地，所述出水口设置有多个，且多个所述出水口等距均匀排布，同时多个所述出水口处于同一水平高度。

优选地，所述螺杆与旋钮焊接，且所述螺杆与螺母螺纹连接。

优选地，所述操作台与湿度传感器电性连接。

优选地，所述营养液箱位于进水连接管的上方，且所述营养液箱的顶部螺纹连接有箱盖。

优选地，所述营养液箱和进水连接管之间连接有出液管，所述出液管的一侧安装有阀门。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该种新型营林树木栽培装置，设置有湿度传感器、操作台、限位板、连接件、螺杆、旋钮、螺母、限位槽和出水口，在使用时，工作人员将树苗栽种在土层内，并将进水连接管与外部辅助水管相连接，湿度传感器检测土层中的湿度并通过电信号传导给操作台，工作人员可以根据树苗的品种来设定土层含水量的多少，当土层中含水量小于该值时，则工作人员操作外部供水设备进行供水，水经由浇水管通过出水口流出，由于出水口等距均匀排布于装置主体的内表面，可以使水均匀流入土层中，使土层中的含水量达到设定值，从而方便树苗的生长，提高其成活率，当树苗长高出现歪斜现象时，工作人员将辅助支架插入限位槽中，对树木进行固定，同时工作人员可以转动旋钮，使螺杆松动，调节限位板的角度，方便对支架进行支撑，操作方便，解决了工作人员无法把控对树苗的浇水量和树苗长高后会向两侧倾斜的问题。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型装置主体剖面结构示意图；

图3为本实用新型限位板侧面剖面结构示意图；

图4为本实用新型装置主体侧面剖面结构示意图。

图中：1、装置主体；2、限位板；3、土层；4、出水口；5、连接件；6、旋钮；7、螺母；8、螺杆；9、限位槽；10、箱盖；11、营养液箱；12、进水连接管；13、阀门；14、出液管；15、操作台；16、浇水管；17、湿度传感器；18、栅板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型中：湿度传感器的型号为CWH850。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种新型营林树木栽培装置，包括装置主体1、限位板2、土层3、出水口4、连接件5、旋钮6、螺母7、螺杆8、限位槽9、箱盖10、营养液箱11、进水连接管12、阀门13、出液管14、操作台15、浇水管16，湿度传感器17和栅板18，所述装置主体1外表面和背部均焊接有多个连接件5，所述连接件5的外表面通过螺杆8转动连接有限位板2，所述螺杆8的一端固定有旋钮6，所述螺杆8的外表面套接有螺母7，且所述螺杆8分别贯穿连接件5和限位板2，所述装置主体1的内部下方固定有栅板18，所述栅板18的顶部分布有土层3，所述装置主体1的内部一侧安装有湿度传感器17，所述装置主体1的一侧中间安装有操作台15，所述装置主体1的一侧分别安装有营养液箱11和进水连接管12，所述限位板2的顶部开设有限位槽9，所述装置主体1的内部贯穿于浇水管16，且所述浇水管16与进水连接管12相连通，所述浇水管16的一侧连接有出水口4，且所述出水口4位于装置主体1内表面上方，工作人员可以转动旋钮6，使螺杆8松动，调节限位板2的角度，方便对支架进行支撑，操作方便。

请参阅图1-4，所述出水口4设置有多个，且多个所述出水口4等距均匀排布，同时多个所述出水口4处于同一水平高度，可以使土层3中的含水量均匀，提高浇水的均匀性，所述螺杆8与旋钮6焊接，且所述螺杆8与螺母7螺纹连接，工作人员可以转动旋钮6，使螺杆8松动，调节限位板2的角度，方便对支架进行支撑，操作方便。

请参阅图1-2，所述操作台15与湿度传感器17电性连接，方便工作人员操作和观察，所述营养液箱11位于进水连接管12的上方，且所述营养液箱11的顶部螺纹连接有箱盖10，方便向营养液箱11中添加营养液，使树苗的营养充分。

请参阅图1，所述营养液箱11和进水连接管12之间连接有出液管14，所述出液管14的一侧安装有阀门13，方便向水中添加营养液，简化操作，方便工作人员使用。

工作原理：首先工作人员将树苗栽种在土层3内，并将进水连接管12与外部辅助水管相连接，湿度传感器17检测土层中的湿度并通过电信号传导给操作台15，工作人员可以根据树苗的品种来设定土层3含水量的多少，当土层3中含水量小于该值时，则工作人员操作外部供水设备进行供水，同时打开阀门，使营养液流入进水连接管12内与水混合，水经由浇水管16通过出水口4流出，由于出水口4等距均匀排布于装置主体1的内表面，可以使水均匀流入土层3中，使土层3中的含水量达到设定值，从而方便树苗的生长，当树苗长高出现歪斜现象时，工作人员将辅助支架插入限位槽9中，对树木进行固定，同时工作人员可以转动旋钮6，使螺杆8松动，调节限位板2的角度，从而对支架进行支撑。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“套接”、等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920213832.X

申请日:2019-09-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:23(黑龙江)

授权编号:CN209563246U

授权时间:20191101

主分类号:A01G 9/02

专利分类号:A01G9/02;A01G17/14;A01G25/16

范畴分类:12A;

申请人:冯金环

第一申请人:冯金环

申请人地址:165000 黑龙江省大兴安岭地区松岭林业局砍都河森林资源管护区

发明人:冯金环

第一发明人:冯金环

当前权利人:冯金环

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8926a48ed5feace22ffa653f.html