# 一种电力工程用的线缆固定装置论文和设计-邱秀云

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电力工程用的线缆固定装置，包括开口朝上的U型板，所述U型板的内侧水平设有导向杆，所述导向杆的两端均固定连接在U型板的内壁上，所述导向杆上滑动连接有多个线缆固定结构，所述线缆固定结构包括滑动连接在导向杆上的活动块，所述活动块的下端开设有与导向杆配合的开槽，所述导向杆的下方设有与其平行的限位板，所述限位板位于开槽内，所述活动块上螺纹连接有限位螺栓，且限位螺栓位于限位板的下方，所述活动块的上端固定连接有固定件。本实用新型可同时将多条线缆同时夹住固定，且根据实际需要固定线缆的数量，灵活增加线缆固定结构，使用更灵活方便。

### 主设计要求

1.一种电力工程用的线缆固定装置，包括开口朝上的U型板（1），其特征在于，所述U型板（1）的内侧水平设有导向杆（4），所述导向杆（4）的两端均固定连接在U型板（1）的内壁上，所述导向杆（4）上滑动连接有多个线缆固定结构，所述线缆固定结构包括滑动连接在导向杆（4）上的活动块（5），所述活动块（5）的下端开设有与导向杆（4）配合的开槽（12），所述导向杆（4）的下方设有与其平行的限位板（6），所述限位板（6）位于开槽（12）内，所述活动块（5）上螺纹连接有限位螺栓（13），且限位螺栓（13）位于限位板（6）的下方，所述活动块（5）的上端固定连接有固定件，所述U型板（1）的上端设有用于固定线缆固定结构的锁紧机构，所述U型板（1）的两端均固定连接有固定块（7）。

### 设计方案

1.一种电力工程用的线缆固定装置，包括开口朝上的U型板（1），其特征在于，所述U型板（1）的内侧水平设有导向杆（4），所述导向杆（4）的两端均固定连接在U型板（1）的内壁上，所述导向杆（4）上滑动连接有多个线缆固定结构，所述线缆固定结构包括滑动连接在导向杆（4）上的活动块（5），所述活动块（5）的下端开设有与导向杆（4）配合的开槽（12），所述导向杆（4）的下方设有与其平行的限位板（6），所述限位板（6）位于开槽（12）内，所述活动块（5）上螺纹连接有限位螺栓（13），且限位螺栓（13）位于限位板（6）的下方，所述活动块（5）的上端固定连接有固定件，所述U型板（1）的上端设有用于固定线缆固定结构的锁紧机构，所述U型板（1）的两端均固定连接有固定块（7）。

2.根据权利要求1所述的一种电力工程用的线缆固定装置，其特征在于，所述固定件包括固定连接在活动块（5）上端的下夹块（16），所述下夹块（16）的上方设有上夹块（15），所述上夹块（15）与下夹块（16）相对的两个面上均设有弧形凹槽，所述上夹块（15）的下端固定连接有对称设置的两个限位杆（19），所述下夹块（16）的上端设有与限位杆（19）位置对应的两个伸缩槽（17），两个所述限位杆（19）的下端分别延伸至两个伸缩槽（17）内，两个所述伸缩槽（17）内均设有弹簧（18），所述弹簧（18）的一端固定连接在限位杆（19）上，所述弹簧（18）的另一端与伸缩槽（17）的内壁相抵，所述上夹块（15）的上端螺纹连接有调节螺栓（14）。

3.根据权利要求2所述的一种电力工程用的线缆固定装置，其特征在于，所述锁紧机构包括固定连接在U型板（1）上端且对称设置的两个安装板（2），两个所述安装板（2）相对的两个侧壁上均设有安装槽（11），两个所述安装槽（11）内均竖直设有螺纹杆（10），所述螺纹杆（10）的两端均转动连接在安装槽（11）的内壁上，所述安装板（2）的上端转动连接有转动杆（8），所述转动杆（8）的下端贯穿安装板（2）并固定连接在螺纹杆（10）的上端，两个所述螺纹杆（10）上均螺纹套接有螺纹套（9），两个所述螺纹套（9）之间固定连接有压板（3），所述压板（3）与调节螺栓（14）相抵。

4.根据权利要求2所述的一种电力工程用的线缆固定装置，其特征在于，所述弧形凹槽的内壁上固定连接有防滑胶垫。

5.根据权利要求1所述的一种电力工程用的线缆固定装置，其特征在于，所述固定块（7）与U型板（1）一体成型。

6.根据权利要求3所述的一种电力工程用的线缆固定装置，其特征在于，所述压板（3）的下端面上设有防滑纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力技术领域，尤其涉及一种电力工程用的线缆固定装置。

背景技术

年来，伴随着中国电力发展步伐不断加快，中国电网也得到迅速发展，电网系统运行电压等级不断提高，在电网架线过程中，对线缆固定装置及其结构的要求越来越高，线缆固定装置在架线工程的过程中将引入的线缆通过固定装置固定在架线杆或架线塔上，实现远程架线对接。

但是现有的线缆固定装置，一般都是依次将一条条线缆固定，操作较为繁琐，且一般可固定线缆的数量较为固定，不能临时增加固定结构用于固定线缆，使用不够灵活方便。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种电力工程用的线缆固定装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种电力工程用的线缆固定装置，包括开口朝上的U型板，所述U型板的内侧水平设有导向杆，所述导向杆的两端均固定连接在U型板的内壁上，所述导向杆上滑动连接有多个线缆固定结构，所述线缆固定结构包括滑动连接在导向杆上的活动块，所述活动块的下端开设有与导向杆配合的开槽，所述导向杆的下方设有与其平行的限位板，所述限位板位于开槽内，所述活动块上螺纹连接有限位螺栓，且限位螺栓位于限位板的下方，所述活动块的上端固定连接有固定件，所述U型板的上端设有用于固定线缆固定结构的锁紧机构，所述U型板的两端均固定连接有固定块。

优选地，所述固定件包括固定连接在活动块上端的下夹块，所述下夹块的上方设有上夹块，所述上夹块与下夹块相对的两个面上均设有弧形凹槽，所述上夹块的下端固定连接有对称设置的两个限位杆，所述下夹块的上端设有与限位杆位置对应的两个伸缩槽，两个所述限位杆的下端分别延伸至两个伸缩槽内，两个所述伸缩槽内均设有弹簧，所述弹簧的一端固定连接在限位杆上，所述弹簧的另一端与伸缩槽的内壁相抵，所述上夹块的上端螺纹连接有调节螺栓。

优选地，所述锁紧机构包括固定连接在U型板上端且对称设置的两个安装板，两个所述安装板相对的两个侧壁上均设有安装槽，两个所述安装槽内均竖直设有螺纹杆，所述螺纹杆的两端均转动连接在安装槽的内壁上，所述安装板的上端转动连接有转动杆，所述转动杆的下端贯穿安装板并固定连接在螺纹杆的上端，两个所述螺纹杆上均螺纹套接有螺纹套，两个所述螺纹套之间固定连接有压板，所述压板与调节螺栓相抵。

优选地，所述弧形凹槽的内壁上固定连接有防滑胶垫。

优选地，所述固定块与U型板一体成型。

优选地，所述压板的下端面上设有防滑纹。

本实用新型的有益效果：

通过设置线缆固定结构、锁紧机构，将线缆依次穿过各个固定件上的上夹块与下夹块之间，转动两侧的转动杆，驱动螺纹杆转动，进而使得螺纹套向下移动，带动压板向下移动，通过压板向下同时抵压多个调节螺栓，进而使得上夹块向下移动、配合下夹块即可同时将多条线缆同时夹住固定。

通过设置导向杆、限位板和限位螺栓，若需要固定的线缆条数较多，可临时增加线缆固定结构的数量，将活动块滑上导向杆上，使得限位板位于开槽内侧，拧上限位螺栓，即可增加线缆固定结构，使用更灵活方便。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种电力工程用的线缆固定装置的结构示意图；

图2为图1中A处放大图；

图3为本实用新型提出的一种电力工程用的线缆固定装置的活动块的结构示意图；

图4为本实用新型提出的一种电力工程用的线缆固定装置的固定件的结构示意图。

图中：1 U型板、2安装板、3压板、4导向杆、5活动块、6限位板、7固定块、8转动杆、9螺纹套、10螺纹杆、11安装槽、12开槽、13限位螺栓、14调节螺栓、15上夹块、16下夹块、17伸缩槽、18弹簧、19限位杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-4，一种电力工程用的线缆固定装置，包括开口朝上的U型板1，U型板1的内侧水平设有导向杆4，导向杆4的两端均固定连接在U型板1的内壁上，导向杆4上滑动连接有多个线缆固定结构，线缆固定结构包括滑动连接在导向杆4上的活动块5，活动块5的下端开设有与导向杆4配合的开槽12，导向杆4的下方设有与其平行的限位板6，限位板6位于开槽12内，活动块5上螺纹连接有限位螺栓13，且限位螺栓13位于限位板6的下方，活动块5的上端固定连接有固定件，U型板1的上端设有用于固定线缆固定结构的锁紧机构，U型板1的两端均固定连接有固定块7，固定块7与U型板1一体成型，固定块7上设有螺孔。

本实用新型中，固定件包括固定连接在活动块5上端的下夹块16，下夹块16的上方设有上夹块15，上夹块15与下夹块16相对的两个面上均设有弧形凹槽，弧形凹槽的内壁上固定连接有防滑胶垫，使得夹紧线缆更牢固，上夹块15的下端固定连接有对称设置的两个限位杆19，下夹块16的上端设有与限位杆19位置对应的两个伸缩槽17，两个限位杆19的下端分别延伸至两个伸缩槽17内，两个伸缩槽17内均设有弹簧18，弹簧18的一端固定连接在限位杆19上，弹簧18的另一端与伸缩槽17的内壁相抵，上夹块15的上端螺纹连接有调节螺栓14。

其中，锁紧机构包括固定连接在U型板1上端且对称设置的两个安装板2，两个安装板2相对的两个侧壁上均设有安装槽11，两个安装槽11内均竖直设有螺纹杆10，螺纹杆10的两端均转动连接在安装槽11的内壁上，安装板2的上端转动连接有转动杆8，转动杆8的下端贯穿安装板2并固定连接在螺纹杆10的上端，两个螺纹杆10上均螺纹套接有螺纹套9，两个螺纹套9之间固定连接有压板3，压板3与调节螺栓14相抵，压板3的下端面上设有防滑纹，通过设置调节螺栓14，在后期需要取出其中一条线缆时，而又不影响其他线缆，只需转动调节螺栓14，使其缩进上夹块15内，即可使得上夹块15与下夹块16间距增大，进而可将线缆抽出，后期维修线缆更方便。

本实用新型使用时，将线缆依次穿过各个固定件上的上夹块15与下夹块16之间，转动两侧的转动杆8，驱动螺纹杆10转动，进而使得螺纹套9向下移动，带动压板3向下移动，通过压板3向下同时抵压多个调节螺栓14，进而使得上夹块15向下移动、配合下夹块16即可同时将多条线缆同时夹住固定，若需要固定的线缆条数较多，可临时增加线缆固定结构的数量，将活动块5滑上导向杆4上，使得限位板6位于开槽12内侧，拧上限位螺栓13，即可增加线缆固定结构，使用更灵活方便。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920007548.7

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209200622U

授权时间:20190802

主分类号:H02G 7/05

专利分类号:H02G7/05

范畴分类:37D;

申请人:福建省万维新能源电力有限公司

第一申请人:福建省万维新能源电力有限公司

申请人地址:350003 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区4号楼13层

发明人:邱秀云;张向云

第一发明人:邱秀云

当前权利人:福建省万维新能源电力有限公司

代理人:李明通

代理机构:35226

代理机构编号:福州盈创知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/892915fc470ac4d04d9f89ea.html