# 超高性能混凝土的拉伸敏感性实验研究

### 论文摘要

研究了超高性能混凝土(UHPC)的拉伸力学性能、导电性和拉伸时的电阻变化。研究表明,随着钢纤维掺量的增加,UHPC的拉伸强度和导电性能提高。在拉伸过程中,UHPC的电阻随拉伸应变的增加先降低后缓慢上升。在峰值荷载前,UHPC对拉应变的敏感性随钢纤维掺量从1%增至2%而提高。UHPC在达到峰值拉应力前电阻降低,这是由于裂纹区靠钢纤维导电,并引起非裂纹区域导电通路缩短所致。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 原材料

- 2.2 试样制备

- 2.3 测试方法

- 3 结果与讨论

- 3.1 UHPC的导电性能

- 3.2 UHPC的拉伸力学性能

- 3.3 UHPC的拉伸敏感性

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴攀,孙明清,王应军

关键词: 超高性能混凝土,导电性,电阻率,自损伤感知

来源: 硅酸盐通报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 武汉理工大学理学院新材料力学理论与应用湖北省重点实验室

基金: 中央高校基本科研业务费资助(185214001)

分类号: TU528

DOI: 10.16552/j.cnki.issn1001-1625.2019.05.006

页码: 1331-1335+1342

总页数: 6

文件大小: 241K

下载量: 157

### 相关论文文献

- [1].生态型超高性能混凝土在简支梁桥中的应用研究[J]. 城市建筑 2019(28)

- [2].山推建友 超高性能混凝土成套搅拌设备[J]. 工程机械与维修 2020(03)

- [3].法国一座超高性能混凝土斜腿刚构桥设计介绍[J]. 中外公路 2020(03)

- [4].组合养护对超高性能混凝土的性能优化研究综述[J]. 绿色环保建材 2020(09)

- [5].超高性能混凝土预制桥梁在广东农村公路旧桥改造工程中的应用[J]. 广东公路交通 2020(05)

- [6].超高性能混凝土工程应用分析[J]. 混凝土世界 2019(01)

- [7].超高性能混凝土[J]. 世界桥梁 2019(02)

- [8].超高性能混凝土在建筑工程中的研究和应用[J]. 无线互联科技 2019(10)

- [9].超高性能混凝土：桥梁建筑行业的“新宠”[J]. 中国公路 2019(20)

- [10].超高性能混凝土抗高温爆裂试验研究[J]. 消防科学与技术 2017(11)

- [11].预制超高性能混凝土π形梁桥的设计与初步试验[J]. 中国公路学报 2018(01)

- [12].超高性能混凝土的材料性能[J]. 山西建筑 2018(21)

- [13].超高性能混凝土结构的设计方法分析[J]. 住宅与房地产 2018(28)

- [14].低水泥用量超高性能混凝土力学性能及微结构试验[J]. 大连海事大学学报 2017(02)

- [15].超高性能混凝土获产业化成功应用[J]. 商品混凝土 2016(02)

- [16].湖南实现超高性能砼产业化应用,或造就百亿产业[J]. 金融经济 2016(07)

- [17].超高性能混凝土获产业化成功应用——我国研发成功全球最结实强韧混凝土抗压强度媲美航母甲板[J]. 居业 2016(01)

- [18].韩国超高性能混凝土桥梁研究与应用[J]. 中外公路 2016(02)

- [19].超高性能混凝土在桥梁工程中的应用分析[J]. 黑龙江交通科技 2016(08)

- [20].超高性能混凝土预制节段梁剪切性能有限元分析[J]. 湖南工业大学学报 2020(02)

- [21].基于损伤塑性模型的超高性能混凝土双肢墩数值模拟研究[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].超高性能混凝土的应用[J]. 中华建设 2020(04)

- [23].超高性能混凝土应用进展[J]. 建筑科学与工程学报 2019(02)

- [24].超高性能混凝土的自收缩特性探讨[J]. 门窗 2019(06)

- [25].建材行业首款超高性能混凝土薄板瓦面市[J]. 江西建材 2019(07)

- [26].超高分子量聚乙烯纤维对超高性能混凝土性能影响的研究[J]. 江西建材 2019(08)

- [27].中铁大桥科学研究院有限公司超高性能混凝土系列产品[J]. 世界桥梁 2018(01)

- [28].蒙华铁路洞庭湖特大桥钢-超高性能混凝土组合桥面铺装顺利完成[J]. 世界桥梁 2018(03)

- [29].超高性能混凝土高温后残余力学性能试验研究[J]. 土木工程学报 2017(04)

- [30].世界首座超高性能混凝土桥10小时内搭成[J]. 混凝土世界 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8979bd4da17447b8e702c353.html