# 一种具有隔热保温功能的铝木门窗论文和设计-张智

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有隔热保温功能的铝木门窗，包括外玻璃和保温窗架，所述外玻璃和内玻璃的上下两端皆安装有保温窗架，所述保温窗架包括玻璃支座、外铝框、内铝框、固定铝框、按钮、齿条、齿轮、套杆、卡头、活动内杆、限位轴、固定块、橡胶密封条、实木边框和滑动槽，所述外玻璃和内玻璃的左右两侧皆设置有侧板。本实用新型外玻璃和内玻璃之间无接触，减少了热传递，降低了房间内外热交换的速度，有着保温的效果，且橡胶密封条对连接处进行了密封，橡胶密封条导热性低，进一步增加了本实用新型的保温效果，且拆卸的安装的方式十分容易且省时省力，无需专业人员对外玻璃和内玻璃更换，提高了该门窗的实用性。

### 主设计要求

1.一种具有隔热保温功能的铝木门窗，包括外玻璃(1)和保温窗架(3)，其特征在于：所述外玻璃(1)的右侧设置有内玻璃(2)，所述外玻璃(1)和内玻璃(2)的上下两端皆安装有保温窗架(3)，所述保温窗架(3)包括玻璃支座(31)、外铝框(32)、内铝框(33)、固定铝框(34)、按钮(35)、齿条(36)、齿轮(37)、套杆(38)、卡头(39)、活动内杆(310)、限位轴(311)、固定块(312)、橡胶密封条(313)、实木边框(314)和滑动槽(315)，所述外玻璃(1)和内玻璃(2)插设在玻璃支座(31)的顶部，所述玻璃支座(31)的左侧设置有外铝框(32)，所述玻璃支座(31)底部的右侧设置有内铝框(33)，所述外铝框(32)和内铝框(33)的下方设置有固定铝框(34)，所述内铝框(33)的内部设置有按钮(35)，且按钮(35)的右端穿过内铝框(33)右侧内壁延伸至内铝框(33)的外部，所述按钮(35)的左端焊接有齿条(36)，所述齿条(36)的右下方设置有齿轮(37)，且齿轮(37)的中心轴与内铝框(33)内壁通过内嵌轴承固定连接，所述内铝框(33)的底端焊接有套杆(38)，且套杆(38)底端的两侧皆通过铰接轴连接有卡头(39)，所述套杆(38)的内部插设有活动内杆(310)，且活动内杆(310)的底端与限位轴(311)的中部焊接固定，所述限位轴(311)的两端皆与卡头(39)焊接固定，所述内铝框(33)顶部的右侧焊接有固定块(312)，所述玻璃支座(31)的下方设置有橡胶密封条(313)，所述固定块(312)、内铝框(33)和固定铝框(34)的右侧皆覆盖有实木边框(314)，所述固定铝框(34)的底端设置有两组滑动槽(315)，所述外玻璃(1)和内玻璃(2)的左右两侧皆设置有侧板(4)。

### 设计方案

1.一种具有隔热保温功能的铝木门窗，包括外玻璃(1)和保温窗架(3)，其特征在于：所述外玻璃(1)的右侧设置有内玻璃(2)，所述外玻璃(1)和内玻璃(2)的上下两端皆安装有保温窗架(3)，所述保温窗架(3)包括玻璃支座(31)、外铝框(32)、内铝框(33)、固定铝框(34)、按钮(35)、齿条(36)、齿轮(37)、套杆(38)、卡头(39)、活动内杆(310)、限位轴(311)、固定块(312)、橡胶密封条(313)、实木边框(314)和滑动槽(315)，所述外玻璃(1)和内玻璃(2)插设在玻璃支座(31)的顶部，所述玻璃支座(31)的左侧设置有外铝框(32)，所述玻璃支座(31)底部的右侧设置有内铝框(33)，所述外铝框(32)和内铝框(33)的下方设置有固定铝框(34)，所述内铝框(33)的内部设置有按钮(35)，且按钮(35)的右端穿过内铝框(33)右侧内壁延伸至内铝框(33)的外部，所述按钮(35)的左端焊接有齿条(36)，所述齿条(36)的右下方设置有齿轮(37)，且齿轮(37)的中心轴与内铝框(33)内壁通过内嵌轴承固定连接，所述内铝框(33)的底端焊接有套杆(38)，且套杆(38)底端的两侧皆通过铰接轴连接有卡头(39)，所述套杆(38)的内部插设有活动内杆(310)，且活动内杆(310)的底端与限位轴(311)的中部焊接固定，所述限位轴(311)的两端皆与卡头(39)焊接固定，所述内铝框(33)顶部的右侧焊接有固定块(312)，所述玻璃支座(31)的下方设置有橡胶密封条(313)，所述固定块(312)、内铝框(33)和固定铝框(34)的右侧皆覆盖有实木边框(314)，所述固定铝框(34)的底端设置有两组滑动槽(315)，所述外玻璃(1)和内玻璃(2)的左右两侧皆设置有侧板(4)。

2.根据权利要求1所述的一种具有隔热保温功能的铝木门窗，其特征在于：所述按钮(35)左端与内铝框(33)的内壁通过弹簧连接。

3.根据权利要求1所述的一种具有隔热保温功能的铝木门窗，其特征在于：所述齿条(36)的顶端焊接有滑块，所述内铝框(33)内壁的表面开设有与齿条(36)相互卡合的滑槽。

4.根据权利要求1所述的一种具有隔热保温功能的铝木门窗，其特征在于：所述齿条(36)底部的表面均匀铺设有轮齿与齿轮(37)顶部的后方相互啮合，所述活动内杆(310)的左侧均匀铺设有轮齿，与齿轮(37)右侧的前方相互啮合。

5.根据权利要求1所述的一种具有隔热保温功能的铝木门窗，其特征在于：所述固定块(312)的顶部的左侧设置有卡勾，所述玻璃支座(31)底端的右侧设置有与固定块(312)相互卡合的卡勾。

6.根据权利要求1所述的一种具有隔热保温功能的铝木门窗，其特征在于：所述外铝框(32)、内铝框(33)和固定铝框(34)皆为镂空结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及门窗技术领域，具体为一种具有隔热保温功能的铝木门窗。

背景技术

门窗一直是一个建筑物必不可少的配件，随着社会的不断发展，人们对生活质量的要求越来越高，门窗也从最开始的只是用来通风透气，变得种类繁多，功能繁多，为了降低门窗的重量，且具有实木门窗好看的外观，更多的人们选择为家庭安装铝木门窗，现有的铝木门窗重量小，实木外观，既好看又轻便，但保温性不足，使房间内的温度难以保持。为此我们提出了一种具有隔热保温功能的铝木门窗来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种具有隔热保温功能的铝木门窗，以解决上述背景技术中提出的现有的铝木门窗保温性不足，使房间内的温度难以保持的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有隔热保温功能的铝木门窗，包括外玻璃和保温窗架，所述外玻璃的右侧设置有内玻璃，所述外玻璃和内玻璃的上下两端皆安装有保温窗架，所述保温窗架包括玻璃支座、外铝框、内铝框、固定铝框、按钮、齿条、齿轮、套杆、卡头、活动内杆、限位轴、固定块、橡胶密封条、实木边框和滑动槽，所述外玻璃和内玻璃插设在玻璃支座的顶部，所述玻璃支座的左侧设置有外铝框，所述玻璃支座底部的右侧设置有内铝框，所述外铝框和内铝框的下方设置有固定铝框，所述内铝框的内部设置有按钮，且按钮的右端穿过内铝框右侧内壁延伸至内铝框的外部，所述按钮的左端焊接有齿条，所述齿条的右下方设置有齿轮，且齿轮的中心轴与内铝框内壁通过内嵌轴承固定连接，所述内铝框的底端焊接有套杆，且套杆底端的两侧皆通过铰接轴连接有卡头，所述套杆的内部插设有活动内杆，且活动内杆的底端与限位轴的中部焊接固定，所述限位轴的两端皆与卡头焊接固定，所述内铝框顶部的右侧焊接有固定块，所述玻璃支座的下方设置有橡胶密封条，所述固定块、内铝框和固定铝框的右侧皆覆盖有实木边框，所述固定铝框的底端设置有两组滑动槽，所述外玻璃和内玻璃的左右两侧皆设置有侧板。

优选的，所述按钮左端与内铝框的内壁通过弹簧连接。

优选的，所述齿条的顶端焊接有滑块，所述内铝框内壁的表面开设有与齿条相互卡合的滑槽。

优选的，所述齿条底部的表面均匀铺设有轮齿与齿轮顶部的后方相互啮合，所述活动内杆的左侧均匀铺设有轮齿，与齿轮右侧的前方相互啮合。

优选的，所述固定块的顶部的左侧设置有卡勾，所述玻璃支座底端的右侧设置有与固定块相互卡合的卡勾。

优选的，所述外铝框、内铝框和固定铝框皆为镂空结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型设置有外玻璃和内玻璃，外玻璃和内玻璃之间无接触，减少了热传递，降低了房间内外热交换的速度，有着保温的效果，且橡胶密封条对外铝框、内铝框和固定铝框的连接处进行了密封，橡胶密封条导热性低，进一步增加了本实用新型的保温效果；

本实用新型通过设置有按钮，按下按钮时齿条向左移动，带动齿轮逆时针旋转，同时齿轮带动活动内杆向上移动，通过限位轴使两组卡头改变角度，从而使套杆可以从固定铝框中抽出，对固定铝框进行拆卸，固定铝框的结构是对外铝框和内铝框进行固定的，取下固定铝框后其余零件也就没有了相互卡合的媒介，可直接取下，减少外玻璃或内玻璃破裂后更换的时间，拆卸的安装的方式十分容易且省时省力，无需专业人员进行更换，提高了该门窗的实用性。

附图说明：

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型中保温窗架的结构正视剖面示意图；

图2为本实用新型的结构侧视示意图；

图3为本实用新型的图1中A处结构放大示意图。

图中：1、外玻璃；2、内玻璃；3、保温窗架；31、玻璃支座；32、外铝框；33、内铝框；34、固定铝框；35、按钮；36、齿条；37、齿轮；38、套杆；39、卡头；310、活动内杆；311、限位轴；312、固定块；313、橡胶密封条；314、实木边框；315、滑动槽；4、侧板。

具体实施方式：

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供的一种实施例：一种具有隔热保温功能的铝木门窗，包括外玻璃1和保温窗架3，外玻璃1的右侧设置有内玻璃2，外玻璃1和内玻璃2的上下两端皆安装有保温窗架3，保温窗架3包括玻璃支座31、外铝框32、内铝框33、固定铝框34、按钮35、齿条36、齿轮37、套杆38、卡头39、活动内杆310、限位轴311、固定块312、橡胶密封条313、实木边框314和滑动槽315，外玻璃1和内玻璃2插设在玻璃支座31的顶部，玻璃支座31的左侧设置有外铝框32，玻璃支座31底部的右侧设置有内铝框33，外铝框32和内铝框33的下方设置有固定铝框34，优选的，外铝框32、内铝框33和固定铝框34皆为镂空结构，其作用为减少该门窗整体的重量，使门窗便于移动。

内铝框33的内部设置有按钮35，且按钮35的右端穿过内铝框33右侧内壁延伸至内铝框33的外部，优选的，按钮35左端与内铝框33的内壁通过弹簧连接，其作用为使按钮35按下后可自动回弹，按钮35的左端焊接有齿条36，优选的，齿条36的顶端焊接有滑块，内铝框33内壁的表面开设有与齿条36上滑块相互卡合的滑槽，其作用为对齿条36的运动方向进行限定，保持齿条36一直在水平方向移动，齿条36的右下方设置有齿轮37，且齿轮37的中心轴与内铝框33内壁通过内嵌轴承固定连接，内铝框33的底端焊接有套杆38，且套杆38底端的两侧皆通过铰接轴连接有卡头39，套杆38的内部插设有活动内杆310，且活动内杆310的底端与限位轴311的中部焊接固定，优选的，齿条36底部的表面均匀铺设有轮齿与齿轮37顶部的后方相互啮合，活动内杆310的左侧均匀铺设有轮齿，与齿轮37右侧的前方相互啮合，其作用为按下按钮35时齿条36向左移动，带动齿轮37逆时针旋转，同时齿轮37带动活动内杆310向上移动，限位轴311的两端皆与卡头39焊接固定。

内铝框33顶部的右侧焊接有固定块312，优选的，固定块312的顶部的左侧设置有卡勾，玻璃支座31底端的右侧设置有与固定块312相互卡合的卡勾，其作用为使玻璃支座31和固定块312相互固定，与固定铝框34配合组成一个拼接结构，玻璃支座31的下方设置有橡胶密封条313，固定块312、内铝框33和固定铝框34的右侧皆覆盖有实木边框314，固定铝框34的底端设置有两组滑动槽315，外玻璃1和内玻璃2的左右两侧皆设置有侧板4。

工作原理：外玻璃1和内玻璃2之间无接触，减少了热传递，降低了房间内外热交换的速度，有着保温的效果，且橡胶密封条313对外铝框32、内铝框33和固定铝框34的连接处进行了密封，橡胶密封条313导热性低，进一步增加了本实用新型的保温效果；

使用人员需要对外玻璃1或内玻璃2进行更换时，按下按钮35时齿条36向左移动，带动齿轮37逆时针旋转，同时齿轮37带动活动内杆310向上移动，通过限位轴311使两组卡头39改变角度，从而使套杆38可以从固定铝框34从抽出，对固定铝框34进行拆卸，固定铝框34的结构是对外铝框32和内铝框33进行固定的，取下固定铝框34后其余零件也就没有了相互卡合的媒介，可直接取下，减少外玻璃1或内玻璃2破裂后更换的时间，拆卸的安装的方式十分容易且省时省力，无需专业人员进行更换，提高了该门窗的实用性，以上为本实用新型的全部工作原理。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920037845.6

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209724133U

授权时间:20191203

主分类号:E06B5/16

专利分类号:E06B5/16;E06B3/58;E06B3/66;E06B7/28

范畴分类:36F;

申请人:墨格铝木门窗科技（天津）有限公司

第一申请人:墨格铝木门窗科技（天津）有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区华苑产业区(环外)海泰发展二路12号3幢四层404-054

发明人:张智

第一发明人:张智

当前权利人:墨格铝木门窗科技（天津）有限公司

代理人:汪发成

代理机构:11684

代理机构编号:北京沁优知识产权代理事务所(普通合伙) 11684

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8980286938b8b9d781f34f80.html