# 芳纶织物整芯阻燃输送带的研制

### 论文摘要

本文公开了一种芳纶织物整芯阻燃输送带及其制造方法,该输送带包括覆盖层、芳纶织物整体带芯及带芯浸渍胶料:覆盖层采用PVC/CM/TPU共混热塑性弹性体,阻燃性能好、拉伸强度高、弹性优异、耐磨性能好,与浸胶塑化后的整体带芯黏合强度高;织物整体带芯径向受力线采用芳纶纤维,强度高、带体薄、重量轻,可使输送带运行过程中的能耗大幅度降低。

### 论文目录

- 一、引言

- 二、整体带芯设计

- 三、带芯浸胶塑化

- （一） 浸渍胶料的设计

- （二） 浸渍胶浆的制备

- 1. 高速搅拌混合

- 2. 研磨

- 3. 脱泡

- （三） 带芯浸胶

- （四） 带芯塑化

- 四、制备覆盖层胶料

- （一） 覆盖层胶料的设计

- （二） 覆盖层胶料的制备工艺

- 1. 高速捏合

- 2. 冷混合

- 3. 造粒

- 五、挤出贴面成型

- 六、性能测试

- 七、结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李朝红,周震宇,汪健

关键词: 芳纶织物,输送带,热塑性弹性体,制造方法

来源: 市场周刊 2019年02期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 安徽中意胶带有限责任公司

分类号: TD528.1

页码: 172-173

总页数: 2

文件大小: 109K

下载量: 83

### 相关论文文献

- [1].煤矿用织物整芯阻燃输送带检测检验方法技术验证[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(09)

- [2].安徽中意:带过渡层的整芯阻燃输送带填补国内空白[J]. 中国橡胶 2015(03)

- [3].煤矿用织物整芯阻燃输送带检测方法[J]. 河南化工 2016(06)

- [4].煤矿用织物整芯阻燃输送带检测技术与工艺研究[J]. 企业技术开发 2012(20)

- [5].降粘树脂在整芯阻燃输送带糊体中的应用研究[J]. 化工管理 2017(25)

- [6].整芯阻燃输送带生产过程影响跑偏的因素及采取措施[J]. 中国橡胶 2010(04)

- [7].变频技术在整芯阻燃输送带生产线上的应用[J]. 淮北职业技术学院学报 2013(01)

- [8].基于网络通信的整芯阻燃输送带生产线自动控制系统[J]. 煤矿机电 2013(04)

- [9].煤矿用织物整芯阻燃输送带热硫化接头的应用研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [10].挤擦法生产整芯阻燃输送带工艺研究[J]. 化工文摘 2009(03)

- [11].高强力整芯阻燃输送带生产技术分析[J]. 自动化应用 2020(10)

- [12].国家安全监管总局办公厅关于煤矿井下输送带生产企业专项检查情况的通报[J]. 国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局公告 2012(04)

- [13].煤矿用高耐磨型整芯阻燃输送带的探索[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [14].动态挤出硫化法生产耐寒织物整芯阻燃输送带的研究[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(12)

- [15].煤矿用低烟低卤整芯阻燃输送带性能分析[J]. 中国新技术新产品 2018(04)

- [16].挤擦法PVC/PVG整芯阻燃输送带的研制[J]. 科技信息 2011(36)

- [17].挤出法整芯阻燃输送带成槽性能的改进[J]. 橡塑技术与装备 2013(04)

- [18].改善高级别整芯阻燃输送带横向柔度的方法探讨[J]. 中国橡胶 2014(11)

- [19].煤矿井下用PVG整芯阻燃输送带覆盖胶工艺研究[J]. 现代橡胶技术 2011(02)

- [20].PVC、PVG高强力整芯阻燃输送带及其带芯设计[J]. 当代化工研究 2019(04)

- [21].大倾角橡胶花纹整芯阻燃输送带的研制[J]. 淮北职业技术学院学报 2014(02)

- [22].MT914-2008标准存在问题和改进意见[J]. 中国橡胶 2014(01)

- [23].橡胶面整芯阻燃输送带覆盖层与芯层间粘合强度的影响因素分析[J]. 中国橡胶 2012(07)

- [24].科海拾贝[J]. 中国石油和化工 2018(04)

- [25].大倾角带式输送机织物整芯阻燃输送带的研制及应用[J]. 煤矿机电 2017(04)

- [26].煤矿井下用PVG整芯阻燃输送带覆盖胶工艺研究[J]. 中国橡胶 2010(18)

- [27].PVC、PVG高强力整芯阻燃输送带、带芯设计[J]. 无线互联科技 2011(08)

- [28].试验机软件在矿用织物整芯阻燃带检测中的应用探析[J]. 中州煤炭 2013(04)

- [29].环保阻燃型EPDM/PP/SEPS TPV制备及其在整芯阻燃带中的应用研究[J]. 中国橡胶 2019(06)

- [30].煤矿用整芯阻燃输送带动态粘合性能的测定[J]. 橡胶工业 2009(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/89aa60982948fa510479f158.html