# 一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机论文和设计-胡昌信

### 全文摘要

本实用新型公开了一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，包括箱体，所述箱体内壁顶部的两侧均固定连接有L型板，两个所述L型板的顶部均固定连接有电机，所述电机的输出轴均固定连接有锥形齿轮A，两个所述锥形齿轮A的表面啮合有锥形齿轮B，两个所述锥形齿轮B的轴心处分别固定连接有螺纹杆A和螺纹杆B，并且螺纹杆A和螺纹杆B的顶部和底部分别与箱体内壁的顶部和底部转动连接，所述螺纹杆A和螺纹杆B的表面均螺纹连接有螺纹块，两个所述螺纹块相离的一侧均固定连接有滑动杆。该蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，节省人力资源，节约生产成本，提高工作效率，通过废料框将结晶统一收集进行回收或处理。

### 主设计要求

1.一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，包括箱体（1），其特征在于，所述箱体（1）内壁顶部的两侧均固定连接有L型板（2），两个所述L型板（2）的顶部均固定连接有电机（3），所述电机（3）的输出轴均固定连接有锥形齿轮A（4），两个所述锥形齿轮A（4）的表面啮合有锥形齿轮B（5），两个所述锥形齿轮B（5）的轴心处分别固定连接有螺纹杆A（6）和螺纹杆B（7），并且螺纹杆A（6）和螺纹杆B（7）的顶部和底部分别与箱体（1）内壁的顶部和底部转动连接，所述螺纹杆A（6）和螺纹杆B（7）的表面均螺纹连接有螺纹块（8），两个所述螺纹块（8）相离的一侧均固定连接有滑动杆（9），两个所述滑动杆（9）相离的一端分别与箱体（1）内壁的两侧滑动连接，两个所述螺纹块（8）相对的一侧均固定连接有固定框（10），两个所述固定框（10）内壁一侧的顶部均滑动连接有移动板（11），两个所述固定框（10）内壁一侧的底部均固定连接有固定板（12），两个所述固定板（12）的底部均固定连接有螺纹套（13），两个所述螺纹套（13）的内壁均螺纹连接有紧固螺栓（14），两个所述紧固螺栓（14）的顶部均依次贯穿固定板（12）和移动板（11）并延伸至移动板（11）的顶部。

### 设计方案

1.一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，包括箱体（1），其特征在于，所述箱体（1）内壁顶部的两侧均固定连接有L型板（2），两个所述L型板（2）的顶部均固定连接有电机（3），所述电机（3）的输出轴均固定连接有锥形齿轮A（4），两个所述锥形齿轮A（4）的表面啮合有锥形齿轮B（5），两个所述锥形齿轮B（5）的轴心处分别固定连接有螺纹杆A（6）和螺纹杆B（7），并且螺纹杆A（6）和螺纹杆B（7）的顶部和底部分别与箱体（1）内壁的顶部和底部转动连接，所述螺纹杆A（6）和螺纹杆B（7）的表面均螺纹连接有螺纹块（8），两个所述螺纹块（8）相离的一侧均固定连接有滑动杆（9），两个所述滑动杆（9）相离的一端分别与箱体（1）内壁的两侧滑动连接，两个所述螺纹块（8）相对的一侧均固定连接有固定框（10），两个所述固定框（10）内壁一侧的顶部均滑动连接有移动板（11），两个所述固定框（10）内壁一侧的底部均固定连接有固定板（12），两个所述固定板（12）的底部均固定连接有螺纹套（13），两个所述螺纹套（13）的内壁均螺纹连接有紧固螺栓（14），两个所述紧固螺栓（14）的顶部均依次贯穿固定板（12）和移动板（11）并延伸至移动板（11）的顶部。

2.根据权利要求1所述的一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，其特征在于：所述箱体（1）内壁的底部滑动连接有废料框（15），所述废料框（15）内壁的两侧均固定连接有U型槽（16），两个所述U型槽（16）内壁一侧的顶部和底部均固定连接有滑动板（17），四个所述滑动板（17）相离一侧顶部的两端均固定连接有挤压弹簧（18），四个所述滑动板（17）相对的一侧之前均活动连接有过滤板（23）。

3.根据权利要求1所述的一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，其特征在于：所述箱体（1）内壁底部的两侧均固定连接有伸缩杆（19），两个所述伸缩杆（19）的顶部分别均与固定框（10）的底部固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，其特征在于：两个所述固定框（10）的底部均开设有通孔（20）。

5.根据权利要求1所述的一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，其特征在于：所述箱体（1）的表面开设有箱门（21）。

6.根据权利要求5所述的一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，其特征在于：所述箱门（21）的表面开设有观察窗（22）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及加气混凝土板用分掰技术领域，具体为一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机。

背景技术

目前，加气混凝土砌块需要切割成型后再进行蒸压养护，以保证加气混凝土砌块的产品质量，但在蒸压养护过程中，加气混凝土砌块所码放的砌块垛在蒸汽硬化作用下会出现水热合成反应，以致水化产物会通过加气混凝土砌块之间的缝隙中的物料粉末向对面延伸结晶，从而使得本应被切割开的加气混凝土砌块又粘接在一起，这就要求在蒸压养护工序后，需要将加气混凝土砌块之间的粘连部件掰开。

但如果采用人工作用的方式进行加气混凝土砌块的掰分的话，不但劳动强度大、生产成本高，而且将影响加气混凝土砌块的产品外观质量。

实用新型内容

（一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，解决了人工分掰强度大且掰分不够精确的问题。

技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，包括箱体，所述箱体内壁顶部的两侧均固定连接有L型板，两个所述L型板的顶部均固定连接有电机，所述电机的输出轴均固定连接有锥形齿轮A，两个所述锥形齿轮A的表面啮合有锥形齿轮B，两个所述锥形齿轮B的轴心处分别固定连接有螺纹杆A和螺纹杆B，并且螺纹杆A和螺纹杆B的顶部和底部分别与箱体内壁的顶部和底部转动连接，所述螺纹杆A和螺纹杆B的表面均螺纹连接有螺纹块，两个所述螺纹块相离的一侧均固定连接有滑动杆，两个所述滑动杆相离的一端分别与箱体内壁的两侧滑动连接，两个所述螺纹块相对的一侧均固定连接有固定框，两个所述固定框内壁一侧的顶部均滑动连接有移动板，两个所述固定框内壁一侧的底部均固定连接有固定板，两个所述固定板的底部均固定连接有螺纹套，两个所述螺纹套的内壁均螺纹连接有紧固螺栓，两个所述紧固螺栓的顶部均依次贯穿固定板和移动板并延伸至移动板的顶部。

优选的，所述箱体内壁的底部滑动连接有废料框，所述废料框内壁的两侧均固定连接有U型槽，两个所述U型槽内壁一侧的顶部和底部均固定连接有滑动板，四个所述滑动板相离一侧顶部的两端均固定连接有挤压弹簧，四个所述滑动板相对的一侧之前均活动连接有过滤板。

优选的，所述箱体内壁底部的两侧均固定连接有伸缩杆，两个所述伸缩杆的顶部分别均与固定框的底部固定连接。

优选的，两个所述固定框的底部均开设有通孔。

优选的，所述箱体的表面开设有箱门。

优选的，所述箱门的表面开设有观察窗。

（三）有益效果

本实用新型提供了一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机。具备以下有益效果：

该蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，通过打开箱门将移动板和固定板之间，再通过转动紧固螺栓带动移动板运动，移动板将粘接的混凝土板固定，再通过电机带动锥形齿轮A转动，锥形齿轮A带动锥形齿轮B转动，锥形齿轮B带动螺纹杆A和螺纹杆B转动，螺纹杆A和螺纹杆B带动两块螺纹块相向转动，两个螺纹块带动固定框相向运动，从而使得粘接的混凝土板两侧受到不同方向的力，达到掰分混凝土板的目的，不需要人工掰分，节省人力资源，节约生产成本，提高工作效率，在掰分一块后人工将混凝土板取出，再将螺纹块和固定框复位，重复操作掰分下一批次，又因为在掰分过程中产生的废屑也是有混凝土板之间结晶而成，通过废料框将结晶统一收集进行回收或处理，并且可通过过滤板筛选，过滤板可拆卸，避免长期使用下导致过滤板堵塞。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型正视图；

图3为本实用新型图1中A处的局部放大图。

图中：1、箱体；2、L型板；3、电机；4、锥形齿轮A；5、锥形齿轮B；6、螺纹杆A；7、螺纹杆B；8、螺纹块；9、滑动杆；10、固定框；11、移动板；12、固定板；13、螺纹套；14、紧固螺栓；15、废料框；16、U型槽；17、滑动板；18、挤压弹簧；19、伸缩杆；20、通孔；21、箱门；22、观察窗；23、过滤板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，包括箱体1，所述箱体1内壁顶部的两侧均固定连接有L型板2，两个所述L型板2的顶部均固定连接有电机3，电机3为正反转电机且通过电源线与外接电源连接，所述电机3的输出轴均固定连接有锥形齿轮A4，两个所述锥形齿轮A4的表面啮合有锥形齿轮B5，两个所述锥形齿轮B5的轴心处分别固定连接有螺纹杆A6和螺纹杆B7，并且螺纹杆A6和螺纹杆B7的顶部和底部分别与箱体1内壁的顶部和底部转动连接，所述螺纹杆A6和螺纹杆B7的表面均螺纹连接有螺纹块8，两个所述螺纹块8相离的一侧均固定连接有滑动杆9，两个所述滑动杆9相离的一端分别与箱体1内壁的两侧滑动连接，两个所述螺纹块8相对的一侧均固定连接有固定框10，两个所述固定框10内壁一侧的顶部均滑动连接有移动板11，两个所述固定框10内壁一侧的底部均固定连接有固定板12，两个所述固定板12的底部均固定连接有螺纹套13，两个所述螺纹套13的内壁均螺纹连接有紧固螺栓14，两个所述紧固螺栓14的顶部均依次贯穿固定板12和移动板11并延伸至移动板11的顶部；

所述箱体1内壁的底部滑动连接有废料框15，所述废料框15内壁的两侧均固定连接有U型槽16，两个所述U型槽16内壁一侧的顶部和底部均固定连接有滑动板17，四个所述滑动板17相离一侧顶部的两端均固定连接有挤压弹簧18，四个所述滑动板17相对的一侧之前均活动连接有过滤板23；

所述箱体1内壁底部的两侧均固定连接有伸缩杆19，两个所述伸缩杆19的顶部分别均与固定框10的底部固定连接；

两个所述固定框10的底部均开设有通孔20；

所述箱体1的表面开设有箱门21；

所述箱门21的表面开设有观察窗22。

综上可得，该蒸压轻质砂加气混凝土板用分掰机，通过打开箱门21将粘接的混凝土板放置于移动板11和固定板12之间，再通过转动紧固螺栓14带动移动板11运动，移动板11将粘接的混凝土板固定，再通过电机3带动锥形齿轮A4转动，锥形齿轮A4带动锥形齿轮B5转动，锥形齿轮B5带动螺纹杆A6和螺纹杆B7转动，螺纹杆A6和螺纹杆B7带动两块螺纹块8相向转动，两个螺纹块8带动固定框10相向运动，从而使得粘接的混凝土板两侧受到不同方向的力，达到掰分混凝土板的目的，不需要人工掰分，节省人力资源，节约生产成本，提高工作效率，在掰分一块后人工将混凝土板取出，再将螺纹块8和固定框10复位，重复操作掰分下一批次，又因为在掰分过程中产生的废屑也是有混凝土板之间结晶而成，通过废料框15将结晶统一收集进行回收或处理，并且可通过过滤板23筛选，过滤板23可拆卸，避免长期使用下导致过滤板23堵塞。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920021365.0

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209832060U

授权时间:20191224

主分类号:B28B11/00

专利分类号:B28B11/00

范畴分类:26K;

申请人:济宁金筑新型建材科技有限公司

第一申请人:济宁金筑新型建材科技有限公司

申请人地址:272500 山东省济宁市汶上县白石镇南泉沟村南首

发明人:胡昌信

第一发明人:胡昌信

当前权利人:济宁金筑新型建材科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/89e0678740000a6850f70fdf.html