# 淬回火温度对高铁用25CrMo车轴钢屈强比的影响

### 论文摘要

研究了不同淬火温度和回火温度下,高铁用25CrMo车轴钢屈强比的变化趋势。采用调质处理,即淬火+高温回火处理试样,通过拉伸试验检测试样的力学性能,并进行微观组织分析。试验结果表明:改变回火温度对屈强比的影响比改变淬火温度的影响更加明显。随着淬火温度的升高,抗拉强度和屈服强度均增加,但是屈服强度的增量比抗拉强度的增量大;回火过程中,位错密度降低,随着碳化物以及合金元素析出,固溶强化降低,使得屈服强度增幅降低;但是合金元素析出,形成第二相粒子,沉淀强化作用比较显著,使得抗拉强度增幅增加,两者对抗拉强度和屈服强度的影响程度基本相同,故屈强比的变化波动很小。随着回火温度的升高,试验钢的抗拉强度和屈服强度均下降,在550～610℃时,屈服强度降低的幅度较小,屈强比增加;在610～670℃时,随着温度的升高,回火马氏体板条变宽,碳化物以及合金元素析出并聚集长大,随着析出物的增加,固溶强化作用减弱,析出物所产生的沉淀强化作用弱于固溶强化的减弱作用,所以强度降低,且屈服强度降低的幅度更大,故屈强比降低。因此在610℃时,屈强比增加形成峰值。

### 论文目录

- 1 试验材料及方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方法

- 2 试验结果与分析

- 2.1 试验用钢的拉伸试验测试结果

- 2.2 试验钢中平衡相与温度的关系

- 2.3 EDS结果与分析

- 2.4 微观组织观察

- 2.4.1 不同淬火温度下的显微组织

- 2.4.2 不同回火温度下的显微组织

- 2.4.3 不同回火温度下的断口形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 汪澜,王福明,郑亚旭,张阳

关键词: 车轴钢,屈强比,淬火温度,回火温度,微观组织

来源: 金属热处理 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,铁路运输

单位: 北京科技大学冶金与生态工程学院

基金: 国家自然科学基金(51674020),“十三五”国家重点研发计划(2016YFB0300102)

分类号: U270.41;TG156

DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2019.09.018

页码: 89-97

总页数: 9

文件大小: 5701K

下载量: 130

### 相关论文文献

- [1].高层建筑钢板屈强比的研究[J]. 鄂钢科技 2012(03)

- [2].船用焊缝金属屈强比对船舶质量影响及选取原则[J]. 中国水运(下半月) 2020(03)

- [3].调质工艺对低碳贝氏体型高强钢屈强比的影响规律研究[J]. 热加工工艺 2013(12)

- [4].低屈强比高强度海工钢研究进展[J]. 特殊钢 2020(06)

- [5].施工中钢筋屈强比值超标问题的分析与处理[J]. 施工技术 2008(12)

- [6].高屈强比球墨铸铁轴套生产工艺探讨[J]. 金属加工(热加工) 2015(05)

- [7].显微组织对管线钢屈强比和低温韧性的影响[J]. 宽厚板 2008(05)

- [8].一种降低HP295屈强比的层流冷却工艺[J]. 梅山科技 2011(02)

- [9].冷却工艺对铌钛微合金化管线钢屈强比及韧性的影响[J]. 涟钢科技与管理 2017(04)

- [10].转轮用高屈强比高韧性不锈钢焊接接头微观组织与性能[J]. 大电机技术 2012(01)

- [11].临界淬火+回火工艺对超高强海工钢屈强比的影响[J]. 热加工工艺 2018(24)

- [12].道间温度对高强钢熔敷金属屈强比的影响[J]. 焊接技术 2019(07)

- [13].建筑用钢的屈强比[J]. 金属热处理 2011(11)

- [14].不同屈强比的冷轧DP780钢工艺调控技术分析[J]. 中国冶金 2019(02)

- [15].油气管线用L360MB钢低屈强比控制工艺研究[J]. 宽厚板 2019(01)

- [16].室温与超低温时奥氏体不锈钢S30408的屈强比[J]. 武汉工程大学学报 2018(02)

- [17].调质工艺对SA537CL2钢板屈强比的影响研究[J]. 金属材料与冶金工程 2019(03)

- [18].钢管管体拉伸试验中屈强比的计算与判定探讨[J]. 石油管材与仪器 2018(05)

- [19].高级别管线钢X70的屈强比浅析[J]. 金属世界 2017(02)

- [20].极薄规格桥梁钢屈强比及板型控制技术[J]. 金属材料与冶金工程 2019(04)

- [21].桥梁结构钢机械性能指标的概率分布[J]. 工业安全与环保 2018(09)

- [22].热处理对建筑高强度耐火钢力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(22)

- [23].名词解释[J]. 制造技术与机床 2014(06)

- [24].TMCP工艺对Q420qENH钢屈强比和NDT性能的影响[J]. 南钢科技与管理 2016(02)

- [25].回火温度对Nb-Ti微合金化Mn系低碳贝氏体钢屈强比的影响[J]. 稀有金属 2019(02)

- [26].CSP产线供冷轧Nb、Ti高强钢屈强比降低实践[J]. 轧钢 2019(05)

- [27].建筑用耐火钢的开发与性能研究[J]. 热加工工艺 2016(22)

- [28].基于CSP产线车轮轮辋钢的开发[J]. 四川冶金 2020(02)

- [29].高屈强比热轧酸洗板在J5系列载货车驾驶室中的应用[J]. 汽车工艺与材料 2011(01)

- [30].小冲杆试验确定材料拉伸断后伸长率的研究[J]. 实验力学 2011(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/89e84a5ce2a4f73c2c091a0e.html