# 一种高气密性中空玻璃论文和设计-袁仕成

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高气密性中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片；每一片玻璃片上横向和纵向均平行间隔设置有多根连接条；所述连接条上未与所述玻璃片连接的一侧上设置为锯齿状线条；两片所述玻璃片上的连接条相对设置，通过对应的连接条装配在一起；两片玻璃片上的连接条上的锯齿状线条相互适配；两片玻璃片装配完成后，横向和纵向设置的连接条将中空玻璃的空气层分割为若干个独立的小的密封腔；这样，即使玻璃片边缘处与铝合金框架的粘接失效，也只会导致其中一个小的密封腔的气密性失效，并不会对整个中空玻璃的功能造成很大的影响。

### 主设计要求

1.一种高气密性中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片，其特征在于，每一片玻璃片上横向和纵向均平行间隔设置有多根连接条；所述连接条上未与所述玻璃片连接的一侧上设置为锯齿状线条；两片所述玻璃片上的连接条相对设置，通过对应的连接条装配在一起；两片玻璃片上的连接条上的锯齿状线条相互适配；两片玻璃片装配完成后，横向和纵向设置的连接条将中空玻璃的空气层分割为若干个独立的小的密封腔；这样，即使玻璃片边缘处与铝合金框架的粘接失效，也只会导致其中一个小的密封腔的气密性失效，并不会对整个中空玻璃的功能造成很大的影响。

### 设计方案

1.一种高气密性中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片，其特征在于，每一片玻璃片上横向和纵向均平行间隔设置有多根连接条；所述连接条上未与所述玻璃片连接的一侧上设置为锯齿状线条；两片所述玻璃片上的连接条相对设置，通过对应的连接条装配在一起；两片玻璃片上的连接条上的锯齿状线条相互适配；两片玻璃片装配完成后，横向和纵向设置的连接条将中空玻璃的空气层分割为若干个独立的小的密封腔；这样，即使玻璃片边缘处与铝合金框架的粘接失效，也只会导致其中一个小的密封腔的气密性失效，并不会对整个中空玻璃的功能造成很大的影响。

2.根据权利要求1所述的高气密性中空玻璃，其特征在于，所述连接条与玻璃片一体成型。

3.根据权利要求1或2所述的高气密性中空玻璃，其特征在于，所述玻璃片上的相邻两根纵向设置的连接条的横向间隔不大于玻璃片长度的八分之一；所述玻璃片上的相邻两根横向设置的两根连接条的纵向间隔不大于玻璃片宽度的六分之一。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于玻璃技术领域，具体涉及一种高气密性中空玻璃。

背景技术

中空玻璃是一种良好的隔热、隔音、美观适用、并可降低建筑物自重的新型建筑材料。传统的中空玻璃是用两片(或三片)玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。然而传统的中空玻璃只有玻璃片的四边边缘与铝合金框架粘接，粘接面积较小，这样可能造成粘接容易失效，一旦某一边的粘接失效就会破坏中空玻璃的气密性，导致中空玻璃的功能失效；同时，对粘接剂的要求非常高。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术中的粘接容易失效、对粘接剂的要求非常高的缺陷提供了一种高气密性中空玻璃。

本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的：

一种高气密性中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片；每一片玻璃片上横向和纵向均平行间隔设置有多根连接条；所述连接条上未与所述玻璃片连接的一侧上设置为锯齿状线条；两片所述玻璃片上的连接条相对设置，通过对应的连接条装配在一起；两片玻璃片上的连接条上的锯齿状线条相互适配；两片玻璃片装配完成后，横向和纵向设置的连接条将中空玻璃的空气层分割为若干个独立的小的密封腔；这样，即使玻璃片边缘处与铝合金框架的粘接失效，也只会导致其中一个小的密封腔的气密性失效，并不会对整个中空玻璃的功能造成很大的影响。

进一步，为了保证中空玻璃的强度以及气密性，所述连接条与玻璃片一体成型。

进一步，为了保证当边缘处的粘接失效时对整个玻璃的气密性的影响不大，所述玻璃片上的相邻两根纵向设置的连接条的横向间隔不大于玻璃片长度的八分之一；所述玻璃片上的相邻两根横向设置的两根连接条的纵向间隔不大于玻璃片宽度的六分之一。

与现有技术相比，本实用新型至少具有以下优点：

本实用新型的高气密性中空玻璃，包括两片对称设置的玻璃片；每一片玻璃片上横向和纵向均平行间隔设置有多根连接条；所述连接条上未与所述玻璃片连接的一侧上设置为锯齿状线条；两片所述玻璃片上的连接条相对设置，通过对应的连接条装配在一起；两片玻璃片上的连接条上的锯齿状线条相互适配；两片玻璃片装配完成后，横向和纵向设置的连接条将中空玻璃的空气层分割为若干个独立的小的密封腔；这样，即使玻璃片边缘处与铝合金框架的粘接失效，也只会导致其中一个小的密封腔的气密性失效，并不会对整个中空玻璃的功能造成很大的影响。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

图1为本实用新型的高气密性中空玻璃的结构示意图；

图2为图1中其中一片玻璃片的结构示意图侧视图；

图3为图2的俯视图。

附图标记说明：1-第一玻璃片；2-第二玻璃片；3-连接条；31-锯齿状线条；4-密封腔；5-铝合金框架。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。

基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

需要说明，本实用新型实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

在本实用新型的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“连接”、“固定”等应做广义理解，例如，“固定”可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

另外，本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本实用新型要求的保护范围之内。

实施例1

如图1-图3所示，本实施例中的一种高气密性中空玻璃，包括结构相同且对称设置第一玻璃片1和第二玻璃片2；每一片玻璃片上横向和纵向均平行间隔设置有多根连接条3；所述连接条3上未与玻璃片连接的一侧上设置为锯齿状线条31；两片玻璃片上的连接条3相对设置，通过对应的连接条3装配在一起；两片玻璃片上的连接条3上的锯齿状线条31相互适配；两片玻璃片装配完成后，横向和纵向设置的连接条3将中空玻璃的空气层分割为若干个独立的小的密封腔4；这样，即使玻璃片边缘处与铝合金框架5的粘接失效，也只会导致其中一个小的密封腔的气密性失效，并不会对整个中空玻璃的功能造成很大的影响。

作为本实施例的优选方案，为了保证中空玻璃的强度以及气密性，所述连接条3与玻璃片一体成型。

作为本实施例的优选方案，为了保证当边缘处的粘接失效时对整个玻璃的气密性的影响不大，玻璃片上的相邻两根纵向设置的连接条3的横向间隔不大于玻璃片长度的八分之一；玻璃片上的相邻两根横向设置的两根连接条3的纵向间隔不大于玻璃片宽度的六分之一。

以上，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822250910.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:85(重庆)

授权编号:CN209908300U

授权时间:20200107

主分类号:E06B3/66

专利分类号:E06B3/66;E06B3/667;E04B2/88

范畴分类:36F;

申请人:重庆时代安全玻璃有限公司

第一申请人:重庆时代安全玻璃有限公司

申请人地址:402260 重庆市巴南区江津区珞璜工业园B区

发明人:袁仕成

第一发明人:袁仕成

当前权利人:重庆时代安全玻璃有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8a2a70934a6508b9d466c3b1.html