# 一种超轻薄LED显示模组及显示屏论文和设计-严向阳

### 全文摘要

本实用新型公开了一种超轻薄LED显示模组及显示屏，其中，超轻薄LED显示模组包括模组框架及多个LED模块，模组框架后部设置有散热箱盖，散热箱盖内侧壁固定安装有具有网卡接口的网卡装置、电源装置及电源插座，模组框架的两侧设置有压铸连接件，压铸连接件具有连接斜面及连接直角头，模组框架的背部设置有模组调整垫圈，LED模块包括LED安装板及安装在LED安装板上的LED光源，LED安装板上设置有加强板并通过所述加强板连接到模组框架上，加强板与LED安装板之间设置有调整弹簧；所述超轻薄LED显示屏包括超轻薄LED显示模组。该种超轻薄LED显示模组及显示屏具有结构简单、组装方便、组装灵活性高、厚度小、方便调节平整度、散热性能好等现有技术所不具备的优点。

### 主设计要求

1.一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：包括模组框架(1)及安装在模组框架(1)前面的多个LED模块(2)，模组框架(1)后部设置有散热箱盖(3)，所述散热箱盖(3)内侧壁固定安装有具有网卡接口(41)的网卡装置(4)、电源装置(5)及配合所述电源装置(5)使用的电源插座(51)，所述模组框架(1)的两侧设置有压铸连接件(6)，所述压铸连接件(6)具有连接斜面(61)及连接直角头(62)，模组框架(1)的背部设置有模组调整垫圈(11)，所述LED模块(2)包括LED安装板(21)及安装在LED安装板(21)上的LED光源，所述LED安装板(21)上设置有加强板并通过所述加强板连接到模组框架(1)上，所述加强板与LED安装板(21)之间设置有调整弹簧(22)。

### 设计方案

1.一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：包括模组框架(1)及安装在模组框架(1)前面的多个LED模块(2)，模组框架(1)后部设置有散热箱盖(3)，所述散热箱盖(3)内侧壁固定安装有具有网卡接口(41)的网卡装置(4)、电源装置(5)及配合所述电源装置(5)使用的电源插座(51)，所述模组框架(1)的两侧设置有压铸连接件(6)，所述压铸连接件(6)具有连接斜面(61)及连接直角头(62)，模组框架(1)的背部设置有模组调整垫圈(11)，所述LED模块(2)包括LED安装板(21)及安装在LED安装板(21)上的LED光源，所述LED安装板(21)上设置有加强板并通过所述加强板连接到模组框架(1)上，所述加强板与LED安装板(21)之间设置有调整弹簧(22)。

2.根据权利要求1所述的一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：所述模组框架(1)包括两根框架横梁(101)及连接在两根框架横梁(101)之间的连接竖梁(102)，所述压铸连接件(6)通过连接螺丝固定连接于框架横梁(101)的端部。

3.根据权利要求1所述的一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：所述模组框架(1)侧部开设有侧部走线孔(12)，模组框架(1)两端设置的压铸连接件(6)上开设与端部走线孔(63)。

4.根据权利要求1所述的一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：所述模组框架(1)上设置有用于固定LED模块(2)的磁铁(13)及定位柱(14)。

5.根据权利要求4所述的一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：所述LED模块(2)上的加强板包括第一加强板(23)及第二加强板(24)，所述第一加强板(23)及第二加强板(24)上均开设有配合所述定位柱(14)的定位孔(25)，所述调整弹簧(22)设置在第一加强板(23)与LED安装板(21)之间。

6.根据权利要求1所述的一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：所述散热箱盖(3)为弧形散热盖，所述超轻薄LED显显示模组安装在固定墙体(7)后，散热箱盖(3)与固定墙体(7)之间具有导热槽通道(30)。

7.根据权利要求1所述的一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：所述模组框架(1)金属型材框架。

8.根据权利要求1所述的一种超轻薄LED显示模组，其特征在于：所述压铸连接件(6)具有连接斜面(61)为45°斜面结构。

9.一种超轻薄LED显示屏，其特征在于：包括权利要求1-8任意一项所述的一种超轻薄LED显示模组。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及LED应用领域，特别是一种超轻薄LED显示模组及显示屏。

背景技术

随着LED技术的发展及成熟，应用LED的产品也越来越多，LED 相关的显示屏及其相关产品因其功耗低、寿命长、节能环保等优点而受到消费者的追捧，其中，室内贴墙安装的LED显示屏产品的应用也越来越多。

然而，现有的室内LED显示屏产品在结构上普遍较为复杂，存在体积庞大、厚度尺寸大、样式单一、安装灵活性差、散热能力不足等技术缺陷，严重限制了本领域进一步向前发展。

有鉴于此，本实用新型的目的在于提供一种新的技术方案以解决现存的技术缺陷。

实用新型内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种超轻薄LED显示模组及显示屏，解决了现有产品体积大、样式单一、组装灵活性差、安装平整度、散热能力不足等技术缺陷。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种超轻薄LED显示模组，包括模组框架及安装在模组框架前面的多个LED模块，模组框架后部设置有散热箱盖，所述散热箱盖内侧壁固定安装有具有网卡接口的网卡装置、电源装置及配合所述电源装置使用的电源插座，所述模组框架的两侧设置有压铸连接件，所述压铸连接件具有连接斜面及连接直角头，模组框架的背部设置有模组调整垫圈，所述LED模块包括LED安装板及安装在LED安装板上的LED 光源，所述LED安装板上设置有加强板并通过所述加强板连接到模组框架上，所述加强板与LED安装板之间设置有调整弹簧。

作为上述技术方案的进一步改进，所述模组框架包括两根框架横梁及连接在两根框架横梁之间的连接竖梁，所述压铸连接件过连接螺丝固定连接于框架横梁的端部。

作为上述技术方案的进一步改进，所述模组框架侧部开设有侧部走线孔，模组框架两端设置的压铸连接件上开设与端部走线孔。

作为上述技术方案的进一步改进，所述模组框架上设置有用于固定LED模块的磁铁及定位柱。

作为上述技术方案的进一步改进，所述LED模块上的加强板包括第一加强板及第二加强板，所述第一加强板及第二加强板上均开设有配合所述定位柱的定位孔，所述调整弹簧设置在第一加强板与LED安装板之间。

作为上述技术方案的进一步改进，所述散热箱盖为弧形散热盖，所述超轻薄LED显显示模组安装在固定墙体后，散热箱盖与固定墙体之间具有导热槽通道。

作为上述技术方案的进一步改进，所述模组框架金属型材框架。

作为上述技术方案的进一步改进，所述压铸连接件具有连接斜面为45°斜面结构。

基于上述的超轻薄LED显示模组，本实用新型还提供了一种超轻薄LED显示屏，其包括上述的超轻薄LED显示模组。

本实用新型的有益效果是：本实用新型提供了一种超轻薄LED显示模组及显示屏，该种超轻薄LED显示模组及显示屏具有组装方便、组装灵活性高、体积小、厚度尺寸小、平整度高、调节方便、散热能力强等现有产品所不具备的优点，解决了现有产品体积大、样式单一、组装灵活性差、安装平整度、散热能力不足等技术缺陷。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型的装配示意图；

图2是本实用新型的结构拆分图；

图3是本实用新型中模组框架的结构示意图；

图4是本实用新型中LED模块的结构示意图；

图5是本实用新型安装在固定墙体后的状态示意图；

图6是本实用新型在直角安装状态下的结构示意图。

具体实施方式

以下将结合实施例和附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果进行清楚、完整地描述，以充分地理解本实用新型的目的、特征和效果。显然，所描述的实施例只是本实用新型的一部分实施例，而不是全部实施例，基于本实用新型的实施例，本领域的技术人员在不付出创造性劳动的前提下所获得的其他实施例，均属于本实用新型保护的范围。另外，专利中涉及到的所有联接\/连接关系，并非单指构件直接相接，而是指可根据具体实施情况，通过添加或减少联接辅件，来组成更优的联接结构。本实用新型创造中的各个技术特征，在不互相矛盾冲突的前提下可以交互组合，参照图1-6。

一种超轻薄LED显示模组，包括模组框架1及安装在模组框架1 前面的多个LED模块2，模组框架1后部设置有散热箱盖3，所述散热箱盖3内侧壁固定安装有具有网卡接口41的网卡装置4、电源装置5及配合所述电源装置5使用的电源插座51，所述模组框架1的两侧设置有压铸连接件6，所述压铸连接件6具有连接斜面61及连接直角头62，模组框架1的背部设置有模组调整垫圈11，所述LED 模块2包括LED安装板21及安装在LED安装板21上的LED光源，所述LED安装板21上设置有加强板并通过所述加强板连接到模组框架 1上，所述加强板与LED安装板21之间设置有调整弹簧22。

优选地，所述模组框架1包括两根框架横梁101及连接在两根框架横梁101之间的连接竖梁102，所述压铸连接件6通过连接螺丝固定连接于框架横梁101的端部。

优选地，所述模组框架1侧部开设有侧部走线孔12，模组框架1 两端设置的压铸连接件6上开设与端部走线孔63。

优选地，所述模组框架1上设置有用于固定LED模块2的磁铁 13及定位柱14。

优选地，所述LED模块2上的加强板包括第一加强板23及第二加强板24，所述第一加强板23及第二加强板24上均开设有配合所述定位柱14的定位孔25，所述调整弹簧22设置在第一加强板23与 LED安装板21之间。

优选地，所述散热箱盖3为弧形散热盖，所述超轻薄LED显显示模组安装在固定墙体7后，散热箱盖3与固定墙体7之间具有导热槽通道30。

优选地，所述模组框架1金属型材框架。

优选地，所述压铸连接件6具有连接斜面61为45°斜面结构。

基于上述的超轻薄LED显示模组，本实用新型还提供了一种超轻薄LED显示屏，包括上述的超轻薄LED显示模组。

在具体实施本实用新型时，本技术方案铝质的金属型材制作模组框架1并直接将LED模块2安装在模组框架1上，可降低整个产品的厚度、体积及重量，在实施时，模组框架1可根据需要裁切合适的长度并采用螺钉与压铸连接件6进行连接，应用灵活性高，调节方便灵活。

在安装时，可通过LED模块2上的调整弹簧22及模组调整垫圈11分别对LED模块2及模组框架1进行平行度的调节，具有双重调节功能，有利于整个产品保持良好的平整度，调节过程也非常简单。

参照图5、图6，当需要多个LED显示模组进行拼接时，若多个 LED显示模组采用同一平面拼装，即可利用压铸连接件6上的连接直角头62及螺丝进行拼接，若需要两个LED显示模组进行直角拼接时，可利用机加工的方法将连接直角头62切掉，并利用压铸连接件6上的连接斜面61相互拼接，进一步通过预留的螺孔及螺丝固定即可，样式新颖，应用灵活性高。

本技术方案中设置的侧部走线孔12及端部走线孔63可方便在实施过程中的走线，可整体上改善产品的美观性，产品的市场竞争力更好。

在应用时，由于散热箱盖3与固定墙体7之间具有导热槽通道 30，整个产品不再紧贴墙体7，可通过导热槽通道30实现快速散热，散热能力更好，有利于延长产品的使用寿命。

以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明，但本实用新型创造并不限于所述实施例，熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可做出种种的等同变形或替换，这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920074654.7

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209515080U

授权时间:20191018

主分类号:G09F 9/33

专利分类号:G09F9/33

范畴分类:15E;

申请人:深圳市联建光电有限公司;深圳市联建光电股份有限公司

第一申请人:深圳市联建光电有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼

发明人:严向阳;吴燕军;刘仁

第一发明人:严向阳

当前权利人:深圳市联建光电有限公司;深圳市联建光电股份有限公司

代理人:万永泉

代理机构:44599

代理机构编号:深圳市深可信专利代理有限公司 44599

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8a30234e0fab9c84614f3ea7.html