# 一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机论文和设计-叶永忠

### 全文摘要

本实用新型公开了一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，包括机体，机体的前端面设置有控制面板，控制面板的底部设置有压力表，机体的内部开设有加工室，加工室的底部设置有传送带，传动带的顶部设置有托盘，机体的内部顶部设置有气泵。本实用新型通过在机体的内部设置气泵以及气缸，通过气泵将气体通过进气口传输到气缸，通过气缸将空气转化为机械能带动底部安装的伸缩杆进行上下往复运动，伸缩杆的底部设置有压模板，通过压模板对传送进来的腐竹进行封口，在机体的底部设置有橡胶减震垫，大大减少了机器运作时候的噪音污染以及振动，加强了实用性，采用传送带使机器更加自动化，加强了便捷性。

### 主设计要求

1.一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，包括机体(1)，其特征在于，所述机体(1)的前端面设置有控制面板(2)，所述控制面板(2)的底部设置有压力表(3)，所述机体(1)的内部开设有加工室(4)，所述加工室(4)的底部设置有传送带(5)，所述传送带(5)的顶部设置有托盘(6)，所述机体(1)的内部顶部设置有气泵(7)，所述气泵(7)的底部连接有气缸(8)，所述气缸(8)的顶部连接有伸缩杆(9)，所述伸缩杆(9)的底部连接有压模板(10)，所述机体(1)的一侧开设有充电口(11)，所述机体(1)的后端面底部设置有驱动电机(12)，所述机体(1)的后端面顶部设置有进气口(13)，所述进气口(13)的外表面设置有气阀(14)，所述机体(1)的底部设置有若干减震垫(15)。

### 设计方案

1.一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，包括机体(1)，其特征在于，所述机体(1)的前端面设置有控制面板(2)，所述控制面板(2)的底部设置有压力表(3)，所述机体(1)的内部开设有加工室(4)，所述加工室(4)的底部设置有传送带(5)，所述传送带(5)的顶部设置有托盘(6)，所述机体(1)的内部顶部设置有气泵(7)，所述气泵(7)的底部连接有气缸(8)，所述气缸(8)的顶部连接有伸缩杆(9)，所述伸缩杆(9)的底部连接有压模板(10)，所述机体(1)的一侧开设有充电口(11)，所述机体(1)的后端面底部设置有驱动电机(12)，所述机体(1)的后端面顶部设置有进气口(13)，所述进气口(13)的外表面设置有气阀(14)，所述机体(1)的底部设置有若干减震垫(15)。

2.根据权利要求1所述的一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，其特征在于，所述控制面板(2)与驱动电机(12)和传送带(5)电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，其特征在于，所述托盘由镁铝合金制作而成。

4.根据权利要求1所述的一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，其特征在于，所述压力表(3)与气泵(7)电性连接。

5.根据权利要求1所述的一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，其特征在于，所述压模板(10)通过伸缩杆(9)与气缸(8)连接。

6.根据权利要求1所述的一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，其特征在于，所述气泵(7)与气缸(8)为一体式结构。

7.根据权利要求1所述的一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，其特征在于，所述减震垫(15)由橡胶材料制作而成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种封口机技术领域，特别涉及一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机。

背景技术

封口机是将充填有包装物的容器进行封口的机械，在产品装入包装容器后，为了使产品得以密封保存，保持产品质量，避免产品流失，均需要对包装容器进行封口，此种操作一般都是在封口机上完成，现在可以自动化的封口机的成本都比较高，且机器运作的时候容易造成噪音污染，市面上一般的封口机采用人工封口，封口效果不理想且对工作效率也是一种极大的影响。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，具有气缸自动化的封口机，大大加强了工作效率以及封口效果，采用橡胶减震垫，起到了减震消音的作用。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

本实用新型一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，包括机体，所述机体的前端面设置有控制面板，所述控制面板的底部设置有压力表，所述机体的内部开设有加工室，所述加工室的底部设置有传送带，所述传送带的顶部设置有托盘，所述机体的内部顶部设置有气泵，所述气泵的底部连接有气缸，所述气缸的顶部连接有伸缩杆，所述伸缩杆的底部连接有压模板，所述机体的一侧开设有充电口，所述机体的后端面底部设置有驱动电机，所述机体的后端面顶部设置有进气口，所述进气口的外表面设置有气阀，所述机体的底部设置有若干减震垫。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述控制面板与驱动电机和传送带电性连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述托盘由镁铝合金制作而成。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述压力表与气泵电性连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述压模板通过伸缩杆与气缸连接。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述气泵与气缸为一体式结构。

作为本实用新型的一种优选技术方案，所述减震垫由橡胶材料制作而成。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本实用新型通过在机体的内部设置气泵以及气缸，通过气泵将气体通过进气口传输到气缸，通过气缸将空气转化为机械能带动底部安装的伸缩杆进行上下往复运动，伸缩杆的底部设置有压模板，通过压模板对传送进来的腐竹进行封口，采用气动式结构使封口效果更好，且结构更加稳定，在机体的底部设置有橡胶减震垫，大大减少了机器运作时候的噪音污染以及振动，加强了实用性，采用传送带使机器更加自动化，加强了便捷性。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是本实用新型的整体结构正图；

图2是本实用新型的整体结构剖面图；

图3是本实用新型的局部结构示意图；

图中：1、机体；2、控制面板；3、压力表；4、加工室；5、传送带；6、托盘；7、气泵；8、气缸；9、伸缩杆；10、压模板；11、充电口；12、驱动电机；13、进气口；14、气阀；15减震垫。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。其中附图中相同的标号全部指的是相同的部件。

此外，如果已知技术的详细描述对于示出本实用新型的特征是不必要的，则将其省略。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。

实施例1

如图1-3所示，本实用新型提供一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，一种腐竹生产用封口效果好的气动型自动封口机，包括机体1，机体1的前端面设置有控制面板2，控制面板2的底部设置有压力表3，机体1 的内部开设有加工室4，加工室4的底部设置有传送带5，传送带5的顶部设置有托盘6，机体1的内部顶部设置有气泵7，气泵7的底部连接有气缸8，气缸8的顶部连接有伸缩杆9，伸缩杆9的底部连接有压模板10，机体1的一侧开设有充电口11，机体1的后端面底部设置有驱动电机12，机体1的后端面顶部设置有进气口13，进气口13的外表面设置有气阀14，机体1的底部设置有若干减震垫15。

进一步的，控制面板2与驱动电机12和传送带5电性连接，通过控制面板2为驱动电机12提供动能，使传送带5进行运转。

托盘由镁铝合金制作而成，具有很好的强度、刚性和尺寸稳定性，以及抗氧化性，加强了托盘的强度，与抗氧化性。

压力表3与气泵7电性连接，通过压力表3可以实时监控内部气泵7的压力是否过高，以便及时作出处理。

压模板10通过伸缩杆9与气缸8连接，气缸8为伸缩杆9提动机械能，使其可以上下往复运动，伸缩杆9的底部连接有压模板10，通过伸缩杆9带动压模板10对其下方腐竹包装盒进行封口。

气泵7与气缸8为一体式结构，通过一体化结构使技术性能得到提高、功能得到增强，机械结构、材料、加工工艺性以及几何尺寸的方面能够与之相适应，具有高效、多功能、可靠和节能、小型、轻量、美观的特点。

减震垫15由橡胶材料制作而成，橡胶减震垫的特点是既有高弹性，又有高黏性，具有高减振消音的作用。

具体的，在使用的时候通过控制面板2打开机体1，将需要封口的物品放入托盘6上，通过控制面板2控制托盘6底部的传送带5，将其送入内部的加工室4，通过气泵7将空气添加进内部，再使底部连接的气缸8将空气转化为机械能，为底部连接的伸缩杆9提供动力，伸缩杆9的底部连接有压模板10，通过伸缩杆9上下往复运动带动压模板10对下方托盘6上的腐竹包装进行封口处理，通过气动式，使封口更加牢固，结构更加稳固，在机体1的后端面设置有进气口13气体通过进气口13被吸入机器内，在进气口13的外表面设置有气阀14，用于控制气体流量大小，加强了安全性，在机体1的底部设置有橡胶减震垫15，大大减少了机器在运作时候的噪音与振动。

本实用新型本实用新型通过在机体1的内部设置气泵7以及气缸8，通过气泵7将气体通过进气口13传输到气缸8，通过气缸8将空气转化为机械能带动底部安装的伸缩杆9进行上下往复运动，伸缩杆9的底部设置有压模板 10，通过压模板10对传送进来的腐竹进行封口，采用气动式结构使封口效果更好，且结构更加稳定，在机体1的底部设置有橡胶减震垫15，大大减少了机器运作时候的噪音污染以及振动，加强了实用性，采用传送带5使机器更加自动化，加强了便捷性。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920003105.0

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209582065U

授权时间:20191105

主分类号:B65B 51/00

专利分类号:B65B51/00

范畴分类:34A;

申请人:梅州市客家磨坊食品有限公司

第一申请人:梅州市客家磨坊食品有限公司

申请人地址:514000 广东省梅州市蕉岭县蕉华工业园

发明人:叶永忠

第一发明人:叶永忠

当前权利人:梅州市客家磨坊食品有限公司

代理人:徐庆莲

代理机构:44218

代理机构编号:深圳市千纳专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8a4450d6080d4e1264295fbc.html