# 一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，包括固定板，所述固定板的上表面放置有固定块，所述固定杆的内侧连接有连接板，所述第一支撑板的右端贯穿安装有竖杆，所述连接板的上表面左端焊接安装有放置板，所述限位块的内侧连接有弹簧，所述夹块的内侧贴合有试管，所述放置板的左上端连接有连接绳，且连接绳的末端缠绕连接有瓶塞，所述试管的底部放置有连接杆，且连接杆的上下两端均焊接有第二支撑板，所述连接杆的左端焊接有拉手，且拉手的上方连接有插销。该能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置不仅能够避免试管在震荡的过程中里面的试剂洒落，而且能够避免试管在振荡的过程中发生晃动。

### 主设计要求

1.一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，包括固定板(1)，其特征在于：所述固定板(1)的上表面放置有固定块(2)，且固定块(2)的内侧连接有固定杆(3)，所述固定杆(3)的内侧连接有连接板(4)，且连接板(4)的上表面贴合有第一支撑板(5)，所述第一支撑板(5)的右端贯穿安装有竖杆(6)，且竖杆(6)的末端连接有驱动电机(7)，所述连接板(4)的上表面左端焊接安装有放置板(8)，且放置板(8)的上表面左右两端均固定安装有限位块(9)，所述限位块(9)的内侧连接有弹簧(10)，且弹簧(10)的内侧连接有夹块(11)，所述夹块(11)的内侧贴合有试管(12)，所述放置板(8)的左上端连接有连接绳(13)，且连接绳(13)的末端缠绕连接有瓶塞(14)，所述试管(12)的底部放置有连接杆(15)，且连接杆(15)的上下两端均焊接有第二支撑板(16)，所述连接杆(15)的左端焊接有拉手(17)，且拉手(17)的上方连接有插销(18)。

### 设计方案

1.一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，包括固定板(1)，其特征在于：所述固定板(1)的上表面放置有固定块(2)，且固定块(2)的内侧连接有固定杆(3)，所述固定杆(3)的内侧连接有连接板(4)，且连接板(4)的上表面贴合有第一支撑板(5)，所述第一支撑板(5)的右端贯穿安装有竖杆(6)，且竖杆(6)的末端连接有驱动电机(7)，所述连接板(4)的上表面左端焊接安装有放置板(8)，且放置板(8)的上表面左右两端均固定安装有限位块(9)，所述限位块(9)的内侧连接有弹簧(10)，且弹簧(10)的内侧连接有夹块(11)，所述夹块(11)的内侧贴合有试管(12)，所述放置板(8)的左上端连接有连接绳(13)，且连接绳(13)的末端缠绕连接有瓶塞(14)，所述试管(12)的底部放置有连接杆(15)，且连接杆(15)的上下两端均焊接有第二支撑板(16)，所述连接杆(15)的左端焊接有拉手(17)，且拉手(17)的上方连接有插销(18)。

2.根据权利要求1所述的一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，其特征在于：所述固定板(1)的上表面的槽状结构呈星形状结构，且该槽状结构的竖截面的上表面高度自外到内依次降低。

3.根据权利要求1所述的一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，其特征在于：所述连接板(4)和第一支撑板(5)以及固定块(2)和固定杆(3)的连接方式均为铰接，且固定块(2)在固定板(1)的上表面构成滑动结构。

4.根据权利要求1所述的一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，其特征在于：所述试管(12)在放置板(8)的内部构成升降结构，且试管(12)通过连接杆(15)、第二支撑板(16)、拉手(17)和插销(18)与放置板(8)固定设置。

5.根据权利要求1所述的一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，其特征在于：所述瓶塞(14)与放置板(8)之间构成拆卸结构，且瓶塞(14)的外径等于试管(12)的内径。

6.根据权利要求1所述的一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，其特征在于：所述第二支撑板(16)的竖截面形状呈弧形，且第二支撑板(16)与试管(12)紧密贴合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及医学试剂振荡技术领域，具体为一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置。

背景技术

医学试剂在使用之前通常需要对医学试剂进行振荡，使试剂进行充分反应，现有的振荡装置直接将试管放置在其固定装置内部，并通过驱动元件使得固定装置发生晃动，从而对试剂进行振荡；

目前常用的医学试剂振荡装置不不仅能够避免试管在震荡的过程中里面的试剂洒落，而且不能够避免试管在振荡的过程中发生晃动，因此，我们提出一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，以解决上述背景技术提出的目前常用的医学试剂振荡装置不不仅能够避免试管在震荡的过程中里面的试剂洒落，而且不能够避免试管在振荡的过程中发生晃动的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，包括固定板，所述固定板的上表面放置有固定块，且固定块的内侧连接有固定杆，所述固定杆的内侧连接有连接板，且连接板的上表面贴合有第一支撑板，所述第一支撑板的右端贯穿安装有竖杆，且竖杆的末端连接有驱动电机，所述连接板的上表面左端焊接安装有放置板，且放置板的上表面左右两端均固定安装有限位块，所述限位块的内侧连接有弹簧，且弹簧的内侧连接有夹块，所述夹块的内侧贴合有试管，所述放置板的左上端连接有连接绳，且连接绳的末端缠绕连接有瓶塞，所述试管的底部放置有连接杆，且连接杆的上下两端均焊接有第二支撑板，所述连接杆的左端焊接有拉手，且拉手的上方连接有插销。

优选的，所述固定板的上表面的槽状结构呈星形状结构，且该槽状结构的竖截面的上表面高度自外到内依次降低。

优选的，所述连接板和第一支撑板以及固定块和固定杆的连接方式均为铰接，且固定块在固定板的上表面构成滑动结构。

优选的，所述试管在放置板的内部构成升降结构，且试管通过连接杆、第二支撑板、拉手和插销与放置板固定设置。

优选的，所述瓶塞与放置板之间构成拆卸结构，且瓶塞的外径等于试管的内径。

优选的，所述第二支撑板的竖截面形状呈弧形，且第二支撑板与试管紧密贴合。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置不仅能够避免试管在震荡的过程中里面的试剂洒落，而且能够避免试管在振荡的过程中发生晃动；

1.通过将瓶塞固定在试管的顶端，从而能够对试管中的试剂进行遮挡，进而能够避免试管在震荡的过程中里面的试剂洒落；

2.通过弹簧的压缩作用，能够使夹块与试管紧密贴合，从而对对试管进行固定，能够避免试管在振荡的过程中发生晃动；

3.通过向上拉动拉手，拉手的移动使得连接杆和试管一起向上移动，从而便于将试管取出。

附图说明

图1为本实用新型正面剖切结构示意图；

图2为本实用新型固定板俯视结构示意图；

图3为本实用新型试管工作状态结构示意图；

图4为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型图1中B处放大结构示意图。

图中：1、固定板；2、固定块；3、固定杆；4、连接板；5、第一支撑板；6、竖杆；7、驱动电机；8、放置板；9、限位块；10、弹簧；11、夹块；12、试管；13、连接绳；14、瓶塞；15、连接杆；16、第二支撑板；17、拉手；18、插销。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置，包括固定板1、固定块2、固定杆3、连接板4、第一支撑板5、竖杆6、驱动电机7、放置板8、限位块9、弹簧10、夹块11、试管12、连接绳13、瓶塞14、连接杆15、第二支撑板16、拉手17和插销18，固定板1的上表面放置有固定块2，且固定块2的内侧连接有固定杆3，固定板1的上表面的槽状结构呈星形状结构，且该槽状结构的竖截面的上表面高度自外到内依次降低，能够使得固定块2在固定板1的上表面滑动，固定杆3的内侧连接有连接板4，且连接板4的上表面贴合有第一支撑板5，连接板4和第一支撑板5以及固定块2和固定杆3的连接方式均为铰接，且固定块2在固定板1的上表面构成滑动结构，第一支撑板5的转动带动连接板4转动，第一支撑板5的右端贯穿安装有竖杆6，且竖杆6的末端连接有驱动电机7，连接板4的上表面左端焊接安装有放置板8，且放置板8的上表面左右两端均固定安装有限位块9，限位块9的内侧连接有弹簧10，且弹簧10的内侧连接有夹块11，夹块11的内侧贴合有试管12，试管12在放置板8的内部构成升降结构，且试管12通过连接杆15、第二支撑板16、拉手17和插销18与放置板8固定设置，通过夹块11对试管12进行固定，放置板8的左上端连接有连接绳13，且连接绳13的末端缠绕连接有瓶塞14，试管12的底部放置有连接杆15，且连接杆15的上下两端均焊接有第二支撑板16，连接杆15的左端焊接有拉手17，且拉手17的上方连接有插销18。

如图3中瓶塞14与放置板8之间构成拆卸结构，且瓶塞14的外径等于试管12的内径，通过瓶塞14能够对试管12中的试剂进行遮挡。

如图5中第二支撑板16的竖截面形状呈弧形，且第二支撑板16与试管12紧密贴合，通过的上升能够使得试管12在放置板8中移动，从而便于将试管12取出。

工作原理：在使用该能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置时，首先根据试管12的内径大小，选择不同大小的瓶塞14，并将瓶塞14固定在试管12的顶端，通过瓶塞14能够对试管12中的试剂进行遮挡，能够避免试管12在震荡的过程中里面的试剂洒落，紧接着将试管12放置在放置板8内部的第二支撑板16上，通过弹簧10的压缩作用，使得夹块11与试管12紧密贴合，从而对试管12进行固定，避免试管12在振荡的过程中发生晃动，通过型号为Y9OS-2的驱动电机7带动竖杆6转动，第一支撑板5与竖杆6为固定连接，竖杆6的转动带动第一支撑板5转动，竖杆6的转动带动连接板4转动，且连接板4和第一支撑板5以及固定块2和固定杆3的连接方式均为铰接，从而使得连接板4晃动，连接板4的晃动使得固定杆3在转动的同时带动固定块2在固定板1上表面的槽状结构内部滑动，并且连接板4与放置板8为固定连接，连接板4的晃动使得放置板8中的试管12也发生晃动，从而对试管12中的试剂进行振荡，振荡完毕后，由于放置板8的左端为槽状结构，当试管12长度较短时，向上拉动拉手17，拉手17的移动使得连接杆15和试管12一起向上移动，能够使得第二支撑板16带动着试管12向上移动，从而便于将试管12取出，这就是该能够避免药液洒落的医学试剂振荡装置的整个工作过程，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920300185.6

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209696783U

授权时间:20191129

主分类号:B01F11/00

专利分类号:B01F11/00;B01F15/00

范畴分类:23A;

申请人:周娟

第一申请人:周娟

申请人地址:450000 河南省郑州市中原区须水镇三里庄村53号

发明人:周娟

第一发明人:周娟

当前权利人:周娟

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8a9ed250a4c9621a981e8f3b.html