# 板坯电渣锭轧板尾部探伤质量控制工艺改进

### 论文摘要

为了提高电渣锭轧板尾部探伤质量,减少因尾部缺陷造成的废品或计划外产品,降低过程损失,从熔速、冷却等方面对电渣重熔锭尾部工艺进行了优化。新工艺在舞钢2#、3#电渣重熔炉应用后,电渣锭轧板尾部探伤缺陷率由原来的4.87%降低至1.02%,取得了较好的效果。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 尾部探伤缺陷分析

- 1.1 缺陷表征

- 1.2 缺陷的发生规律

- 2 尾部工艺改进措施

- 2.1 下调重熔前期输入功率,减少单位时间供入热量,降低熔池深度

- 2.2 调整二次冷却工艺,促进电渣锭顺序凝固

- 2.2.1 风冷提前,气雾延后,最大限度促进自下而上顺序凝固

- 2.2.2 气雾喷射面夹角由45°调整为30°,强冷下移,均匀性提高

- 3 应用情况

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郭宏磊,毕殿阁,李常牛

关键词: 电渣锭,尾部探伤,熔速,冷却

来源: 宽厚板 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 河钢集团舞钢公司

分类号: TF142

页码: 23-25

总页数: 3

文件大小: 601K

下载量: 19

### 相关论文文献

- [1].电渣锭质量的影响因素研究及改善方案[J]. 中国有色金属 2011(S1)

- [2].68t加氢反应器电渣锭质量问题分析[J]. 大型铸锻件 2017(02)

- [3].28.4t 1Mn18Cr18N护环电渣锭生产[J]. 大型铸锻件 2016(04)

- [4].1Cr21Ni5Ti电渣锭气孔问题成因分析[J]. 特钢技术 2014(04)

- [5].56t～79t加氢反应器用电渣锭批量生产[J]. 大型铸锻件 2015(04)

- [6].18Cr2Ni4WA电渣钢与电炉钢的组织与性能[J]. 理化检验(物理分册) 2016(07)

- [7].汽轮机低压转子用75t电渣锭生产[J]. 大型铸锻件 2016(06)

- [8].高速钢电渣锭夹渣缺陷的控制[J]. 河北冶金 2008(01)

- [9].电渣生产高氮钢保氮工艺研究[J]. 山西冶金 2017(03)

- [10].叶片钢1Cr12Ni2Mo2VN 1.1t电渣锭重熔工艺的优化[J]. 特殊钢 2015(02)

- [11].电渣精炼去除铝中杂质铁(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(04)

- [12].华龙一号核电波动管电渣锭冶炼技术研究[J]. 大型铸锻件 2020(05)

- [13].浙江电渣核材有限公司[J]. 大型铸锻件 2015(02)

- [14].提高电渣锭表面质量的控制措施[J]. 本钢技术 2010(02)

- [15].一种小型空心电渣锭的生产工艺技术[J]. 凿岩机械气动工具 2017(03)

- [16].W18电渣锭疏松机理分析及改善[J]. 河北冶金 2016(09)

- [17].刀剪材料9Cr14Mo电渣锭尾夹杂物的分析[J]. 材料与冶金学报 2011(S1)

- [18].填充比对无缝钢管用电渣锭质量的影响[J]. 四川冶金 2016(04)

- [19].舞钢大型板坯电渣钢探伤不合综述与解析[J]. 宽厚板 2013(03)

- [20].板坯电渣锭双边缺陷的成因分析及解决途径[J]. 宽厚板 2012(06)

- [21].30CrMnSiNi2A钢电渣点偏形成过程及控制方式探讨[J]. 物理测试 2013(02)

- [22].关于巨型钢锭电渣技术之我见[J]. 大型铸锻件 2010(04)

- [23].金属表层电渣加热的实验模拟研究[J]. 热加工工艺 2008(18)

- [24].基于PLC的抽锭式电渣连铸自动控制系统设计[J]. 铸造技术 2011(05)

- [25].电渣净化对ZL205化学成分及组织的影响[J]. 热加工工艺 2011(23)

- [26].降低1Cr12Mo电渣锭C类夹杂物级别的措施[J]. 山西冶金 2016(02)

- [27].P91电渣钢表面裂纹的控制方法[J]. 钢管 2013(03)

- [28].电渣净化对ZL205A力学性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2011(12)

- [29].ANSYS的金属表面电渣加热的试验与模拟[J]. 南昌大学学报(工科版) 2008(01)

- [30].电渣冶炼高氮钢气泡产生的机理及控制[J]. 河北冶金 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8adbed49bd97df09b8a30713.html