# 碱熔沉淀分离-电感耦合等离子体质谱法测定伴生重晶石稀土矿中的稀土元素

### 论文摘要

采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）测定伴生重晶石轻稀土矿中的稀土元素时,Ba以及轻稀土元素La、Ce、Pr、Nd、Sm等对中重稀土造成严重的质谱重叠干扰,因此在保证矿石完全消解的同时,若能选择合适的前处理方法实现目标元素与基体的有效分离,将有利于减少质谱干扰。本文采用过氧化钠-碳酸钠熔融分解伴生重晶石的稀土矿样品,熔融物用三乙醇胺溶液提取,将沉淀过滤去除硅、铁、锰、铝等大量基体元素,而稀土元素与钡、锶、钙等留存于沉淀中,沉淀经盐酸溶解后再用氨水进行二次沉淀,将稀土元素与伴生的高含量钡、锶、钙等元素分离,分离率超过96%,从而极大地降低了由钡的氧化物和氢氧化物对153Eu等元素质量数的质谱干扰。轻稀土元素对中重稀土元素的干扰则通过测定高浓度的单元素标准溶液在m/z 138～175处的表观浓度来计算干扰校正系数,对干扰量进行扣除校正。该方法通过稀土矿石标准物质GBW07187、GBW07188验证,测定值与认定值的相对误差<10%;应用于伴生重晶石稀土矿石实际样品分析,相对标准偏差（RSD,n=12）为0.5%～4.6%,证明了本方法可用于分析高钡矿石中的稀土元素。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与工作条件

- 1.2 标准溶液和主要试剂

- 1.3 样品分解和测试方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 样品的矿物组成特征

- 2.2 溶样方法的选择

- 2.3 共存基体元素的分离

- 2.4 测定同位素及质谱干扰的消除

- 2.5 方法检出限和准确度

- 2.6 实际样品分析和方法精密度

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 董学林,何海洋,储溱,仇秀梅,唐兴敏

关键词: 重晶石,稀土元素,过氧化钠碳酸钠熔融,沉淀分离,电感耦合等离子体质谱法

来源: 岩矿测试 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 地质学,化学

单位: 华中科技大学化学与化工学院

基金: 国家重点研发计划项目“重点领域急需化学成分量标准物质研究”(2016YFF020110308)

分类号: P575;O657.63

DOI: 10.15898/j.cnki.11-2131/td.201901090004

页码: 620-630

总页数: 11

文件大小: 1292K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].浙江锆谷科技有限公司连续碱熔技术达到国际先进水平[J]. 钛工业进展 2015(01)

- [2].电感耦合等离子体发射光谱法测高碳铬铁中锰钛磷含量的不确定度评定[J]. 工业计量 2020(01)

- [3].钾长石碱熔活化合成4A沸石研究[J]. 人工晶体学报 2013(05)

- [4].碱熔-氟离子选择性电极法测定土壤氟含量[J]. 黑龙江科技信息 2011(14)

- [5].碱熔预处理对粉煤灰溶解规律的影响及其动力学[J]. 环境工程学报 2013(10)

- [6].膨润土碱熔活化合成4A分子筛[J]. 应用化学 2009(12)

- [7].碱熔-氢化物发生原子荧光光谱法测定土壤中的痕量锗[J]. 现代农业科技 2019(02)

- [8].碱熔法处理玻纤工业废料碱熔反应的热力学分析[J]. 中国资源综合利用 2012(11)

- [9].碱熔融焙烧二氧化铅的反应过程分析[J]. 矿产综合利用 2016(06)

- [10].碱熔融-电感耦合等离子体发射光谱法测定高硫铝土矿中的硫[J]. 岩矿测试 2017(02)

- [11].碱熔融-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铬矿石中铬铝铁镁硅[J]. 冶金分析 2010(01)

- [12].碱熔-水浸法从钼精矿焙烧烟灰中回收铼和钼[J]. 稀有金属 2018(09)

- [13].碱熔融氢化物发生-原子荧光光谱法测定铁矿石中铋[J]. 冶金分析 2014(12)

- [14].钛铁矿、还原钛中磷的测定——碱熔磷钼兰比色法[J]. 工业设计 2012(01)

- [15].电感耦合等离子体发射光谱法测定铝土矿中镓——酸溶和碱熔预处理方法比较[J]. 岩矿测试 2011(04)

- [16].NaOH碱熔分解CaSiO_3过程中导致硅酸盐结构转变的反应路径（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [17].碱熔除铁氟化物置换容量法测定铁矿石中的三氧化二铝[J]. 吉林地质 2014(02)

- [18].碱熔离子交换——电感耦合等离子体质谱法测定多金属矿中痕量稀土元素[J]. 科技风 2014(14)

- [19].锆英砂碱熔分解机制函数及动力学参数研究[J]. 稀有金属 2016(09)

- [20].KOH碱熔活化钾长石制取全钾W型分子筛[J]. 人工晶体学报 2014(01)

- [21].碱熔融粉煤灰合成沸石分子筛的影响因素分析[J]. 当代化工 2012(04)

- [22].碱熔-离子色谱法测定茶叶中氟[J]. 实用预防医学 2009(02)

- [23].玻纤工业废耐火砖中铂铑金属微波碱熔活化-水溶酸浸富集工艺[J]. 过程工程学报 2011(04)

- [24].碱熔电感耦合等离子体质谱法测定铌钽矿中的铌[J]. 广东化工 2019(08)

- [25].碱熔—等离子体发射光谱法测定铍矿石中铍[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [26].ICP-AES法测定超基性岩石:酸熔与碱熔的对比[J]. 中国新技术新产品 2018(03)

- [27].碱熔融分光光度法测定氮化铝中硅的质量分数[J]. 当代化工研究 2018(02)

- [28].复杂钪精矿碱熔合焙烧-水解-盐酸浸出工艺分离钪[J]. 重庆大学学报 2018(08)

- [29].电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中的钍[J]. 江西化工 2018(04)

- [30].镍复合板碱熔锅裂纹原因分析及修复[J]. 石油和化工设备 2014(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8af2787c51404b6e3434a9ab.html