# 一种新型泥浆沉淀罐论文和设计-杨清

### 全文摘要

本实用新型涉及一种新型泥浆沉淀罐，其包括罐体、进水管、出水管、反射板、排渣管、过滤网和安装板；罐体竖直布置，包括外壳和支架，外壳与支架焊接连接；进水管垂直穿过外壳上表面，与外壳上表面焊接相连且焊有加强板，进水管下部分别与3块反射板螺纹连接，且最底端反射板通过安装板固定在外壳内表面，进水管上设有分流器，分流器上下表面为通孔，侧表面均匀设有分流孔；出水管位于外壳上部，与外壳焊接相连；过滤网位于反射板上部，含有尼龙过滤网和铁丝过滤网两层；排渣管位于外壳底部，与外壳焊接连接；本实用新型结构简单实用，固液分离效果好，值得推广。

### 主设计要求

1.一种新型泥浆沉淀罐，其特征在于：包括罐体、进水管、出水管、反射板、排渣管、过滤网和安装板；所述罐体竖直布置，包括外壳和支架，所述外壳与所述支架焊接连接；所述进水管垂直穿过所述外壳上表面，与所述外壳上表面焊接相连且焊有加强板，所述进水管下部分别与3块所述反射板螺纹连接，且最底端反射板通过所述安装板固定在所述外壳内表面，所述进水管上设有分流器，所述分流器上下表面为通孔，侧表面均匀设有分流孔；所述出水管位于所述外壳上部，与所述外壳焊接相连；所述过滤网位于所述反射板上部，包含尼龙过滤网和铁丝过滤网两层；所述排渣管位于所述外壳底部，与所述外壳焊接连接。

### 设计方案

1.一种新型泥浆沉淀罐，其特征在于：包括罐体、进水管、出水管、反射板、排渣管、过滤网和安装板；所述罐体竖直布置，包括外壳和支架，所述外壳与所述支架焊接连接；所述进水管垂直穿过所述外壳上表面，与所述外壳上表面焊接相连且焊有加强板，所述进水管下部分别与3块所述反射板螺纹连接，且最底端反射板通过所述安装板固定在所述外壳内表面，所述进水管上设有分流器，所述分流器上下表面为通孔，侧表面均匀设有分流孔；所述出水管位于所述外壳上部，与所述外壳焊接相连；所述过滤网位于所述反射板上部，包含尼龙过滤网和铁丝过滤网两层；所述排渣管位于所述外壳底部，与所述外壳焊接连接。

2.如权利要求1所述的新型泥浆沉淀罐，其特征在于：所述外壳上部为圆筒形，下部为圆锥形。

3.如权利要求2所述的新型泥浆沉淀罐，其特征在于：所述尼龙过滤网位于所述铁丝过滤网上部，且与所述铁丝过滤网紧密相连。

4.如权利要求1所述的新型泥浆沉淀罐，其特征在于：所述反射板为圆环形曲面体，中心通孔内表面设有连接螺纹，与所述进水管外表面螺纹连接。

5.如权利要求1所述的新型泥浆沉淀罐，其特征在于：所述加强板和安装板均为等截面直肋板，沿圆周方向布置有4块。

6.如权利要求1所述的新型泥浆沉淀罐，其特征在于：所述支架为变截面直肋板，沿圆周方向布置有4块。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及环保技术领域，尤其涉及一种新型泥浆沉淀罐。

背景技术

随着工业快速发展，我国工业废料对环境的破坏越来越严重，国家对换班的重视也提升到前所未有的高度，对各类工业企业排放制定了详细严格的标准，泥浆是工业废料之一，由于水资源宝贵，许多企业都希望实现对泥水进行分离，回收部分水资源，现有的沉淀罐一般在重力作用下实现泥的沉淀和水分离，分离效果不佳，得到的水含泥量较高。

实用新型内容

基于此，提供一种结构简单实用，泥水分离效果好的的新型泥浆沉淀罐。

一种新型泥浆沉淀罐，包括罐体、进水管、出水管、反射板、排渣管、过滤网和安装板；所述罐体竖直布置，包括外壳和支架，所述外壳与所述支架焊接连接；所述进水管垂直穿过所述外壳上表面，与所述外壳上表面焊接相连且焊有加强板，所述进水管下部分别与3块所述反射板螺纹连接，且最底端反射板通过所述安装板固定在所述外壳内表面，所述进水管上设有分流器，所述分流器上下表面为通孔，侧表面均匀设有分流孔；所述出水管位于所述外壳上部，与所述外壳焊接相连；所述过滤网位于所述反射板上部，包含尼龙过滤网和铁丝过滤网两层；所述排渣管位于所述外壳底部，与所述外壳焊接连接。

进一步地，所述外壳上部为圆筒形，下部为圆锥形。

进一步地，所述尼龙过滤网位于所述铁丝过滤网上部，且与所述铁丝过滤网紧密相连。

进一步地，所述反射板为圆环形曲面体，中心通孔内表面设有连接螺纹，与所述进水管外表面螺纹连接。

进一步地，所述加强板和安装板均为等截面直肋板，沿圆周方向布置有4块。

进一步地，所述支架为变截面直肋板，沿圆周方向布置有4块。

相对于现有技术，本实用新型的有益效果为，泥浆由所述进水管流入，经所述分流器分流，大部分污泥在重力作用下经所述通孔进入所述排渣管，密度小的泥水混合物经所述分流孔斜向上流出，经所述反射板改变流向，延长水与泥的物理分离时间，促使泥水分离，密度大的泥向下沉淀至所述排渣管排出，密度小的水上升，经所述铁丝过滤网和所述尼龙过滤网过滤后，清水由所述出水管流出；通过所述分流器的分流作用实现泥水初步分离，再经过所述反射板多次折向延长泥水分离时间，实现泥水二次分离，提高了沉淀效率。

附图说明

图1是本实用新型实施例的新型泥浆沉淀罐整体结构示意图。

图2是本实用新型实施例的新型泥浆沉淀罐反射板结构示意图。

图3是本实用新型实施例的新型泥浆沉淀罐分流器结构示意图。

具体实施方式

以下将结合具体实施例和附图对本实用新型进行详细说明。

请参阅图1、图2和图3，示出本实用新型的一种实施例，一种新型泥浆沉淀罐10，其包括罐体30、进水管40、出水管50、反射板20、排渣管60、过滤网70和安装板80；所述罐体30竖直布置，包括外壳31和支架32，所述外壳31与所述支架32焊接连接；所述进水管40垂直穿过所述外壳30上表面，与所述外壳30上表面焊接相连且焊有加强板43，所述进水管40下部分别与3块所述反射板20螺纹连接，且最底端反射板通过所述安装板80固定在所述外壳31内表面，所述进水管40上设有分流器42，所述分流器42上下表面为通孔421，侧表面均匀设有分流孔422；所述出水管50位于所述外壳31上部，与所述外壳31焊接相连；所述过滤网70位于所述反射板上部，包含尼龙过滤网72和铁丝过滤网71两层；所述排渣管60位于所述外壳31底部，与所述外壳31焊接连接。

进一步地，所述外壳31上部为圆筒形，下部为圆锥形。

进一步地，所述尼龙过滤网71位于所述铁丝过滤网72上部，且与所述铁丝过滤网72紧密相连。

进一步地，所述反射板20为圆环形曲面体，中心通孔22内表面设有连接螺纹，与所述进水管40外表面螺纹连接。

进一步地，所述加强板43和安装板80均为等截面直肋板，沿圆周方向布置有4块。

进一步地，所述支架31为变截面直肋板，沿圆周方向布置有4块。

上述新型泥浆沉淀罐的工作原理：泥浆由所述进水管40流入，经所述分流器42分流，大部分污泥在重力作用下经所述通孔421进入所述排渣管60，密度小的泥水混合物经所述分流孔422斜向上流出，经所述反射板20改变流向，延长水与泥的物理分离时间，促使泥水分离，密度大的泥向下沉淀至所述排渣管60排出，密度小的水上升，经所述铁丝过滤网72和所述尼龙过滤网71过滤后，清水由所述出水管50流出；通过所述分流器的分流作用实现泥水初步分离，再经过所述反射板20多次折向延长泥水分离时间，实现泥水二次分离，沉淀效果较佳。

以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，因此依本实用新型权利要求所作的等同变化，仍属本实用新型所涵盖的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920024720.X

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:36(江西)

授权编号:CN209752376U

授权时间:20191210

主分类号:B01D36/04

专利分类号:B01D36/04;C02F11/121

范畴分类:23A;

申请人:赣州市芯隆新能源材料有限公司

第一申请人:赣州市芯隆新能源材料有限公司

申请人地址:341100 江西省赣州市赣县区高新技术产业园区红金工业园火炬大道30号

发明人:杨清;朱长森;肖勇

第一发明人:杨清

当前权利人:赣州市芯隆新能源材料有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8bc329c9c75f3621c294b586.html