# 电网线路的施工与运行技术分析

扬州市三新供电服务公司宝应分公司江苏扬州225800

摘要：经济的持续发展，使得特高压电网建设不断增多，但是人力资源成本不断增加，这样就很容易出现输电线路人员短缺的现象出现，从而就需要做好对应的施工管理的创新工作，在配合上对应的运行管理维护，就能够提升工程建设的效率和质量，最终完善对环境的保护处理。

关键词：电网线路；运行；施工

引言：在实际应用框架体系中，10kV及以下架空配电线路的施工难度往往较大，这就需要相关部门给予管理项目更多的支持和整合，确保质量运行机制和技术管控效果的最优化。需要注意的是，尤其要对放线技术和紧线技术予以关注，维护整体施工项目的应用水平。

1.10kV及以下架空配电线路施工中常见问题

在10kV及以下架空配电线路施工项目中，常见问题主要包括以下几点：第一，倒杆问题，究其原因，主要是由于电线杆埋设位置施工不到位，地面的沉降问题较为严重，紧线施工体系不能符合质量要求标准，会对整体运行结构产生影响，若是施工单位不能进行有效的管理，就会造成倒杆。第二，雷击问题，对于10kV及以下架空配电线路结构而言，雷击问题会不同程度上破坏整个线路的运行效果，主要是由于绝缘子绝缘性能不佳，导致工作结构不能发挥其实际价值。第三，导线发热问题，10kV及以下架空配电线路长时间处于超负荷，或者是线路接头位置松动，都会导致发热问题。

2.我国电力行业提升10kV配电线路施工技术的主要方法

2.1在10kV配电线路施工的过程中要针对施工现场进行详细的勘察

在我国10kV配电线路工程施工的过程中首先要做的就是针对施工的实际地形进行认真，详细，合理的勘察。在配电线路施工前期，现场勘察的相关数据是否准确和全面，能够影响配电线路施工图纸的科学，合理设计。如果没有详细的现场实际勘察，在制定施工计划以及施工条件的时候会有非常大的影响。因此要想提升我国10kV配电线路的施工技术，要首先对现场进行详细的勘察。在10kV配电线路施工的过程中，勘察现场的主要作用有三个。首先是对施工现场的勘察能够有效的提升现场施工的安全性以及合理性，其次是对施工现场的勘察能够有效的减少配电线路的施工距离，最后是对施工现场的勘察能够有效的减少对于施工的资金成本投入。因此在10kV配电线路施工的过程中我们要对以下三方面的工作进行强化和提升，首先是在进行现场勘察的时候，要对线路的高差，转角以及距离等数据进行认真如实的记录，要避免出现数据漏记以及数据错记的情况；其次是在现场勘察的过程中，勘察流程要严格的按照相关的要求以及标准进行，数据记录也要根据专业的要求进行，最主要的是勘察人员要通过认真的勘察提升现场勘察的准确性，提升勘察质量；最后是在现场勘察的时候现场的勘察工作人员要同配电线路的设计相关人员进行及时有效的技术沟通以及技术图纸交底，这样能够有效的提升现场勘查的勘察进度以及勘察质量，最大限度的保障现场勘察的数据准确性。

2.2在10kV配电线路施工的过程中要对电路架线施工给予足够的重视

在10kV配电电路施工的过程中由于施工现场的限制，我们要对电路里架线的施工给予足够的重视和提升，由于现场有很多种类的施工障碍物，同时现场的地形较为复杂，因此在配电电路的施工过程中安全问题是一个非常棘手的问题，最显著的施工安全问题就是电路架线同现场障碍物的干扰。因此我们在进行电路架线施工的过程中要首先对现场进行有效的全面勘察，要对电路架线需要的施工现场给予充分的考虑，要从现场实际情况出发给出最优化，最合理的电路架线施工方案[1]。

2.3在10kV配电线路施工的过程中要针对线路的杆塔施工

技术进行有效的优化和提升在10kV配电线路施工的过程中，杆塔是最主要的导线承重施工设备，因此要保障施工的安全性和稳定性，要对杆塔的施工技术进行针对性的优化和提升，在杆塔的施工中要严格的按照相关的技术要求以及技术规范中要求的进行施工设计以及现场施工，要有效的保障杆塔的施工防护措施，这样才能够有效的保障杆塔在施工中不受外力的干扰，不出现下沉或者是变形的状况，在施工大的时候如果杆塔的施工没有保障施工质量，严重的情况会导致杆塔的倾倒，这是非常严重的施工安全事故，因此要重点杜绝此类安全事故的出现。在杆塔施工的过程中，最基本的一项施工技术就是杆塔的下埋施工，只有按照相关的施工技术要求进行下埋施工，才能够保障杆塔施工的稳定性和安全性。同时在杆塔施工的过程中要对杆塔施工的合理性进行充分的论证，要在保障杆塔施工质量以及施工安全的前提下降低配电线路的开挖基面，最大限度的保障施工的安全性以及有效性。在杆塔施工的过程中，最优化的施工技术就是从正对侧面的位置进行杆塔的基层开挖，同时在基层开挖的过程中要对土方量进行严格的控制，最大限度的减少施工过程中的土方量。在施工中施工现场坡度较大的情况经常会出现，这样的施工条件不利于杆塔的平衡，因此在这样的地形进行施工的时候，我们就要提升杆塔长脚，来保障杆塔的稳定性，如果在施工中这种施工技术还不能够满足杆塔的稳定性要求，我们就要将开挖基层下移来保障杆塔的施工稳定性，最大限度地保障配电线路杆塔施工的安全[2]。

2.4在10kV配电线路施工的过程中要对基面的具体施工给予重视

在10kV配电线路施工的过程中，基面的施工较为重要，这主要是由于基面开挖过程中的土石会对基面土体带来不稳定的隐患，同时基面开挖产生的挖土也会对基面周边的边坡造成很大的承载力，严重的情况下基面施工还容易受到雨雪天气的影响，滑坡以及塌方安全事故时常发生。为了有效的避免这样的安全事故的发生，我们要在10kV配电线路施工结束后的第一时间对基面进行施工处理。为了有效的保障10kV配电线路的安全性以及稳定性，我们在施工的过程中要对基面上方的废弃挖方进行移除施工，需要注意的一点是在配电线路施工的后期，如果杆塔出现了倾斜的情况，我们要第一时间对基面进行维护和加固处理，这样才能够有效的保障杆塔在施工后不出现二次倾斜的状况。

2.5在10kV配电线路施工的过程中要注意防水的施工处理

在我国电力行业10kV配电线路施工的过程中，防水的施工技术也是非常重要的，防水施工做得好能够有效的避免配电线路受到洪水或者是地表水的冲击，造成施工基面出现损伤，影响配电线路的施工质量以及配电线路的使用寿命。因此在基面施工的过程中我们要土方开挖和排水沟施工同时进行，这样能够有效的拦截或者倒流地表积水，最大限度的保障配电线路的施工稳定性以及施工安全性[3]。

结论

简而言之，为了全面提升10kV及以下架空配电线路施工技术的应用效果，相关施工技术部门要积极践行动态化项目管理措施，建构阶段性施工质量运行监督机制，维护环节的管理实效性，整合问题处理效果，提高技术应用的实效性价值，也为后续工作的全面开展奠定坚实基础。

参考文献：

[1]徐岩．电力工程输电线路施工技术要点探析[J].低碳世界，2016（10）：23－24．

[2]王道祥．电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[J].低碳世界，2016（19）：55－56．

[3]张惠荣．探讨电力工程中输电线路施工技术与管理[J].电子世界，2017（1）：34－34．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8bd51243f1748148cb309b0f.html