# 薄层合板单面贴补修理拉伸性能研究

### 论文摘要

贴补修理是工艺简单、应用较广的复合材料结构修补技术。对含有孔穿透损伤的复合材料层合板单面贴补修理试验件进行拉伸试验,保持补片的铺层顺序、厚度不变,改变补片的直径,考察补片直径对单面贴补修理效果的影响,并根据试验过程中采集的试验件相应位置的应变数据以及载荷位移曲线分析其失效机理。结果表明,单面贴补修理试验件的强度恢复率约为34%～50%,且贴补修理对于含穿透孔损伤层合板的刚度具有一定的恢复作用,而且随着补片直径的增大,强度恢复率增高。当补片直径较小时,胶层先于母板发生破坏,此时的修理效果不明显;当补片直径增大到一定程度后,胶层承载能力较高,此时贴补修理对损伤件的拉伸强度有一定的提高作用。在试验基础上建立了有限元模型,能有效预测贴补修理件的破坏模式、拉伸强度,并可分析得到试验件的应力分布;改变有限元模型参数,研究最佳效果的补片尺寸与损伤孔径之间的关系。结果表明,当补片直径比损伤孔径大30 mm～40 mm时可获得较高的修理效率。为复合材料层合板设计贴补修理方案提供了参考。

### 论文目录

- 1 前言

- 2 试验

- 2.1 试验对象

- 2.2 试验条件

- 2.3 试验结果与分析

- 2.3.1 破坏模式

- 2.3.2 强度恢复率

- 2.3.3 载荷位移曲线分析

- 2.3.4 应变数据分析

- 3 有限元分析

- 3.1 有限元模型

- 3.2 损伤判据

- 3.2.1 复合材料损伤判据

- 3.2.2 胶层的损伤判据

- 3.3 有限元计算结果

- 3.3.1 破坏模式分析

- 3.3.2 强度对比分析

- 3.3.3 应力分布分析

- 3.3.4 补片尺寸优化设计

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范鎔韬,关志东,黄永杰,苏雨茹

关键词: 贴补修理,复合材料层合板,拉伸性能,强度恢复率,有限元模型

来源: 玻璃钢/复合材料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 北京航空航天大学航空科学与工程学院

分类号: TB332

页码: 83-90

总页数: 8

文件大小: 5669K

下载量: 101

### 相关论文文献

- [1].复合材料层合板多尺度交互渐进损伤分析[J]. 工程力学 2019(12)

- [2].复合材料层合板振动特性基础研究综述[J]. 复合材料科学与工程 2020(01)

- [3].电热除冰复合材料层合板拉伸性能试验研究[J]. 江苏航空 2019(04)

- [4].基于高阶剪切理论的复合材料层合板渐进损伤分析[J]. 江苏航空 2020(01)

- [5].螺栓连接复合材料层合板力学建模及失效分析[J]. 设备管理与维修 2020(02)

- [6].正交双稳定复合材料层合板动力学特性研究[J]. 现代机械 2020(03)

- [7].高温环境对含孔复合材料层合板屈曲性能的影响[J]. 河南科学 2020(05)

- [8].考虑面内载荷的复合材料层合板冲击性能[J]. 复合材料学报 2020(08)

- [9].复合材料层合板就地效应与二次破坏算法[J]. 科技经济导刊 2020(24)

- [10].飞机复合材料层合板胶结修理有限元分析[J]. 机械工程师 2020(11)

- [11].含孔复合材料层合板拉伸失效分析[J]. 科学技术与工程 2018(34)

- [12].复合材料层合板低速冲击载荷定位研究[J]. 航空计算技术 2018(06)

- [13].连续大开口复合材料层合板拉伸力学行为研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(03)

- [14].复合材料层合板分层扩展过程分析[J]. 中国科技信息 2019(14)

- [15].复合材料层合板低速冲击损伤阻抗性能影响因素研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [16].基于失稳疲劳的加筋复合材料层合板设计[J]. 航空科学技术 2019(09)

- [17].圆锥头弹体冲击复合材料层合板数值模拟[J]. 复合材料学报 2018(06)

- [18].大开口复合材料层合板强度破坏研究[J]. 力学学报 2016(06)

- [19].基于锤击法的复合材料层合板振动理论及实验模态分析[J]. 宇航材料工艺 2017(01)

- [20].复合材料层合板壳非线性力学的研究进展[J]. 力学学报 2017(03)

- [21].基于局部单元刚度退化的复合材料层合板静力分析[J]. 科技视界 2017(11)

- [22].缝纫复合材料层合板力学性能研究[J]. 科技与创新 2017(17)

- [23].复合材料层合板中单层就位效应分析[J]. 科技创新与应用 2017(26)

- [24].汽车复合材料层合板准静态力学性能的试验测定[J]. 工程塑料应用 2016(09)

- [25].含孔复合材料层合板的压缩性能研究[J]. 工程塑料应用 2015(09)

- [26].缝纫复合材料层合板吸湿性能研究[J]. 科学家 2017(08)

- [27].层间增韧复合材料层合板低速冲击损伤预测[J]. 南京航空航天大学学报 2013(05)

- [28].复合材料层合板冲击损伤等效模型研究[J]. 高科技纤维与应用 2020(03)

- [29].一种复合材料层合板孔边单层应力计算方法[J]. 燃气涡轮试验与研究 2020(04)

- [30].含纤维波纹缺陷复合材料层合板的损伤分析[J]. 复合材料学报 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8c5542c75ff73def5629cc2f.html