# 一种E/I硅钢变压器开焊缝设备论文和设计-弭保森

### 全文摘要

本实用新型涉及一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备，包括操作台、限位块、切割片及其驱动电机；所述操作台中部设有一用于切割使用的长条孔，切割片及其驱动电机安装座在操作台底部，且所述切割片上部位于所述长条孔内；所述限位块设置在所述操作台上部，限位块包括位于所述长条孔一侧并平行于长条孔设置的限位边缘，以及位于其中部并垂直于所述长条孔设置的若干固定长孔，限位块的固定长孔内通过螺栓与所述操作台连接固定；本实用新型结构设计合理，可以对E\/I变压器焊缝能够准确割开，保持深度一致、割口整齐，并具有效率高、使用安全、操作方便、再焊接容易等特点。

### 主设计要求

1.一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备，其特征在于，包括操作台、限位块、切割片及其驱动电机；所述操作台中部设有一用于切割使用的长条孔，切割片及其驱动电机安装座在操作台底部，且所述切割片上部位于所述长条孔内；所述限位块设置在所述操作台上部，限位块包括位于所述长条孔一侧并平行于长条孔设置的限位边缘，以及位于其中部并垂直于所述长条孔设置的若干固定长孔，限位块的固定长孔内通过螺栓与所述操作台连接固定。

### 设计方案

1.一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备，其特征在于，包括操作台、限位块、切割片及其驱动电机；

所述操作台中部设有一用于切割使用的长条孔，切割片及其驱动电机安装座在操作台底部，且所述切割片上部位于所述长条孔内；

所述限位块设置在所述操作台上部，限位块包括位于所述长条孔一侧并平行于长条孔设置的限位边缘，以及位于其中部并垂直于所述长条孔设置的若干固定长孔，限位块的固定长孔内通过螺栓与所述操作台连接固定。

2.根据权利要求1所述的一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备，其特征在于：还包括了用于调节所述驱动电机高度的调节机构，调节机构包括一安装板和调节板，调节板横向设置且其中部安装有所述驱动电机，调节板两端分别与所述安装板活动连接且其至少一端高度可升降设置，安装板边缘与所述操作台连接固定。

3.根据权利要求2所述的一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备，其特征在于：所述调节板一端与所述安装板转动连接，调节板另一端下部设有一与其连接的调节杆，调节杆纵向设置并安装在所述安装板上，调节杆外侧设有与其螺纹连接并与所述安装板相抵设置的限位螺母。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及变压器技术领域，尤其涉及一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备。

背景技术

随着家电市场竞争日益激烈，原材料价格的上涨，人工成本的增加，微波炉制作行业利润低，为了提高竞争力，提高效率，减少浪费和报废，成为利润增长点，微波炉用高压变压器属于微波炉中的主要电气元器件，生产微波炉高压变压器，材料成本占到销售价的90％以上，对于生产环节产生的不良品，一般都做报废处理，或是人工返修外观不良，对于占到80％不良率的特性不良需要将硅钢焊缝打开，重新装入变压器线圈，再焊接起来，其中在硅钢焊缝打开过程中无专用工具，造成其工作效率低，而且易导致钢片损坏。

发明内容

为了解决现有技术中的不足，本实用新型的目的在于提供一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备，其特征在于，包括操作台、限位块、切割片及其驱动电机；

所述操作台中部设有一用于切割使用的长条孔，切割片及其驱动电机安装座在操作台底部，且所述切割片上部位于所述长条孔内；

所述限位块设置在所述操作台上部，限位块包括位于所述长条孔一侧并平行于长条孔设置的限位边缘，以及位于其中部并垂直于所述长条孔设置的若干固定长孔，限位块的固定长孔内通过螺栓与所述操作台连接固定。

还包括了用于调节所述驱动电机高度的调节机构，调节机构包括一安装板和调节板，调节板横向设置且其中部安装有所述驱动电机，调节板两端分别与所述安装板活动连接且其至少一端高度可升降设置，安装板边缘与所述操作台连接固定。

所述调节板一端与所述安装板转动连接，调节板另一端下部设有一与其连接的调节杆，调节杆纵向设置并安装在所述安装板上，调节杆外侧设有与其螺纹连接并与所述安装板相抵设置的限位螺母。

本实用新型的有益效果是：结构设计合理，可以对E\/I变压器焊缝能够准确割开，保持深度一致、割口整齐，并具有效率高、使用安全、操作方便、再焊接容易等特点。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型的主视结构示意图。

图2为本实用新型的侧视结构示意图。

图3为操作台和限位块的俯视结构示意图。

图4为E\/I硅钢变压器的结构示意图。

图中：1操作台、2限位块、3驱动电机、4切割片、5转轴座、6调节板、7限位螺母、8调节杆、9安装板、10长条孔、11固定长孔、12螺栓、13限位边缘、14I型硅钢、15 E\/I硅钢焊缝、16E型硅钢。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效。

根据图1至图4所示：本实施例提供一种E\/I硅钢变压器开焊缝设备，包括操作台1、限位块2、切割片4及其驱动电机3、以及用于调节所述驱动电机3高度的调节机构；

所述操作台1中部设有一用于切割使用的长条孔10，切割片4及其驱动电机3安装座在操作台1底部，且所述切割片4上部位于所述长条孔10内，使用时将E\/I硅钢变压器放在操作台1上，使E\/I硅钢变压器的E\/I硅钢焊缝15位于长条孔10上部并与切割片4对应设置，由切割片4对将E\/I硅钢焊缝15打开；

所述限位块2设置在所述操作台1上部，限位块2为T型结构，限位块2包括位于所述长条孔10一侧并平行于长条孔10设置的限位边缘13，限位边缘13用在操作台1上限制E\/I硅钢变压器的放置位置，以及位于其中部并垂直于所述长条孔10设置的两个固定长孔11，限位块2的固定长孔11内通过螺栓12与所述操作台1连接固定，通过固定长孔11的设置，可以调节限位块2与长条孔10之间的间距，使其配合E\/I硅钢变压器的I型硅钢14或E型硅钢16的厚度设置；

所述调节机构包括一安装板9和调节板6，安装板9边缘与所述操作台1连接固定，调节板6横向设置且其中部安装有所述驱动电机3，使得驱动电机3、切割片4与调节板6同步升降移动；所述调节板6一端通过一转轴座5与所述安装板9转动连接，调节板6另一端下部设有一与其转动连接的调节杆8，调节杆8底端设有把手，调节杆8纵向设置并安装在所述安装板9上，调节杆8外侧设有与其螺纹连接并与所述安装板9相抵设置的限位螺母7，通过上述结构，调节板6的升降通过以转轴座5为中心旋转完成，在调节时，通过移动调节杆8相对于安装板9的纵向位置并调整对应的限位螺母7位置，使限位螺母7与安装板9两侧夹紧，从而使得调节板6该侧通过调节杆8支撑至不同的高度，位于调节板6上的驱动电机3、切割片4可以随之调整到相应的高度，使得切割片4露出长条孔10的高度变化，其切割深度也发生变化，使其切割作业适用于不同尺寸的E\/I硅钢变压器。

上述E\/I硅钢变压器开焊缝设备使用时，实现根据E\/I硅钢变压器的尺寸调节限位块2位置以及切割片4的高度，然后将E\/I硅钢变压器放置在切割片4一侧并沿限位边缘13向切割片4滑动，由切割片4对其E\/I硅钢焊缝15进行切割，使I型硅钢14和E型硅钢16分离。

以上所述仅为本实用新型的优先实施方式，只要以基本相同手段实现本实用新型的目的技术方案，都属于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920686637.9

申请日:2019-05-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209811328U

授权时间:20191220

主分类号:B23D19/00

专利分类号:B23D19/00

范畴分类:26E;

申请人:山东骏风电子有限公司

第一申请人:山东骏风电子有限公司

申请人地址:253700 山东省德州市庆云经济开发区婴儿乐路南侧、经纬实业西侧

发明人:弭保森;宗景亮

第一发明人:弭保森

当前权利人:山东骏风电子有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8c934ba28dcdf77f13707d49.html