# 建筑工程装饰装修施工过程中关键技术的探讨江国荣

浙江长兴汇达建设有限公司313100

摘要：随着人民生活水平和对住房质量的要求不断提高，人们在享受居住环境的同时，业主对装饰装修的要求也越来越高，装饰装修质量的好坏将直接影响到业主是否对工程的认可。本文先对建筑工程装饰装修施工过程中关键技术进行分析，并结合工程案例，对室内抹灰验收不合格的原因及其应对策略进行研究。

关键词：建筑工程；;装饰装修；施工过程；关键技术

1引言

现代社会发展越来越快，房地产行业一直保持着快速发展的形式，随着物质生活的丰富，人们对居住环境的要求也越来越高，高档、舒适、优雅的居住环境成为人们崇尚的居住环境，不少的居民放弃了旧房搬进了条件优越的现代化社区，在搬入新居之前，大家都会进行不同程度、不同层次的室内装修来使得居住环境更加舒适，这就带动了室内装修行业的发展。建筑工程装饰装修施工技术尤为重要。

2室内抹灰流程分析

2.1基层清理、复核300mm规方线，墙壁必须清理干净，包括浮灰、粉尘等并洒水湿润墙面，用发泡胶填充剪力墙上的孔。检查填充墙和梁底是否压实,如果没有压实，应该重新填充。砌体墙上的管槽和孔应填实。检查地板表面300mm的正方形线条还在不在，线条清不清晰。每一个房间都用毛笔画出四条正方形的线条。

2.2挂网、甩浆，将不同材料接合处的玻璃纤维网刮平，在砖砌体与混凝土、砖砌体与烟道接合处刷1:1水泥砂浆，然后贴300mm宽的网布，然后在网布上刷1:1水泥砂浆。防裂玻璃网应固定牢固，不得空置。砖墙与剪力墙交接处，错茬超过1cm时，先用砂浆抹成坡，再用玻璃纤维网挂好，防止错茬空鼓。抛浆工具由一个钢丝网拉丝拍制成，钢丝网拉丝拍为300*300平方毫米，重叠8-10层。将聚乙烯醇烧成胶，用1:0.5水泥聚乙烯醇砂浆均匀地拍打在混凝土墙上。表面突出8毫米高，毛边均匀，棱角分明，不允许漏拍。壁浆结合强度高，排浆均匀。

2.3打灰饼、墙体润湿

将墙面放入方形控制线，根据地面控制线将墙面打灰饼。灰饼大小约为50*50mm，间距1500—2000mm。剪力墙在抛浆的墙面上打成灰饼。在撒浆之前，不得打灰饼。抹灰前，要提前两天用水把砖墙打湿。如果天气干燥，提前一天给砖墙彻底浇水。壁面润湿采用胶管，严格控制水流过程中的润湿程度和程度，不能使地面大量积水。

2.4抹底层灰、抹罩面灰

采用M15水泥砂浆作为底灰基层，厚度8-10mm，并应大致找平，使底层砂浆粗糙。罩面灰擦拭底灰12小时后应开始擦拭罩面灰，一般是下班前第一天擦拭底灰，第二天擦拭罩面灰。砂浆堆放在地面上应设置灰缸，切勿加水，超过2h砂浆不允许使用。禁止使用地板灰，使底层砂浆粗糙。罩面灰擦拭应在底灰完成12小时后开始擦拭，一般是下班前第一天擦拭底灰，第二天擦拭罩面灰。砂浆堆放在地面上应设置灰槽，切勿加水，超过2h砂浆不允许使用。禁止使用地板灰。

2.5检查验收与养护

抹灰活面合格后，由专人对抹灰墙进行喷水，确保墙面湿润，并每日喷水两次进行维护，养护5-7天。养护由专人负责，养护记录每天保存一次。保养用喷壶，不能使用胶管，禁止地面大量积水。

2.6修补、成品保护

抹灰30天后，检查空鼓裂缝，并对空鼓裂缝进行标记。由专人对空心鼓和裂纹进行修复，并向修补人员提供技术信息。空心鼓、裂纹采用无齿锯修复，并进行矫正。要求各专业单位在室内施工中注意成品保护，不得随意销毁成品。运输物料时应特别注意成品的保护。主要部件采用模板角保护，防止碰撞。

3抹灰的关键技术

室内抹灰是当前住宅建筑工程中常见的一种装饰形式，在建设的过程中如果不加强控制,会有石膏表面空鼓、开裂，房间大小、宽度和深度大小不一致的很多问题出现,在抹灰的过程中通过加强质量问题的控制,运用有针对性的措施能有效控制工程的抹灰质量。

3.1室内抹灰验收不合格的原因

通过分析，导致验收不合格的原因可能有以下几点：其一，未进行技术交底；其二，未制定奖罚措施；其三，搅拌机超过使用年限；其四，纤维网无质量证明；其五，原材料无检测报告；其六，灰饼厚度超过18mm；其七，混凝土墙与砌体交接处无钢丝网；其八，水洗砂与泥砂配比不合理；其九，空气干燥；其十，养生时间不足。通过以上10条末端因素的确认，找出了影响室内抹灰一次合格率的主要原因是：1）、灰饼厚度超过18mm；2)、水洗砂与泥砂配比不合理；3)、空气干燥4)、养生时间不足；

3.2应对策略

抹灰工程施工主要以人工湿法施工为主，质量不稳定，容易出现空鼓、开裂等现象，影响美观，严重的影响到整个工程的质量。针对上面确定的四个主要原因，进行了综合论证分析，制定了以下对策：（1）灰饼厚度超过18mm，控制灰饼厚度，施工现场的灰饼厚度在允许范围内小于18mm。在灰饼厚的墙面先做个垫层，将灰饼控制在允许范围内，待垫层强度上来以后，再次统一抹灰。（2）水洗砂与泥砂配比不合理，改进两种砂的配比，找出合理配比控制墙面龟裂小于整体墙面10%，项目部利用一层的一个单元进行试验，分别将水洗砂、泥砂进行重新配比，找出最合理的配比。（3）空气干燥，改善施工工艺，将室内相对湿度保持在≥40%，利用施工现场废旧的模板将门口、窗口、施工洞口进行封堵，减少空气流通，保持室内湿度。（4）养生时间不足，增加养生时间，每6小时喷水养护，养护时间5-7天，1、抹灰墙面喷水养生次数为2次时间分别为上午9点及下午3点。2、墙面养生的周期为5-7天。针对部分墙面灰饼厚度大于18mm的现象，针对这个问题就进行研讨，最后确定方案，凡是灰饼厚度超高18mm厚的墙面，先在墙面抹一层同标号麻面的水泥砂浆，将灰饼厚度控制在允许的范围内，待砂浆强度上来以后，再进行大面积施工。这样可以控制抹灰面层砂浆水份收缩的时间是同一时间，可以减少由水份收缩的时间不同而产生的裂缝。由于在墙面增加一层同标号的水泥砂浆垫层，有效的控制了灰饼厚度。

4涂料施工技术

在内墙涂料中，乳胶涂料占很大比例，一般采用刷涂和滚涂的方法。首先，乳胶漆施工前，必须处理好墙面，否则涂刷乳胶漆会引起起泡、开裂、掉漆后脱落等一系列问题。目前，许多人在施工中仍使用82L腻子，但82L腻子的耐水性很差。当墙壁含有水时，会导致大面积的乳胶漆脱落和泡沫。乳胶漆的性能较好，但问题也比较严重。所以，在使用乳胶漆时，应先用封底进行封墙面，然后用耐水腻子，便可避免出现以上问题。乳胶漆在施工时应均匀搅拌，如搅拌不均匀，由于在涂料或色浆长期贮存后分散不稳定的色浆沉淀，装饰效果明显不理想。施工过程中乳胶漆的添加量一定要符合厂家的规定。由于一些制造商设计和开发乳胶漆时，他们考虑了用户的各种需求，设计了多种配方。施工中应注意喷、滚、刷技术的应用。

5结束语

室内装饰的目的是舒适、美观，在装饰的过程中应当参考建筑图纸，不能随意拆掉承重墙，没有经过专业的设计不能够擅自改动房屋的主体结构，保证房屋内的安全系数。基层处理是提高抹灰粘结质量的关键，也是造成抹灰毛坯开裂的主要因素。因此，必须认真处理好基础，作为工作程序加以控制，以消除空裂纹现象。

【参考文献】

[1]欧阳欣.有关墙体抹灰工程施工质量控制的研究[J].建筑•建材•装饰,2013(04):21-22.

[2]张凤仙.墙面抹灰空鼓裂缝问题质量控制措施的探讨[J].科技创新与应用,2012(09):45-46.

[3]闫利.室内涂料施工技术的要点[J].民营科技,2014(11):61-62.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8c9c18edeb784592c5b693f0.html