# 固体氧化物燃料电池电解质GDC掺杂Li2CO3,Na2CO3材料的结构和导电性能研究

### 论文摘要

通过向电解质（GDC）中掺杂不同质量分数（10%、20%、30%）的碳酸盐（Li2CO3 53 mol%与NaCO3 47 mol%）得到复合电解质.通过电导率测试、扫描电镜（SEM）测试对此复合电解质进行电化学性能表征.合电解质与NiO复合得到阳极粉体,复合电解质和Li处理过的NiO复合,得到阴极粉体.将以上制备的阳极、阴极、电解质用干压法压制,得到阳极支撑的单电池片.测试单电池的电化学性能.结果表明,含碳酸盐质量分数为30%的GDC作为电解质制备的单电池,其功率密度最高,在600℃温度下为1 400 mW/cm2.

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.1.1 实验试剂

- 1.1.2 测试仪器

- 1.2 实验过程

- 1.2.1 电解质粉体的制备

- 1.2.2 阳极粉体制备

- 1.2.3 阴极粉体制备

- 1.2.4 单电池的制备

- 2 结果与讨论

- 2.1 电导率的测试

- 2.2 SEM测试

- 2.3 单电池的输出特性测试

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙翠翠,孟祥伟,吕世权,张彦磊,王立忠

关键词: 电解质,固体氧化物燃料电池,电化学性能

来源: 吉林化工学院学报 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: 吉林师范大学物理学院,吉林师范大学功能材料物理与化学教育部重点实验室,吉林大学物理学院,吉林师范大学信息技术学院

基金: 吉林省教育厅“十三五”科学技术项目(JJKH20180784KJ)

分类号: TM911.4

DOI: 10.16039/j.cnki.cn22-1249.2019.07.020

页码: 91-94

总页数: 4

文件大小: 982K

下载量: 142

### 相关论文文献

- [1].固体氧化物燃料电池电解质GDC掺杂Li_2CO_3,SrCO_3材料的结构和导电性能研究[J]. 吉林化工学院学报 2019(11)

- [2].电解可脱性弹簧圈(GDC)血管内栓塞治疗31例颅内动脉瘤[J]. 中国民康医学 2009(21)

- [3].颅内动脉瘤GDC栓塞的并发症[J]. 中国实用医药 2010(05)

- [4].GDC栓塞脑动脉瘤32例体会[J]. 延安大学学报(医学科学版) 2009(03)

- [5].GDC在颅内动脉瘤栓塞治疗中的临床分析[J]. 临床医药文献电子杂志 2016(21)

- [6].GDC血管内栓塞治疗颅内动脉瘤围手术期护理[J]. 郧阳医学院学报 2008(01)

- [7].GDC栓塞治疗颅内动脉瘤的围手术期护理[J]. 实用医技杂志 2008(31)

- [8].超低压等离子喷涂制备固体氧化物燃料电池GDC电解质涂层[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [9].GDC纳米粉体的烧成温度对其电导率的影响[J]. 中国陶瓷 2017(10)

- [10].GDC电极冷却流道系统结构优化及适用范围分析[J]. 制冷与空调(四川) 2019(06)

- [11].GDC电极冷却水管喷涂工艺优化及评估[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [12].甘氨酸燃烧法制备GDC纳米粉体及其烧结的研究[J]. 陶瓷学报 2017(03)

- [13].GDC赢得多个数字影院服务器合同[J]. 现代电影技术 2011(05)

- [14].硬模板法制备固体氧化物燃料电池复合阳极GDC–SrMoO_4–YSZ[J]. 硅酸盐学报 2016(07)

- [15].Dickinson Theatres选择GDC服务器进行数字影院部署[J]. 现代电影技术 2011(01)

- [16].中国电影集团公司再次选择GDC和巴可进行最新一轮数字影院部署[J]. 中国电影市场 2011(05)

- [17].GDC携下一代沉浸音效解决方案亮相BIRTV[J]. 广播与电视技术 2016(09)

- [18].GDC临境音媒体服务器为《道士下山》营造非同一般观影体验[J]. 中国电影市场 2015(08)

- [19].燃烧法制备不同钆含量的GDC纳米粉体及其电导性[J]. 硅酸盐学报 2018(03)

- [20].不同方法制备GDC纳米粉体及其作为SOFC单电池阻挡层的应用研究[J]. 陶瓷学报 2014(02)

- [21].GDC数字影院整体解决方案亮相北京BIRTV 2013——为数字影院向综合型数字化影院和信息化管理转型奠定基础[J]. 中国电影市场 2013(09)

- [22].2012年GDC数字影院整体解决方案体验会[J]. 中国电影市场 2012(04)

- [23].Sm_(0.5-x)Ba_xSr_(0.5)Co_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)-30% GDC复合阴极电化学性能研究[J]. 山东冶金 2016(02)

- [24].GDC数字影院整体解决方案亮相北京BIRTV2013——为数字影院向综合型数字化影院和信息化管理转型奠定基础[J]. 现代电影技术 2013(09)

- [25].GDC将在BIRTV带来专业数字影院整体解决方案[J]. 现代电影技术 2015(08)

- [26].GDC数字影院新技术引发行业热议——SX-3000独立媒体模块(IMB)在南京完美演示[J]. 中国电影市场 2012(07)

- [27].GDC全球数字影院服务器安装量突破6500台[J]. 现代电影技术 2011(02)

- [28].GDC支持下的空间数据语义转换模型[J]. 地理空间信息 2010(05)

- [29].利用约束方程法计算ITER中GDC电极所受的电磁力[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [30].Fe_2O_3对GDC固体电解质烧结过程和电性能的影响[J]. 电镀与精饰 2018(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8caf86b0a0a9ed5e54134bcb.html