# 桩基础现浇混凝土沉箱论文和设计-顾文华

### 全文摘要

本实用新型为一种桩基础现浇混凝土沉箱，置于一基坑中，由下至上依序为滤水层、隔离层、沉箱结构及垫层所构成，所述的滤水层为粒径石子，所述的隔离层为土工布，沉箱结构包括有木模板、方钢管、圆钢管、钢套管，其中，木模板为主要结构，方钢管为作为模板加固次龙骨，圆钢管作为模板加固主龙骨，钢套管为插入滤水层中，所述的垫层为高设计强度混凝土；本实用新型的基础现浇混凝土沉箱结构简单、易于操作，可有效解决因地下水位较高而无法进行施工的现象。

### 主设计要求

1.一种桩基础现浇混凝土沉箱，置于一基坑中，其特征在于，由下至上依序为滤水层、隔离层、沉箱结构及垫层所构成，所述的滤水层为粒径石子，所述的隔离层为土工布，沉箱结构包括有木模板、方钢管、圆钢管、钢套管，其中，木模板为主要结构，方钢管为作为模板加固次龙骨，圆钢管作为模板加固主龙骨，钢套管为插入滤水层中，所述的垫层为高设计强度混凝土。

### 设计方案

1.一种桩基础现浇混凝土沉箱，置于一基坑中，其特征在于，由下至上依序为滤水层、隔离层、沉箱结构及垫层所构成，所述的滤水层为粒径石子，所述的隔离层为土工布，沉箱结构包括有木模板、方钢管、圆钢管、钢套管，其中，木模板为主要结构，方钢管为作为模板加固次龙骨，圆钢管作为模板加固主龙骨，钢套管为插入滤水层中，所述的垫层为高设计强度混凝土。

2.根据权利要求1所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其特征在于，所述的滤水层为3-5cm粒径石子。

3.根据权利要求1所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其特征在于，所述的木模板的尺寸为1830×915×14mm。

4.根据权利要求1所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其特征在于，所述的方钢管为40×40mm，各方钢管的间距200mm。

5.根据权利要求1所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其特征在于，所述的圆钢管为φ48mm，各圆钢管间距450mm。

6.根据权利要求1所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其特征在于，所述的钢套管为壁厚10mm，直径800mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于土木工程领域，具体为一种桩基础现浇混凝土沉箱。

背景技术

混凝土沉箱通常运用在地质情况较为复杂的泥水坑、流沙坑，为一种需采取常规的降排水措施不能解决的基础施工，现行的施工现场位于海边，地下水位较高，导致无法进行底板防水及后续作业施工，所以申请人研究出一种新技术，以保证施工作业面。

实用新型内容

针对现有技术的不足，为解决上述存在的问题，本实用新型提出一种桩基础现浇混凝土沉箱，主要运用在沿海地区且地下水位较高的地方，本实用新型结构简单、易于操作，可有效解决因地下水位较高而无法进行施工的现象。

为实现上述目的，本实用新型提供一种桩基础现浇混凝土沉箱，置于一基坑中，其特征在于，由下至上依序为滤水层、隔离层、沉箱结构及垫层所构成，所述的滤水层为粒径石子，所述的隔离层为土工布，沉箱结构包括有木模板、方钢管、圆钢管、钢套管，其中，木模板为主要结构，方钢管为作为模板加固次龙骨，圆钢管作为模板加固主龙骨，钢套管为插入滤水层中，所述的垫层为高设计强度混凝土。

优选的是，所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其中，所述的滤水层为3-5cm 粒径石子。

优选的是，所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其中，所述的木模板的尺寸为 1830×915×14mm。

优选的是，所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其中，所述的方钢管为40× 40mm，各方钢管的间距200mm。

优选的是，所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其中，所述的圆钢管为φ48mm，各圆钢管间距450mm。

优选的是，所述的桩基础现浇混凝土沉箱，其中，所述的钢套管为壁厚 10mm，直径800mm。

本实用新型提供的一种桩基础现浇混凝土沉箱，其有益效果在于，本实用新型的基础现浇混凝土沉箱结构简单、易于操作，可有效解决因地下水位较高而无法进行施工的现象。

附图说明

图1A、1B为本实用新型的桩基础现浇混凝土沉箱的俯视图。

图2为图1A、1B的桩基础现浇混凝土沉箱1-1的剖视图。

图3为图1A、1B的桩基础现浇混凝土沉箱2-2的剖视图。

图4为图1A、1B的桩基础现浇混凝土沉箱3-3的剖视图。

图5A、5B为本实用新型的桩基础现浇混凝土沉箱的施工示意图。

图6为本实用新型的桩基础现浇混凝土沉箱的完成示意图。

具体实施方式

以下配合图式及本实用新型的较佳实施例，进一步阐述本实用新型为达成预定实用新型目的所采取的技术手段。

本实用新型提供一较佳实施例，如图1A、1B至图6所示，本实用新型为一种桩基础现浇混凝土沉箱，置于一基坑10中，由下至上依序为滤水层20、隔离层30、沉箱结构40及垫层所构成，所述的滤水层20为3-5cm粒径石子，所述的隔离层30为200g\/㎡规格土工布，沉箱结构40包括有木模板、方钢管、圆钢管、钢套管，其中，木模板的尺寸为1830×915×14mm，方钢管为40×40mm，作为模板加固次龙骨，各方钢管的间距200mm，圆钢管为φ48mm，作为模板加固主龙骨，各圆钢管间距450mm，钢套管为壁厚10mm，直径800mm，钢套管底部插入滤水层中，所述的垫层为高设计强度混凝土(C30P6早强补偿收缩引气阻锈混凝土)。

完成底测量放线、土方开挖、模板安装加固、混凝土换填等各个流程后，基础现浇混凝土沉箱的施工工序及工艺如下：

1、放出集水坑、电梯井轮廓线；

2、按照图纸，将集水坑、电梯井进行开挖；

3、在开挖完成的基坑内，填入500mm高3cm-5cm石子作为滤水层2，石子上方、下方铺设土工布作为隔离层3，防止混凝土浆、泥土流入石子中，影响混凝土质量；

4、石子铺设完成后，开始模板施工；

5、模板加固完成后，在模板外侧与土方间，放置直径800mm，壁厚2mm 钢管，钢管下端1.5m范围内电钻打眼，放置水泵不停歇进行抽水；

6、钢管放置完成后，使用高设计强度混凝土(C30P6早强补偿收缩引气阻锈混凝土)进行浇筑；

7、沉箱内侧铺贴底板防水、浇筑防水保护层、绑扎钢筋等工序施工；

8、在底板混凝土浇筑时，将放置的水泵取出，使用底板混凝土将钢管内浇筑密实混凝土，浇筑完成后，使用1cm厚1m×1m钢板将钢管扣进行焊接封闭，即可完成完成沉箱结构4施工。

本实用新型的基础现浇混凝土沉箱结构简单、易于操作，可有效解决因地下水位较高而无法进行施工的现象。

以上所述仅是本实用新型的优选实施例而已，并非对本实用新型做任何形式上的限制，虽然本实用新型已以优选实施例揭露如上，然而并非用以限定本实用新型，任何熟悉本专业的技术人员，在不脱离本实用新型技术方案的范围内，当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例，但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容，依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010341.5

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209636837U

授权时间:20191115

主分类号:E02D 27/20

专利分类号:E02D27/20

范畴分类:36C;

申请人:中国建筑第八工程局有限公司

第一申请人:中国建筑第八工程局有限公司

申请人地址:200122 上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

发明人:顾文华;张彬;张鹏飞;盖明宇;宁世欣;李萌

第一发明人:顾文华

当前权利人:中国建筑第八工程局有限公司

代理人:曾耀先

代理机构:31229

代理机构编号:上海唯源专利代理有限公司 31229

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8d113123d3d165f4a3ef38e7.html