# 一种高压室通风口用鸟害防护网论文和设计-李志刚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高压室通风口用鸟害防护网，包括防护框架，所述防护框架的上端外表面设置有螺纹旋钮，所述防护框架的一侧外表面设置有二号支杆，所述二号支杆的一侧外表面设置有二号连接网杆，所述防护框架的另一侧外表面设置有一号支杆，所述一号支杆的一侧外表面设置有一号连接网杆，所述一号支杆的另一侧外表面设置有固定杆，所述防护框架的后端外表面固定安装有电机。本实用新型的一种高压室通风口用鸟害防护网，设有旋转可调网架、防鸟装置、挡雨抽拉网布，能够更好的对防护网进行清洗，能够更好的对害鸟进行防护，还可以更好的在下雨天，防止雨水溅入高压室，操作简单，便于操作，带来更好的使用。

### 主设计要求

1.一种高压室通风口用鸟害防护网，包括防护框架(1)，其特征在于：所述防护框架(1)的上端外表面设置有螺纹旋钮(7)，所述防护框架(1)的一侧外表面设置有二号支杆(3)，所述二号支杆(3)的一侧外表面设置有二号连接网杆(9)，所述防护框架(1)的另一侧外表面设置有一号支杆(2)，所述一号支杆(2)的一侧外表面设置有一号连接网杆(6)，所述一号支杆(2)的另一侧外表面设置有固定杆(16)，所述防护框架(1)的后端外表面固定安装有电机(17)，所述电机(17)的前端外表面设置有排气扇叶(18)，所述防护框架(1)的内部设置有旋转可调网架(4)，所述旋转可调网架(4)的前端外表面设置有网格(12)，所述旋转可调网架(4)的一侧外表面固定安装有旋转连接块(8)，所述旋转可调网架(4)的另一侧外表面固定安装有音响(5)，所述网格(12)的一侧外表面设置有串联杆(13)，所述串联杆(13)的上端外表面固定安装有上导片(15)，所述串联杆(13)的上端外表面设置有下导片(14)，所述串联杆(13)位于下导片(14)的上部，所述旋转可调网架(4)的下端外表面设置有拉扣(11)，所述旋转可调网架(4)的下端内表面个大致有支撑块(10)。

### 设计方案

1.一种高压室通风口用鸟害防护网，包括防护框架(1)，其特征在于：所述防护框架(1)的上端外表面设置有螺纹旋钮(7)，所述防护框架(1)的一侧外表面设置有二号支杆(3)，所述二号支杆(3)的一侧外表面设置有二号连接网杆(9)，所述防护框架(1)的另一侧外表面设置有一号支杆(2)，所述一号支杆(2)的一侧外表面设置有一号连接网杆(6)，所述一号支杆(2)的另一侧外表面设置有固定杆(16)，所述防护框架(1)的后端外表面固定安装有电机(17)，所述电机(17)的前端外表面设置有排气扇叶(18)，所述防护框架(1)的内部设置有旋转可调网架(4)，所述旋转可调网架(4)的前端外表面设置有网格(12)，所述旋转可调网架(4)的一侧外表面固定安装有旋转连接块(8)，所述旋转可调网架(4)的另一侧外表面固定安装有音响(5)，所述网格(12)的一侧外表面设置有串联杆(13)，所述串联杆(13)的上端外表面固定安装有上导片(15)，所述串联杆(13)的上端外表面设置有下导片(14)，所述串联杆(13)位于下导片(14)的上部，所述旋转可调网架(4)的下端外表面设置有拉扣(11)，所述旋转可调网架(4)的下端内表面个大致有支撑块(10)。

2.根据权利要求1所述的一种高压室通风口用鸟害防护网，其特征在于：所述旋转可调网架(4)与旋转连接块(8)之间设置有旋转盘，所述旋转可调网架(4)的外表面通过旋转盘与旋转连接块(8)的外表面活动连接，所述螺纹旋钮(7)与防护框架(1)之间设置有弹簧扣，所述螺纹旋钮(7)的外表面通过弹簧扣与防护框架(1)的外表面活动连接。

3.根据权利要求1所述的一种高压室通风口用鸟害防护网，其特征在于：所述网格(12)与串联杆(13)之间设置有连接扣，所述网格(12)的外表面通过连接扣与串联杆(13)的外表面固定连接，所述上导片(15)与下导片(14)之间设置有弹簧导片，所述上导片(15)的外表面通过弹簧导片与下导片(14)的外表面活动连接。

4.根据权利要求1所述的一种高压室通风口用鸟害防护网，其特征在于：所述二号支杆(3)与二号连接网杆(9)之间设置有连接网布，所述二号支杆(3)的外表面通过连接网布与二号连接网杆(9)的外表面活动连接，所述二号支杆(3)与防护框架(1)之间设置有旋转轴，所述二号支杆(3)的外表面通过旋转轴与防护框架(1)的外表面活动连接。

5.根据权利要求1所述的一种高压室通风口用鸟害防护网，其特征在于：所述网格(12)与旋转可调网架(4)之间设置有连接杆，所述网格(12)的外表面通过连接杆与旋转可调网架(4)的外表面活动连接。

6.根据权利要求1所述的一种高压室通风口用鸟害防护网，其特征在于：所述拉扣(11)与旋转可调网架(4)之间设置有弹簧孔，所述拉扣(11)的外表面通过弹簧孔与旋转可调网架(4)的外表面活动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及高压室通风口用鸟害防护网技术领域，特别涉及一种高压室通风口用鸟害防护网。

背景技术

高压室通风口用鸟害防护网，它是一种防止害鸟进入高压室的装置，它的出现大大提高了防护的质量，随着技术的发展，人们对高压室通风口用鸟害防护网的功能要求也越来越高。

现有的高压室通风口用鸟害防护网在使用时存在一定的弊端，首先，现有的高压室通风口用鸟害防护网，由于长期置于空气中，又加上作为通风口，会有大量的灰尘积聚在网格的表面，难以清洗，具有一定的不利影响，其次，现有的高压室通风口用鸟害防护网，在对于害鸟的防护时，往往会将害鸟致死在高压室防护网旁，导致害鸟尸体越来越多，而且害鸟极易容易进入高压室，对高压室里的网线造成一定损坏，现有的高压室通风口用鸟害防护网，由于在暴风雨天气时，雨水很容易通过网格之间的空隙进入高压室，对设备造成一定的损害，为此，我们提出一种高压室通风口用鸟害防护网。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种高压室通风口用鸟害防护网，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种高压室通风口用鸟害防护网，包括防护框架，所述防护框架的上端外表面设置有螺纹旋钮，所述防护框架的一侧外表面设置有二号支杆，所述二号支杆的一侧外表面设置有二号连接网杆，所述防护框架的另一侧外表面设置有一号支杆，所述一号支杆的一侧外表面设置有一号连接网杆，所述一号支杆的另一侧外表面设置有固定杆，所述防护框架的后端外表面固定安装有电机，所述电机的前端外表面设置有排气扇叶，所述防护框架的内部设置有旋转可调网架，所述旋转可调网架的前端外表面设置有网格，所述旋转可调网架的一侧外表面固定安装有旋转连接块，所述旋转可调网架的另一侧外表面固定安装有音响，所述网格的一侧外表面设置有串联杆，所述串联杆的上端外表面固定安装有上导片，所述串联杆的上端外表面设置有下导片，所述串联杆位于下导片的上部，所述旋转可调网架的下端外表面设置有拉扣，所述旋转可调网架的下端内表面个大致有支撑块。

优选的，所述旋转可调网架与旋转连接块之间设置有旋转盘，所述旋转可调网架的外表面通过旋转盘与旋转连接块的外表面活动连接，所述螺纹旋钮与防护框架之间设置有弹簧扣，所述螺纹旋钮的外表面通过弹簧扣与防护框架的外表面活动连接。

优选的，所述网格与串联杆之间设置有连接扣，所述网格的外表面通过连接扣与串联杆的外表面固定连接，所述上导片与下导片之间设置有弹簧导片，所述上导片的外表面通过弹簧导片与下导片的外表面活动连接。

优选的，所述二号支杆与二号连接网杆之间设置有连接网布，所述二号支杆的外表面通过连接网布与二号连接网杆的外表面活动连接，所述二号支杆与防护框架之间设置有旋转轴，所述二号支杆的外表面通过旋转轴与防护框架的外表面活动连接。

优选的，所述网格与旋转可调网架之间设置有连接杆，所述网格的外表面通过连接杆与旋转可调网架的外表面活动连接。

优先的，所述拉扣与旋转可调网架之间设置有弹簧孔，所述拉扣的外表面通过弹簧孔与旋转可调网架的外表面活动连接。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：该一种高压室通风口用鸟害防护网，通过设置旋转可调网架，在对防护网进行清洗时，通过旋转螺纹旋钮，将螺纹旋钮从防护框架上拧下，手拉螺纹旋钮将旋转可调网架从防护框架中拉出，通过旋转连接块进行旋转拉出，待完全拉出时，再通过旋转盘，将旋转可调网架旋转至与防护框架垂直的角度，这时便可对防护网进行清洗，可避免水进入高压室，方便清洗，操作简单，通过设置防鸟装置，在有害鸟落在网格上时，在害鸟重力的作用下，将网格向下压，从而带动串联杆向下运动，在下降的过程中，串联杆带动上导片向下运动，上导片会与下导片接触，形成回路，导致音响发出发出声响，可对害鸟进行去驱赶，通过设置挡雨抽拉网布，在遇到下雨天，通过拉扣向上提，将二号支杆与一号支杆拉出，待拉至与防护框架垂直位置时，通过固定杆方便对二号支杆与一号支杆进行固定，再分别将二号连接网杆与一号连接网杆从二号支杆与一号支杆中拉出，将二号连接网杆与一号连接网杆进行连接,便可对雨水进行阻挡，防止雨水对高压室的设备进行损害，整个高压室通风口用鸟害防护网结构简单，操作简便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

图1为本实用新型一种高压室通风口用鸟害防护网的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种高压室通风口用鸟害防护网的图1中旋转可调网架4的结构示意图。

图3为本实用新型一种高压室通风口用鸟害防护网的图1中防鸟装置的结构示意图。

图4为本实用新型一种高压室通风口用鸟害防护网的图1中挡雨抽拉网布的结构示意图。

图中：1、防护框架；2、一号支杆；3、二号支杆；4、旋转可调网架；5、音响；6、一号连接网杆；7、螺纹旋钮；8、旋转连接块；9、二号连接网杆；10、支撑块；11、拉扣；12、网格；13、串联杆；14、下导片；15、上导片；16、固定杆；17、电机；18、排气扇叶。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-4所示，一种高压室通风口用鸟害防护网，包括防护框架1，防护框架1的上端外表面设置有螺纹旋钮7，防护框架1的一侧外表面设置有二号支杆3，二号支杆3的一侧外表面设置有二号连接网杆9，防护框架1的另一侧外表面设置有一号支杆2，一号支杆2的一侧外表面设置有一号连接网杆6，一号支杆2的另一侧外表面设置有固定杆16，防护框架1的后端外表面固定安装有电机17，电机17的前端外表面设置有排气扇叶18，防护框架1的内部设置有旋转可调网架4，旋转可调网架4的前端外表面设置有网格12，旋转可调网架4的一侧外表面固定安装有旋转连接块8，旋转可调网架4的另一侧外表面固定安装有音响5，网格12的一侧外表面设置有串联杆13，串联杆13的上端外表面固定安装有上导片15，串联杆13的上端外表面设置有下导片14，串联杆13位于下导片14的上部，旋转可调网架4的下端外表面设置有拉扣11，旋转可调网架4的下端内表面个大致有支撑块10。

旋转可调网架4与旋转连接块8之间设置有旋转盘，旋转可调网架4的外表面通过旋转盘与旋转连接块8的外表面活动连接，螺纹旋钮7与防护框架1之间设置有弹簧扣，螺纹旋钮7的外表面通过弹簧扣与防护框架1的外表面活动连接，使旋转可调网架4更好的进行旋转折叠；网格12与串联杆13之间设置有连接扣，网格12的外表面通过连接扣与串联杆13的外表面固定连接，上导片15与下导片14之间设置有弹簧导片，上导片15的外表面通过弹簧导片与下导片14的外表面活动连接，使音响5更好的对害鸟进行防护；二号支杆3与二号连接网杆9之间设置有连接网布，二号支杆3的外表面通过连接网布与二号连接网杆9的外表面活动连接，二号支杆3与防护框架1之间设置有旋转轴，二号支杆3的外表面通过旋转轴与防护框架1的外表面活动连接，使固定杆16更好的对一号支杆2与二号支杆3进行支撑；网格12与旋转可调网架4之间设置有连接杆，网格12的外表面通过连接杆与旋转可调网架4的外表面活动连接，使网格12更好的进行防护；拉扣11与旋转可调网架4之间设置有弹簧孔，拉扣11的外表面通过弹簧孔与旋转可调网架4的外表面活动连接，使拉扣11更好的对一号支杆2与二号支杆3进行固定。

需要说明的是，本实用新型为一种高压室通风口用鸟害防护网，在安装前检查各个设备是否有损坏，待检查完毕后，先将防护框架1与高压室进行固定，连接电源，在使用过程中，在有害鸟落在网格12上时，在害鸟重力的作用下，将网格12向下压，从而带动串联杆13向下运动，在下降的过程中，串联杆13带动上导片15向下运动，上导片15会与下导片14接触，形成回路，导致音响5发出发出声响，可对害鸟进行去驱赶，在遇到下雨天，通过拉扣11向上提，将二号支杆3与一号支杆2拉出，待拉至与防护框架1垂直位置时，通过固定杆16方便对二号支杆3与一号支杆2进行固定，再分别将二号连接网杆9与一号连接网杆6从二号支杆3与一号支杆2中拉出，将二号连接网杆9与一号连接网杆6进行连接,便可对雨水进行阻挡，防止雨水对高压室的设备进行损害，在对防护网进行清洗时，通过旋转螺纹旋钮7，将螺纹旋钮7从防护框架1上拧下，手拉螺纹旋钮7将旋转可调网架4从防护框架1中拉出，通过旋转连接块8进行旋转拉出，待完全拉出时，再通过旋转盘，将旋转可调网架4旋转至与防护框架1垂直的角度，这时便可对防护网进行清洗，可避免水进入高压室，方便清洗。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002013.0

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209518161U

授权时间:20191022

主分类号:A01M 29/16

专利分类号:A01M29/16;E04F17/04

范畴分类:12B;31G;

申请人:张家港市天源电气有限公司

第一申请人:张家港市天源电气有限公司

申请人地址:215600 江苏省苏州市张家港市凤凰镇港恬路2号

发明人:李志刚

第一发明人:李志刚

当前权利人:张家港市天源电气有限公司

代理人:周海燕

代理机构:32314

代理机构编号:苏州六一专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8d451f84e3178765e33a8b13.html