# 一种多功能用的抽纸盒论文和设计-李瑞琼

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能用的抽纸盒，包括主盒体，所述主盒体上开设有开口，所述开口的内壁上对称转动连接有一对转板，所述转板与主盒体的连接处套接有回力弹簧，所述主盒体的两端对称安装有收纳盒体，所述收纳盒体的一侧开设有槽口，所述收纳盒体内安装有一对卡接机构，所述收纳盒体通过卡接机构与主盒体连接，所述开口的一侧固定连接有安装盒体，所述安装盒体的一侧转动连接活动板，所述活动板两端对称固定连接有磁铁。本实用新型在主盒体的两侧均安装上可拆卸的收纳盒体，将一些小的使用工具例如笔刀之类，放置在收纳盒体，节省空间，也便于使用者收拾台面，避免由于放置的物品过多，导致比较杂乱。

### 主设计要求

1.一种多功能用的抽纸盒，包括主盒体（5），其特征在于，所述主盒体（5）上开设有开口（4），所述开口（4）的内壁上对称转动连接有一对转板（7），所述转板（7）与主盒体（5）的连接处套接有回力弹簧，所述主盒体（5）的两端对称安装有收纳盒体（2），所述收纳盒体（2）的一侧开设有槽口（1），所述收纳盒体（2）内安装有一对卡接机构，所述收纳盒体（2）通过卡接机构与主盒体（5）连接，所述开口（4）的一侧固定连接有安装盒体（3），所述安装盒体（3）的一侧转动连接活动板（6），所述活动板（6）两端对称固定连接有磁铁（8）。

### 设计方案

1.一种多功能用的抽纸盒，包括主盒体（5），其特征在于，所述主盒体（5）上开设有开口（4），所述开口（4）的内壁上对称转动连接有一对转板（7），所述转板（7）与主盒体（5）的连接处套接有回力弹簧，所述主盒体（5）的两端对称安装有收纳盒体（2），所述收纳盒体（2）的一侧开设有槽口（1），所述收纳盒体（2）内安装有一对卡接机构，所述收纳盒体（2）通过卡接机构与主盒体（5）连接，所述开口（4）的一侧固定连接有安装盒体（3），所述安装盒体（3）的一侧转动连接活动板（6），所述活动板（6）两端对称固定连接有磁铁（8）。

2.根据权利要求1所述的一种多功能用的抽纸盒，其特征在于，所述卡接机构包括插轴（11），所述插轴（11）穿过收纳盒体（2）和主盒体（5），所述插轴（11）的一端转动卡接有转动块（10），所述插轴（11）内滑动插设有移动块（15），所述转动块（10）的一侧固定连接有螺纹轴（17），所述螺纹轴（17）螺纹插设在移动块（15）内，所述插轴（11）的内壁上固定连接有固定环（18），所述固定环（18）的一侧固定连接一对滑轴（16），所述滑轴（16）滑动插设在移动块（15）内，所述固定环（18）的另一侧固定连接有固定块（9），所述固定块（9）与转动块（10）转动连接，所述移动块（15）上开设有滑槽（14），所述插轴（11）上转动连接一对卡块（12），所述卡块（12）与主盒体（5）卡接，两个所述卡块（12）上转动连接有连接轴（13），所述连接轴（13）与滑槽（14）滑动连接。

3.根据权利要求2所述的一种多功能用的抽纸盒，其特征在于，所述连接轴（13）的一端固定连接有滑块，所述滑块与滑槽（14）滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种多功能用的抽纸盒，其特征在于，所述安装盒体（3）的内壁上固定连接铁片，所述铁片与磁铁（8）磁性连接，所述活动板（6）与安装盒体（3）之间为活页连接。

5.根据权利要求1所述的一种多功能用的抽纸盒，其特征在于，所述转板（7）上开设有凹槽，所述凹槽内转动连接有弧形轴，所述弧形轴的材质为金属。

6.根据权利要求1所述的一种多功能用的抽纸盒，其特征在于，所述主盒体（5）、安装盒体（3）和收纳盒体（2）的材质为合成木板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生活设备技术领域，尤其涉及一种多功能用的抽纸盒。

背景技术

抽纸又叫盒抽、纸抽、盒装面巾纸、纸巾抽、抽纸巾等，不同的地方有不同的叫法，是一个集实用与美观于一体的设备，人们为了不浪费造价较高的卫生纸，将其分成正方形或长方形状，互相叠放，然后放入有小口的纸盒子里，每次可以从小口中抽出一张就会带出另一张，抽纸因此得名。

抽纸盒内只能放置抽纸，不具有其他的使用功能，一般在放置抽纸的台面上都会放置其他的物品，但是这些物品需要通过其他的设备来放置，需要排放的物品过多，整理起来比较麻烦，且物品过多占用空间较大。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：抽纸只能放置卫生纸，不能作为其他的工具使用，而提出的一种多功能用的抽纸盒。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种多功能用的抽纸盒，包括主盒体，所述主盒体上开设有开口，所述开口的内壁上对称转动连接有一对转板，所述转板与主盒体的连接处套接有回力弹簧，所述主盒体的两端对称安装有收纳盒体，所述收纳盒体的一侧开设有槽口，所述收纳盒体内安装有一对卡接机构，所述收纳盒体通过卡接机构与主盒体连接，所述开口的一侧固定连接有安装盒体，所述安装盒体的一侧转动连接活动板，所述活动板两端对称固定连接有磁铁。

优选的，所述卡接机构包括插轴，所述插轴穿过收纳盒体和主盒体，所述插轴的一端转动卡接有转动块，所述插轴内滑动插设有移动块，所述转动块的一侧固定连接有螺纹轴，所述螺纹轴螺纹插设在移动块内，所述插轴的内壁上固定连接有固定环，所述固定环的一侧固定连接一对滑轴，所述滑轴滑动插设在移动块内，所述固定环的另一侧固定连接有固定块，所述固定块与转动块转动连接，所述移动块上开设有滑槽，所述插轴上转动连接一对卡块，所述卡块与主盒体卡接，两个所述卡块上转动连接有连接轴，所述连接轴与滑槽滑动连接。

优选的，所述连接轴的一端固定连接有滑块，所述滑块与滑槽滑动连接。

优选的，所述安装盒体的内壁上固定连接铁片，所述铁片与磁铁磁性连接，所述活动板与安装盒体之间为活页连接。

优选的，所述转板上开设有凹槽，所述凹槽内转动连接有弧形轴，所述弧形轴的材质为金属。

优选的，所述主盒体、安装盒体和收纳盒体的材质为合成木板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：在主盒体的两侧均安装上可拆卸的收纳盒体，将一些小的使用工具例如笔刀之类，放置在收纳盒体，节省空间，也便于使用者收拾台面，避免由于放置的物品过多，导致比较杂乱；

主盒体一侧安装的安装盒体作为辅助的卫生纸放置空间，可以将抽出的多余的卫生纸放置在安装盒体，避免卫生纸的浪费，也利于卫生纸的重新回收利用。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种多功能用的抽纸盒的正面结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种多功能用的抽纸盒的侧面结构示意图；

图3为图1中A处的结构示意图。

图中：1槽口、2收纳盒体、3安装盒体、4开口、5主盒体、6活动板、7转板、8磁铁、9固定块、10转动块、11插轴、12卡块、13连接轴、14滑槽、15移动块、16滑轴、17螺纹轴、18固定环。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、 “外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-3，一种多功能用的抽纸盒，包括主盒体5，主盒体5上开设有开口4，开口4的内壁上对称转动连接有一对转板7，转板7上开设有凹槽，凹槽内转动连接有弧形轴，弧形轴的材质为金属，使用者通过将弧形轴从凹槽内转出，拉动弧形轴来转动转板7，从而将开口4完全打开，可以将抽纸放置在主盒体5内，转板7与主盒体5的连接处套接有回力弹簧，主盒体5的两端对称安装有收纳盒体2，收纳盒体2的一侧开设有槽口1，收纳盒体2内安装有一对卡接机构，收纳盒体2通过卡接机构与主盒体5连接，开口4的一侧固定连接有安装盒体3，安装盒体3的一侧转动连接活动板6，活动板6两端对称固定连接有磁铁8，安装盒体3的内壁上固定连接铁片，铁片与磁铁8磁性连接，活动板6与安装盒体3之间为活页连接，有时候存在抽出的纸张过多的状况，使用者可以将多余的纸张放置在安装盒体3内，转动一侧的活动板6，即可以将多余的卫生纸放置在安装盒体3内，其中磁铁8与铁片相互吸附磁性连接，随时随地可以进行转动和固定，主盒体5、安装盒体3和收纳盒体2的材质为合成木板，木板材质更加具有质感，且合成材料也比较安全；

其中，卡接机构包括插轴11，插轴11穿过收纳盒体2和主盒体5，插轴11的一端转动卡接有转动块10，插轴11内滑动插设有移动块15，转动块10的一侧固定连接有螺纹轴17，螺纹轴17螺纹插设在移动块15内，插轴11的内壁上固定连接有固定环18，固定环18的一侧固定连接一对滑轴16，滑轴16滑动插设在移动块15内，固定环18的另一侧固定连接有固定块9，固定块9与转动块10转动连接，移动块15上开设有滑槽14，插轴11上转动连接一对卡块12，卡块12与主盒体5卡接，两个卡块12上转动连接有连接轴13，连接轴13与滑槽14滑动连接，使用者将插轴11的一端穿过收纳盒体2和主盒体5，固定固定块9，转动转动块10，转动块10带动螺纹轴17转动，由于螺纹轴17是螺纹插设在移动块15内的，但是移动块15又被滑轴16限制了角度位置，故而螺纹轴17的转动将会带动移动块15在插轴11内的移动，移动块15的移动将带动连接轴13移动，连接轴13逐渐靠近卡块12，使得卡块12朝着一个方向转动，当两个卡块12均转动一个直角度数之后，卡块12将会卡接在主盒体5上，从而卡接机构连接主盒体5与收纳盒体2，且主盒体5与收纳盒体2之间随时可拆卸，使用者可以将使用的笔刀之类的物品放置在收纳盒体2内，连接轴13的一端固定连接有滑块，滑块与滑槽14滑动连接，连接轴13一端连接的滑块在滑槽14内滑动，滑块作为连接结构，连接连接轴13与滑槽14。

本实用新型中，使用者使用该装置时，转动两个转板7，将抽纸放置在主盒体5内，抽取卫生纸的过程中多余的抽纸可以放置在安装盒体3内，回收重复利用，其中台面上使用的其他小工具可以放置在收纳盒体2内，槽口1是为了便于拿小的工具，其中收纳盒体2的安装时通过卡接机构，卡接机构连接收纳盒体2与主盒体5，可拆卸的操作，便于使用者的需要，需要的时候可以安装上收纳盒体2。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008230.0

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209899235U

授权时间:20200107

主分类号:A47K10/20

专利分类号:A47K10/20

范畴分类:16G;

申请人:李瑞琼;李瑞康

第一申请人:李瑞琼

申请人地址:518116 广东省深圳市龙岗区吉中路吉祥来花园2栋祥来阁复式1104号

发明人:李瑞琼;李瑞康

第一发明人:李瑞琼

当前权利人:李瑞琼;李瑞康

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8d4e1af7f3bffea820a7ef3b.html