# 实习用自动气象站操作台论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种实习用自动气象站操作台，属于气象观测设备技术领域，包括带有支腿的操作台，操作台的下面设有用于放置供电系统和采集系统的抽屉，抽屉的外侧壁上设有多个用于与交流电源、采集系统、传感器、通讯设备和计算机相连的接线柱，操作台的上表面设有用于放置计算机、通讯设备和若干个传感器的放置区。通过将供电系统及采集系统收纳到操作台下方的安装抽屉内，能够有效利用操作台上下的空间，使其布局更加合理，操作台上摆放若干个传感器、通讯设备和计算机，保持操作台整洁有序；在抽屉的外侧壁上安装多个用于与交流电源、传感器、通讯设备和计算机相连的接线柱，方便操作者接线操作、安装调试、测量记录，同时也便于恢复原状。

### 主设计要求

1.一种实习用自动气象站操作台，其特征在于：包括带有支腿的操作台，所述操作台的下面设有用于放置供电系统和采集系统的抽屉，所述抽屉的外侧壁上设有多个用于与交流电源、采集系统、传感器、通讯设备和计算机相连的接线柱；所述操作台的上表面设有用于放置计算机、通讯设备和若干个传感器的放置区。

### 设计方案

1.一种实习用自动气象站操作台，其特征在于：包括带有支腿的操作台，所述操作台的下面设有用于放置供电系统和采集系统的抽屉，所述抽屉的外侧壁上设有多个用于与交流电源、采集系统、传感器、通讯设备和计算机相连的接线柱；所述操作台的上表面设有用于放置计算机、通讯设备和若干个传感器的放置区。

2.根据权利要求1所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：所述操作台下方设有三个抽屉，三个抽屉内分别放置有供电系统、主采集器面板和分采集器。

3.根据权利要求2所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：三个抽屉的外侧面上分别设有标签。

4.根据权利要求2所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：三个抽屉的两侧分别设有用于容纳线缆的走线槽。

5.根据权利要求1所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：所述操作台的下方设有抽屉框架，所述抽屉框架的内部底面上设有滑槽，所述抽屉的底部设有与滑槽配合的滑轮。

6.根据权利要求5所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：所述抽屉的外侧壁与抽屉框架的配合面上对应设有相互吸合的磁石。

7.根据权利要求1所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：所述抽屉的外侧面上设有矩形孔，所述矩形孔内设有用于安装接线柱的插板，所述插板嵌装于抽屉侧壁的矩形孔内。

8.根据权利要求7所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：所述插板的表面及接线柱的端面均低于抽屉的外侧面，所述插板的外侧设有盖板，所述盖板的上端与矩形孔的顶部外侧面铰接。

9.根据权利要求1-8任一项所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：所述抽屉的下方设有收纳柜和用于容纳线缆的收纳盒。

10.根据权利要求9所述的实习用自动气象站操作台，其特征在于：所述收纳柜的底部设有滚轮。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于气象观测设备技术领域，尤其涉及一种实习用自动气象站操作台。

背景技术

自动气象站是一种能自动地观测和存储气象观测数据的设备,主要由传感器、采集器（主采集器、温湿度分采集器、地温分采集器）、通讯系统、供电系统及计算机等组成,随着气象要素值的变化，各传感器的感应元件输出的电量产生变化，这种变化量被数据采集器所采集，经过线性化和定量化处理，实现工程量到要素量的转换，再对数据进行质量控制，得出各个气象要素值。学生实习时往往将主采集器机箱、分采集器机箱、电源箱、各传感器、测量仪表和线缆等集中放置在操作台上，导致操作台上摆放混乱无序，线缆连接、设备安装调试、测量、记录等操作极不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种实习用自动气象站操作台，旨在解决上述现有技术中实习过程中自动气象站的设备摆放混乱、空间布局不合理、操作不方便的技术问题。

为解决上述技术问题，本实用新型所采取的技术方案是：

一种实习用自动气象站操作台，包括带有支腿的操作台，所述操作台的下面设有用于放置供电系统和采集系统的抽屉，所述抽屉的外侧壁上设有多个用于与交流电源、采集系统、传感器、通讯设备和计算机相连的接线柱，所述操作台的上表面设有用于放置计算机、通讯设备和若干个传感器的放置区。

优选的，所述操作台下方设有三个抽屉，三个抽屉内分别放置有供电系统、主采集器面板和分采集器。

优选的，三个抽屉的外侧面上分别设有标签。

优选的，三个抽屉的两侧分别设有用于容纳线缆的走线槽。

优选的，所述操作台的下方设有抽屉框架，所述抽屉框架的内部底面上设有滑槽，所述抽屉的底部设有与滑槽配合的滑轮。

优选的，所述抽屉的外侧壁与抽屉框架的配合面上对应设有相互吸合的磁石。

优选的，所述抽屉的外侧面上设有矩形孔，所述矩形孔内设有用于安装接线柱的插板，所述插板嵌装于抽屉侧壁的矩形孔内。

优选的，所述插板的表面及接线柱的端面均低于抽屉的外侧面，所述插板的外侧设有盖板，所述盖板的上端与矩形孔的顶部外侧面铰接。

优选的，所述抽屉的下方设有收纳柜和用于容纳线缆的收纳盒。

优选的，所述收纳柜的底部设有滚轮。

采用上述技术方案所产生的有益效果在于：与现有技术相比，本实用新型通过在操作台的下面安装抽屉，用于收纳供电系统和采集系统，有效利用操作台下方的空间，将若干个传感器、通讯设备和计算机放置在操作台上，保持操作台表面整洁有序；并抽屉的外侧壁上安装多个用于与交流电源、采集系统、传感器、通讯设备和计算机相连的接线柱，方便接线操作。利用本实用新型能够充分利用操作台上下空间，使布局更加合理，避免操作台上的设备摆放混乱；另外，考虑到操作者的身高等问题，该实用新型更加符合人体工程学舒适性的要求，更方便操作者进行线缆连接、安装调试及测量记录，保持了操作现场的整洁性及有序性，同时也便于教师将各设备与线缆恢复原状。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1是本实用新型的使用状态图；

图2是图1中操作台去掉抽屉的结构示意图；

图3是图1中抽屉的结构示意图；

图中：1-支腿，2-操作台，3-抽屉，4-接线柱，5-传感器，6-通讯设备，7-计算机，8-标签，9-走线槽，10-抽屉框架，11-滑槽，12-插板，13-盖板，14-收纳柜，15-收纳盒，16-线缆。

具体实施方式

下面结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-3所示的一种实习用自动气象站操作台，包括带有支腿1的操作台2，所述操作台2的下面设有用于放置供电系统和采集系统的抽屉3，所述抽屉3的外侧壁上设有多个接线柱4，用于连接交流电源、采集系统、传感器5、通讯设备6及计算机7等设备；所述操作台2的上表面设有用于放置计算机7、通讯设备6和若干个传感器5的放置区。利用操作台下面的抽屉放置供电系统及采集系统，能够充分利用操作台下方的空间，这样就会节省操作台上的空间，将若干个传感器、通讯设备和计算机放置在操作台上，方便摆放，更加整洁不凌乱；同时抽屉的外侧壁上的接线柱也方便与交流电源、采集系统、传感器、通讯设备和计算机相连。

在本实用新型的一个具体实施例中，如图1、2所示，所述操作台2下方设有三个抽屉3，三个抽屉3内分别放置有供电系统、主采集器面板和分采集器。可将主采集器面板和分采集器的线路板及电源直接放置在抽屉内，供电系统包括空气开关、防雷模块、电源转换模块、接线排、保险管等，该抽屉上的接线柱外端连接交流电源、里端与供电系统相连，再通过该抽屉上的其它接线柱与采集系统及通讯设备相连，为这些设备提供电源。抽屉代替了原有容纳主采集器面板、分采集器和供电系统的箱体，一方面节省了在操作台上占用空间，另一方面方便操作，通过推拉抽屉即可测量测试。

为了方便区别不同抽屉内的设备，三个抽屉3的外侧面上分别设有标签8。利用标签能够进一步方便操作人员使用，节省操作时间。

在本实用新型的一个优选实施例中，如图2所示，三个抽屉3的两侧分别设有用于容纳线缆的走线槽9。由于自动气象站安装调试过程中需要连接多根线缆，借助走线槽能够更方便地捋顺、布置线缆，避免线缆缠绕，影响布线及工作效率。

在本实用新型的一个具体实施例中，如图2所示，所述操作台2的下方设有抽屉框架10，所述抽屉框架10的内部底面上设有滑槽11，所述抽屉3的底部设有与滑槽11配合的滑轮。采用此结构能够减小抽屉在推拉过程中的阻力。

进一步优化上述技术方案，在抽屉的外侧壁四周与抽屉框架的配合面上对应设有相互吸合的磁石，磁石可设计为两对以上，安装在抽屉外侧壁的上下或左右侧，方便在抽屉合上后与抽屉框架吸合牢固，避免在插拔线缆过程中抽屉随意打开，干扰布线工作。同时，可以在抽屉的外露表面上设置把手，方便抽屉的开合。

另外，如图2、3所示，所述抽屉3的外侧面上设有矩形孔，所述矩形孔内设有用于安装接线柱4的插板12，所述插板12嵌装于抽屉3侧壁的矩形孔内。通过该结构，可将接线柱与插板预先制作好，采用分体式结构也方便抽屉的制作加工。

在本实用新型的一个具体实施例中，如图3所示，所述插板12的表面及接线柱4的端面均低于抽屉3的外侧面，所述插板12的外侧设有盖板13，所述盖板13的上端与矩形孔的顶部外侧面铰接。采用该结构方便在线缆拆卸完毕后，利用盖板将接线柱覆盖住，避免在搬运操作台过程中磕碰接线柱。使用时，打开盖板即可进行操作，操作方便快捷安全。

为了充分利用操作台下方空间，所述抽屉3的下方设有收纳柜14和用于容纳线缆16的收纳盒15。采用该结构能够进一步保证工作现场的整洁性，避免线缆乱放绊倒工作人员，同时收纳柜方便存放元器件备件、工具及测量仪表等。

另外，所述收纳柜14的底部设有滚轮。由于自动气象站在实习初始需要安装传感器及通讯设备等，布线过程繁琐，需要较大的空间，这时可将收纳柜移至他处，当布线完毕再将收纳柜推进操作台下方，借助滚轮能够轻松方便地拖动收纳柜。

为了满足轻量化制作要求，在加工操作台2、支腿1和抽屉3时，可选用木质材料制作，能够降低整体重量，方便搬运。

综上所述，本实用新型具有结构简单、操作方便的优点，利用抽屉、收纳柜和收纳盒能够充分利用操作台下方的空间，使工作现场保持整洁有序，同时能够节省操作台上的空间，方便线缆连接、设备安装调试、测量及记录，保证学生实习工作的顺利进行。

在上面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广，因此本实用新型不受上面公开的具体实施例的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920302500.9

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209788988U

授权时间:20191217

主分类号:A47B21/04

专利分类号:A47B21/04;A47B21/06;A47B95/00;A47B88/57;A47B88/944;A47B88/403;A47B88/49;A47B83/00;A47B91/06;G01W1/00

范畴分类:15C;

申请人:河北省信息工程学校（中国气象局气象干部培训学院河北分院）

第一申请人:河北省信息工程学校（中国气象局气象干部培训学院河北分院）

申请人地址:071000 河北省保定市裕华东路434号

发明人:赵振东;陈蓓莹;朱旭敏;张静

第一发明人:赵振东

当前权利人:河北省信息工程学校（中国气象局气象干部培训学院河北分院）

代理人:李瑞妍

代理机构:13128

代理机构编号:石家庄轻拓知识产权代理事务所(普通合伙) 13128

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8dbb81f8f0abae0c5cca45f4.html