# 一种双频数字直放站用闭锁装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及数字直放站领域，公开了一种双频数字直放站用闭锁装置，包括上盖主体，上盖主体包括第一盖板和第二盖板，上盖主体的一个端面开设有凹腔，上盖主体的另一个端面开设有放置凹槽，上盖主体上开设有转动空腔，转动空腔的两侧分别与凹腔和放置凹槽连通，凹腔内通过限位装置转动的安装有转动盘，转动盘上安装有转动装置，转动盘的一面固定连接有第一连接杆，第一连接杆的侧面开设有花键，第一连接杆插设在转动空腔内，第一连接杆的下部活动的安装在螺纹杆内，可以将上盖与箱体固定，且手柄和锁舌均有合适的放置位置，减小空间，将手柄放置在合适的位置内，使其不易因为被不小心触碰到而打开。

### 主设计要求

1.一种双频数字直放站用闭锁装置，包括上盖主体，所述上盖主体包括第一盖板(1)和第二盖板(2)，其特征在于：所述上盖主体的一个端面开设有凹腔(4)，所述上盖主体的另一个端面开设有放置凹槽(9)，所述上盖主体上开设有转动空腔(8)，所述转动空腔(8)的两侧分别与凹腔(4)和放置凹槽(9)连通，所述凹腔(4)内通过限位装置转动的安装有转动盘(5)，所述转动盘(5)上安装有转动装置，所述转动盘(5)的一面固定连接有第一连接杆(7)，所述第一连接杆(7)的侧面开设有花键，所述第一连接杆(7)插设在转动空腔(8)内，所述第一连接杆(7)的下部活动的安装在螺纹杆(10)内，所述螺纹杆(10)的端面开设有花键槽(12)，所述花键槽(12)与花键相匹配，所述螺纹杆(10)的侧面设有外螺纹，所述外螺纹与转动空腔(8)内壁上的内螺纹相匹配，所述第一连接杆(7)和螺纹杆(10)之间通过伸缩装置连接，所述螺纹杆(10)远离转动盘(5)的一端固定连接有锁舌(11)，所述锁舌(11)与放置凹槽(9)的形状相匹配。

### 设计方案

1.一种双频数字直放站用闭锁装置，包括上盖主体，所述上盖主体包括第一盖板(1)和第二盖板(2)，其特征在于：所述上盖主体的一个端面开设有凹腔(4)，所述上盖主体的另一个端面开设有放置凹槽(9)，所述上盖主体上开设有转动空腔(8)，所述转动空腔(8)的两侧分别与凹腔(4)和放置凹槽(9)连通，所述凹腔(4)内通过限位装置转动的安装有转动盘(5)，所述转动盘(5)上安装有转动装置，所述转动盘(5)的一面固定连接有第一连接杆(7)，所述第一连接杆(7)的侧面开设有花键，所述第一连接杆(7)插设在转动空腔(8)内，所述第一连接杆(7)的下部活动的安装在螺纹杆(10)内，所述螺纹杆(10)的端面开设有花键槽(12)，所述花键槽(12)与花键相匹配，所述螺纹杆(10)的侧面设有外螺纹，所述外螺纹与转动空腔(8)内壁上的内螺纹相匹配，所述第一连接杆(7)和螺纹杆(10)之间通过伸缩装置连接，所述螺纹杆(10)远离转动盘(5)的一端固定连接有锁舌(11)，所述锁舌(11)与放置凹槽(9)的形状相匹配。

2.根据权利要求1所述的双频数字直放站用闭锁装置，其特征在于：所述第一盖板(1)和第二盖板(2)之间通过螺钉(3)固定连接。

3.根据权利要求1所述的双频数字直放站用闭锁装置，其特征在于：所述转动装置包括手柄(18)，所述手柄(18)转动的安装在转动盘(5)上转动凹槽(6)内部的底端。

4.根据权利要求3所述的双频数字直放站用闭锁装置，其特征在于：所述转动凹槽(6)呈弧形状。

5.根据权利要求1所述的双频数字直放站用闭锁装置，其特征在于：所述限位装置包括限位圆环(19)，所述限位圆环(19)固定安装在转动盘(5)的侧面，所述限位圆环(19)转动的安装在第二盖板(2)上的环形凹槽(20)内。

6.根据权利要求1所述的双频数字直放站用闭锁装置，其特征在于：所述伸缩装置包括第一限位块(14)、连接装置(17)和第二限位块(16)，所述螺纹杆(10)的端面开设有花键槽(12)，所述连接装置(17)的端部插设在花键槽(12)内，所述连接装置(17)的两端分别与第一限位块(14)和第二限位块(16)固定连接，所述第一限位块(14)转动的安装在第一连接杆(7)上的第一限位空腔(13)内，所述第二限位块(16)转动的安装在螺纹杆(10)的第二限位空腔(15)内。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及数字直放站领域，更具体地说，特别涉及一种双频数字直放站用闭锁装置。

背景技术

直放站由天线、射频双工器、低噪声放大器、混频器、电调衰减器、滤波器、功率放大器等元器件或模块组成，包括上、下行两种放大链路。其工作的基本原理是：用前向天线(施主天线)将基站的下行信号接收进直放机，通过低噪放大器将有用信号放大，抑制信号中的噪声信号，提高信噪比(S\/N)；再经下变频至中频信号，经滤波器滤波，中频放大，再移频上变频至射频，经功率放大器放大，由后向天线(重发天线)发射到移动台；同时利用后向天线接收移动台上行信号，沿相反的路径由上行放大链路处理：即经过低噪放大器、下变频器、滤波器、中放、上变频器、功率放大器再发射到基站。从而达到基站与移动台的双向通信。

公开号为CN206698221U的实用新型公开了一种双频数字直放站结构，包括机箱、上盖、旋转锁舌、电源模块安装板、电源模块、射频模块、多功器、安装板、散热器、吊耳、线缆密封套和N头；所述机箱安装于散热器上，所述上盖一侧可旋转的安装于机箱上，所述电源模块通过电源模块安装板安装于上盖内侧，所述安装板安装于机箱内，所述射频模块和多功器并列设置在安装板上，所述电源模块与射频模块相对应，所述吊耳安装于散热器的前后两侧，所述机箱的端部安装有线缆密封套和N头，所述上盖的内侧设有旋转锁舌，所述上盖的外侧设有与旋转锁舌连接的手柄。本实用新型一方面可合理的减小空间，另一方面利用散热器对机箱进行散热，极大的提高了散热性能。

该实用新型中的双频数字直放站包括上盖和箱体，上盖和箱体通过旋转锁舌固定连接，旋转锁舌安装在上盖主体上，上盖主体上设有转动的旋转锁舌的手柄，但是该旋转锁舌和手柄没有合适的放置位置，会占有一定的空间，手柄暴露在外，容易被不小心触摸到，导致上盖和箱体打开。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种双频数字直放站用闭锁装置，以解决该旋转锁舌和手柄没有合适的放置位置，会占有一定的空间，手柄暴露在外，容易被不小心触摸到，导致上盖和箱体打开的问题。

为了达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种双频数字直放站用闭锁装置，包括上盖主体，所述上盖主体包括第一盖板和第二盖板，所述上盖主体的一个端面开设有凹腔，所述上盖主体的另一个端面开设有放置凹槽，所述上盖主体上开设有转动空腔，所述转动空腔的两侧分别与凹腔和放置凹槽连通，所述凹腔内通过限位装置转动的安装有转动盘，所述转动盘上安装有转动装置，所述转动盘的一面固定连接有第一连接杆，所述第一连接杆的侧面开设有花键，所述第一连接杆插设在转动空腔内，所述第一连接杆的下部活动的安装在螺纹杆内，所述螺纹杆的端面开设有花键槽，所述花键槽与花键相匹配，所述螺纹杆的侧面设有外螺纹，所述外螺纹与转动空腔内壁上的内螺纹相匹配，所述第一连接杆和螺纹杆之间通过伸缩装置连接，所述螺纹杆远离转动盘的一端固定连接有锁舌，所述锁舌与放置凹槽的形状相匹配，可以将上盖与箱体固定，且手柄和锁舌均有合适的放置位置，减小空间，将手柄放置在合适的位置内，使其不易因为被不小心触碰到而打开。

进一步地，所述第一盖板和第二盖板之间通过螺钉固定连接，可以将第一盖板和第二盖板拆卸下来，方便将转动盘安装在凹腔内。

进一步地，所述转动装置包括手柄，所述手柄转动的安装在转动盘上转动凹槽内部的底端，通过转动手柄可以带动转动盘的转动。

进一步地，所述转动凹槽呈弧形状。

进一步地，所述限位装置包括限位圆环，所述限位圆环固定安装在转动盘的侧面，所述限位圆环转动的安装在第二盖板上的环形凹槽内，可以有效地将转动盘限位在凹腔内。

进一步地，所述伸缩装置包括第一限位块、连接装置和第二限位块，所述螺纹杆的端面开设有花键槽，所述连接装置的端部插设在花键槽内，所述连接装置的两端分别与第一限位块和第二限位块固定连接，所述第一限位块转动的安装在第一连接杆上的第一限位空腔内，所述第二限位块转动的安装在螺纹杆的第二限位空腔内，第一连接杆和螺纹杆之间距离可以调整，且不会脱离。

工作原理：

转动手柄，手柄带动转动盘在凹腔内转动，转动盘带动第一连接杆转动，第一连接杆和螺纹杆之间通过花键和花键槽配合，第一连接杆带动螺纹杆转动，螺纹杆的外壁部分螺纹连接在转动空腔内，螺纹杆带动锁舌转动至合适角度，锁舌卡在箱体上的合适位置上将上盖主体与箱体固定连接。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：

本方案可以将上盖与箱体固定，且手柄和锁舌均有合适的放置位置，减小空间，将手柄放置在合适的位置内，使其不易因为被不小心触碰到而打开。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型的部分结构示意图；

图2是图1中A处的结构示意图；

图3是图2中B处的结构示意图。

附图标记说明：1第一盖板、2第二盖板、3螺钉、4凹腔、5转动盘、6转动凹槽、7第一连接杆、8转动空腔、9放置凹槽、10螺纹杆、11锁舌、12花键槽、13第一限位空腔、14第一限位块、15第二限位空腔、16第二限位块、17连接装置、18手柄、19限位圆环、20环形凹槽。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

请参阅图1-3所示，一种双频数字直放站用闭锁装置，包括上盖主体，上盖主体包括第一盖板1和第二盖板2，上盖主体的一个端面开设有凹腔4，上盖主体的另一个端面开设有放置凹槽9，上盖主体上开设有转动空腔8，转动空腔8的两侧分别与凹腔4和放置凹槽9连通，凹腔4内通过限位装置转动的安装有转动盘5，转动盘5上安装有转动装置，转动盘5的一面固定连接有第一连接杆7，第一连接杆7的侧面开设有花键，第一连接杆7插设在转动空腔8内，第一连接杆7的下部活动的安装在螺纹杆10内，螺纹杆10的端面开设有花键槽12，花键槽12与花键相匹配，螺纹杆10的侧面设有外螺纹，外螺纹与转动空腔8内壁上的内螺纹相匹配，第一连接杆7和螺纹杆10之间通过伸缩装置连接，螺纹杆10远离转动盘5的一端固定连接有锁舌11，锁舌11与放置凹槽9的形状相匹配，可以将上盖与箱体固定，且手柄18和锁舌11均有合适的放置位置，减小空间，将手柄18放置在合适的位置内，使其不易因为被不小心触碰到而打开。

第一盖板1和第二盖板2之间通过螺钉3固定连接，可以将第一盖板1和第二盖板2拆卸下来，方便将转动盘5安装在凹腔4内，转动装置包括手柄18，手柄18转动的安装在转动盘5上转动凹槽6内部的底端，通过转动手柄18可以带动转动盘5的转动，转动凹槽6呈弧形状，限位装置包括限位圆环19，限位圆环19固定安装在转动盘5的侧面，限位圆环19转动的安装在第二盖板2上的环形凹槽20内，可以有效地将转动盘5限位在凹腔4内，伸缩装置包括第一限位块14、连接装置17和第二限位块16，螺纹杆10的端面开设有花键槽12，连接装置17的端部插设在花键槽12内，连接装置17的两端分别与第一限位块14和第二限位块16固定连接，第一限位块14转动的安装在第一连接杆7上的第一限位空腔13内，第二限位块16转动的安装在螺纹杆10的第二限位空腔15内，第一连接杆7和螺纹杆10之间距离可以调整，且不会脱离

转动手柄18，手柄18带动转动盘5在凹腔4内转动，转动盘5带动第一连接杆7转动，第一连接杆7和螺纹杆10之间通过花键和花键槽配合(花键槽和花键用于第一连接杆和螺纹杆的联动，此为现有技术，在此不再累述)，第一连接杆7带动螺纹杆10转动，螺纹杆10的外壁部分螺纹连接在转动空腔8内，螺纹杆10带动锁舌11转动至合适角度，锁舌11卡在箱体上的合适位置上将上盖主体与箱体(未画出)固定连接，当将其打开时，可以通过转动手柄18将锁舌11收缩在放置凹槽9内，减小占有空间，通过手柄18放置在转动盘5内，使手柄18不易被触碰到，使其不易因为被不小心触碰到而打开，这就是该双频数字直放站用闭锁装置的工作原理，同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

虽然结合附图描述了本实用新型的实施方式，但是专利所有者可以在所附权利要求的范围之内做出各种变形或修改，只要不超过本实用新型的权利要求所描述的保护范围，都应当在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920318692.2

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209419760U

授权时间:20190920

主分类号:H04Q 1/02

专利分类号:H04Q1/02;H04Q1/08

范畴分类:39B;

申请人:广州市大喜通信技术有限公司

第一申请人:广州市大喜通信技术有限公司

申请人地址:510663 广东省广州市高新技术产业开发区香山路17号厂房B605

发明人:宋健;张振;周建;林福强

第一发明人:宋健

当前权利人:广州市大喜通信技术有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8dcb36cb9cddf35dc1342685.html