# 一种单平面动平衡校正装置论文和设计-王恩慧

### 全文摘要

本实用新型提供了一种单平面动平衡校正装置，包括一块通过弹性件支撑的测量板，垂直安装在测量板一个侧面的电机，电机的电机轴穿过测量板的一端安装有待平衡转盘，在待平衡转盘的一侧安装有检测待平衡转盘转速的光电传感器，和检测测量板震动波形和幅值的震动传感器。本实用新型通过测量板直接反映震动量，同时将电机、光电传感器和震动传感器集合在一起，容易操作且可提高动平衡的测量精度，同时降低测量时间，而且整体结构易于组装和维护，适于大规模的流水线作业。

### 主设计要求

1.一种单平面动平衡校正装置，其特征在于，包括一块通过弹性件支撑的测量板，垂直安装在测量板一个侧面的电机，电机的电机轴穿过测量板的一端安装有待平衡转盘，在待平衡转盘的一侧安装有检测待平衡转盘转速的光电传感器，和检测测量板震动波形和幅值的震动传感器。

### 设计方案

1.一种单平面动平衡校正装置，其特征在于，包括一块通过弹性件支撑的测量板，垂直安装在测量板一个侧面的电机，电机的电机轴穿过测量板的一端安装有待平衡转盘，在待平衡转盘的一侧安装有检测待平衡转盘转速的光电传感器，和检测测量板震动波形和幅值的震动传感器。

2.根据权利要求1所述的单平面动平衡校正装置，其特征在于，

所述弹性件包括两个相对设置的板条状弹性片，弹性片的一端与一底座垂直固定，另一端固定有安装条，所述测量板的两个相对侧边分别与对应的安装条固定后垂直于底座。

3.根据权利要求2所述的单平面动平衡校正装置，其特征在于，

所述震动传感器通过支板固定在所述安装条上，固定后的所述震动传感器与所述测量板平行。

4.根据权利要求3所述的单平面动平衡校正装置，其特征在于，

在所述支板上设置有垂直于所述测量板的安装槽，所述震动传感器固定在所述安装槽处且可相对所述测量板调整测量距离。

5.根据权利要求2所述的单平面动平衡校正装置，其特征在于，

在所述电机的电机轴上安装有圆周上带凹口的测速盘，测速盘作为所述待平衡转盘的安装基座与所述待平衡转盘同步转动，且所述测速盘的直径大于所述待平衡转盘的直径。

6.根据权利要求5所述的单平面动平衡校正装置，其特征在于，

所述光电传感器通过安装在底座上的角度调整支架安装在与所述测速盘圆周对应的位置处，以根据所述测速盘上的凹口计算所述待平衡转盘的转速。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机械领域，特别是涉及一种单平面动平衡校正装置。

背景技术

动平衡是考核旋转运动机构稳定性的一项重要指标，若机构在运转时动不平衡，会引起设备或仪器产生振动，轻则发出噪声、影响设备或仪器精度，重则导致设备损坏、零件飞出，引发安全事故，故凡是涉及旋转运动的机构产品都需要进行动平衡校正，此专利主要解决的是动平衡校正中的一种单平面动平衡校正。

实用新型内容

本实用新型的目的是要提供一种能够快速并精确获取被测运动件动平衡状态的单平面动平衡校正装置。

特别地，本实用新型提供了一种单平面动平衡校正装置，包括一块通过弹性件支撑的测量板，垂直安装在测量板一个侧面的电机，电机的电机轴穿过测量板的一端安装有待平衡转盘，在待平衡转盘的一侧安装有检测待平衡转盘转速的光电传感器，和检测测量板震动波形和幅值的震动传感器。

在本实用新型的一个实施方式中，所述弹性件包括两个相对设置的板条状弹性片，弹性片的一端与一底座垂直固定，另一端固定有安装条，所述测量板的两个相对侧边分别与对应的安装条固定后垂直于底座。

在本实用新型的一个实施方式中，所述震动传感器通过支板固定在所述安装条上，固定后的所述震动传感器与所述测量板平行。

在本实用新型的一个实施方式中，在所述支板上设置有垂直于所述测量板的安装槽，所述震动传感器固定在所述安装槽处且可相对所述测量板调整测量距离。

在本实用新型的一个实施方式中，在所述电机的电机轴上安装有圆周上带凹口的测速盘，测速盘作为所述待平衡转盘的安装基座与所述待平衡转盘同步转动，且所述测速盘的直径大于所述待平衡转盘的直径。

在本实用新型的一个实施方式中，所述光电传感器通过安装在底座上的角度调整支架安装在与所述测速盘圆周对应的位置处，以根据所述测速盘上的凹口计算所述待平衡转盘的转速。

本实用新型通过测量板直接反映震动量，同时将电机、光电传感器和震动传感器集合在一起，容易操作且可提高动平衡的测量精度，同时降低测量时间，而且整体结构易于组装和维护，适于大规模的流水线作业。

附图说明

图1是本实用新型一个实施方式的单平面动平衡校正装置立体示意图；

图2是图1所示单平面动平衡校正装置的另一视角立体示意图；

图3是图1所示单平面动平衡校正装置的又一视角立体示意图。

具体实施方式

如图1、2、3所示，本实用新型一个实施方式公开一种单平面动平衡校正装置，其包括一块通过弹性件10支撑的测量板20，垂直安装在测量板20一个侧面的电机30(示意)，电机30的电机轴穿过测量板20的一端安装有用于测量的待平衡转盘40，在待平衡转盘40的一侧安装有检测待平衡转盘40转速的光电传感器50，和检测测量板20震动波形和幅值的震动传感器60。

测量时，电机30通过电机轴以20000转\/分的转速带动待平衡转盘40转动，待平衡转盘40的转速由光电传感器50检测并传送给计算单元，而待平衡转盘40由于加工及装配产生的偏心震动则通过电机轴传递至测量板20上，测量板20在弹性件10的支撑下可精确反映待平衡转盘40的偏心震动，其震动状态由一侧的震动传感器60获取，最终计算单元则根据光电传感器50的检测信号计算出当前测量待平衡转盘40的振动相位角，根据震动传感器60的信号计算出待平衡转盘40的波形和幅值，进而可确定当前待平衡转盘40的不平衡量。

本实施方式通过测量板直接反映震动量，同时将电机、光电传感器和震动传感器集合在一起，容易操作且可提高动平衡的测量精度，同时降低测量时间，而且整体结构易于组装和维护，适于大规模的流水线作业。

进一步地，为使测量板20更精确的传递震动，具体的弹性件10可以是两个相对设置的板条状弹性片11，弹性片11的一端与一个底座12垂直固定，另一端固定一根同样垂直于底座12的安装条13。测量板20的两个相对侧边分别与对应的安装条13固定，测量板20可以通过螺栓与安装条13固定，固定后的测量板20整体垂直于底座12，使电机30和待平衡转盘40在测量板20的支撑下悬空。弹性片11可在满足支撑测量板20及其上部件的强度条件下尽量减少厚度，同时需要在测量板20和底座12之间留出一段弹性片11独立支撑的长度。

采用弹性片11后降低了对测量板20的支撑强度，以尽量减少支撑结构对测量板20的震动影响，使震动传感器60的测量数据更精确。

为方便安装待平衡转盘40，可以在电机30的电机轴上安装圆周上带凹口42的测速盘41，凹口42可以作为光电传感器50测速时的参照物，凹口42的数量可在测速盘41的圆周上间隔设置多个，测速盘41可以同时作为待平衡转盘40的安装基座，并在电机轴的转动下与待平衡转盘40同步转动。为方便检测测速盘41上的凹口42，该测速盘41的直径可以大于待平衡转盘40的直径，以使凹口42能够相对待平衡转盘40显露出来。

在该结构下，测速盘41的转速即等于待平衡转盘40的转速，光电传感器50可直接与测速盘41的位置对应，以方便检测凹口42来进行测速。

为方便调整光电传感器50的测量位置，光电传感器50可通过安装在底座12上的角度调整支架51安装在与测速盘41圆周对应的位置处。角度调整支架51包括多根支杆511，和设置有相互垂直且不相交的贯穿安装孔的调节块512，支杆511通过调节块512相互依次连接，并实现光电传感器在立体空间内高度方向和水平方向的位置调整。具体的角度调整支架51可参考现有技术中同样的功能支架，这里不再重复说明。

震动传感器60通过支板61固定在安装条13上，固定后的震动传感器60与测量板20平行。支板61是一个Z形的折板，该结构可使安装后的震动传感器60与测量板20同步震动。

进一步地，在支板61上可设置垂直于测量板20的条形安装槽611，震动传感器60的一端固定在安装槽611内，通过调整震动传感器60在安装槽611内的安装位置，即可调整震动传感器60相对测量板20的测量距离。

至此，本领域技术人员应认识到，虽然本文已详尽示出和描述了本实用新型的多个示例性实施例，但是，在不脱离本实用新型精神和范围的情况下，仍可根据本实用新型公开的内容直接确定或推导出符合本实用新型原理的许多其他变型或修改。因此，本实用新型的范围应被理解和认定为覆盖了所有这些其他变型或修改。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920009510.3

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209230877U

授权时间:20190809

主分类号:G01M 1/16

专利分类号:G01M1/16

范畴分类:31J;

申请人:深圳至汉装备科技有限公司

第一申请人:深圳至汉装备科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL国际E城G4栋A单元902室

发明人:王恩慧;毛乐山;刘洋

第一发明人:王恩慧

当前权利人:深圳至汉装备科技有限公司

代理人:赵红霞

代理机构:11491

代理机构编号:北京国坤专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8e731bf581fb6543693096e8.html