# 房建施工中现浇梁板模板的要求及质量控制

浙江萧峰建设集团有限公司浙江杭州311203

摘要：现浇梁板模板在房建施工中已经得到了广泛的应用，随着住户居住意识的普遍提高，对房建施工的关注度也越来越高，因此，房建施工中现浇梁板模板的要求及质量控制已变成尤为重要的环节。

关键词：房建施工；现浇模板；质量控制

1导言

房建工程作为地区进行现代化经济建设水平的重要体现，其因所处发展环境的日趋多元以及工程建设规模的不断扩大，使得一些施工技术的应用效果，并未达到设计使用目标。此情况下，房建工程应用的现浇梁板模板施工技术，就不具备安全稳定性。为此，相关建设人员应以实际工程项目为例，通过控制模板，梁模板，结构梁与板支柱以及测量放线与模板拆除施工的质量效果，来提高其结构作用的安全稳定性。故研究人员应在明确分析施工应用现实意义的情况下，找出质量控制的方法策略，以此，来保证房建工程建设使用的安全稳定效果。

2现浇梁板模板的内容

2.1模板的简介

模板是一种由工程几何设计出来的起着合成和重复材料作用的混凝土模型版，它已成为现代房建施工中的重要组成部分，因为它本身具有组合相对自由，工程竣工后还可以拆下来重复使用等优点，所以它也就顺理成章地成为保证工程质量的不二选择。按材料可将模板划分为竹胶模板、木质模板以及钢制模板等多种类型，按功能又可将模板划分为组合模板、支撑模板、垂直结构模板、滑动模板和固定模板五个种类。木质模板曾广泛适用于传统的房建工程，在传统的房建工程中，因为要考虑到模板的强度和承载力，所以大多数情况下施工者会去选择松木或者杨木来做模板。木模板的制作虽然相对简单，但需要耗费大量木材资源，拆下后又会受到损坏，极不利于重复使用，于是在这种情况下，钢模板开始出现在房建施工中。钢本身具有较强的承载力和支撑力，以及抗破坏能力，而且它还可以在拆下后重复使用，因此钢模板开始在房建工程中被施工者广泛使用。随着科技的发展，混凝土结构取代砖混结构，以前的砖混结构的建筑时代逐渐退出了历史舞台，这也极大地推动了钢模板的运用。

2.2模板的选择

梁和板是房屋构建的重要组成部分。梁支撑着板，它起着承受压力的作用，梁的支撑面积受力均匀是十分重要的，如果梁的支撑面积受力不够均匀，很有可能造成下部墙体因受力不足而损坏。模板一般包括混凝土结构的磨具和钢筋混凝土结构的磨具两大类。混凝土是一种原料丰富、造价低廉、生产工艺简单的建筑材料，被广泛运用到土木工程，而钢筋混凝土也已被广泛地运用到土木工程，钢筋混凝土结构比混凝土结构更具优势，它的发明源于近代，是由法国人约瑟夫.莫尼尔发明的。世界第一座钢筋混凝土结构的建筑就是是在美国的纽约落成的，它标志着人类建筑史上的一个崭新的纪元和开端。

模板的作用是十分重要的，常见的模板分为现浇和预制两种。预制模板容易出现磨损，它的优点低于现浇模板，所以大多数施工者更倾向使用现浇模板。现浇梁板模板是先搭设模板再安装钢筋然后和梁一起浇筑，最后将模板拆除。随着高层建筑的大量出现，对现浇模板的要求也越来越高了，如果模板不符标准，极容易引发安全事故，造成人员伤亡以及经济损失。

2.3现浇梁板模板的技术要求

2.3.1模板的主面要求

模板的主面必须做到没有裂缝、版面必须齐全完整，并且没有碰撞，最后实现无缝隙加工和再加工，还需要特别注意，要经常保持模板的湿润性。

2.3.2保证模板的一致性

所谓模板的一致性指的是零构件的一致性；中线痕迹的一致性；模板参数性能的一致性；待模板的一致性得到保证后，施工者一定要严格参照设计的图纸，切不可破坏模板的整体稳定程度。

2.3.3保证模板的清洁度

如果模板掺有杂物，在适当的情况下，施工者必须使用隔离剂或者喷洒隔离粉末来保证浇筑的质量。

2.3.4保证模板的完整性

模板绝不能出现杂物、裂痕、窝口、小孔、洞穴，以及积水，出现这类情况必须给予及时的处理，如果模板损坏严重就需要考虑更换模板。总之，一定要做好模板浇筑前的所有准备工作。

2.3.5安装模板必须要给予足够的重视以及严格的监督

高层楼体的本身荷载就比较大，模板之间的连接一定要进行加固处理，待加固处理后一定要做全面的勘察，一旦模板出现问题，必须给予及时的处理。

2.3.6浇筑模板和拆除模板

浇筑模板时一定要保证所有固件必须牢固，低偏差。还要保证浇筑模板的连续性，以及力度和密实度。特别注意楼层高度超过4m，务必要采用钢管支撑的结构。拆除模板要严格按照规定进行，要做好保护措施，避免对模板造成损坏。只有浇筑强度符合规定的要求后，才能对其进行拆除以及循环使用。

3房建工程中现浇梁板模板的施工质量控制措施

3.1模板质量控制

作为现浇梁板模板施工的基本工作，模板是影响现浇模板与施工质量的主要因素。为此，施工质量控制人员应从房建工程的实际情况对模板施工的模板进行优化控制。例如，在对模板进行加工前，要避免使用腐烂、扭曲以及变形为的模板。此外，在进行加工或是后续施工使用时，要尽可能使材料处于干燥状态，以满足工程项目的设计使用要求。

3.2梁模板安装质量控制

就是按照相关管理部门制定的规范标准，对梁的支柱标高进行调整。当满足施工图纸设计使用要求后，就可着手进行梁模板的安装施工。此外，当初步完成梁底模板的安装作业后，要采用拉线法对其进行找平处理。而后，就可在此基础上进行梁侧模板压脚板以及斜撑的安装。值得注意的是，为保证安装作业的安全性，应对高度超出7cm的梁进行加固处理。

3.3结构梁与板支柱安装质量控制

首先，施工人员要遵循将房间的一端作为起点，并朝着另一端进行施工控制的原则。对于跨边相邻的楼板与支柱间距，要控制在30cm以内，以保证安装施工质量。其次，对于整个梁支柱的间距大小或是尺寸要求，均要按照模板的设计使用标准进行调整。此外，还要按照房建工程的支柱高度，来确定水平拉杆的位置与作用状况。最后，安装施工质量控制人员要按照纵横间距为1.2m的标准，进行地面支柱水平杆上的布置工作。即在确保其处于牢固作用状态的情况下，控制好水平杆的作用状况，进而避免施工安全事故的发生。

3.4测量放线与模板拆除质量控制

为保证房建工程构件与模板安装的准确性与作用质量效果，施工人员要做好对其的定位工作。具体来说，就是采用测量放线工作，来控制房建施工中现浇梁板模板的轴线、位置线以及水平控制线。此外，还要在模板与结构梁的安装施工前，利用墨线控制框架上弹出的对应标准线。同时，还应参照规范标准进行相关构件的安装质量控制。模板的拆除作业，一方面，要控制好模板拆除的时机，即在房建工程现浇梁板模板的混凝土结构强度达到设计使用要求后，才可着手进行拆除控制；另一方面，施工人员要按照使用说明进行脱模剂的作用效果控制，以降低模板的拆除难度，进而保证混凝土的施工质量。如此，施工就能避免因模具与混凝土间的粘连效果，导致混凝土表面发生破坏。

结束语

现浇梁板模板的使用已成为房建工程中的重要组成部分，关于它的要求和质量控制，相关部门及人员一定要给予高度的重视，全心全意为住户打造一个和谐美好安全的房屋建筑。

参考文献：

[1]汪春光.建筑施工中现浇梁板模板施工工艺研究[J].住宅与房地产，2017（35）：177.

[2]崔振龙.浅谈现浇梁板模板施工技术在房建施工中的运用[J].低碳世界，2017（16）：145-146.

[3]王月圆.房建施工中现浇梁板模板施工技术要点分析[J].建材与装饰，2017（11）：36-37.

[4]余意.房建施工中现浇梁板模板的要求与质量控制分析[J].低碳世界，2017（07）：147-148.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8e98712a490018bf83f90a1f.html