# 一种消防盒贴标设备论文和设计-蔡旻达

### 全文摘要

本实用新型公开了一种消防盒贴标设备，包括贴标机座，所述贴标机座上侧横向安装有输送机构，所述输送机构两侧的贴标机座上安装有放卷机构，所述放卷机构一侧安装有牵引机构和导标机构，所述导标机构一端安装有剥标机构，所述剥标机构旁侧安装有打码支架，所述打码支架上侧通过覆标支架安装有覆标机构，本实用新型一种消防盒贴标设备，输送带为单边固定产品尾部，作为输送动力带动点，带动产品往前推送即可兼容大小盒。双侧护栏以及上标头根据产品和标签加宽修改，实现大小方盒两个尺寸兼容、可调。覆标机构改为气缸加滚轴完成覆标动作，将原有固定的海绵覆标片换成可滚动的覆标轴，降低磨损程度以及加强标签与产品的贴合程度。

### 主设计要求

1.一种消防盒贴标设备，包括贴标机座(1)，其特征在于:所述贴标机座(1)上侧横向安装有输送机构(2)，所述输送机构(2)两侧的贴标机座(1)上安装有放卷机构(3)，所述放卷机构(3)一侧安装有牵引机构(4)和导标机构(5)，所述导标机构(5)一端安装有剥标机构(6)，所述剥标机构(6)旁侧安装有打码支架(7)，所述打码支架(7)上侧通过覆标支架安装有覆标机构(8)，所述覆标机构(8)一端的贴标机座(1)上安装有压标机构(9)，所述剥标机构(6)旁侧安装有收卷机构(10)，所述贴标机座(1)内部安装有PLC控制柜(11)，且各控制电路均与PLC控制柜(11)电性连接。

### 设计方案

1.一种消防盒贴标设备，包括贴标机座(1)，其特征在于:所述贴标机座(1)上侧横向安装有输送机构(2)，所述输送机构(2)两侧的贴标机座(1)上安装有放卷机构(3)，所述放卷机构(3)一侧安装有牵引机构(4)和导标机构(5)，所述导标机构(5)一端安装有剥标机构(6)，所述剥标机构(6)旁侧安装有打码支架(7)，所述打码支架(7)上侧通过覆标支架安装有覆标机构(8)，所述覆标机构(8)一端的贴标机座(1)上安装有压标机构(9)，所述剥标机构(6)旁侧安装有收卷机构(10)，所述贴标机座(1)内部安装有PLC控制柜(11)，且各控制电路均与PLC控制柜(11)电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种消防盒贴标设备，其特征在于：所述输送机构(2)包括输送支架、输送带和牵引电机，输送带通过传动轮安装在输送支架外侧，牵引电机与传动轮传动连接，所述输送机构(2)两端安装有进料端(21)和出料端(22)。

3.根据权利要求1所述的一种消防盒贴标设备，其特征在于：所述输送机构(2)采用链板输送机，且链板输送机两侧安装有输送护栏。

4.根据权利要求1所述的一种消防盒贴标设备，其特征在于：所述放卷机构(3)包括放卷电机、传动轴和放卷辊组成，且放卷机构(3)设置有四套。

5.根据权利要求1所述的一种消防盒贴标设备，其特征在于：所述打码支架(7)上侧安装有标签吸头和测标电眼，标签吸头采用吸头气缸和吸盘组成，所述测标电眼采用的型号为德国SICK西克。

6.根据权利要求1所述的一种消防盒贴标设备，其特征在于：所述覆标机构(8)包括设置在上部的覆标气缸(81)及与覆标气缸(81)传动连接的滚轴(82)，所述滚轴(82)外侧安装有滚轮。

7.根据权利要求1所述的一种消防盒贴标设备，其特征在于：所述压标机构(9)包括设置在输送机构(2)旁侧的旋转气缸(91)，旋转气缸(91)一端传动连接有压标板(92)，且压标板(92)内侧安装有压标垫(93)。

8.根据权利要求1所述的一种消防盒贴标设备，其特征在于：所述贴标机座(1)一端上侧安装有人机界面(13)，且人机界面(13)采用彩色触摸屏Samkoon7.0英寸。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及贴标设备技术领域，具体是一种消防盒贴标设备。

背景技术

贴标机是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标签机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加，技术水平也有了很大的提高，已从手动、半自动贴标的落后局面，转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。提高产品贴标的贴附效率，贴附位置准确、质量好、稳定性高；避免人工贴标效率低下，贴附歪斜，上胶厚度不均匀和褶皱等一系列问题，有效减少浆糊的浪费，降低贴标人力成本，提高产品标识美观度，提升产品综合竞争力。消防盒生产过程中需要进行贴标处理。

现有的技术中存在以下缺点：覆标机构为固定的海绵覆标片，标签与产品的贴合效果较差，而且容易造成标签磨损，而且输送带只能输送单一的产品，不可兼容大小盒体，使用灵活性较差。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种消防盒贴标设备，以解决现有技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种消防盒贴标设备，包括贴标机座，所述贴标机座上侧横向安装有输送机构，所述输送机构两侧的贴标机座上安装有放卷机构，所述放卷机构一侧安装有牵引机构和导标机构，所述导标机构一端安装有剥标机构，所述剥标机构旁侧安装有打码支架，所述打码支架上侧通过覆标支架安装有覆标机构，所述覆标机构一端的贴标机座上安装有压标机构，所述剥标机构旁侧安装有收卷机构，所述贴标机座内部安装有PLC控制柜，且各控制电路均与PLC控制柜电性连接。

进一步的，所述输送机构包括输送支架、输送带和牵引电机，输送带通过传动轮安装在输送支架外侧，牵引电机与传动轮传动连接，所述输送机构两端安装有进料端和出料端。

进一步的，所述输送机构采用链板输送机，且链板输送机两侧安装有输送护栏。

进一步的，所述放卷机构包括放卷电机、传动轴和放卷辊组成，且放卷机构设置有四套。

进一步的，所述打码支架上侧安装有标签吸头和测标电眼，标签吸头采用吸头气缸和吸盘组成，所述测标电眼采用的型号为德国SICK西克。

进一步的，所述覆标机构包括设置在上部的覆标气缸及与覆标气缸传动连接的滚轴，所述滚轴外侧安装有滚轮。

进一步的，所述压标机构包括设置在输送机构旁侧的旋转气缸，旋转气缸一端传动连接有压标板，且压标板内侧安装有压标垫。

进一步的，所述贴标机座一端上侧安装有人机界面，且人机界面采用彩色触摸屏Samkoon7.0英寸。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：覆标机构改为气缸加滚轴完成覆标动作，将原有固定的海绵覆标片换成可滚动的覆标轴，降低磨损程度以及加强标签与产品的贴合程度。输送带为单边固定产品尾部，作为输送动力带动点，带动产品往前推送即可兼容大小盒。双侧护栏以及上标头根据产品和标签加宽修改，实现大小方盒两个尺寸兼容、可调。而且90°转角覆标后，输送带加长。预留合适的产品流动空间，防止产品贴完标签后在输送带末端停留，影响第二个产品的覆标动作。并且左右两侧各加装一套弹性活动覆标机构完成两边弧面覆标。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的覆标机构和压标机构结构放大示意图。

图中：1、贴标机座；2、输送机构；21、进料端；22、出料端；3、放卷机构；4、牵引机构；5、导标机构；6、剥标机构；7、打码支架；8、覆标机构；81、覆标气缸；82、滚轴；9、压标机构；91、旋转气缸；92、压标板；93、压标垫；10、收卷机构；11、PLC控制柜；12、贴标产品；13、人机界面。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型实施例中，一种消防盒贴标设备，包括贴标机座1，所述贴标机座1上侧横向安装有输送机构2，用于输送贴标产品12，所述输送机构2两侧的贴标机座1上安装有放卷机构3，用于释放标签纸卷，所述放卷机构3一侧安装有牵引机构4和导标机构5，便于将标签纸引导输送至打码支架 7一侧，所述导标机构5一端安装有剥标机构6，所述剥标机构 6旁侧安装有打码支架7，所述打码支架7上侧通过覆标支架安装有覆标机构8，便于对标签纸进行滚动贴标处理，所述覆标机构8一端的贴标机座1上安装有压标机构9，所述剥标机构6 旁侧安装有收卷机构10，便于对使用过的标签纸卷进行收卷收集，所述贴标机座1内部安装有PLC控制柜11，且各控制电路均与PLC控制柜11电性连接，便于进行自动化控制。

优选的，所述输送机构2包括输送支架、输送带和牵引电机，输送带通过传动轮安装在输送支架外侧，牵引电机与传动轮传动连接，用于输送贴标产品12，所述输送机构2两端安装有进料端21和出料端22。

优选的，所述输送机构2采用链板输送机，且链板输送机两侧安装有输送护栏，输送带同样改为单边固定产品尾部，作为输送动力带动点，带动产品往前推送即可兼容大小盒。双侧护栏以及上标头根据产品和标签加宽修改，实现大小方盒两个尺寸兼容、可调。

优选的，所述放卷机构3包括放卷电机、传动轴和放卷辊组成，且放卷机构3设置有四套，便于进行连续贴标，且贴标速度为20～30件\/分钟(与产品、标签尺寸有关)。

优选的，所述打码支架7上侧安装有标签吸头和测标电眼，标签吸头采用吸头气缸和吸盘组成，用于吸取标签纸进行贴放，所述测标电眼采用的型号为德国SICK西克，用于感知待贴标产品12进行贴标。

优选的，所述覆标机构8包括设置在上部的覆标气缸81及与覆标气缸81传动连接的滚轴82，所述滚轴82外侧安装有滚轮，将原有固定的海绵覆标片换成可滚动的覆标轴，降低磨损程度以及加强标签与产品的贴合程度。

优选的，所述压标机构9包括设置在输送机构2旁侧的旋转气缸91，旋转气缸91一端传动连接有压标板92，且压标板92内侧安装有压标垫93，便于对贴标产品12一侧进行限位，提高贴标效果。

优选的，所述贴标机座1一端上侧安装有人机界面13，且人机界面13采用彩色触摸屏Samkoon7.0英寸，便于进行操作控制。

工作原理：将带贴标的消防盒贴标产品12放置在进料端 21，通过输送机构2进行输送物料，同时放卷机构3进行释放标签纸，通过牵引机构4和导标机构5将标签纸引导输送至打码支架7一侧，剥标机构6进行剥取标签纸，通过打码支架7 上侧安装有标签吸头和测标电眼，标签吸头用于吸取标签纸，测标电眼用于检测贴标产品12的位置，当贴标产品12到达打码支架7下侧时，PLC控制柜11控制输送机构2暂时停止工作，通过压标机构9的旋转气缸91驱动压标板92进行90度转动，对贴标产品12一侧进行限位，同时标签吸头吸取的标签纸放置在贴标产品12的贴表面，随后通过覆标机构8的覆标气缸81 和滚轴82，降低磨损程度以及加强标签与产品的贴合程度，单个贴标完成后由出料端22排出，PLC控制柜11控制系统依次重复进行贴标即可。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920035529.5

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209441817U

授权时间:20190927

主分类号:B65C 9/18

专利分类号:B65C9/18;B65C9/30;B65C9/46;B65C9/06

范畴分类:34A;

申请人:广州市友安消防科技有限公司

第一申请人:广州市友安消防科技有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市花都区新华街镜湖大道2号云峰商业大厦1101号商铺

发明人:蔡旻达

第一发明人:蔡旻达

当前权利人:广州市友安消防科技有限公司

代理人:邢江峰

代理机构:11582

代理机构编号:北京久维律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8ecf273082b0c2cf651a6c61.html