# 电力工程配网架空线路施工技术及处理刘义强

（山东源泰电力科技有限公司山东济南250022）

摘要：伴随着电力工程的快速发展，配网架空线路得到了愈来愈广泛的应用，然而在实际工程施工过程中，由于受到诸多因素的影响，如外部环境条件、施工技术等，配网架空线路的施工时常出现故障。而这一情况不但对电力工程经济效益与社会效益目标的达成极为不利，同时还将严重影响工程施工的质量，并威胁相关工作人员的生命安全。所以，应高度重视配网架空线路的施工，强化工程检修技术，加强防雷处理，做好电缆敷设与接地处理，从而保证架空线路施工工程的顺利开展，且保证电力工程的施工质量。本文对电力工程配网架空线路施工技术及处理进行了探讨。

关键词：电力工程；配网架空线路；施工技术；处理措施

电力工程配网架空线路施工过程中，杆塔问题、线路问题、雷击问题以及温度问题，对于架空线路施工质量和效果产生了较大的影响，可能导致线路受损或是施工过程中存在较大的安全隐患，不利于配网架空线路建设工作的发展和进步。针对于这些问题，要注重对架空线路施工技术进行有效利用，加强检修技术、监控技术以及防雷技术的应用，对线路建设中存在的实际问题进行把握，有针对性的对问题进行解决，从而提升施工的安全性和可靠性。除此之外，要注重加强技术创新，能够对新技术、新手段进行利用，更好地促进架空线路施工的发展。

1电力配网架空线路施工常见问题

1.1电路短路故障

部分电力配网架空线路施工人员专业技能水平比较低，无法满足专业施工要求，在架空线路安装时，存在不规范或者失误等情况，导致线路安装错误。再加上现在配网架空线路复杂度不断提高，因为实践经验不足，很容易造成构造间混淆，无法按照设计方案完成各项施工作业，埋下质量隐患。架空线路受外部环境影响较大，任何一个环节未达到施工标准，均有可能造成线路运行短路，情况严重的甚至会出现电力火灾，影响十分恶劣。

1.2杆塔设置不当

对于配网架空线路来说，所用杆塔结构和形式有着明确规定，施工前要根据实际情况和设计方案来选择，并按照专业标准进行作业，要求其最低限度内可以承受10级台风破坏。在实际施工中，即便达不到10级台风抵御能力，也需要保证可以预防一般强度风力破坏，保证线路运行安全性和可靠性[3]。但是就现状来看，很多企业为缩减成本、追赶工期，存在偷工减料、以次充好等行为，未按照规定进行杆塔施工，导致杆塔埋深不够，紧固性不达标，在后期运行过程中无法抵御风力影响，直接出现倒塌情况，导致配网线路损坏，不仅会导致供电中断，还很容易产生安全事故，对周边区域影响较大。并且，对于杆塔事故在后期维护抢修工作中，也存在较大难度，无法保证在短时间内有效处理，对正常供电影响较大。

1.3避雷设计不到位

雷击灾害对架空线路影响最为严重，尤其是野外环境，如果线路避雷接地设计施工不到位，一旦遭受雷击，过大雷电流必将会对线路造成损坏，直接出现供电事故。电力配网架空线路自身导电性良好，遭受雷击的可能性更大，而出现断线、烧毁等问题。一般对于架空线路，在设计施工时均需要采取各项防雷接地措施，及时将雷电流引入地下，避免对线路运行造成损坏。但是很多施工人员为降低作业难度，未按照要求进行作业，连接器所选线路不达标，埋下安全隐患，一旦遭受雷击，必将会对架空线路以及相关设备造成损坏，影响配网正常供电。

2电力工程配网架空线路施工技术及处理措施

2.1检修技术的应用

（1）导线和杆塔的检修

导地线如果切断后进行二次连接，要先连接基本的元件，再进行机电设备的试验，保证元件都合格才能开展检修工作。导线截面小可以使用螺栓式耐张线夹完成连接。混凝土的电杆如果发生裂缝，就要根据杆塔尺寸进行加固和补强，如果杆塔发生腐蚀，就要使用防腐技术，做好防腐的技术处理。

（2）停电作业的检修

停电作业的检修要做好安全技术防范，有验电和接地检验等工作，而对于电力工程配网架空线路的施工，要确定线路停电，施工现场再做好两端验电和挂接地线，再通知沿线检修人员开始检修工作。而在杆塔上检修停电后还要进行绝缘子的清扫，保证检修施工的安全。

（3）带电作业的检修

带电作业的检修需要专业人员做好监护工作，这样可以保障检修具有安全性。如果是杆塔的检修一定要尽量增加监护人员数量，确保工作人员和带电体间保持一定的距离，检修前，也要做好联系和协调的工作，保证工作迅速的反馈，使线路得到安全的运行。

2.2监控技术的应用

随着我国信息技术的发展，电力工程的施工也应用了大量监控技术，对架空线路日常运行进行了实时的监控，这样，可以更快的发现故障，迅速处理故障，保障施工正常进行。

做好远程技术监控，对技术进行了有效的保障，做好故障的及时报警，可以阻止架空线路设备的丢失，对各种因素导致的异常都可以进行有效的辨识，而异常既包括振动频率的变化，也包括热能的影响和温度的变化。做好自然气象的监控，对温度的检测可以为电路的运输提供准确气象数据，而气体压力与风速的变化数据监控，都可以使故障发生得到控制。做好低温履冰监控则可以阻止由于气温过低导致的线路受冻，保持线路正常运行，而履冰监控的系统一定要置于铁塔内，做好绝缘子产生负荷的监测。

2.3远程视频监控技术的应用

（1）故障报警的监控技术应用

为了控制架空线路重要装置防止被盗，线路施工时会安装实时的监控报警系统，通过振动或者温度的感应发出报警信号，而架空线路如果出现短路等故障也会发出报警，而报警信号可以由无线网络传递至监控中心，工作人员可以及时进行处理。

（2）气象环境的监控技术应用

温度会影响架空线路正常的运行，所以，气象监控系统十分重要。对气压和风向及温度掌握，为系统提供数据的曲线变化，为技术人员提供重要的科学参考，可以更好的组织施工，降低线路故障的发生。

（3）低温覆冰的监控技术应用

冬季温度低使架空线路的施工带来很大的障碍，要想线路正常运行，可以在铁塔内安置覆冰的监控设备，对绝缘子负荷进行监控，防止由于覆冰故障而出现大面积停电的事故。

2.4防雷保护技术的应用

（1）设置避雷线

避雷线设置通常选择在架空施工中，保证架空线不会由于雷电破坏产生损害，自身具有良好的防雷作用，使得架空线不会由于雷电的破坏而发生损害。杆塔可以传递雷电流，分解雷电流，虽然其整体结构比较简单，不过却有着十分高的实用价值。

（2）设置绝缘体

绝缘体同样是一种非常有效的保证线路防雷性能的方法，因此，实际工作中为了保证整体线路的自身性能，需要其性能保证良好，也就是在防雷设计中，绝缘体的设置也是比较重要的相关工作。为了提升线路整体绝缘水平，可以设置绝缘子，增大导线与地线的之间距离，更好的发挥绝缘作用。

（3）应用降阻剂

降阻剂主要是保证酸碱纯化，提升线路整体的抗腐蚀性，进而减少了线路由于雷电击打而出现的各种问题。

（4）安装消雷器

消雷器代表了现代技术水平，自身的使用性能同样比较优良，通过消雷器的增加，很好的提升了线路整体性能。

总之，对电力配网架空线路施工技术进行分析，掌握各影响因素，提前编制可执行高的作业方案，作为后期施工依据，提高每道工序施工规范性，保证技术与工艺落实效果，从根本上来消除质量隐患，提高配网运行安全性与可靠性。

参考文献：

[1]沈思.电力工程配网架空线路的施工技术[J].智能城市.2016（12）

[2]夏添良，余卿，余鑫.分析电力工程配网架空线路施工技术及解决措施[J].科技风.2016（19）

[3]张海彬.浅谈电力架空线路施工技术及处理方法[J].电子世界.2016（12）

[4]瞿峰.电力工程配网架空线路的施工技术[J].江西建材.2015（09）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f33a1d99842d823d66716b8.html