# 速凝橡胶沥青防水涂料施工工艺技术

佘园园丁全

中建八局第一建设有限公司山东济南250014

摘要:随着建筑防水工程施工规模增大，施工工期却紧张，质量要求亦严格的项目，选择合适施工工艺技术在一定程度上决定了此分项工程是否能够达到项目在成本、工期、质量上的要求，通过工程实例，总结施工技术经验，以达到举一反三的效果。

关键词:喷涂速凝橡胶沥青防水涂料；极高伸长率；超强弹性；优异耐久性

0引言

对于施工工期紧、防水施工作业面大、地下水位高的大面积底板防水施工工程，采用传统高分子自粘聚氨酯防水卷材进行施工，并不能满足施工现场对工期、质量、成本要求。喷涂速凝橡胶沥青防水涂料因其自身特点，采用专业机械喷涂，大大节约施工成本和劳动力，大幅度缩短施工工期，并能在潮湿表面进行施工，因此满足具有工期紧、质量要求高、地下水位高、施工作业面积大等特点的项目进行采用。根据喷涂速凝橡胶沥青防水涂料特点，在施工过程总，我们对其施工工艺技术进行总结。

1材料特性介绍

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是采用特殊工艺将超细、悬浮、微乳型阴离子改性乳化沥青和合成高分子橡胶聚合物（A组份）与特种固化剂（B组份）混合后生成的一种高弹性防水、防腐涂料。经现场专用设备喷涂瞬间形成致密、连续、完整并具有极高伸长率、超强弹性、优异耐久性的，真正实现“皮肤式”防水的防水涂膜。喷涂速凝橡胶防水材料是一种高分子聚合弹性防水材料，特点是固含量高﹑水性环保﹑附着力强﹑超高弹性﹑并可以双组分常温喷涂，瞬时成型﹑施工机械化﹑应用广泛。喷涂3～5秒后基本成型，胶膜可以和基层完美黏结，形成整体完美包裹，尤其对于不规则结构及边角缝，可以一次性喷涂成型，整体无连接缝，完全取代传统材料的喷灯加热或明火作业，并且无任何废料污染和有害气体散发。是一种弹性胶状材料﹑其柔韧性﹑高延伸率﹑自愈修复能力突出，将彻底解决因裂缝﹑穿刺或者接口等造成渗漏或者窜水等问题。

2喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工工艺技术

2.1工艺流程

基层清理细部处理大面积喷涂质量检查质量验收（淋水蓄水试验）保护层施工

2.2施工过程

1）基层处理

（1）混凝土基层基本平整(其平整度用2m靠尺进行检查，直尺与基层的间隙不超过5mm，且只允许平缓变化)、坚实，无明水、起皮、掉砂、油污等部位存在。

（2）基层表面的突出物从根部凿除，并在凿除部位用聚氨酯密封胶刮平压实；当基层表面现凹坑时，先将凹坑内酥松表面凿除后用高压水冲洗，待槽内干燥后，用聚氨酯密封胶填充时；当基层上出现大于0.3mm的裂缝时，应骑缝各10cm先涂刷1mm后的聚氨酯防水加强层，然后立即粘贴增强层，最后涂刷防水层。

（3）所有阴角部位均应采用1:2.5的水泥砂浆做成50x50mm的钝角或R>50mm的圆角，所有阳角均应做成10x10mm的钝角或R≥10mm圆角，转角范围基层应光滑、平整。

2）细部构造附加层施工

（1）变形缝：变形缝外部施打聚氨酯密封胶厚度为10-15mm,施打完成后，在变形缝部位上部进行加强处理，放置增强层玻纤网格布（16-20目）。

（2）阴阳角：阴阳角做加强层处理，涂刷防水涂料将网格布粘接在阴阳角部位。

3）大面积施工

（1）施工设备与机具

机器设备：进口双管冷喷专用喷涂机及高压软管和喷枪。

设备机具：搅拌器、配料桶、过滤网、汽油、机油、比重计、工具箱及备件。

施工机具：锤子、胶滚、刮板、毛刷、腻子刀、剪刀、铁锨、扫帚、塑料桶等。

防护用品：安全帽、防护服、乳胶手套等。

（2）施工前首先进行喷涂设备调试，确保设备运转正常。然后将A组分与B组分涂料放置在喷涂机附近，搅拌均匀后将吸管插入。喷涂机按A、B两组份工艺标准配比的比例，将料送到喷枪，同时混合雾化后喷出；

图4A组分材料图5B组分材料图5B组分材料

A组分为黑色或褐色液体，在使用前使用同向搅拌机连续搅拌20分钟方可使用；B组份为白色粉状颗粒，制备时将其加入干净水中，连续搅拌5分钟使其溶解。

（3）施工操作要求：喷涂作业时,喷枪宜垂直于喷涂基层,喷枪距离喷涂基面距离宜为600-800mm,均匀移动.应按照先细部构造后大面喷涂的顺序连续作业,一次多遍、交叉喷涂至厚度要求，在里面或坡面喷涂时喷枪应按照从下向上，由低到高的方向顺序喷涂。

4）质量检查

涂料施工完毕24小时，待涂料实干后，由专职质量检查员使用专用的工具，在完成面切割涂层。检查涂料与基层粘结效果、涂料实际厚度、涂料材质弹性等是否满足要求。如发现有针孔、气泡、开裂等应及时用手工料涂刷处理，直至合格。

5）质量验收

涂料质量检查完修复后，必须对其进行淋水蓄水试验，并对结构防水效果进行全面检查，如果有漏水之处，应立即安排人员进行修补，确保防水效果。防水层施工完成后应按设计要求进行保护层施工，保护层施工时，应采取成品保护措施。

3结语

对于喷涂速凝沥青防水涂料施工，受本身物理特性影响，并不适合在有动荷载屋面进行施工，且在基层处理时，要着重对基层表面影响粘结强度因素进行处理，因材料凝结速度快，渗透性差，基层粘结性表现差，在实际施工过程中要注意对关键问题的把控，合理进行施工。

参考文献:

[1]地下防水工程质量验收规范:GB50208-2011.北京：中国建筑工业出版社，2012

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8f55784d15059fe9cbd953c5.html