# 污泥浓缩池中磷的释放及其强化去除措施

### 论文摘要

城市污水处理厂污泥浓缩池上清液和脱水机滤液重新回流入污水处理系统会增加系统的磷负荷。针对污水处理厂剩余污泥浓缩过程中浓缩时间、投加聚合氯化铝(PAC)以及曝气对磷释放的影响进行了研究。结果表明,污泥浓缩池中的剩余污泥静置4 h后,释磷速率显著加快。在污泥浓缩池投加0.1 g/g干泥的PAC不仅将快速释磷时间延迟至8 h,还可以显著降低上清液中的磷酸盐浓度。对污泥浓缩池曝气30 min且溶解氧达到3 mg/L以上时,上清液中磷酸盐浓度降低了77.7%。通过合理控制剩余污泥在浓缩池中的停留时间、投加PAC以及曝气等,可以降低浓缩池上清液磷浓度,有效提高系统的除磷效果。

### 论文目录

- 1 材料与方法

- 1.1 污水厂污泥处理概况

- 1.2 试验方法

- 1.2.1 停留时间对释磷的影响

- 1.2.2 投加PAC对释磷的影响

- 1.2.3 曝气对释磷的影响

- 1.2.4 脱水环节磷的变化

- 1.3 分析项目与方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 停留时间对浓缩池磷释放的影响

- 2.2 投加PAC对浓缩池磷释放的影响

- 2.3 曝气对浓缩池磷释放的影响

- 2.4 脱水环节磷酸盐的变化

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李吉玉,刘安平,毛先勇,谢荣焕,胡香,侯红勋

关键词: 污泥浓缩池,停留时间,磷释放,曝气,聚合氯化铝

来源: 中国给水排水 2019年13期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 云南国祯环保科技有限责任公司,安徽国祯环保节能科技股份有限公司

基金: 国家水体污染控制与治理科技重大专项(2015ZX07218001)

分类号: X703

DOI: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2019.13.001

页码: 1-5

总页数: 5

文件大小: 698K

下载量: 184

### 相关论文文献

- [1].生物滴滤床除臭系统净化污水处理厂臭气的研究[J]. 广东化工 2010(06)

- [2].制革实用技术问答——准备工段(Ⅱ)[J]. 中国皮革 2020(02)

- [3].污泥浓缩池除臭工程的设计与实施[J]. 中国给水排水 2014(22)

- [4].北京市高碑店污水处理厂工况遥感监测[J]. 环境监测管理与技术 2017(01)

- [5].涡凹气浮在污泥浓缩中的应用探讨[J]. 通用机械 2011(08)

- [6].2017年6月部分开始实施规范[J]. 建筑工人 2017(06)

- [7].一株源于污泥浓缩池厌氧除磷菌的分离、鉴定及特性研究[J]. 环境科学研究 2008(04)

- [8].城市污水厂H_2S排放浓度与水质和泥质指标的相关性[J]. 环境科学研究 2013(09)

- [9].给水厂的污泥处理技术[J]. 科技信息 2010(16)

- [10].污水处理站物化系统生化异常现象的原因与处理[J]. 煤炭加工与综合利用 2015(02)

- [11].浅谈屠宰场污水处理技术[J]. 中国新技术新产品 2013(08)

- [12].蓝色经济产业园污水处理厂工程设计[J]. 广东化工 2017(08)

- [13].上海临江水厂污泥脱水系统的运行优化[J]. 中国给水排水 2012(16)

- [14].一种化工废水处理站尾水深度处理系统及处理方法[J]. 山西化工 2017(01)

- [15].超磁分离技术在污水厂除浊去磷中的应用研究[J]. 环境保护科学 2015(06)

- [16].含油危险废液的治理措施[J]. 新疆石油科技 2014(04)

- [17].两段生物滤池处理城市污水厂恶臭气体中试研究[J]. 环境工程学报 2011(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8fc0fb14de07d1d79ee2e96a.html