# 一维固结性状论文_童立红,王珏,郭生根,朱怀龙,徐长节

导读:本文包含了一维固结性状论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:荷载,性状,应力,弹性,路堤,表观,结构。

### 一维固结性状论文文献综述

童立红,王珏,郭生根,朱怀龙,徐长节[1]（2019）在《变荷载下连续排水边界黏弹性地基一维固结性状分析》一文中研究指出在考虑软黏土流变特性的基础上,结合工程实际,引入连续排水边界条件,建立了变荷载下连续排水边界黏弹性地基一维固结模型。通过分离变量法与常数变易法,求得了变荷载作用及连续排水边界条件下的饱和软黏土一维固结模型的解析解,进一步研究了透水边界条件和土体参数对超孔隙水压力、有效应力的影响。研究结果表明:上下边界透水性的不同会直接影响超孔隙水压力的变化;越靠近透水性大的边界处的土体固结速度越快,且随着其离排水边界的距离减小,对固结速度的影响逐渐增大;另外,软土层的渗透系数、Kelvin体弹簧的弹性模量和黏滞系数等对土颗粒间的有效应力影响较大。(本文来源于《岩土力学》期刊2019年05期）

江唯伟,张军辉[2]（2013）在《初始孔压非均布双层地基一维固结性状分析》一文中研究指出根据双层地基固结理论,推导出瞬时加载、单面排水、初始孔压非均布的一维固结解答。给出了双层地基不同工况对应的简化初始孔压分布图,以便实际运用。通过编制的计算程序,分析了不同初始孔压分布对双层地基一维固结性状的影响。结合硬壳层地基固结的计算实例,分析了硬壳层应力扩散效应对固结曲线影响。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2013年09期）

安然[3]（2012）在《成层结构性软土的一维固结计算理论与性状分析》一文中研究指出结构性是天然软土的重要特性。结构性对软粘土的力学性质有很大的影响,土体固结中考虑结构性与不考虑结构性结果会有很大差异,因此研究考虑结构性的软土一维固结问题具有重大意义。但由于复杂性,目前关于结构性土固结的研究不多,对成层结构性土固结的研究更少。为此,本文在现有研究的基础上,对成层结构性软土固结开展了研究。主要工作如下：首先,采用简化的k-σ'和mv-σ'分段模型,考虑单面排水和双面排水两种排水条件,推导了变荷载下单层结构性软土地基的一维固结近似解。研究了结构性、外荷载等对固结性状的影响。结果表明：结构性土孔压消散速率大于不考虑结构性土体的孔压消散速率,结构性土总沉降小于不考虑结构性土体的总沉降；结构屈服应力越大、荷载越小,孔压消散速率和沉降发展速率越大、沉降越小；荷载对沉降的影响程度大于结构屈服应力。其次,建立了变荷载下双层结构性土一维固结控制方程,并获得单面排水和双面排水两种排水条件下的近似解答。分析了结构破坏前后固结参数的相对大小、结构屈服应力、上下层土结构破坏前固结参数的相对大小对固结性状的影响。最后,建立了变荷载下成层结构性土一维固结控制方程,并获得单面排水和双面排水两种排水条件下的成层结构性土一维固结近似解。探讨了对于存在软弱夹层的成层结构性土,各个土层的结构破坏前固结参数对超静孔压消散速率和沉降发展速率的影响。结果表明：软弱夹层的固结参数对超静孔压消散速率和沉降发展速率的影响最大。(本文来源于《浙江大学》期刊2012-03-01）

王少媚,夏森炜,蒋军[4]（2008）在《循环荷载作用下黏弹性地基一维固结性状研究》一文中研究指出针对单层黏弹性地基模型,对循环荷载作傅立叶级数展开,由固结方程求得循环荷载作用下不透水(透水)边界饱和软黏土一维固结解析解。通过不同渗透系数、黏滞系数和弹性模量以及黏弹性与弹性不同地基模型比较等对有效应力的影响,进行了固结性状分析。结果表明、在循环荷载作用下地基中各点的有效应力并不随荷载的变化而同步变化,而是按一定规律滞后发展;有效应力最终达到一个稳定状态,每一个加载卸载循环下有效应力幅值在一个振荡周期的平均值变化趋近于0;软黏土的流变特性对固结的影响主要发生在中、后期。(本文来源于《岩土力学》期刊2008年02期）

李飞,葛爱兵[5]（2007）在《初始孔压分布对地基土一维固结性状影响研究》一文中研究指出从太沙基一维固结理论出发,分析了均匀分布、梯形分布和两种叁角形线性分布的初始超孔压对地基土一维固结性状的影响。还分析和简化了在路堤荷载作用下初始超孔压的分布规律,其计算表明简化结果具有很高的精度。(本文来源于《路基工程》期刊2007年06期）

孙伯永,张超杰[6]（2006）在《天然软土一维固结压缩过程中的流变性状》一文中研究指出试验研究表明,天然软土在一维固结压缩过程中的流变性状主要表现在叁个方面:应力~应变关系的时间效应、恒定有效应力下的蠕变引起表观前期固结压力的增加和结构屈服应力应变率效应,通过对试验结果和模型计算成果的分析,详细阐述了这叁个流变性状在软土一维固结压缩过程中的作用。(本文来源于《水利水电技术》期刊2006年08期）

夏森炜[7]（2005）在《循环荷载作用下饱和软粘土一维固结性状研究》一文中研究指出本文对循环荷载(如矩形、叁角形、正弦等)作用下单层地基一维固结进行了详细的研究，得到了各种循环荷载作用下不透水(透水)、半透水边界条件的弹性和粘弹性地基相应的解析解。 给出了循环荷载作用下多层地基不透水(透水)、半透水边界条件的弹性模型和粘弹性模型的通解。 基于推导的解析解，以矩形、叁角形和正弦循环荷载作用下的单层地基为研究对象，通过编程计算，对各种荷载作用下地基固结特性、相应的影响因素以及有效应力和沉降随各种影响因素的发展和变化规律进行了分析和讨论。对于不同的边界条件和本构模型，通过计算结果对比分析，得出一些有实用的结论。 本文的工作表明：在循环荷载作用下，地基中各点的有效应力并不随荷载的变化而同步变化，而是按自身规律滞后发展。离排水面越远的土体，其有效应力滞后发展的现象越显着；对于各种循环荷载，经过一定的循环次数以后，土体中的有效应力最终达到一个稳定状态，每一个加载卸载循环下有效应力比幅值的变化趋近于零。各种循环荷载作用下土体中有效应力比呈振荡增长，其中矩形荷载作用下有效应力比的变化幅值最大，叁角形荷载次之；土的流变特性主要影响固结过程的中、后期；考虑流变特性的地基沉降达到稳定所需的时间较长。(本文来源于《浙江大学》期刊2005-03-01）

关山海,谢康和,胡安峰[8]（2003）在《低频循环荷载下地基一维固结性状分析》一文中研究指出给出了低频梯形循环荷载下单层地基一维固结解。对该循环荷载下地基固结特性、相应的影响因素以及平均固结度、有效应力随荷载的发展和变化规律进行了分析和讨论,并研究了有效应力最大和最小值随荷载的变化规律。在任一周期中,有效应力s的发展并不与荷载的变化同步,而是按一定规律滞后发展。(本文来源于《岩土力学》期刊2003年05期）

### 一维固结性状论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据双层地基固结理论,推导出瞬时加载、单面排水、初始孔压非均布的一维固结解答。给出了双层地基不同工况对应的简化初始孔压分布图,以便实际运用。通过编制的计算程序,分析了不同初始孔压分布对双层地基一维固结性状的影响。结合硬壳层地基固结的计算实例,分析了硬壳层应力扩散效应对固结曲线影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 一维固结性状论文参考文献

[1].童立红,王珏,郭生根,朱怀龙,徐长节.变荷载下连续排水边界黏弹性地基一维固结性状分析[J].岩土力学.2019

[2].江唯伟,张军辉.初始孔压非均布双层地基一维固结性状分析[J].长江科学院院报.2013

[3].安然.成层结构性软土的一维固结计算理论与性状分析[D].浙江大学.2012

[4].王少媚,夏森炜,蒋军.循环荷载作用下黏弹性地基一维固结性状研究[J].岩土力学.2008

[5].李飞,葛爱兵.初始孔压分布对地基土一维固结性状影响研究[J].路基工程.2007

[6].孙伯永,张超杰.天然软土一维固结压缩过程中的流变性状[J].水利水电技术.2006

[7].夏森炜.循环荷载作用下饱和软粘土一维固结性状研究[D].浙江大学.2005

[8].关山海,谢康和,胡安峰.低频循环荷载下地基一维固结性状分析[J].岩土力学.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8fe1a61243c1888c83360328.html