# 三维荧光光谱法在苯酚水污染事故监测中的应用

### 论文摘要

建立了三维荧光光谱法直接测定地表水污染事故中苯酚的监测方法。方法最低检出限0.006mg/L,相对标准偏差RSD在0.3%～4.7%之间,加标回收率在93.0%～103%之间,线性范围为0.040～1.50mg/L。对苯酚浓度高于0.040mg/L的污染样品可快速定性、定量测定,对苯酚浓度低于0.040mg/L的污染样品可快速给出参考浓度。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 F-4600型荧光光度计主要工作参数

- 1.3 实验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 光谱预处理及拉曼归一化处理

- 2.2 苯酚三维荧光光谱特征峰的选择

- 2.3 背景干扰

- 2.4 工作曲线稀释水的选择及样品空白的扣除

- 2.5 pH值对苯酚荧光特性的影响

- 2.6 其他酚类的干扰

- 2.7 方法检出限

- 2.8 标准样品测定

- 2.9 实际样品测定

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 袁静,沈薇,戴源,孙小平,王志刚

关键词: 三维荧光光谱法,苯酚,水污染

来源: 环境与发展 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 江苏省扬州环境监测中心,扬州大学环境科学与工程学院

基金: 中国科学院科技服务网络计划(STS)项目(KFJ-SWSTS-170),江苏省环境监测科研基金项目(1701),扬州市科技计划项目(YZ2014218)

分类号: X832

DOI: 10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2019.04.115

页码: 182-184

总页数: 3

文件大小: 1797K

下载量: 120

### 相关论文文献

- [1].离散三维荧光光谱法海洋浮游藻类群落结构快速测量技术[J]. 大气与环境光学学报 2020(01)

- [2].基于三维荧光光谱法的水污染检测方法研究[J]. 科技创新导报 2020(17)

- [3].基于重构三维荧光光谱结合偏最小二乘判别分析的油类识别方法研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(12)

- [4].三维荧光光谱法用于监测两种农药的电化学降解[J]. 净水技术 2014(05)

- [5].基于浓度三维荧光光谱的食醋鉴别方法研究[J]. 科技创新与应用 2015(16)

- [6].合肥研究院提出三维荧光光谱组分识别新方法[J]. 化学分析计量 2015(05)

- [7].三维荧光光谱法在电化学降解有机污染物过程中的应用[J]. 分析试验室 2014(04)

- [8].三维荧光光谱法测定红酒中白藜芦醇的含量[J]. 食品工业科技 2013(02)

- [9].三维荧光光谱分析的关键部件硬件设计研究[J]. 计算机工程与应用 2010(12)

- [10].基于三维荧光光谱特性的白酒聚类分析研究[J]. 光电子.激光 2009(04)

- [11].新疆艾比湖流域枯、丰水期三维荧光光谱特性及其与水质的关系[J]. 湖泊科学 2020(02)

- [12].高铁酸钾处理环境水中有机物的三维荧光光谱研究[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [13].新方法完成三维荧光光谱组分识别[J]. 传感器世界 2015(08)

- [14].三维荧光光谱检测地沟油[J]. 光学仪器 2014(01)

- [15].浮游植物群落组成的离散三维荧光光谱识别测定技术[J]. 光谱学与光谱分析 2011(03)

- [16].三维荧光光谱技术在油气勘探中的应用[J]. 海洋地质动态 2009(12)

- [17].探究光谱分析在水质监测中的应用[J]. 江西化工 2019(06)

- [18].三维荧光光谱结合自加权交替三线性分解算法检测农药类混合物[J]. 光谱学与光谱分析 2018(12)

- [19].三维荧光光谱结合组合算法在环境污染监测中的应用：油种鉴别与定量分析（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2019(10)

- [20].三维荧光光谱技术在石油炼化行业的应用[J]. 分析试验室 2018(07)

- [21].三维荧光光谱的特征区域选择方法[J]. 发光学报 2012(03)

- [22].基于三维荧光光谱和主成分分析的溢油风化研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2012(08)

- [23].基于三维荧光光谱特征研究土壤腐殖质氧化还原特性[J]. 环境化学 2012(12)

- [24].数字图像识别在混合油类三维荧光光谱分析中的应用[J]. 光谱学与光谱分析 2019(11)

- [25].平行因子法分解成分分析在三维荧光光谱数据中的实现[J]. 光谱学与光谱分析 2015(06)

- [26].冷鲜猪肉的三维荧光光谱特征研究[J]. 光谱学与光谱分析 2018(11)

- [27].基于三维荧光光谱-平行因子分析的海上溢油识别技术研究[J]. 光谱学与光谱分析 2018(02)

- [28].三维荧光光谱法测定市政污水中有机污染物[J]. 环境监测管理与技术 2017(05)

- [29].三维荧光光谱技术在水环境修复和废水处理中的应用[J]. 生态环境学报 2012(09)

- [30].微生物代谢产物的三维荧光光谱分析[J]. 化学工程与装备 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/8fe933d3d3c3fa1ca7360780.html