# 一种高效节能一体式机柜空调器论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种高效节能一体式机柜空调器，包括机柜空调器本体，所述机柜空调器本体的内部固定安装有模块安装装置，所述模块安装装置内固定安装有感应模块，所述模块安装装置包括安装盒、盒盖和四个卡槽，所述安装盒固定安装在机柜空调器本体的内壁上，所述感应模块安装在安装盒内，所述盒盖滑动连接在安装盒的盒口，所述盒盖的内部开设有空腔，所述盒盖的腔内滑动连接有两个双面齿条板，两个所述双面齿条板的相背端均固定连接有压缩弹簧，所述压缩弹簧固定连接在盒盖的腔壁上。本实用新型通过上述等结构的配合，实现了对机柜空调器进行智能化控制，并方便对其内部的感应模块进行维修、更换或调节的效果。

### 主设计要求

1.一种高效节能一体式机柜空调器，包括机柜空调器本体（1），其特征在于：所述机柜空调器本体（1）的内部固定安装有模块安装装置（2），所述模块安装装置（2）内固定安装有感应模块（3）；所述模块安装装置（2）包括安装盒（4）、盒盖（5）和四个卡槽（11），所述安装盒（4）固定安装在机柜空调器本体（1）的内壁上，所述感应模块（3）安装在安装盒（4）内，所述盒盖（5）滑动连接在安装盒（4）的盒口，所述盒盖（5）的内部开设有空腔，所述盒盖（5）的腔内滑动连接有两个双面齿条板（6），两个所述双面齿条板（6）的相背端均固定连接有压缩弹簧（7），所述压缩弹簧（7）固定连接在盒盖（5）的腔壁上，所述双面齿条板（6）的上表面和下表面均啮合连接有传动齿轮（8），所述传动齿轮（8）的内壁转动连接有传动轴（9），所述传动轴（9）转动连接在盒盖（5）的腔壁上，所述传动齿轮（8）远离双面齿条板（6）的一侧啮合连接有移动齿条板（10），四个所述卡槽（11）分别两两开设在安装盒（4）内壁的两侧，所述移动齿条板（10）穿过盒盖（5）的腔壁与卡槽（11）卡接，所述盒盖（5）的腔壁内转动连接有转动杆（12），所述转动杆（12）的杆壁固定连接有凸轮（13），所述凸轮（13）与两个双面齿条板（6）相互挤压，所述盒盖（5）的正面开设有旋钮槽（14），所述转动杆（12）的一端穿过盒盖（5）的腔内固定连接旋钮（15），所述旋钮（15）转动连接在旋钮槽（14）的槽内。

### 设计方案

1.一种高效节能一体式机柜空调器，包括机柜空调器本体（1），其特征在于：所述机柜空调器本体（1）的内部固定安装有模块安装装置（2），所述模块安装装置（2）内固定安装有感应模块（3）；

所述模块安装装置（2）包括安装盒（4）、盒盖（5）和四个卡槽（11），所述安装盒（4）固定安装在机柜空调器本体（1）的内壁上，所述感应模块（3）安装在安装盒（4）内，所述盒盖（5）滑动连接在安装盒（4）的盒口，所述盒盖（5）的内部开设有空腔，所述盒盖（5）的腔内滑动连接有两个双面齿条板（6），两个所述双面齿条板（6）的相背端均固定连接有压缩弹簧（7），所述压缩弹簧（7）固定连接在盒盖（5）的腔壁上，所述双面齿条板（6）的上表面和下表面均啮合连接有传动齿轮（8），所述传动齿轮（8）的内壁转动连接有传动轴（9），所述传动轴（9）转动连接在盒盖（5）的腔壁上，所述传动齿轮（8）远离双面齿条板（6）的一侧啮合连接有移动齿条板（10），四个所述卡槽（11）分别两两开设在安装盒（4）内壁的两侧，所述移动齿条板（10）穿过盒盖（5）的腔壁与卡槽（11）卡接，所述盒盖（5）的腔壁内转动连接有转动杆（12），所述转动杆（12）的杆壁固定连接有凸轮（13），所述凸轮（13）与两个双面齿条板（6）相互挤压，所述盒盖（5）的正面开设有旋钮槽（14），所述转动杆（12）的一端穿过盒盖（5）的腔内固定连接旋钮（15），所述旋钮（15）转动连接在旋钮槽（14）的槽内。

2.根据权利要求1所述的一种高效节能一体式机柜空调器，其特征在于：所述感应模块（3）包括温度传感器和湿度传感器，所述温度传感器和湿度传感器的输出端均与机柜空调器本体（1）内的控制器的输入端电性连接。

3.根据权利要求1所述的一种高效节能一体式机柜空调器，其特征在于：所述旋钮（15）的高度不高于旋钮槽（14）的槽深。

4.根据权利要求1所述的一种高效节能一体式机柜空调器，其特征在于：所述安装盒（4）的盒底固定连接有减震弹簧（16），所述减震弹簧（16）的顶端固定连接有减震板（17），所述感应模块（3）放置在减震板（17）的上表面。

5.根据权利要求4所述的一种高效节能一体式机柜空调器，其特征在于：所述减震弹簧（16）的数量不少于四个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及机柜空调器技术领域，具体为一种高效节能一体式机柜空调器。

背景技术

机柜空调的定义是能够对电气控制柜内空气的温度、相对湿度、流动速度进行调节的装置，机柜空调和普通空调的区别在于结构、所服务的对象和使用环境的不同。机柜空调器服务的对象主要是电气、机械设备。电气设备在工作时由于电流的作用通常会发热，而温度过高又会影响电气元件的使用寿命和可靠性，并会使绝缘装置过早老化，或降低绝缘值，使一部分导体的电阻变大、发热进而烧毁。通常电气元件都会标明最高使用温度，或者不同温度对应的不同性能。传统的机柜空调器不够节能，难以更具不同的使用情况进行智能调节。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种高效节能一体式机柜空调器，具备对机柜空调器进行智能化控制，并方便对其内部的感应模块进行维修、更换或调节的优点，解决了传统一体式机柜空调器节能效果差的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种高效节能一体式机柜空调器，包括机柜空调器本体，所述机柜空调器本体的内部固定安装有模块安装装置，所述模块安装装置内固定安装有感应模块。

所述模块安装装置包括安装盒、盒盖和四个卡槽，所述安装盒固定安装在机柜空调器本体的内壁上，所述感应模块安装在安装盒内，所述盒盖滑动连接在安装盒的盒口，所述盒盖的内部开设有空腔，所述盒盖的腔内滑动连接有两个双面齿条板，两个所述双面齿条板的相背端均固定连接有压缩弹簧，所述压缩弹簧固定连接在盒盖的腔壁上，所述双面齿条板的上表面和下表面均啮合连接有传动齿轮，所述传动齿轮的内壁转动连接有传动轴，所述传动轴转动连接在盒盖的腔壁上，所述传动齿轮远离双面齿条板的一侧啮合连接有移动齿条板，四个所述卡槽分别两两开设在安装盒内壁的两侧，所述移动齿条板穿过盒盖的腔壁与卡槽卡接，所述盒盖的腔壁内转动连接有转动杆，所述转动杆的杆壁固定连接有凸轮，所述凸轮与两个双面齿条板相互挤压，所述盒盖的正面开设有旋钮槽，所述转动杆的一端穿过盒盖的腔内固定连接旋钮，所述旋钮转动连接在旋钮槽的槽内。

优选的，所述感应模块包括温度传感器和湿度传感器，所述温度传感器和湿度传感器的输出端均与机柜空调器本体内的控制器的输入端电性连接。

优选的，所述旋钮的高度不高于旋钮槽的槽深。

优选的，所述安装盒的盒底固定连接有减震弹簧，所述减震弹簧的顶端固定连接有减震板，所述感应模块放置在减震板的上表面。

优选的，所述减震弹簧的数量不少于四个。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

一、本实用新型通过设置感应模块，控制器根据机柜内采集的温度和湿度，对机柜空调器进行控制，根据不同的温度和湿度采用不同的模式或开启和关闭机柜空调器，实现智能化控制机柜空调器的效果。

二、本实用新型通过设置模块安装装置、安装盒、盒盖、双面齿条板、压缩弹簧、传动齿轮、传动轴、移动齿条板、卡槽、转动杆、凸轮、旋钮槽和旋钮，在需要对感应模块进行维修、更换或调节时，操作者通过九十度转动旋钮，旋钮的转动通过与其固定连接的转动杆带动凸轮转动，凸轮的转动通过向两侧挤压双向齿条板，带动两个双向齿条板沿盒盖的腔壁向相背的方向滑动，从而通过与其啮合连接的传动齿轮带动移动齿条板向与其相反的方向移动，从而使移动齿条板与卡槽解除卡接，将盒盖从安装盒盒口处拿出，在对感应模块进行维修、更换或调节完成后，通过挤压移动齿条板的斜面蒋盒盖沿盒口插入，在压缩弹簧弹力的作用下，上述机构反向移动，移动齿条板与卡槽卡接，实现方便安装与拆卸感应模块，方便对其内部的感应模块进行维修、更换或调节的效果。

三、本实用新型通过设置减震弹簧和减震板，感应模块在放置在减震板上时，通过减震弹簧的弹力作用下，减少机柜空调器运行时震动对感应模块的冲击，实现了减震防止感应模块受到损伤影响正常工作的效果。

附图说明

图1为本实用新型结构正面示意图；

图2为本实用新型局部正面剖视图；

图3为本实用新型结构俯视剖面图；

图4为本实用新型局部正面剖视图；

图5为本实用新型感应模块线路连接图。

图中：1-机柜空调器本体、2-模块安装装置、3-感应模块、4-安装盒、5-盒盖、6-双面齿条板、7-压缩弹簧、8-传动齿轮、9-传动轴、10-移动齿条板、11-卡槽、12-转动杆、13-凸轮、14-旋钮槽、15-旋钮、16-减震弹簧、17-减震板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1至图5，本实用新型提供一种技术方案：一种高效节能一体式机柜空调器，包括机柜空调器本体1，机柜空调器本体1的内部固定安装有模块安装装置2，模块安装装置2内固定安装有感应模块3，感应模块3包括温度传感器和湿度传感器，温度传感器和湿度传感器的输出端均与机柜空调器本体1内的控制器的输入端电性连接，温度传感器的型号为DS18B20，湿度传感器的型号为DHT11，控制器根据机柜内采集的温度和湿度，对机柜空调器进行控制，根据不同的温度和湿度采用不同的模式或开启和关闭机柜空调器，实现智能化控制机柜空调器的效果。

模块安装装置2包括安装盒4、盒盖5和四个卡槽11，安装盒4固定安装在机柜空调器本体1的内壁上，感应模块3安装在安装盒4内，盒盖5滑动连接在安装盒4的盒口，盒盖5的内部开设有空腔，盒盖5的腔内滑动连接有两个双面齿条板6，两个双面齿条板6的相背端均固定连接有压缩弹簧7，压缩弹簧7固定连接在盒盖5的腔壁上，双面齿条板6的上表面和下表面均啮合连接有传动齿轮8，传动齿轮8的内壁转动连接有传动轴9，传动轴9转动连接在盒盖5的腔壁上，传动齿轮8远离双面齿条板6的一侧啮合连接有移动齿条板10，四个卡槽11分别两两开设在安装盒4内壁的两侧，移动齿条板10穿过盒盖5的腔壁与卡槽11卡接，盒盖5的腔壁内转动连接有转动杆12，转动杆12的杆壁固定连接有凸轮13，凸轮13与两个双面齿条板6相互挤压，盒盖5的正面开设有旋钮槽14，转动杆12的一端穿过盒盖5的腔内固定连接旋钮15，旋钮15转动连接在旋钮槽14的槽内，旋钮15的高度不高于旋钮槽14的槽深，通过设置模块安装装置2，在需要对感应模块3进行维修、更换或调节时，操作者通过九十度转动旋钮15，旋钮15的转动通过与其固定连接的转动杆12带动凸轮13转动，凸轮13的转动通过向两侧挤压双向齿条板6，带动两个双向齿条板6沿盒盖5的腔壁向相背的方向滑动，从而通过与其啮合连接的传动齿轮8带动移动齿条板10向与其相反的方向移动，从而使移动齿条板10与卡槽11解除卡接，将盒盖5从安装盒4盒口处拿出，在对感应模块3进行维修、更换或调节完成后，通过挤压移动齿条板10的斜面蒋盒盖5沿盒口插入，在压缩弹簧7弹力的作用下，上述机构反向移动，移动齿条板10与卡槽11卡接，实现方便安装与拆卸感应模块，方便对其内部的感应模块3进行维修、更换或调节的效果，安装盒4的盒底固定连接有减震弹簧16，减震弹簧16的顶端固定连接有减震板17，感应模块3放置在减震板17的上表面，减震弹簧16的数量不少于四个，通过设置减震弹簧16，使感应模块3在放置在减震板17上时，通过减震弹簧16的弹力作用下，减少机柜空调器运行时震动对感应模块3的冲击，实现了减震防止感应模块3受到损伤影响正常工作的效果。

工作原理：该高效节能一体式机柜空调器使用时，在需要对感应模块3进行维修、更换或调节时，操作者通过九十度转动旋钮15，旋钮15的转动通过与其固定连接的转动杆12带动凸轮13转动，凸轮13的转动通过向两侧挤压双向齿条板6，带动两个双向齿条板6沿盒盖5的腔壁向相背的方向滑动，从而通过与其啮合连接的传动齿轮8带动移动齿条板10向与其相反的方向移动，从而使移动齿条板10与卡槽11解除卡接，将盒盖5从安装盒4盒口处拿出，在对感应模块3进行维修、更换或调节完成后，通过挤压移动齿条板10的斜面蒋盒盖5沿盒口插入，在压缩弹簧7弹力的作用下，上述机构反向移动，移动齿条板10与卡槽11卡接，实现方便安装与拆卸感应模块，方便对其内部的感应模块3进行维修、更换或调节的效果，感应模块3在放置在减震板17上时，通过减震弹簧16的弹力作用下，减少机柜空调器运行时震动对感应模块3的冲击，实现了减震防止感应模块3受到损伤影响正常工作的效果。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920293306.9

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209623010U

授权时间:20191112

主分类号:F24F 5/00

专利分类号:F24F5/00;F24F11/65;F24F11/89;H05K7/20;F24F110/10;F24F110/20

范畴分类:35C;

申请人:深圳市新良科技有限公司

第一申请人:深圳市新良科技有限公司

申请人地址:518101广东省深圳市宝安区石岩街道石环路204号至诚科技园5楼28号

发明人:蒋良叶;唐新君

第一发明人:蒋良叶

当前权利人:深圳市新良科技有限公司

代理人:李静

代理机构:11548

代理机构编号:北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9016dc141da5cbf8c05e6e29.html