# 一种五金配件生产用去毛刺工具论文和设计-谢梅

### 全文摘要

本实用新型公开了一种五金配件生产用去毛刺工具，包括去毛刺机本体和过滤箱，去毛刺机本体的上端四角处均通过滚珠轴承转动连接有螺杆，四根螺杆的上端均固定连接有从动斜齿轮，四根螺杆靠近上端的杆壁套接有同一个支撑板，支撑板的四角处开设有与四根螺杆活动套接的通孔，且通孔内通过滚珠轴承与螺杆的杆壁转动连接，支撑板的上端中心处固定连接有第一电机，第一电机上端的输出轴固定连接有与四个从动斜齿轮啮合的主动斜齿轮，四根螺杆的杆壁均螺纹连接有升降块，升降块的表面开设有与螺杆相匹配的螺孔，四个升降块之间固定连接有同一个防护罩。本实用新型可对废屑进行快速方便的处理，便于使用。

### 主设计要求

1.一种五金配件生产用去毛刺工具，包括去毛刺机本体(1)和过滤箱(2)，其特征在于，所述去毛刺机本体(1)的上端四角处均通过滚珠轴承转动连接有螺杆(3)，四根所述螺杆(3)的上端均固定连接有从动斜齿轮(4)，四根所述螺杆(3)靠近上端的杆壁套接有同一个支撑板(5)，所述支撑板(5)的四角处开设有与四根所述螺杆(3)活动套接的通孔，且通孔内通过滚珠轴承与螺杆(3)的杆壁转动连接，所述支撑板(5)的上端中心处固定连接有第一电机(6)，所述第一电机(6)上端的输出轴固定连接有与四个从动斜齿轮(4)啮合的主动斜齿轮(7)，四根所述螺杆(3)的杆壁均螺纹连接有升降块(8)，所述升降块(8)的表面开设有与螺杆(3)相匹配的螺孔，四个所述升降块(8)之间固定连接有同一个防护罩(9)，所述防护罩(9)靠近上端的内壁固定连接有第二电机(10)，所述第二电机(10)的输出端固定连接有往复丝杆(11)，所述往复丝杆(11)远离第二电机(10)的一端与防护罩(9)的侧壁通过滚珠轴承转动连接，所述往复丝杆(11)的杆壁螺纹连接有移动块(12)，所述移动块(12)的下端固定连接有抽风机(13)，所述抽风机(13)的出风口通过风管与过滤箱(2)固定连通。

### 设计方案

1.一种五金配件生产用去毛刺工具，包括去毛刺机本体(1)和过滤箱(2)，其特征在于，所述去毛刺机本体(1)的上端四角处均通过滚珠轴承转动连接有螺杆(3)，四根所述螺杆(3)的上端均固定连接有从动斜齿轮(4)，四根所述螺杆(3)靠近上端的杆壁套接有同一个支撑板(5)，所述支撑板(5)的四角处开设有与四根所述螺杆(3)活动套接的通孔，且通孔内通过滚珠轴承与螺杆(3)的杆壁转动连接，所述支撑板(5)的上端中心处固定连接有第一电机(6)，所述第一电机(6)上端的输出轴固定连接有与四个从动斜齿轮(4)啮合的主动斜齿轮(7)，四根所述螺杆(3)的杆壁均螺纹连接有升降块(8)，所述升降块(8)的表面开设有与螺杆(3)相匹配的螺孔，四个所述升降块(8)之间固定连接有同一个防护罩(9)，所述防护罩(9)靠近上端的内壁固定连接有第二电机(10)，所述第二电机(10)的输出端固定连接有往复丝杆(11)，所述往复丝杆(11)远离第二电机(10)的一端与防护罩(9)的侧壁通过滚珠轴承转动连接，所述往复丝杆(11)的杆壁螺纹连接有移动块(12)，所述移动块(12)的下端固定连接有抽风机(13)，所述抽风机(13)的出风口通过风管与过滤箱(2)固定连通。

2.根据权利要求1所述的一种五金配件生产用去毛刺工具，其特征在于，所述过滤箱(2)内依次固定连接有过滤网(14)、活性炭吸附层(15)和石英砂层(16)。

3.根据权利要求1所述的一种五金配件生产用去毛刺工具，其特征在于，所述移动块(12)的上端固定连接有限位滑块，所述防护罩(9)的上端内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽。

4.根据权利要求1所述的一种五金配件生产用去毛刺工具，其特征在于，所述防护罩(9)的具体材质为透明亚克力。

5.根据权利要求1所述的一种五金配件生产用去毛刺工具，其特征在于，所述防护罩(9)的底部固定连接有一层密封缓冲橡胶垫。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及五金配件生产技术领域，尤其涉及一种五金配件生产用去毛刺工具。

背景技术

五金配件指用五金制作成的机器零件或部件，以及一些小五金制品。它可以单独用途，也可以做协助用具。例如五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等。小五金产品大都不是最终消费品。而是作为工业制造的配套产品、半成品以及生产过程所用工具等等。只有一小部分日用五金产品(配件)是人们生活必须的工具类消费品。

金配件在切割过后，会在边角位置留有毛刺，毛刺不仅影响外观，而且会损伤工人的手，因此需要对五金配件进行去毛刺处理，传统的五金配件用去毛刺机工作时，容易产生金属粉尘，这些金属粉尘飘散开来容易造成环境污染，被人体吸入，会造成呼吸道疾病，为人们带来许多不方便的地方。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中的五金配件用去毛刺机工作时，容易产生金属粉尘，这些金属粉尘飘散开来容易造成环境污染，被人体吸入，会造成呼吸道疾病的问题，而提出的一种五金配件生产用去毛刺工具。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种五金配件生产用去毛刺工具，包括去毛刺机本体和过滤箱，所述去毛刺机本体的上端四角处均通过滚珠轴承转动连接有螺杆，四根所述螺杆的上端均固定连接有从动斜齿轮，四根所述螺杆靠近上端的杆壁套接有同一个支撑板，所述支撑板的四角处开设有与四根所述螺杆活动套接的通孔，且通孔内通过滚珠轴承与螺杆的杆壁转动连接，所述支撑板的上端中心处固定连接有第一电机，所述第一电机上端的输出轴固定连接有与四个从动斜齿轮啮合的主动斜齿轮，四根所述螺杆的杆壁均螺纹连接有升降块，所述升降块的表面开设有与螺杆相匹配的螺孔，四个所述升降块之间固定连接有同一个防护罩，所述防护罩靠近上端的内壁固定连接有第二电机，所述第二电机的输出端固定连接有往复丝杆，所述往复丝杆远离第二电机的一端与防护罩的侧壁通过滚珠轴承转动连接，所述往复丝杆的杆壁螺纹连接有移动块，所述移动块的下端固定连接有抽风机，所述抽风机的出风口通过风管与过滤箱固定连通。

优选的，所述过滤箱内依次固定连接有过滤网、活性炭吸附层和石英砂层。

优选的，所述移动块的上端固定连接有限位滑块，所述防护罩的上端内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽。

优选的，所述防护罩的具体材质为透明亚克力。

优选的，所述防护罩的底部固定连接有一层密封缓冲橡胶垫。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种五金配件生产用去毛刺工具，具备以下有益效果：

1、该五金配件生产用去毛刺工具，通过设有的防护罩，在进行去毛刺工作时，启动第一电机，第一电机带动主动斜齿轮转动，利用主动斜齿轮与从动斜齿轮的啮合作用带动四根螺杆同步转动，再通过螺杆与升降块的螺纹连接作用使防护罩下降将去毛刺机本体上的去毛刺机构遮挡住，能够对去毛刺机构进行有效的防护且避免了在去毛刺过程中产生的废屑乱溅难以清理的问题，再启动第二电机，第二电机带动往复丝杆转动，利用往复丝杆与移动块的螺纹连接作用使移动块带着抽风机来回移动，进而能够对产生的废屑进行全面的抽吸，再通过风管将废屑输送至过滤箱内进行处理即可对废屑进行快速方便的处理，便于使用。

2、该五金配件生产用去毛刺工具，通过过滤箱内设有的过滤网、活性炭吸附层和石英砂层能够对废屑及相关废气进行有效的处理，避免了废气和废屑的随意排放造成环境污染的问题。

而且该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现，本实用新型可对废屑进行快速方便的处理，便于使用。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种五金配件生产用去毛刺工具的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种五金配件生产用去毛刺工具的过滤箱的结构示意图。

图中：1去毛刺机本体、2过滤箱、3螺杆、4从动斜齿轮、5支撑板、6第一电机、7主动斜齿轮、8升降块、9防护罩、10第二电机、11往复丝杆、12移动块、13抽风机、14过滤网、15活性炭吸附层、16石英砂层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

参照图1-2，一种五金配件生产用去毛刺工具，包括去毛刺机本体1和过滤箱2，去毛刺机本体1的上端四角处均通过滚珠轴承转动连接有螺杆3，四根螺杆3的上端均固定连接有从动斜齿轮4，四根螺杆3靠近上端的杆壁套接有同一个支撑板5，支撑板5的四角处开设有与四根螺杆3活动套接的通孔，且通孔内通过滚珠轴承与螺杆3的杆壁转动连接，支撑板5的上端中心处固定连接有第一电机6，第一电机6上端的输出轴固定连接有与四个从动斜齿轮4啮合的主动斜齿轮7，四根螺杆3的杆壁均螺纹连接有升降块8，升降块8的表面开设有与螺杆3相匹配的螺孔，四个升降块8之间固定连接有同一个防护罩9，防护罩9靠近上端的内壁固定连接有第二电机10，第二电机10的输出端固定连接有往复丝杆11，往复丝杆11远离第二电机10的一端与防护罩9的侧壁通过滚珠轴承转动连接，往复丝杆11的杆壁螺纹连接有移动块12，移动块12的下端固定连接有抽风机13，抽风机13的出风口通过风管与过滤箱2固定连通。

过滤箱2内依次固定连接有过滤网14、活性炭吸附层15和石英砂层16。

移动块12的上端固定连接有限位滑块，防护罩9的上端内壁开设有与限位滑块相匹配的限位滑槽。

防护罩9的具体材质为透明亚克力。

防护罩9的底部固定连接有一层密封缓冲橡胶垫。

本实用新型中，使用时，通过设有的防护罩9，在进行去毛刺工作时，启动第一电机6，第一电机6带动主动斜齿轮7转动，利用主动斜齿轮7与从动斜齿轮4的啮合作用带动四根螺杆3同步转动，再通过螺杆3与升降块8的螺纹连接作用使防护罩9下降将去毛刺机本体1上的去毛刺机构遮挡住，能够对去毛刺机构进行有效的防护且避免了在去毛刺过程中产生的废屑乱溅难以清理的问题，再启动第二电机10，第二电机10带动往复丝杆11转动，利用往复丝杆11与移动块12的螺纹连接作用使移动块12带着抽风机13来回移动，进而能够对产生的废屑进行全面的抽吸，再通过风管将废屑输送至过滤箱2内进行处理即可对废屑进行快速方便的处理，便于使用，通过过滤箱2内设有的过滤网14、活性炭吸附层15和石英砂层16能够对废屑及相关废气进行有效的处理，避免了废气和废屑的随意排放造成环境污染的问题。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010859.9

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209578997U

授权时间:20191105

主分类号:B23Q 11/08

专利分类号:B23Q11/08;B23Q11/00;B01D46/12;B01D46/30;B01D53/04

范畴分类:26H;

申请人:深圳市天合五金制品有限公司

第一申请人:深圳市天合五金制品有限公司

申请人地址:518122 广东省深圳市龙岗区坑梓沙田村下廖

发明人:谢梅

第一发明人:谢梅

当前权利人:深圳市天合五金制品有限公司

代理人:陈凯

代理机构:42247

代理机构编号:武汉红观专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/90666d54e84292de50b86f6a.html