# 多温区一体式PCR离心管盒论文和设计-陈超

### 全文摘要

本申请公开了一种多温区一体式PCR离心管盒，包括连接在一起的常温盒、低温盒和实验盒，常温盒和低温盒上端设有若干个管孔，低温盒内填充有用于保持离心管低温的制冷材料，实验盒的上端具有开口，实验盒形成一个凹槽。由于将常温盒、低温盒和实验盒连接在一起，常温盒可用于放置无需冷冻的离心管，低温盒内具有制冷物质可用于放置需冷冻的离心管，实验盒的凹槽内可放置离心管架，从而可将不同的离心管都摆放到待加试剂的离心管架附近，方便了实验人员的操作，也可防止无需冷冻的试剂再次结冰。

### 主设计要求

1.一种多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，包括连接在一起的常温盒、低温盒和实验盒，所述常温盒和低温盒上端设有若干个管孔，所述低温盒内填充有用于保持离心管低温的制冷材料，所述实验盒的上端具有开口，所述实验盒形成一个凹槽。

### 设计方案

1.一种多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，包括连接在一起的常温盒、低温盒和实验盒，所述常温盒和低温盒上端设有若干个管孔，所述低温盒内填充有用于保持离心管低温的制冷材料，所述实验盒的上端具有开口，所述实验盒形成一个凹槽。

2.如权利要求1所述的多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，所述管孔包括孔径不同的第一管孔和第二管孔。

3.如权利要求2所述的多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，所述第一管孔的孔径为15mm，所述第二管孔的孔径为10mm。

4.如权利要求1所述的多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，所述在常温盒和低温盒的管孔旁设有编码，所述编码与所述管孔一一对应。

5.如权利要求1所述的多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，所述低温盒位于所述常温盒和实验盒之间。

6.如权利要求1所述的多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，所述常温盒和低温盒上设有用于区别的标识，或者采用不同颜色的材料制成。

7.如权利要求1至6中任一项所述的多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，还包括盒架，所述常温盒、低温盒和实验盒放置在所述盒架上。

8.如权利要求7所述的多温区一体式PCR离心管盒，其特征在于，所述盒架上具有连杆围合成的常温区、低温区和实验区，所述常温盒、低温盒和实验盒依次放置在所述盒架的常温区、低温区和实验区上。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及分子生物学实验用器材，具体涉及一种用于核酸扩增反应(PCR)的多温区一体式PCR离心管盒。

背景技术

在PCR(核酸扩增反应)扩增操作过程中，会涉及到一些常用的PCR反应试剂，如模板，引物，酶，反应buffer(缓冲液)，dNTP(脱氧核糖核苷三磷酸)等试剂，实验操作时对于这些试剂的放置保存温度的要求是不同的，比如一般把盛有酶的EP管放置在冰盒上，而其他已解冻的试剂则放置在普通常温的EP管架上，防止这些试剂低温放置再次结冰，对于PCR加样操作又往往需要在冰上进行，这样就导致多个不同温度的EP管架同时使用，不易操控，而只使用一个低温冰盒又容易出现某些试剂再次结冰的现象，而且也容易出现试剂漏加误加的现象，影响实验的进行。

发明内容

本申请提供一种有利于实验操作，并且不会导致某些试剂再次结冰的多温区一体式PCR离心管盒。

一种实施例中提供一种多温区一体式PCR离心管盒，包括连接在一起的常温盒、低温盒和实验盒，常温盒和低温盒上端设有若干个管孔，低温盒内填充有用于保持离心管低温的制冷材料，实验盒的上端具有开口，实验盒形成一个凹槽。

进一步地，管孔包括孔径不同的第一管孔和第二管孔。

进一步地，第一管孔的孔径为15mm，第二管孔的孔径为10mm。

进一步地，在常温盒和低温盒的管孔旁设有编码，编码与管孔一一对应。

进一步地，低温盒位于常温盒和实验盒之间。

进一步地，常温盒和低温盒上设有用于区别的标识，或者采用不同颜色的材料制成。

进一步地，其特征在于，还包括盒架，常温盒、低温盒和实验盒放置在盒架上。

进一步地，盒架上具有连杆围合成的常温区、低温区和实验区，常温盒、低温盒和实验盒依次放置在盒架的常温区、低温区和实验区上。

依据上述实施例的多温区一体式PCR离心管盒，由于将常温盒、低温盒和实验盒连接在一起，常温盒可用于放置无需冷冻的离心管，低温盒内具有制冷物质可用于放置需冷冻的离心管，实验盒的凹槽内可放置离心管架，从而可将不同的离心管都摆放到待加试剂的离心管架附近，方便了实验人员的操作，也可防止无需冷冻的试剂再次结冰。

附图说明

图1为一种实施例中多温区一体式PCR离心管盒的结构示意图。

具体实施方式

下面通过具体实施方式结合附图对本发明作进一步详细说明。

一种实施例中，提供了一种多温区一体式PCR离心管盒，本PCR离心管盒具有多个温度不同的放置区，用于放置不同的离心管和离心管架，方便了实验人员的使用，冷藏了需冷冻的试剂，同时也防止了无需冷冻的试剂的再次结冰。

如图1所示，本实施例的多温区一体式PCR离心管盒主要包括盒架10、常温盒20、低温盒30和实验盒40。常温盒20、低温盒30和实验盒40依次放置在盒架10上。在其他实施例中，常温盒20、低温盒30和实验盒40也可直接卡接或通过连接件卡接。

本实施例中，盒架10由多根连杆拼接而成一个长方体结构，长方体结构中间被连杆分隔成是三个区，三个区从左到右分别为常温区、低温区和实验区，常温盒20、低温盒30和实验盒40一一对应的放置在常温区、低温区和实验区内。盒架10整体的宽度为12-14cm，长度为24cm，其中常温区、低温区和实验区的长度分别为6cm、6cm和12cm，或者三个区长度都为8cm，盒架10和各区的尺寸可根据需求具体设置。

常温盒20和低温盒30的上端均设有若干个管孔50，管孔用于插装离心管，管孔50包括第一管孔51和第二管孔52，第一管孔51和第二管孔52为不同孔径的管孔，例如第一管孔51的孔径为15mm，第二管孔52的孔径为10mm，第一管孔51用于放置2ml或1.5ml的离心管(微量离心管)，第二管孔52用于放置0.5ml的离心管(微量离心管)。第一管孔51和第二管孔52的数量分别9个和6个，第一管孔51和第二管孔52的数量及孔径可根据实际需要进行调整，并且管孔50也可包括其他孔径的管孔。

在常温盒20和低温盒30的管孔50旁设有编码，并且编码与管孔50一一对应，即一个管孔50对应有一个编码，编码可以为不同的数字、图案或文字，编码用于区别不同的管孔50，便于陈列放置对应试剂和样本，便于实验操作中样本和试剂使用，防止混淆或拿错试剂。

常温盒20用于放置无需冷冻的离心管，例如装有dNTP，反应Buffer，Mg2+和双蒸水等的离心管，离心管可为EP管。

低温盒30用于放置需冷冻的离心管，例如装有PCR聚合酶等的离心管。低温盒30内填充有制冷材料，制冷材料为五水硫酸钠等结晶水合盐，制冷材料能够保持离心管在2-4小时内处于均匀低温0℃左右。

实验盒40的上端设有一个开口，形成一个凹槽，实验盒40相对常温盒20和低温盒30更长，用于放置冰块和96孔0.2mlEP管架进行实验。

常温盒20和低温盒30采用聚乙烯材料制备，聚乙烯材料具有抗紫外，可灭菌，抗腐蚀，耐低温等优点。

为了区分常温盒20和低温盒30，避免实验人员放错离心管，在常温盒20和低温盒30上贴有标识以示区别，也可以通过不同颜色的聚乙烯材料制备常温盒20和低温盒30以示区别，不同颜色区别可包括红色和蓝色，也可包括有色不透明和无色透明，例如常温盒20为透明的聚乙烯材料，低温盒30为不透明的聚乙烯材料。并且将低温盒30放置在常温盒20和实验盒40之间，实验盒40在实验时需要加入碎冰，故常温盒20放置在最边上最为合适，最大限度的降低低温的影响。

本实施例的PCR离心管盒的使用方法是，先将常温盒20、低温盒30和实验盒40依次放置到盒架10上，其中常温盒20、低温盒30和实验盒40多次使用可进行更换，低温盒30不使用时将放置到冷藏装置内；接着再将装有PCR聚合酶等的离心管放入中间的低温盒30上，将装有dNTP、反应Buffer、Mg2+和双蒸水等的离心管放置于左边的常温盒20上，将碎冰加入到右边的实验盒40的凹槽内，最后将96孔0.2mlEP管架放入到装有碎冰的实验盒40内，进行实验。

本实施例的多温区一体式PCR离心管盒，由于将常温盒20、低温盒30和实验盒40连接在一起，常温盒20可用于放置无需冷冻的离心管，低温盒30内具有制冷物质可用于放置需冷冻的离心管，实验盒40的凹槽内可放置离心管架，从而可将不同的离心管都摆放到待加试剂的离心管架附近，方便了实验人员的操作，也可防止无需冷冻的试剂再次结冰。

以上应用了具体个例对本发明进行阐述，只是用于帮助理解本发明，并不用以限制本发明。对于本发明所属技术领域的技术人员，依据本发明的思想，还可以做出若干简单推演、变形或替换。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920081324.0

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209722160U

授权时间:20191203

主分类号:C12M1/38

专利分类号:C12M1/38;C12M1/34

范畴分类:18H;

申请人:武汉华大医学检验所有限公司;天津华大医学检验所有限公司;深圳华大基因股份有限公司

第一申请人:武汉华大医学检验所有限公司

申请人地址:430073 湖北省武汉市东湖开发区高新大道666号武汉国家生物产业基地项目B、C、D区研发楼B2栋

发明人:陈超;柳晓瑜;蒋璐;彭智宇;孙隽;杨昀;王海荣

第一发明人:陈超

当前权利人:武汉华大医学检验所有限公司

代理人:廖金晖;彭家恩

代理机构:44281

代理机构编号:深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 44281

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/90e2c62c4069ce0021028e31.html