# 一种高回弹性的电梯按钮论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供了一种高回弹性的电梯按钮，本实用新型涉及电梯按钮技术领域，高回弹性的电梯按钮，包括套环和按键以及螺纹轴，按键平行于套环上方，且螺纹轴通过电弧焊接于套环下方并与其为一体；套环上方开有通孔，且按键上表面中心开有弧形槽，且按键包括凸块、垫片以及镜面，凸块设有至少十颗并分别均匀嵌入于按键上表面左右两侧，且至少十颗凸块平行于弧形槽左右两侧，垫片底部通过粘结剂粘接于弧形槽上表面外侧四周，且镜面通过强力胶粘接于弧形槽表面中心位置；按键下方垂直焊接有穿过通孔并贯穿于套环下侧的支柱；本实用新型的有益效果在于：提高按钮的美观性并减少表面灰尘的堆积\/增强按钮的回弹性能。

### 主设计要求

1.一种高回弹性的电梯按钮，包括套环(1)和按键(2)以及螺纹轴(3)，其特征在于：所述按键(2)平行于套环(1)上方，且所述螺纹轴(3)通过电弧焊接于套环(1)下方并与其为一体；所述套环(1)上方开有通孔(101)，且所述按键(2)上表面中心开有弧形槽(202)，且所述按键(2)包括凸块(201)、垫片(203)以及镜面(204)，所述凸块(201)设有至少十颗并分别均匀嵌入于按键(2)上表面左右两侧，且至少十颗所述凸块(201)平行于弧形槽(202)左右两侧，所述垫片(203)底部通过粘结剂粘接于弧形槽(202)上表面外侧四周，且所述镜面(204)通过强力胶粘接于弧形槽(202)表面中心位置；所述按键(2)下方垂直焊接有穿过通孔(101)并贯穿于套环(1)下侧的支柱(205)，且所述支柱(205)外壁中下侧开有圆槽(206)，所述支柱(205)包括弹簧(207)、侧弹簧(208)以及底盘(209)，且所述弹簧(207)嵌入圆槽(206)内并位于支柱(205)内侧，所述侧弹簧(208)设有两个分别平行于弹簧(207)左右两侧并与圆槽(206)内壁底部固定，且所述底盘(209)固定于支柱(205)末端。

### 设计方案

1.一种高回弹性的电梯按钮，包括套环(1)和按键(2)以及螺纹轴(3)，其特征在于：所述按键(2)平行于套环(1)上方，且所述螺纹轴(3)通过电弧焊接于套环(1)下方并与其为一体；

所述套环(1)上方开有通孔(101)，且所述按键(2)上表面中心开有弧形槽(202)，且所述按键(2)包括凸块(201)、垫片(203)以及镜面(204)，所述凸块(201)设有至少十颗并分别均匀嵌入于按键(2)上表面左右两侧，且至少十颗所述凸块(201)平行于弧形槽(202)左右两侧，所述垫片(203)底部通过粘结剂粘接于弧形槽(202)上表面外侧四周，且所述镜面(204)通过强力胶粘接于弧形槽(202)表面中心位置；所述按键(2)下方垂直焊接有穿过通孔(101)并贯穿于套环(1)下侧的支柱(205)，且所述支柱(205)外壁中下侧开有圆槽(206)，所述支柱(205)包括弹簧(207)、侧弹簧(208)以及底盘(209)，且所述弹簧(207)嵌入圆槽(206)内并位于支柱(205)内侧，所述侧弹簧(208)设有两个分别平行于弹簧(207)左右两侧并与圆槽(206)内壁底部固定，且所述底盘(209)固定于支柱(205)末端。

2.根据权利要求1所述的一种高回弹性的电梯按钮，其特征在于：所述螺纹轴(3)上表面开有圆孔(301)，且所述圆孔(301)与通孔(101)相通，所述支柱(205)末端穿过圆孔(301)并使得螺纹轴(3)环绕包裹于支柱(205)外壁。

3.根据权利要求2所述的一种高回弹性的电梯按钮，其特征在于：所述螺纹轴(3)内壁中下侧开有卡槽(302)，且所述卡槽(302)与底盘(209)形状尺寸相吻合，所述螺纹轴(3)外侧末端周围开有三个插槽(303)。

4.根据权利要求3所述的一种高回弹性的电梯按钮，其特征在于：所述底盘(209)外壁卡入卡槽(302)内使得所述底盘(209)固定于螺纹轴(3)内部。

5.根据权利要求1所述的一种高回弹性的电梯按钮，其特征在于：所述垫片(203)内部填充有海绵。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电梯按钮技术领域，尤其是涉及一种高回弹性的电梯按钮。

背景技术

按钮，是一种常用的控制电器元件，常用来接通或断开‘控制电路’(其中电流很小)，从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关。按钮是一种人工控制的主令电器。主要用来发布操作命令，接通或开断控制电路，控制机械与电气设备的运行。

现有的高回弹性的电梯按钮，频繁被按压，导致其回弹性能有所下降，并且表面的槽口非常容易藏污纳垢，进而导致按钮的表面被磨损和弄脏，不仅影响使用还影响美观性。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是：针对现有技术存在的问题，提供了一种高回弹性的电梯按钮，保持按钮表面的光滑性能减少灰尘的堆积，并且增强按钮的弹性，延长使用寿命。

本实用新型要解决的技术问题采用以下技术方案来实现：一种高回弹性的电梯按钮，包括套环和按键以及螺纹轴，所述按键平行于套环上方，且所述螺纹轴通过电弧焊接于套环下方并与其为一体；

所述套环上方开有通孔，且所述按键上表面中心开有弧形槽，且所述按键包括凸块、垫片以及镜面，所述凸块设有至少十颗并分别均匀嵌入于按键上表面左右两侧，且至少十颗所述凸块平行于弧形槽左右两侧，所述垫片底部通过粘结剂粘接于弧形槽上表面外侧四周，且所述镜面通过强力胶粘接于弧形槽表面中心位置；所述按键下方垂直焊接有穿过通孔并贯穿于套环下侧的支柱，且所述支柱外壁中下侧开有圆槽，所述支柱包括弹簧、侧弹簧以及底盘，且所述弹簧嵌入圆槽内并位于支柱内侧，所述侧弹簧设有两个分别平行于弹簧左右两侧并与圆槽内壁底部固定，且所述底盘固定于支柱末端。

优选的，所述螺纹轴上表面开有圆孔，且所述圆孔与通孔相通，所述支柱末端穿过圆孔并使得螺纹轴环绕包裹于支柱外壁。

优选的，所述螺纹轴内壁中下侧开有卡槽，且所述卡槽与底盘形状尺寸相吻合，所述螺纹轴外侧末端周围开有三个插槽。

优选的，所述底盘外壁卡入卡槽内使得所述底盘固定于螺纹轴内部。

优选的，所述垫片内部填充有海绵。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

该种高回弹性的电梯按钮，通过至少十颗凸块能够增加手部触摸按键时的摩擦力，避免发生手滑的现象，并且利用垫片内部填充的海绵能够加强按下按键时的舒适性，提高使用效果，而镜面在增强按键美观性的同时也能够保证按键表面的光滑性能，避免灰尘卡入按键表面槽口的现象发生；将底盘被卡住并固定在螺纹轴内部，这样能够提高支柱的受压力度，将按键向下按压时，在压力的作用下，圆槽内的弹簧便会缩起，而松开时，弹簧将会进行回弹，通过弹簧两侧的侧弹簧能够起到辅助弹簧的作用，有利于分散弹簧的压力，避免弹簧长期受压而导致回弹性能变差的现象发生，并且测弹簧也有利于增强按键的弹性，延长其使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型的螺纹轴结构示意图；

图3为本实用新型的图1和图2装配示意图。

图中标记：1-套环；101-通孔；2-按键；201-凸块；202-弧形槽；203-垫片；204-镜面；205-支柱；206-圆槽；207-弹簧；208-侧弹簧；209-底盘；3-螺纹轴；301-圆孔；302-卡槽；303-插槽。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-3所示，一种高回弹性的电梯按钮，包括套环1和按键2以及螺纹轴3，按键2平行于套环1上方，且螺纹轴3通过电弧焊接于套环1下方并与其为一体，通过按键2，在使用电梯时，便可以按下相应楼层的按键2，利用螺纹轴3方便将整个按键2和套环1安装固定在电梯里；

本实用新型实施例中套环1上方开有通孔101，且按键2上表面中心开有弧形槽202，且按键2包括凸块201、垫片203以及镜面204，凸块201设有至少十颗并分别均匀嵌入于按键2上表面左右两侧，且至少十颗凸块201平行于弧形槽202左右两侧，垫片203底部通过粘结剂粘接于弧形槽202上表面外侧四周，且镜面204通过强力胶粘接于弧形槽202表面中心位置，垫片203内部填充有海绵，通过按键2表面的至少十颗凸块201能够手部触摸按键2时的摩擦力，避免发生手滑的现象，并且垫片203内部填充有海绵能够加强按下按键2时的舒适性，提高使用效果，而通过镜面204在增强按键2美观性的同时也能够保证按键2表面的光滑性能，这样能够减少按键2表面开槽的现象，同时也有利于避免灰尘卡入按键2表面槽口而导致表面不干净的现象发生；按键2下方垂直焊接有穿过通孔101并贯穿于套环1下侧的支柱205，且支柱205外壁中下侧开有圆槽206，支柱205包括弹簧207、侧弹簧208以及底盘209，且弹簧207嵌入圆槽206内并位于支柱205内侧，侧弹簧208设有两个分别平行于弹簧207左右两侧并与圆槽206内壁底部固定，且底盘209固定于支柱205末端，螺纹轴3内壁中下侧开有卡槽302，且卡槽302与底盘209形状尺寸相吻合，螺纹轴3外侧末端周围开有三个插槽303，底盘209外壁卡入卡槽302内使得底盘209固定于螺纹轴3内部，将螺纹轴3的上表面焊接在套环1的下表面，并将支柱205底部的底盘209卡入与其形状尺寸相吻合的卡槽302内，使得底盘209被卡住并固定在螺纹轴3内部，这样能够提高支柱205的受力度，然后，使用者通过螺纹轴3将整个按钮拧入电梯轿厢的内壁控制面板上，安装好之后，每当使用者将按键2向下按压时，在压力的作用下，圆槽206内的弹簧207便会缩起，并且，而使用者松开时，弹簧207将会进行回弹，通过弹簧207两侧的侧弹簧208能够起到辅助弹簧207的作用，有利于分散弹簧207的压力，避免弹簧207长期受压而导致回弹性能变差的现象发生，并且测弹簧208也有利于增强按键2的弹性，延长其使用寿命。

本实施例中，螺纹轴3上表面开有圆孔301，且圆孔301与通孔101相通，支柱205末端穿过圆孔301并使得螺纹轴3环绕包裹于支柱205外壁，通过螺纹轴3将支柱205的外壁包裹起来，在起到保护支柱205作用的同时也方便安装按钮。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，应当指出的是，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920290528.5

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209515515U

授权时间:20191018

主分类号:H01H 13/28

专利分类号:H01H13/28

范畴分类:38C;

申请人:上海基扬机电有限公司

第一申请人:上海基扬机电有限公司

申请人地址:201611 上海市松江区车墩镇回业路19号2幢

发明人:汤姚君;常连成

第一发明人:汤姚君

当前权利人:上海基扬机电有限公司

代理人:孙益青

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/910138b6c62680002b094c3c.html