# 基坑支护体系论文和设计-马国辉

### 全文摘要

该实用新型涉及一种基坑支护体系，包括：两排支护桩，且每排至少具有2个支护桩；冠梁，设置于每排支护桩顶部，用于连接一排支护桩中的所有支护桩；拉板，设置于每排支护桩顶部的两端，用于连接两排支护桩顶部的冠梁；加固土体，设置于相邻两排支护桩之间，用于加固所述两排支护桩。本实用新型可广泛适用于地质条件复杂且基坑深度较大，变形要求较高，基坑支护体系上需同时进行施工的深基坑工程。

### 主设计要求

1.一种基坑支护体系，其特征在于，包括：两排支护桩，且每排至少具有2个支护桩；冠梁，设置于每排支护桩顶部，用于连接一排支护桩中的所有支护桩；拉板，设置于每排支护桩顶部的两端，用于连接两排支护桩顶部设置的冠梁；加固土体，设置于相邻两排支护桩之间，用于加固所述两排支护桩。

### 设计方案

1.一种基坑支护体系，其特征在于，包括：

两排支护桩，且每排至少具有2个支护桩；

冠梁，设置于每排支护桩顶部，用于连接一排支护桩中的所有支护桩；

拉板，设置于每排支护桩顶部的两端，用于连接两排支护桩顶部设置的冠梁；

加固土体，设置于相邻两排支护桩之间，用于加固所述两排支护桩。

2.根据权利要求1所述的基坑支护体系，其特征在于，每排至少有7个支护桩。

3.根据权利要求1所述的基坑支护体系，其特征在于，所述拉板为配筋拉板。

4.根据权利要求3所述的基坑支护体系，其特征在于，所述配筋拉板与所述冠梁之间通过铆接固定的方式相互连接。

5.根据权利要求1所述的基坑支护体系，其特征在于，所述加固土体与所述支护桩之间无侧向压力。

6.根据权利要求1所述的基坑支护体系，其特征在于，所述加固土体填充于任意两支护桩之间。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及地基基础技术领域，特别涉及一种基坑支护体系。

背景技术

随着经济社会和建筑技术的不断发展，新建建筑可能在原地铁、高铁旁修建，轨道结构对基坑变形要求极高。普通双排桩支护结构可以提供较大的抗侧移刚度，在一定的基坑深度内，无需设内支撑，极大的方便了坑内施工。当基坑开挖深度较大时，由于深基坑对变形要求较高，施工受到双排支护桩的变形控制能力和稳定性的制约，将无法采用普通双排桩作为基坑内的支撑体系。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种基坑支护体系，具有较高的变形控制能力和稳定性，能够用于深基坑。

为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种基坑支护体系，包括：两排支护桩，且每排至少具有2个支护桩；冠梁，设置于每排支护桩顶部，用于连接一排支护桩中的所有支护桩；拉板，设置于每排支护桩顶部的两端，用于连接两排支护桩顶部设置的冠梁；加固土体，设置于相邻两排支护桩之间，用于加固所述两排支护桩。

可选的，每排至少有7个支护桩。

可选的，所述拉板为配筋拉板。

可选的，所述配筋拉板与所述冠梁之间通过铆接固定的方式相互连接。

可选的，所述加固土体与所述支护桩之间无侧向压力。

可选的，所述加固土体填充于任意两支护桩之间。

本实用新型的基坑支护体系使用加固土体对双排桩进行加固，还可以兼做止水帷幕使用，因此具有支护、截水功能的双重功效。且双排桩形成门式刚架的同时，由于具有加固土体对双排桩内土体进行加固，还采用拉板将双排桩冠梁相连，改善了双排支护桩的受力性状，显著提高了基坑支护体系的抗侧移变形能力，增加基坑支护体系适用的基坑深度，无需在坑内再设置内撑或锚杆。进一步的，所述拉板为配筋拉板，可在配筋拉板上继续进行结构施工，因此适合深浅区域结构同时施工，提高了施工效率。

本实用新型可广泛适用于地质条件复杂且基坑深度较大，变形要求较高，基坑支护体系上需同时进行施工的深基坑工程。

附图说明

图1是本实用新型的基坑支护体系的侧面剖视图；

图2是本实用新型的基坑支护体系的俯视剖视图；

附图标记：1-支护桩、2-冠梁、3-拉板、4-加固土体。

具体实施方式

以下结合附图和具体实施方式对本实用新型提出的一种基坑支护体系进一步详细说明。

请参阅图1和图2，其中，图1是本实用新型的基坑支护体系的侧面剖视图，图2是本实用新型的基坑支护体系的俯视剖视图。

在该具体实施方式中，所述基坑支护体系包括：两排支护桩1，且每排至少具有2个支护桩1；冠梁2，设置于每排支护桩1顶部，用于连接一排支护桩1中的所有支护桩1；拉板3，设置于每排支护桩1顶部的两端，用于连接两排支护桩1顶部设置的冠梁2；加固土体4，设置于相邻两排支护桩1之间，用于加固所述两排支护桩1。

在一种具体实施方式中，每排至少有7个支护桩1。实际上，每排支护桩1中包含的支护桩1的个数可由根据需要来确定，并不以7个为限。

在一种具体实施方式，所述拉板3为配筋拉板。使用配筋拉板的好处在于，可在配筋拉板上继续进行结构施工，因此适合深浅区域结构同时施工，提高了施工效率，适用于基坑支护体系上需同时进行施工的深基坑工程。

在一种具体实施方式，所述配筋拉板与所述冠梁2之间通过铆接固定的方式相互连接。通过铆接固定的方式连接两根冠梁2，使得两根冠梁2之间的连接更加稳固。所述配筋拉板也需具备一定的刚度，保证与双排支护桩1形成整体。采用拉板3将双排支护桩1顶部的冠梁2连接起来，改善了双排支护桩1受力性状，显著提高基坑支护体系的抗侧移变形能力，增加所述基坑支护体系适用的基坑深度，而无需在坑内再设置内撑或锚杆。

在一种具体实施方式，所述加固土体4与所述支护桩1之间无侧向压力，加固土体4本身不会对支护桩1造成压迫，引起支护桩1的侧向形变。

在一种具体实施方式，所述加固土体4填充于任意两支护桩之间。在任意两支护桩1之间填充加固土体时，可以采用注浆法、水泥土搅拌法、高压旋喷法等，将加固土体4填充进去。在一种更优的具体实施方式中，所述加固土体4与双排支护桩1以及拉板3形成了一个整体。

形成了一个整体后的加固土体4与双排支护桩1以及拉板3具有支护、截水功能的双重功效，前后双排桩形成门式刚架的同时，对双排桩进行加固。

本实用新型可广泛适用于地质条件复杂且基坑深度较大，变形要求较高，支护结构体系上需同时进行施工的深基坑工程。

本实用新型施工时，先施工双排支护桩1，后施工加固土体4，最后施工冠梁2及配筋拉板。

步骤1：根据拟建工程场地条件及周边环境条件，选择具体位置开始施工，先施工双排支护桩1。

步骤2：双排支护桩1施工完成后，待支护桩1上强度后，即可填充加固土体4，具体的，根据场地条件选择注浆、水泥土搅拌法、高压旋喷法等，在支护桩1之间填充加固土体4。

步骤3：加固土体4填充完成后，对双排支护桩1顶部的冠梁2及配筋拉板进行施工，配筋拉板与冠梁2锚接固定。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920034061.8

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209652941U

授权时间:20191119

主分类号:E02D 17/04

专利分类号:E02D17/04

范畴分类:36C;36E;

申请人:中国建筑第八工程局有限公司

第一申请人:中国建筑第八工程局有限公司

申请人地址:200122 上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

发明人:马国辉;李波;费交龙;白野;史育兵

第一发明人:马国辉

当前权利人:中国建筑第八工程局有限公司

代理人:曾耀先

代理机构:31229

代理机构编号:上海唯源专利代理有限公司 31229

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/914cd5b77aef69e847c90455.html