# 一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置论文和设计-孙丙爱

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，包括支撑架、食箱和水箱，所述支撑架一侧通过安装架挂设食箱，所述支撑架另一侧通过安装架挂设水箱，所述食箱内设置封料筒，所述封料筒内底部通过固定块安装弹簧，所述弹簧顶部通过连接块固定于食箱内顶部，所述食箱底部开设出料口，所述出料口底部设置接料盘，所述封料筒底部贯穿出料口并通过焊接杆与接料盘焊接连接，所述水箱内一侧通过隔板设置杆槽，所述杆槽内设置浮球杆，所述水箱内顶部一侧通过转轴安装第一转齿，所述浮球杆顶部一侧通过齿槽与第一转齿齿合连接，所述水箱内另一侧通过杆套套设有压杆。能够实现良好的自动喂食的工作和良好的自动喂水的工作。

### 主设计要求

1.一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，包括支撑架（1）、食箱（2）和水箱（3），其特征在于：所述支撑架（1）一侧通过安装架挂设食箱（2），所述支撑架（1）另一侧通过安装架挂设水箱（3），所述食箱（2）内设置封料筒（4），所述封料筒（4）内底部通过固定块安装弹簧（6），所述弹簧（6）顶部通过连接块固定于食箱（2）内顶部，所述食箱（2）底部开设出料口（12），所述出料口（12）底部设置接料盘（5），所述封料筒（4）底部贯穿出料口（12）并通过焊接杆（7）与接料盘（5）焊接连接，所述食箱（2）顶部设有限位杆（8），所述水箱（3）内一侧通过隔板设置杆槽（13），所述杆槽（13）内设置浮球杆（14），所述水箱（3）内顶部一侧通过转轴安装第一转齿（17），所述浮球杆（14）顶部一侧通过齿槽与第一转齿（17）齿合连接，所述水箱（3）内另一侧通过杆套套设有压杆（19），所述水箱（3）内底部一侧开设出水嘴（21），所述压杆（19）底部扣合连接与出水嘴（21）对应的橡胶密封盖（20）。

### 设计方案

1.一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，包括支撑架（1）、食箱（2）和水箱（3），其特征在于：所述支撑架（1）一侧通过安装架挂设食箱（2），所述支撑架（1）另一侧通过安装架挂设水箱（3），所述食箱（2）内设置封料筒（4），所述封料筒（4）内底部通过固定块安装弹簧（6），所述弹簧（6）顶部通过连接块固定于食箱（2）内顶部，所述食箱（2）底部开设出料口（12），所述出料口（12）底部设置接料盘（5），所述封料筒（4）底部贯穿出料口（12）并通过焊接杆（7）与接料盘（5）焊接连接，所述食箱（2）顶部设有限位杆（8），所述水箱（3）内一侧通过隔板设置杆槽（13），所述杆槽（13）内设置浮球杆（14），所述水箱（3）内顶部一侧通过转轴安装第一转齿（17），所述浮球杆（14）顶部一侧通过齿槽与第一转齿（17）齿合连接，所述水箱（3）内另一侧通过杆套套设有压杆（19），所述水箱（3）内底部一侧开设出水嘴（21），所述压杆（19）底部扣合连接与出水嘴（21）对应的橡胶密封盖（20）。

2.根据权利要求1所述的一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，其特征在于：所述限位杆（8）底端通过螺栓与封料筒（4）安装连接，所述食箱（2）顶部表面开设与限位杆（8）对应的移动槽（10），所述移动槽（10）两端开设投料口（11），所述封料筒（4）表面胶合与出料口（12）对应的橡胶密封环（26）。

3.根据权利要求1所述的一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，其特征在于：所述水箱（3）内顶部另一侧通过转轴安装第二转齿（18），所述压杆（19）顶部一侧通过齿槽与第二转齿（18）齿合连接，所述水箱（3）底部设置接水盒（16），所述接水盒（16）的两端均通过固定杆（22）与水箱（3）安装连接，所述固定杆（22）之间设置浮球（15），所述浮球杆（14）底部贯穿杆槽（13）与浮球（15）螺纹连接，所述第一转齿（17）与第二转齿（18）之间通过同步齿带（25）连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，其特征在于：所述限位杆（8）顶部通过螺栓设置第一标识球（9），所述浮球杆（14）顶部一侧贯穿水箱（3）设置第二标识球（24），所述水箱（3）顶部另一侧开设进水口（23）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喂食技术领域，特别涉及一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置。

背景技术

现有畜牧业在进行养殖工作时，面对大批量的牲畜时，多次繁复的喂料工作需要多组人员进行喂料喂水工作，极大的浪费了人力资源，为此，我们提出一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置。

实用新型内容

本实用新型的主要目的在于提供一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，当接料盘上的饲料加重时，接料盘将有效将封料筒下拉，通过橡胶密封环可对进行出料口密封，从而起到良好的自动喂食的工作，当接水盒内水上升时，浮球同时上浮，使得橡胶密封盖同理向下对出水嘴盖合，从而起到良好的自动喂水的工作，可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，包括支撑架、食箱和水箱，所述支撑架一侧通过安装架挂设食箱，所述支撑架另一侧通过安装架挂设水箱，所述食箱内设置封料筒，所述封料筒内底部通过固定块安装弹簧，所述弹簧顶部通过连接块固定于食箱内顶部，所述食箱底部开设出料口，所述出料口底部设置接料盘，所述封料筒底部贯穿出料口并通过焊接杆与接料盘焊接连接，所述食箱顶部设有限位杆，所述水箱内一侧通过隔板设置杆槽，所述杆槽内设置浮球杆，所述水箱内顶部一侧通过转轴安装第一转齿，所述浮球杆顶部一侧通过齿槽与第一转齿齿合连接，所述水箱内另一侧通过杆套套设有压杆，所述水箱内底部一侧开设出水嘴，所述压杆底部扣合连接与出水嘴对应的橡胶密封盖。

进一步地，所述限位杆底端通过螺栓与封料筒安装连接，所述食箱顶部表面开设与限位杆对应的移动槽，所述移动槽两端开设投料口，所述封料筒表面胶合与出料口对应的橡胶密封环。

进一步地，所述水箱内顶部另一侧通过转轴安装第二转齿，所述压杆顶部一侧通过齿槽与第二转齿齿合连接，所述水箱底部设置接水盒，所述接水盒的两端均通过固定杆与水箱安装连接，所述固定杆之间设置浮球，所述浮球杆底部贯穿杆槽与浮球螺纹连接，所述第一转齿与第二转齿之间通过同步齿带连接。

进一步地，所述限位杆顶部通过螺栓设置第一标识球，所述浮球杆顶部一侧贯穿水箱设置第二标识球，所述水箱顶部另一侧开设进水口。

与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

1.食箱用于存放饲料，通过出料口可对接料盘排料，封料筒通过橡胶密封环可对出料口进行闭合，通过弹簧的设置，当接料盘上没有饲料时，接料盘重量减轻，封料筒将会由弹簧的弹力向上回拉，从而食箱的出料口将会被打开，食箱内的饲料将有效落入接料盘上，当接料盘上的饲料加重时，接料盘将有效将封料筒下拉，通过橡胶密封环可对进行出料口密封，从而起到良好的自动喂食的工作。

2.水箱用于存放饮用水，水箱通过出水嘴可对接水盒内进行排水，通过浮球的设置，当接水盒内没有水时，浮球将下坠，从而使浮球杆下沉，通过浮球杆与第一转齿的齿合，使第一转齿转动同时通过同步齿带使第二转齿随之转动，进而使得压杆将橡胶密封盖向上进行提拉，从而饮用水将从水箱排出接水盒内，当接水盒内水上升时，浮球同时上浮，使得橡胶密封盖同理向下对出水嘴盖合，从而起到良好的自动喂水的工作。

附图说明

图1为本实用新型一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置的整体结构示意图。

图2为本实用新型一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置的食箱内部结构示意图。

图3为本实用新型一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置的水箱内部结构示意图。

图4为本实用新型一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置的橡胶密封环结构示意图。

图中：1、支撑架；2、食箱；3、水箱；4、封料筒；5、接料盘；6、弹簧；7、焊接杆；8、限位杆；9、第一标识球；10、移动槽；11、投料口；12、出料口；13、杆槽；14、浮球杆；15、浮球；16、接水盒；17、第一转齿；18、第二转齿；19、压杆；20、橡胶密封盖；21、出水嘴；22、固定杆；23、进水口；24、第二标识球；25、同步齿带；26、橡胶密封环。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

如图1-4所示，一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，包括支撑架1、食箱2和水箱3，所述支撑架1一侧通过安装架挂设食箱2，所述支撑架1另一侧通过安装架挂设水箱3，所述食箱2内设置封料筒4，所述封料筒4内底部通过固定块安装弹簧6，所述弹簧6顶部通过连接块固定于食箱2内顶部，所述食箱2底部开设出料口12，所述出料口12底部设置接料盘5，所述封料筒4底部贯穿出料口12并通过焊接杆7与接料盘5焊接连接，所述食箱2顶部设有限位杆8，所述水箱3内一侧通过隔板设置杆槽13，所述杆槽13内设置浮球杆14，所述水箱3内顶部一侧通过转轴安装第一转齿17，所述浮球杆14顶部一侧通过齿槽与第一转齿17齿合连接，所述水箱3内另一侧通过杆套套设有压杆19，所述水箱3内底部一侧开设出水嘴21，所述压杆19底部扣合连接与出水嘴21对应的橡胶密封盖20。

其中，所述限位杆8底端通过螺栓与封料筒4安装连接，所述食箱2顶部表面开设与限位杆8对应的移动槽10，所述移动槽10两端开设投料口11，所述封料筒4表面胶合与出料口12对应的橡胶密封环26。

本实施例中如图1、2、4所示，当接料盘5上的饲料加重时，接料盘5将有效地将封料筒4下拉，通过橡胶密封环26可对进行出料口12密封。

其中，所述水箱3内顶部另一侧通过转轴安装第二转齿18，所述压杆19顶部一侧通过齿槽与第二转齿18齿合连接，所述水箱3底部设置接水盒16，所述接水盒16的两端均通过固定杆22与水箱3安装连接，所述固定杆22之间设置浮球15，所述浮球杆14底部贯穿杆槽13与浮球15螺纹连接，所述第一转齿17与第二转齿18之间通过同步齿带25连接。

本实施例中如图1、3所示，当接水盒16内没有水时，浮球15将下坠，从而使浮球杆14下沉，通过浮球杆14与第一转齿17的齿合，使第一转齿17转动同时通过同步齿带25使第二转齿18随之转动，进而使得压杆19将橡胶密封盖20向上进行提拉，从而饮用水将从水箱3排出接水盒16内，当接水盒16内水上升时，浮球15同时上浮，使得橡胶密封盖20同理向下对出水嘴21盖合，从而起到良好的自动喂水的工作。

其中，所述限位杆8顶部通过螺栓设置第一标识球9，所述浮球杆14顶部一侧贯穿水箱3设置第二标识球24，所述水箱3顶部另一侧开设进水口23。

本实施例中如图1、2、3所示，人员通过观察第一标识球9和第二标识球24的高低位置判断水和料是否足够，以便及时对食箱2和水箱3内添料。

需要说明的是，本实用新型为一种用于畜牧业的自动喂水喂食装置，工作时，人员利用投料口11对食箱2投入饲料，通过出料口12可对接料盘5排料，封料筒4通过橡胶密封环26可对出料口12进行闭合，通过弹簧6的设置，当接料盘5上没有饲料时，接料盘5重量减轻，封料筒4将会由弹簧6的弹力向上回拉，从而食箱2的出料口12将会被打开，食箱2内的饲料将有效落入接料盘5上，当接料盘5上的饲料加重时，接料盘5将有效地将封料筒4下拉，通过橡胶密封环26可对进行出料口12密封，从而起到良好的自动喂食的工作，人员通过进水口23对水箱3加入饮用水，水箱3通过出水嘴21可对接水盒16内进行排水，通过浮球15的设置，当接水盒16内没有水时，浮球15将下坠，从而使浮球杆14下沉，通过浮球杆14与第一转齿17的齿合，使第一转齿17转动同时通过同步齿带25使第二转齿18随之转动，进而使得压杆19将橡胶密封盖20向上进行提拉，从而饮用水将从水箱3排出接水盒16内，当接水盒16内水上升时，浮球15同时上浮，使得橡胶密封盖20同理向下对出水嘴21盖合，从而起到良好的自动喂水的工作，减免人员繁复喂食喂水的工作，降低人力成本。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822264469.2

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209345785U

授权时间:20190906

主分类号:A01K 5/01

专利分类号:A01K5/01;A01K5/02;A01K7/00;A01K7/04

范畴分类:12B;

申请人:青岛龙翔机械制造有限公司

第一申请人:青岛龙翔机械制造有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市即墨区南泉镇驻地

发明人:孙丙爱;于晓兰;武学堂

第一发明人:孙丙爱

当前权利人:青岛龙翔机械制造有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/9166297d23bca34435948b90.html